第三章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京友谊医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

- 鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 超低温保存箱（-80°） | 2 | 台 |
|  | 1-2 | 低温保存箱（-40°） | 1 | 台 |
|  | 1-3 | 低温恒温箱 | 2 | 台 |
|  | 1-4 | 高速低温离心机 | 2 | 台 |
|  | 1-5 | 低温保存箱（药品） | 2 | 台 |
|  | 1-6 | 移液器 | 1 | 套 |
|  | 1-7 | 冷藏箱（运输） | 1 | 台 |
| 2 | 2-1 | 心电监护仪 | 9 | 套 |
|  | 2-2 | 除颤仪 | 1 | 套 |
|  | 2-3 | 心电图机 | 3 | 台 |
|  | 2-4 | 简易吸痰器 | 1 | 台 |
|  | 2-5 | 身高体重计 | 1 | 台 |
|  | 2-6 | 输液泵 | 8 | 台 |
|  | 2-7 | 注射泵 | 8 | 台 |
|  | 2-8 | 抢救车 | 1 | 辆 |
|  | 2-9 | 抢救床 | 1 | 张 |
|  | 2-10 | 设备车 | 5 | 辆 |
|  | 2-11 | 不锈钢治疗车 | 4 | 辆 |
|  | 2-12 | 口服药车 | 1 | 辆 |
|  | 2-13 | 台式血压计 | 1 | 台 |
|  | 2-14 | 电子血压计 | 3 | 台 |
|  | 2-15 | 医用耳温枪 | 3 | 台 |
|  | 2-16 | 血氧脉氧仪 | 3 | 台 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90天内

- 采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京友谊医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见每包技术要求中。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包    品目1-1   超低温保存箱（-80°）

一、数量：2台

二、用途：用于保存生物样本的保存

三、主要技术要求：

1．外部尺寸（W×D×H）：≤770×880×2000(mm)

2．内胆尺寸（W×D×H）：≥620×600×1360(mm)

3．容积：≥500L

4．温控范围：-50℃～-86℃（每档1℃）

5．保温层采用硬质聚亚安酯原位整体发泡+VIP真空隔热板

6．外门一扇内门两扇，内门应采用带有密封条并具有隔热功能

7．具有确保冰箱密封性的门加热线

8．采用级联式制冷系统或更优的制冷系统

9．具有状态报警功能，可以持续监视环境及系统状态，出现异常可以及时报警；

10．具有自我诊断功能，设备出现故障时可以显示故障代码，方便及时排除故障；

11．具有延时启动功能，确保再次供电时实验室平稳地重新启动；

12．过滤网堵塞时可以通过报警灯告知用户及时清理

13．采用鹰嘴式内门锁扣

14．内部材料/外部材料：彩色图层钢板

15．耗电量（220V，50HZ）：＜1030W

16．报警系统：高低温报警、断电报警、过滤网检查报警、故障自我诊断、远程报警接点、门报警、电池更换报警、零件更换通知；

17．具有医疗器械注册证

18．质量保证期：5年

第1包    品目1-2   低温保存箱（-40°）

一、数量：1台

二、用途：用于保存生物样本的保存

三、主要技术要求：

1．有效容积≥480升

2．制冷剂：HFC

3．隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡

4．制冷性能：-25℃—40℃（每档1℃）（环境温度+30℃）

5．压缩机：≤410W，全封闭旋转式

6．报警系统：电池，风扇寿命提醒功能，高/低温报警、断电报警，远程报警接点

7．外门/外门锁：两扇独立双外门管理，1个门锁，2个可加独立挂锁的门栓

8．外门采用带有磁性的密封条

9．具有故障自我诊断功能，出现故障方便及时排除

10．通过控制面板可以进行温度校准

11．后备记忆装置，断电恢复供电后自动恢复断电前设置，不需要重新设定

12．外部材料：彩色涂层钢板（防腐）

13．温控方式：微电脑控制

14．检测孔：1个，直径30mm（背部）

15．有医疗器械注册证

16．质量保证期：5年

第1包    品目1-3   低温恒温箱

一、数量：2台

二、用途：用于基础实验

三、主要技术要求：

1．外部尺寸(W×D×H)：≤800×835×1820（mm）

2．内部尺寸(W×D×H)：≥640×550×1160（mm）

3．温控范围：-10℃- +60℃

4．有效容积≥400L

5．净重：＜200kg

6．耗电量（220V 50Hz）：＜290W

7．外部材料：彩色涂层钢板

8．内部材料：不锈钢

9．外门：彩色涂层钢板，三层玻璃

10．搁架材料：可调节，漆包钢丝搁架

11．搁架数量：5个

12．隔热层：硬质亚胺酯原位整体发泡

13．循环系统：强制空气循环

14．压缩机: 全封闭型，输出功率：≥250W

15．除霜方式：手动/自动

16．加热器：＜330W

17．温度设定方式：带键锁数字设定，数字显示

18．温度控制方式：微电脑PID控制系统（压缩机启动后可由开关控制）

19．温度传感器：热敏电阻温度传感器

20．自动设置温度报警：温偏离设定值±1℃-±5℃，可调

21．过热保护：视/听双重报警

22．程序设定：≥12个步骤，≥98个循环，最大≥10个程序记忆功能

23．温度波动范围：≤±0.2℃（加热器PID控制时）（设定50℃，环境温度20℃，无负载）≤±1.5℃（压缩机开关控制时）（设定5℃，环境温度20℃，无负载）

24．温度均匀性：±0.5℃（设定37℃，环境温度20℃，无负载）

25．质量保证期：5年

第1包    品目1-4   高速低温离心机

一、数量：2台

二、用途：细胞沉淀、核酸提取、蛋白分离等

三、主要技术要求：

▲1．转速范围：100至18,000 rpm，精度≤±1rpm

▲2．最大容量：6 x 100 /4×400ml

▲3．最大离心力：≥30,000xg

4．时间控制范围：0-99小时59分钟，精度±1 秒/ 连续运转 / 短时运转

5．噪音：< 60dBA （最大转速时）

▲6．可预设≥20个线性加/减速曲线及≥20个二次方加/减速曲线，及≥60个用户自定义曲线（用户自行设计离心曲线）

▲7．具有≥60个存储程序，并支持用户自定义命名程序

8．温控范围：-20 ～ 40 ℃，每个转头在最高转速下运转时，离心腔温度≤4℃

9．磁性转头自动识别，无需人工设定，防止转头过速

10．具有中文操作语言

11．具有快速制冷功能和静止预冻功能

12．具有△T功能，可精确控制离心运转过程中的离心腔的温度

13．免维护无碳刷变频电机;微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度

14．具有定速计时功能

15．可配高速水平转子转速≥14000rpm，相对离心力≥16000xg

16．符合国际安全标准IEC1010及ISO9001质量认证

17．具有医疗器械注册证

18．质量保证期：5年

第1包    品目1-5   低温保存箱（药品）

一、用途：用于药剂的冷藏保存

二、主要技术要求：

1．温度使用范围：2-8℃

2．有效容积：≥390L

3．内部尺寸（宽*深*高）（mm）：≥530*555*1380

4．外部尺寸（宽*深*高）（mm）：≤665*710*1965

5．输入功率（W）：≤380

6．具有电加热系统，有效防止凝露

7．采用名牌压缩机和风机

8．微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃

9．采用翅片式蒸发器

10．有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现传感器故障报警、高低温报警、断电报警、开门报警

11．内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度并声光报警

12．采用风冷式结构

13．多层搁架设计，可根据存放药品的规定合理地调整间隙

▲14．安全门锁设计，具备锁扣、挂锁双重安全保障

15．屏幕显示数字温度

16．电源：AC220V±10％

▲17．具有透明真空钢化玻璃观察窗

18．具有医疗器械注册证

19．质量保证期：5年

第1包    品目1-6   移液器

一、数量：1套（5支）

二、用途：用于微量或少量液体的手动移液

三、主要技术要求：

1．人体工程学设计

2．采用材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

3．可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌

4．四位数字体积显示

5．伸缩式弹性吸嘴设计

6．质量保证期：5年

四、标准配置

1．单道可调量程移液器0.1-2.5µl：  1支

2．单道可调量程移液器2-20µl：     1支

3．单道可调量程移液器20-200µl：   1支

4．单道可调量程移液器100-1000µl： 1支

5．单道可调量程移液器500-5000µl： 1支

第1包    品目1-7   冷藏箱（运输）

一、数量：1台

二、用途：用于样本的短途转运。

三、主要技术要求：

1．容积：＞20L

2．外部尺寸：＜470*310*360mm

3．内部尺寸：＞400*230*280mm

4．保温层：PU/EPS材质

5．内外层材质：PP材质

6．具有温度显示和记录功能

7．温度测量范围：-25～75℃

▲8．温度采集显示仪充一次电续航时间＞15天

9．报警方式：温度超标时内置报警+短信报警+平台报警+微信报警

▲10．支持云平台储存数据、可以在PC端、手机端查阅，并可以下载记录的温度数据

11．质量保证期：5年

第2包    品目2-1   心电监护仪

一、基本配置要求：一套中央监护工作站，配置9台监护仪

（一）中央监护工作站参数

1．硬件要求

1.1	10床信息中心

1.2 ≥21英寸彩色显示器，分辨率≥1024*1280，UPS，标准以太网

1.3 激光打印机

2．软件要求

2.1	Window XP工作平台

2.2	中文操作界面

2.3	内置信息中心的“在线帮助”功能

3．中心监护和报警

3.1单屏显示每个病人至少2道波形

▲3.2 具有三级声光报警及报警床位醒目背景的提示功能

3.3在信息中心可启动/停止床边NBP测量

4．心律失常分析

▲4.1 分析心律失常种类≥23种

4.2具有起搏器未起搏、起搏器未夺获检测功能

4.3具备ST段分析和趋势：储存24小时ST段和变化趋势

4.4每床病人具备12导联ST段分析功能，ST拓扑图

4.5 ST测量点可调节

5．数据储存和回顾

5.1报警储存和回顾：每床储存≥50条报警记录，每条不短于30秒的信息，波形≥4条

5.2波形储存回顾：可选贮存24小时的全息波形

5.3趋势回顾：24小时图形趋势回顾和24小时表格趋势回顾并同屏显示

5.4临床事件回顾：用户可自己设置≥10个事件组，每个事件组最多5个，参数触发一个事件

5.5 12导联ST段回顾

5.6	数据回顾可在一时间标线相互切换

6．报告

6.1	全息心电波形报告

6.2	趋势报告（图形和表格形式）

6.3	报警条图报告，可逐条打印或选定多条集中打印

（二）监护仪技术参数

1．监护仪硬件结构

1.1主机显示器一体化设计

1.2无风扇等散热装置

1.3医用专业显示器：≥9英寸彩色触摸屏，WVGATFT显示器, 分辨率≥800*480

1.4支持4通道波形显示

1.5整合式电源，无需电源适配器

1.6三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察

1.7标配RJ45网络接口

1.8标配USB 2.0 接口

1.9标配内置电池插槽及软件功能

2．模块化设计

2.1	基本参数测量模块：通用于所有监护仪，可储存≥8小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），并且断电情况下存储的数据可至少保存6小时不丢失，实现数据转运

3．用户界面

3.1	内置专科显示界面≥8种

3.2	波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警

3.3	（联网情况下）可在任意床边机上显示至少2个其他床位的隔床跨视窗口，包括实时波形＆数值

3.4	动态波形大小调整，除了固定大小的波形，屏幕现在包含“动态波形”区域，在此区域中，波形将自动根据可用空间调整其大小

4．测量性能及软件

4.1心电

▲4.1.1具备12导联心电监护，可通过5导联线测量12导联心电图

4.1.2可支持诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz

4.1.3标配≥20种心律失常分析，含房颤分析

▲4.1.4 12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新

▲4.1.5 12导联ST 数值可以图形形式标记，实时更新，并可显示趋势

4.1.6 实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQT和ΔQTc数值

4.2呼吸：阻抗法

4.3无创血压

4.3.1双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法

4.4	脉搏血氧饱和度

4.4.1 指套式传感器

4.4.2 灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态

4.5监护仪可储存≥48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾

5．临床决策支持和第三方软件功能

5.1 可使用箭头方式显示监测参数变化趋势

5.2 可使用柱状图方式显示监测参数偏移程度

5.3 可使用柱状图查看监护参数按时间分布情况

5.4 可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势

（三）质量保证期：为调试验收合格后5年

第2包    品目2-2   除颤仪

1．工作条件：

1.1电源：交直流两用，100v-240v交流50Hz，内置可充电电池

1.2环境温度：摄氏0-55度

1.3环境湿度:5-95%，无冷凝

2．一般规格：

2.1便于携带

2.2显示器:大于5.6英寸,EL显示器,高亮度多角度清晰显示心电等

2.3.中文显示软件,中文操作面板

3．除颤：

3.1除颤波形:低能量双相波

3.2最大能量≤200焦耳

3.3充电时间:最大能量200焦耳时充电小于6秒

3.4屏幕显示选择能量

3.5同步除颤：屏幕显示SYNC,屏幕及打印报告均有放电位置标记

3.6除颤手柄：成人/儿童一体除颤电极板

3.7能量选择，打印及充放电都能通过手柄上按键完成

3.8自动打印除颤过程

4．心电监护

4.1心电监护：3导联心电监护

4.2带宽0.5-40Hz(-3dB)标准/0.05-130Hz诊断

4.3 ECG尺寸大小：0.5、1、1.5、2、3厘米/毫伏，显示在显示屏上

4.4心率：数字显示0－300bmp±5%

4.5心率报警：开/关显示在监视器上用户可选，心动过速60－280bpm，心动过缓20－100bpm

5．体外起搏

5.1起搏方式:VVI按需型和非按需型

5.2脉冲波形和宽度：矩形，40毫秒。（可以用于儿童）

5.3脉冲幅度：8-140毫安，屏幕数字显示，增量2毫安

5.4起搏频率：30－180次/分

5.5脉冲输出方式：具有4：1输出功能，能在不停止起搏时观察到患者自主心率

6．内置电池：免维护铅酸电池

7．打印

7.1 纸宽大于80mm，可三通道打印

7.2 打印报告可显示实际除颤能量和平均电流以及病人阻抗

8．质量保证期：为调试验收合格后5年

第2包    品目2-3   心电图机

1．导联：标准12导联、十二道同步采集及记录

2．定标电压1mV±1%

3．标准灵敏度10mm/mV ±2%

4．增益1/4、1/2、1、2cm/mV，手动或自动

▲5．耐极化电压≥±550mV

▲6．共模抑制比≥103dB

7．频响0.05－150Hz

8．噪声电平≤15uVp-p除颤保护

9．时间常数≥3.2s

10．道间干扰≤0.5mm

11．基线稳定性：灵敏度变化时（无信号输入）其位移不超过2mm

12．温度漂移：在5－40℃温度范围内，基线漂移平均不超过0.5mm/℃

13．内置显示器：彩色液晶显示器≥6.5英寸，分辨率≥640×480带背光源，可显示心电图坐标网格，并可显示3、6、12道ECG波形、心率数、ID号码、性别、年龄、工作状态、操作程序菜单及显示某个电极脱落等参数

▲14．滤波器：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器

14.1交流滤波器：50/60Hz ≥20dB

14.2漂移滤波器：0.25/0.5Hz ≥3dB

14.3肌电滤波器：25/35Hz ≥3dB

14.4高频截止滤波器：75/100/150Hz

15．具有抗除颤保护功能

16．具有故障提示功能

17．检查方式：标准12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查

18．记录方式：具有自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录等方式；可在记录时标记异常波形；记录相位具有时间连续和同步模式

19．分析结果：手动及自动记录时均可打印分析结果报告，并可设定是否输出分析结果

20．回顾记录：按记录键，可打印从按下那一时刻起一定时间的心电图

21．心律不齐自动延长记录：分析记录时，当心律不齐被检出时，自动打印心律不齐心电图报告

22．分析结果指南：具有分析结果指南功能

23．记录日志：可打印当天、指定日期或全部心电图日志

24．记录速度：5、10、12.5、25、50mm/s ±3%

25．记录道数：3 CH、3 CH +1（节律导联）、3 CH +2（节律导联）、6 CH、6 CH +1（节律导联）、12 CH

26．记录纸：内置210mm宽 卷纸和折纸都可使用

27．内置存储器：主机可存储500组以上的心电图数据

28．外接存储器：SD卡或 U盘存储

29．输入设备：自带全键盘输入，另可外接USB接口键盘输入

30．接口类型：RS-232串口×2、USB接口×2、SD卡接口×1、LAN端口×1、ECG信号输出接口×1，等电位端子接口×1，患者导联线接口×1

31．网络功能：内置LAN接口

32．电源要求：交流：100~240V  50Hz；直流：内置可充电锂电池及充电器

33．直流工作时间：可连续使用≥90分钟（按照IEC 60601-2-51试验方法的12ch记录）；充电时间：从空置状态起，约3小时结束

34．附加功能：可连接条码扫描枪或ID读卡器

35．质量证书：取得CMC计量器具许可证；取得CMD的质量体系认证证书；取得医疗器械产品注册证；取得医疗器械生产企业许可证

36．质量保证期：为调试验收合格后5年

第2包    品目2-4   简易吸痰器

1．可移动式医用吸引装置。适合各医疗单位手术室、病房用于吸取病人体腔内的脓、血、痰等粘质液体

2．ABS一次成型全塑外壳；膜式泵，免维护；具有溢流保护装置；手推式，备有手动开关和脚踏开关

3．工作制：间隙加载连续运行

4．电源：AC220V±10% ，50Hz

5．泵结构：进口膜式泵

6．抽气速率：≥20L/min

7．负压调节范围：0.013～0.090MPa；吸液瓶：2500ml×2；输入功率：约400VA

8．噪音：≤65dB

9．质量保证期：为调试验收合格后5年

第2包    品目2-5   身高体重计

1．体重测量方式：精密平衡压力传感器称重

2．身高测量方式：采用超声波传感器

3．测高范围：80-200cm,分度值：0.5cm

4．称重范围：5-500KG，分度值0.1kg

5．血压

5.1测量范围：血压：0-299mmHg   血压：±4mmHg，读数的5%以内

5.2脉搏：40跳/分-180跳/分

5.3脂肪率测量范围：脂肪率：5.0%-50.0%  基础代谢：385kcal-5000kcal

6．采用血压计：上臂式血压计

7．采用血糖仪

8．BMI	正常范围18-25

9．自动计算BMI数值，打印结果。

10．LCD显示：采用≥10英寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示日期、时间温度，与网络同步，显示体型、体型偏胖、正常、偏瘦

11．打印功能：采用高速热敏易装打印机，换纸方便，打印身高体重BMI,理想体重和体重正常范围，可设置打印医疗卫生单位名称

12．自动语音播报：清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音

数据输出：提供RS232接口和WiFi接口，可根据客户需求提供蓝牙或云接口，方便用户接入医院系统或远程健康系统，测量结果可以发送到手机，并提供健康建议，方便用户关注体重对健康的影响

13．电源：采用AC100V-240V/12V直流电源

14．消耗功率：≤25W

15．工作环境：温度-10℃-40℃

16．质量保证期：为调试验收合格后5年

第2包    品目2-6   输液泵

1．速度设定范围：1ml/h-1200ml/h(最低每级1ml/h)

2．输液精度：≤±5%（优质输液器经校准标定后的精度）

3．冲洗速率：1000 ml/h

4．输 液 量：1ml-9999ml

5．累 计 量：0ml-9999ml（每级0.1ml）

6．阻塞压力范围分挡可调

7．具有KVO（保持静脉开通功能）速率：0ml/h-5ml/h（可调，每级1ml/h）

8．气泡探测器：超声波探测方式、探测灵敏度≥25ul

9．报警功能：包括管路阻塞、输液即将完毕、输液完毕、输注不畅（预报警）、管路气泡、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO完毕报警

10．电源：AC110-240V，50HZ；内置电池：DC12V充电电池组；电池充电16小时后，可供泵以25ml/h速率运行时，工作时间≥5.5小时

11．功率：≤40VA

12．操作历史纪录（黑匣子）：≥1500条

13．输液历史纪录：≥1200条

14．输液器：可以选用≥9个厂家生产的一次性输液器

15．运行环境条件：温度: +5℃～+40℃，相对湿度: 20%～90%，大气压86.0～106.0 kPa

16．运输和贮存条件：温度-40℃～+55℃，相对湿度: ≤95%，大气压50.0～106.0 kPa。

17．IP等级：IP×4属防溅水设备

18．类型：Ⅰ类CF型

19．符合IEC60601-2-24标准

20．符合IEC60601-1-2标准

21. 符合GB9706.27标准(国家强制性标准)

22．质量保证期：为调试验收合格后5年

第2包    品目2-7   注射泵

1．注射器规格：20ml 、30ml 、50ml。

2．注射速率：

2.1 50ml：0.1ml/h-1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）。

2.2 30ml：0.1ml/h-600ml/h （每级0.1ml/h）。

2.3 20ml：0.1ml/h-399.9ml/h（每级0.1ml/h）。

3．快速速率

3.1 1200ml/h (50ml 注射器)。

3.2 600ml/h ( 30ml注射器)。

3.3 399.9ml/h ( 20ml 注射器)。

4．累计容量：0.1-9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）。

5．限制量：0-9999ml。

6．精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）。

7．电源：AC220V±22V  50HZ±1HZ；DC12V 充电16小时后以5ml/h可持续工作≥4小时。

8．环境条件：温度- 5-40℃，相对湿度20%-90%。

9．报警：残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

10．报警优先级。

11．自动识别注射器规格。

12．可使用一次性注射器（包含≥13种不同品牌）, 并且可为客户量身校准其他品牌。

13．阻塞后针筒内压力自动释放

14．可记录≥500条历史纪录

15．分档阻塞压力等级选择

16．RS232 电脑接口。

17．限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

18．KVO速率。

19．安全类型：Ⅰ类CF型。

20．快速推进键保险。

21．注射过程中快速推注。

22．IPX等级：IP×4（防溅水）。

23．符合YY0709国家标准。

24．符合YY0505国家标准。

25．质量保证期：为调试验收合格后5年

第2包    品目2-8   抢救车

1．规格：（长╳宽╳高）：650mm*475mm*900mm；治疗车的整体宽度不大于480mm。

2．ABS模具成型及内嵌304不锈钢台面，台面做防老化及防紫外线处理，保证十年内不变色； ABS台面厚度为40mm，台面安装不锈钢围栏

3．铝合金型材立柱，采用氟碳喷涂工艺技术，硬度达到2H。

4．侧板背板均选用铝复合材料，具有耐蚀、耐撞击、防火、防潮、隔热、抗震等功能。

5．车体采用五只铝合金型材抽屉，方便药品器械分类存放，抽屉内无焊接、无缝隙，不藏污纳垢，易于清洁；抽屉选用加厚型静音导轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能。

6．底部采用四只品牌脚轮，脚轮为360度全方位刹车且其中一只为方向控制轮，脚轮Φ100mm，带刹车。

7．抽屉承重≥50KG，整体承重≥200KG。

8．整车配备配件导航系统，可以随意增减配件，且配件均可上下调节，隐藏式一次性锁装置。

9．配件有：CPR板，仪器平台，侧拉板，输液架，电源插板，锐器盒支架，不锈钢筐，双色污物桶，氧气瓶支架，手套盒，可根据用户需求随意加减配件,污物桶脚踏设计，所以配件均可上下调节，锐器盒支架可以调节大小，适合任意尺寸锐器盒，一次性锁上配有编码，抽屉内配ABS积木式可调隔板。

10．质量保证期：为调试验收合格后5年

第2包    品目2-9   抢救床

1．规格：（长╳宽╳高）：1930mm*640mm*540mm-840mm。

2．车身镀锌钢管焊接制成，表面静电喷涂，床面及护栏均选用ABS材料。

3．具有整体升降和背部折起功能，整体升降≥500-900mm，背部折起≥70º。

4．整体升降采用手摇控制系统，保证车体运行平稳不会摇晃，摇把隐藏于车尾部。

5．背部气压无级调节折起，分体设计，采用阻尼器做支撑力源，气压助力方式，腿部手摇折起。

6．ABS护栏，采用液压助力系统，单手即可轻松操作，自动助力下降与上升。

7．采用中控刹车系统，Φ200mm，车头尾设计有中控刹车踏板。

8．车体中心底部配有可以折叠升降的第五轮装置，确保在通道内一人推行即可直行。

9．配置高度可调不锈钢输液架、引流挂钩等，另配床垫标注材质规格，可作移床使用。

10．质量保证期：为调试验收合格后5年

第2包    品目2-10   设备车

1．规格：（长╳宽╳高）：650mm*450mm*900mm

2．全ABS设计

3．推手弯制设计

4．插入式链接护栏

5．加高置物空间

6．底部采用四只静音防缠绕，脚轮为360度全方位带刹车

7．质量保证期：为调试验收合格后5年

第2包    品目2-11   不锈钢治疗车

1．规格：（长╳宽╳高）：800mm*600mm*870mm。

2．整体选用优质304#不锈钢材料制作，板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理

3．焊接光滑无毛刺，表面抛光处理

4．车体共设计2个台面，并配有围栏

5．每层台面下方均配有承重带

6．车体上台面下配有2个并排抽屉，抽屉选用优质三节静音滑轨，每付滑轨可承重≥30KG。

7．底部采用超静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ80mm，带刹车

8．质量保证期：为调试验收合格后5年

第2包    品目2-12   口服药车

1．规格：（长╳宽╳高）：650mm*475mm*900mm。

2．材质：材质为304不锈钢,铝合金，ABS。

3．台面由304不锈钢和ABS材质组成，台面厚度≥40mm，台面安装304不锈钢围栏，台面有凹槽

4．铝合金型材立柱，采用氟碳喷涂工艺技术。

5．侧板背板均选用铝复合材料，具有耐蚀、耐撞击、防火、防潮、隔热、抗震等功能。

6．车体采用六只铝型材抽屉，抽屉内无焊接、无缝隙，不藏污纳垢，易于清洁；抽屉选用有自锁功能的三节无声导轨，抽拉顺畅安静；高帮设计。

7．底部采用四只脚轮，为360度全方位刹车且其中一只为方向控制轮，脚轮Φ100mm，带刹车。

8．抽屉承重≥50KG，整体承重≥200KG。

9．抽屉内配备不少于40人份的口服药格栅。

10．质量保证期：为调试验收合格后5年

第2包    品目2-13   台式血压计

1．测量原理：示波法。

2．显示： LED数字显示。

2.1反转测量结果，方便体检。

3．测量位置：左、右臂。

3.1适用于各种人群，机体设计方便孕妇、老年人、残疾人，及各种行动不便的病人使用。

3.2手臂周长：≥18~35厘米。

4．压力显示范围：0~300mmHg。

5．测量范围：

5.1血压0~299mmHg。

5.2脉率30~200拍/min

6．测量内容：血压，脉率。

7．测量精确：

7.1血压精度≤±3mmHg。

7.2脉搏测量精度≤±2%。

8．加压方式：微型泵。

9．空气控制：橡胶阀，压电陶瓷阀。

10．排气方式：电磁阀。

11．压力检测装置：电容型压力传感器。

12．打印装置：热敏打印，自动裁纸，多种模式。

13．超压保护：压力达到300mmHg时，急速排气保护。排气时间不大于10秒。

14．通信数据输出：连接电脑同步管理。

15．电击防护形式：I类 B型。

16． 操作环境：温度10~40℃，湿度低于85%RH。

17．存储环境：温度-20~60℃，湿度低于95%RH。

18．资质认证：ISO9001,13485。

19．耐久性：约10万次

20．语音：普通话指导测量。

21．节能：红外线人员感知。

22．联网：

23．安全装置：具备三种安全保护机构

24．带防盗槽

25．权威机构认证：舒张压及收缩压的精度都被BHS评定为A级。

26．质保期：5年

第2包    品目2-14   电子血压计

1．测量原理：示波法/听诊法。

2．显示：LCD显示。

3．测量位置：上臂 。

4．适应手臂周长：≥12～50cm（标配袖带 ≥22～32cm）。

5．压力测量范围：0～300mmHg、脉搏测量范围：40～200次/分。

6．测量精度

6.1压力精度：≤±3mmHg（±0.4KPa）。

6.2脉搏测量精度：≤±5%。

7．电击防护型式：Class II/内部电源；BF型设备。

8．电源：交直流两用。

8.1电源适配器：

8.1.1输入：AC100V～240V，50HZ。

8.1.2输出：DC 6V±5%，≥1.6A。

8.1.3电池：DC 3.6V，≥1900mAh。

(充满电状态下可测量≥300次)

9．操作环境：温度+5℃～+40℃，湿度15%RH～85%RH。

10．储存环境：温度-20℃～60℃，湿度10%RH～95%RH。

11．标准配置

11.1	医用电子血压计血压计主机：1台

11.2中号袖带(22-32cm) ：1个

11.3	充电电池 ：1组

11.4	电源适配器：1个

11.5中文使用说明书：1本

11.6合格证 ：1个

11.7有毒有害物质元素含有表：1个

15．产品主要特性

15.1采用血压测量技术

15.2测量过程中舒适的Intelli Sense充气模式，自动判定合适的充气速度和自动收紧臂套软硬度。

15.3可适应臂围12-50cm的儿童、小儿及成人患者

15.4整个主机及袖带均为医用耐久性设计，使用次数10万次以上，测量按键20万次以上，满足专业医疗机构的使用需求。

15.5听诊法测量功能，按照血压测量规范要求的速度自动充放气，但不进行测量，提供医生自己用听诊器进行听诊测量，且可通过按键记录，实现测量结果的显示和储存。

15.6防震、防水设计，适应医疗现场各种不同的环境要求。

15.7背光灯设计

15.8不规则脉波检测功能

15.9测量过程中身体移动检测功能

15.10主机和袖带均可用酒精擦拭消毒

16．质量保证期：为调试验收合格后5年

第2包    品目2-15   医用耳温枪

1．产品名称：医用耳温枪

2．测量类型：耳式。

3．测量部位：耳蜗。

4．探测器：热电堆式（红外）。

5．测量方式：实测。

6．温度显示：3位数字。

7．显示精度：≤0.1℃。

8．测量精度：

8.1 ≤±0.2℃ (35℃-42℃)。

8.2 ≤±0.3℃ (34.0℃~34.9℃, 42.1℃~42.2℃范围内）。

9．测量范围：32.0〜42.0℃。

10．测量时间：≤1秒。

11．使用温湿度：10℃-40℃≤85%RH。

12．运输和保存温湿度：-20℃-60℃ 10%RH-95%RH。

13．运行大气压力：700hPa-1060hPa。

14．运输和保存大气压力：200hPa-1060hPa。

15．本体使用期限：≥5年（50次/天）。

16．电池：DC 3V (CR2032钮扣锂电池1节）。

17．电池寿命：不少于6000次。

18．记忆：上一次。

19．消毒、灭菌方法：按照制造商推荐方法。

20．安全分类：不能在有易燃麻醉气与空气的混合气或与氧或氧化亚氮混合气情况下使用的设备。

21．工作制分类：连续运行。

22．电磁兼容性：1组、B类设备。

23．质量保证期：为调试验收合格后5年

第2包    品目2-16   血氧脉氧仪

一、用途：用于成人，儿童，新生儿与早产儿的无创脉搏血氧检测

二、技术参数：

1．采用数字信号处理系统。

3．动态变化的提示音

4．最长≥可达10小时电池续航。

5．能记录≥96小时的趋势变化。

6．趋势数据可导出到个人电脑进行分析与保存。

7．飞梭导航旋钮，可以快速的进行介面操作。

8．黑色背景，彩色液晶显示，在不同角度和光照条件下都能获取清晰的读数。

9．具备智能报警管理系统，能识别真正的低血氧事件。

三、基本参数

1．重量：≤2kg

2．输入电压：100-240 V／AC

3．频率：5小时

4．准确度：

4.1氧饱和度（%SpO2±1标准差）

4.2成人：70%-100% ±2位

5．氧饱和度测量范围：1%-100%

6．脉率测量范围：20-250次/分

7. 报警上限：21%-100%

8. 报警下限：20%-99%

9. 脉率振幅范围：0.03%-20%

10．工作温度：＋5℃～40℃

11．存放温度：－20℃～60℃

12．湿度：15%～93%，非冷凝状态

四、检测功能

1．检测数值：SpO2

2．内存：可保存≥88000个数据时间，包括日期，时间，报警状态，脉率以及SpO2数值。

3．图形格式：两个图形格式，一个SpO2参数图，一个脉搏频率参数图。

4．扫描速度选择：6.25,12.5,25.0mm/s。

5．报警阈值选择：关闭，10,25,50,100。

6．报警模式选择：成人模式，儿童模式，新生儿模式。

五、质量保证期：为调试验收合格后5年