建华实验学校基础运行及改造——设备购置（第二包）

招标文件

招标编号：建招[2019]044政(框架)-3

北京建信衡工程管理有限公司

2019年06月

目   录

第一章  投 标 邀 请	2

第二章  投 标 人 须 知	6

第三章  采 购 合 同 格 式	27

第四章  货物需求一览表及技术规格	40

第五章评分标准	 91

第六章  附件—投标文件格式	94

第一章  投 标 邀 请

第一章    投标邀请

本项目建华实验学校基础运行及改造——设备购置（第二包）已由北京经济技术开发区财政局以京开财行[2019]1号文件批准采购，采购人为北京经济技术开发区社会发展局，建设资金来自财政拨款，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，现邀请符合资格条件的供应商参加投标。

一、招标项目概况：

# 项目名称：建华实验学校基础运行及改造——设备购置（第二包）

- 招标编号：建招[2019]044政(框架)-3

- 项目类型：货物类

- 项目完成期限：合同签订后60日历天

- 资金来源：财政资金

- 预算金额：玖佰壹拾伍万柒仟零肆拾陆元整（¥915.7046万元）

- 招标内容：对校区内校长室、大队室、食堂、会议室、数码音乐教室、语音教室、报告厅、戏剧教室、室内运动场设备的采购、安装、调试、系统集成等全部工作。

二、合格的投标人资格要求：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法人资格，有效营业执照，在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外；所提供的产品必须有良好的声誉和业绩；

3、投标人的投标货物应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对供应商的投标货物有强制性规定或要求的，则供应商的投标货物必须符合相应规定或要求；

4、投标人须具有良好的银行资信和企业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产或其他关、停、并、转状态；在最近三年没有与骗取合同有关以及其他经济方面的违法行为。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6、未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7、本项目不接受联合体报名。

三、投标报名及招标文件的获取：

凡有意参加投标者，请于2019 年07月01日至2019 年07月05日，每日上午09时至11:00时，下午14:00时至16:00时（北京时间，下同），在北京经济技术开发区景园北街2号62-1号楼2层（详细地址）报名。报名前请先来电咨询。

本项目不接受电话、传真、电子邮件等形式的投标报名，投标申请人报名时需要由法定代表人或授权代表携带以下资料并购买招标文件：

（1）企业营业执照副本原件及复印件、开户许可证原件及复印件；

（2）法定代表人身份证明原件、法定代表人授权书原件、授权人和被授权人的身份证原件及复印件、社保部门开具的被授权人社保证明（近三个月）；

（3）提供近三个月依法缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件及复印件；

（4）提供近三个月依法缴纳税收的入账票据凭证原件及复印件（加盖公章及财务章）；

（5）提供经会计师事务所出具的上一年度（2017年或2018年）完整的财务审计报告原件及复印件。如投标人无法提供上一年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明原件及复印件；

（6）未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单打印件（加盖公章）。

注：以上所提供复印件均应加盖公章。

四、招标文件的获取：

招标文件由采购代理机构发售，采购代理机构只接受报名成功并购买本项目招标文件供应商的投标：

招标文件获取时间和地点：2019 年07月01日至2019 年07月05日(节假日除外)，上午9:00 至11:30 ；下午14:00至16:00（北京时间）。在北京经济技术开发区景园北街2号62-1号楼2层（ 详细的地址）购买招标文件。

招标文件费用：人民币600元，售后不退。

五、投标文件递交及开标：

投标文件递交截止/开标时间： 2019 年07月22日14时00分整。

投标文件递交/开标地点：北京建信衡工程管理有限公司（北京经济技术开发区景园北街2号62-1栋二层）。

联系方式：

采购代理机构：北京建信衡工程管理有限公司

地    址：北京经济技术开发区景园北街2号62-1号楼2层

电    话：010-87163320  15910340972

传    真：010-87163320

联 系 人：张晓达

第二章  投 标 人 须 知

第二章  投标人须知

Ⅰ 投标人须知前附表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 投标人须知中所对应条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 采 购 人：北京经济技术开发区社会发展局 地 址：北京经济技术开发区荣华中路15号朝林大厦 联系电话：15910340972 采购代理机构：北京建信衡工程管理有限公司 地 址：北京经济技术开发区景园北街2号62-1栋办公楼2层 联系电话：010-87163320 |
|  |  | 投标人应在投标文件中提供下述资质要求证明文件： 1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的，具有独立法人资格，有效营业执照，在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构之外；所提供的产品必须有良好的声誉； 3、投标人的投标货物应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对供应商的投标货物有强制性规定或要求的，则供应商的投标货物必须符合相应规定或要求； 4、投标人须具有良好的银行资信和企业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产或其他关、停、并、转状态；在最近三年没有与骗取合同有关以及其他经济方面的违法行为。 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 6、未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 7、本项目不接受联合体报名。 |
|  | 11 | 投标保证金(本项目不适用)： （1）金额为 / ； （2）形式为电汇。 （3）递交时间：需在2019年07月21日17:00前从投标人的基本账户转入招标文件指定账户，并注明资金用途、项目名称（投标人须充分考虑银行结算周期等因素，并及时查询投标保证金到账情况，因银行结算、不可抗力等非采购人/招标代理原因造成的投标保证金不能及时到账，因此造成的一切后果由投标人自行承担）。 开户名（全称）：北京建信衡工程管理有限公司 开户银行：北京银行经济技术开发区支行 帐 号：0109 0978 0001 2010 9037 584 |
|  | 12.1 | 投标有效期：从开标之日起90个日历天。 |
|  | 13.1 | 投标文件：正本：1 份 副本：2 份 电子文档：1份（内容包括全部投标文件正本，文件格式仅限*.doc，*.xls，*.jpg，*.dwg，*.ppt，存储载体为U盘） |
|  | 15.1 | 投标截止时间：2019年07月22日14:00（北京时间） |
|  | 17.1 | 开标时间：2019年07月22日14:00（北京时间） 开标地点：北京经济技术开发区景园北街2号62-1栋办公楼2层会议室 |
|  | 21.3 | 评审方法：采用综合评分法进行评审。 采用综合评分法，满分为100分，由三个部分组成，商务部分10分，经济部分30分，技术部分60分。 |
|  | 23.1 | 中标候选人：综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。 |
|  | 24.2 | 审查还包括投标人是否有能力圆满的履行合同，最终的审查方式为： （1）对投标人进行询问。 （2）对投标人进行实地考察。 受最终审查的中标候选人，必须如实回答和受理询问或考查，并提供所需的有关资料。中标候选人应保证其投标文件及考察时提供的有关资料内容是真实的。如果在审查核实中发现有弄虚作假或不如实，则认为其为不合格。 |
| 11. | 28.1 | 提交履约保证金的时间：收到中标通知书后 / 个工作日内。 履约保证金金额：合同总价的 / 。 履约保证金的形式：采购人可以接受的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交 |
| 投标文件还应该包括或遵守下列要求： |
| 内容填写说明 1.按统一规定的格式、顺序填写、排列，并装订、胶封成册，不得采用活页方式装订。复印件应清晰整洁。技术方案须采用仿宋字体；字号：标题三号、其他小四号。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。 2.全部的规格尺寸为A4纸型。 |
| 采购人保留在合同执行过程中对本次招标中货物、服务及工程的数量进行调整的权利。但数量增减不超过所有部分的10%。 |
| 资金情况：已落实，预算资金915.7046万元 |
| 合同方式:本项目采用政府采购设备类合同方式;中标通知书发出后30个日历天内，由中标人与采购人签订项目合同。 |
| 符合国家和地方相关法律法规的规定 |
| 投标文件必须按时送达指定地点 |
| 第二章投标人须知1.2－1.6款 |
| 第二章投标人须知4.2款 |
| 第二章投标人须知20.3款 |
| 投标人须在投标文件中提供以下资料： （均需加盖投标人公章） 营业执照、税务登记证、组织机构代码或多证合一版营业执照 法定代表人授权书 经销商（作为代理）的资格声明 项目管理机构 投标人的资信证明：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（2017年度或2018年度）或银行出具的资信证明 社会保障资金缴纳记录（近三个月） 税款缴纳记录（近三个月） 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明 未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 投标人具有良好的银行资信和企业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产或其他关、停、并、转状态；在最近三年没有与骗取合同有关以及其他经济方面的违法行为的承诺。 中小企业声明函（原件，中小企业参加投标的） 监狱企业证明材料（监狱企业参加时） 残疾人福利性单位证明材料（残疾人福利性单位参加时） |
| 附件7中： 如投标人代表是法定代表人，附件7-2如不适用可不填写； |
| 关键性要求 ※ 1.强制采购节能产品规定： 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）和《财政部 发展改革委关于调整公布节能产品政府采购清单的通知》：计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品（以“#”标注）。投标人所投上述产品制造商和产品型号必须列入财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品政府采购清单》中。 投标人应提供投标产品在有效期内的产品在清单中的说明文件（复印件加盖公章）。 |
| 投标人所投产品应符合采购人和使用方实际。供应商所供货物及生产厂家应满足国家、部颁、行业等相关标准和规定。 |
| 投标文件必须按招标文件要求密封及递交。 |
| 投标文件、投标一览表必须按招标文件要求有效签章。 |
| 投标人的报价超过了公布的预算金额的投标将无效。 |
| 投标人提供虚假文件或故意隐瞒不良业绩的将导致其投标无效。 |
| 需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库【2011】181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、财政部《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库﹝2008﹞248号）等。 |
| 招标文件第四章货物需求一览表是对本次招标所采购货物名称及数量的具体描述，如与招标文件其他部分存在矛盾，应以本一览表为准。 |
| 招标文件第四章货物需求一览表及技术规格《二、技术规格》是对本次招标所采购货物参数的具体描述，如与招标文件其他部分存在矛盾，应以本需求为准。 |

Ⅱ  投标人须知

  - 说  明

- 招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人。本项目不接受联合体。

1.2.2	遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3	凡受托为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加投标。

1.4     总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。

1.5	投标人在投标过程中不得向招标采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.6	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.5.1	提供虚假的资料。

1.5.2	在实质性方面失实或不完整。

1.6	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

- 资金来源

2.1	招标公告或投标邀请书中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（本项目为财政预算资金）。

- 投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

  - 招标文件

- 4.招标文件构成

4.1	要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 采购合同格式

第四章	　货物需求一览表及技术规格

第五章   评分标准

第六章   附件—投标文件格式

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- 5.招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对在投标截止期十五日以前收到的澄清要求应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

- 6.招标文件的修改

6.1	在投标截止期十五日前，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2	招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标采购单位回函确认。否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

6.3	为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位有权决定是否延长投标截止期。

  - 投标文件的编制

- 7.投标范围及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人可对招标文件中“货物需求一览表”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包货物进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3	投标文件应以中文形式提交。

7.4	本次招标项目只允许提供一种投标方案，备选方案不予考虑。

- 8.投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1—投标书（格式）

附件2—投标一览表（格式）

附件3—投标分项报价表（格式）

附件4—货物说明一览表（格式）

附件5—技术规格偏离表（格式）

附件6—商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1   营业执照、税务登记证、组织机构代码或多证合一版营业执照

7-2   法定代表人授权书

7-3   投标人的资格声明

7-4   项目管理机构

7-5   投标人的资信证明：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（2017年度或2018年度）或银行出具的资信证明

7-6   社会保障资金缴纳记录（近三个月）

7-7   税款缴纳记录（近三个月）

7-8  参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

7-9   未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

7-10   投标人具有良好的银行资信和企业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产或其他关、停、并、转状态；在最近三年没有与骗取合同有关以及其他经济方面的违法行为的承诺。

7-11   中小企业声明函（原件，中小企业参加投标的）

7-12   监狱企业证明材料（监狱企业参加时）

7-13   残疾人福利性单位证明材料（残疾人福利性单位参加时）

附件8—中标服务费承诺书（格式）

附件9—技术方案

附件10—供应商自行提交的其他文件（如业绩、承诺等）

8.2	除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

- 9.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、承诺、图纸和数据，它包括：

9.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明。

9.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

9.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

9.2.4	投标人在投标时，应根据招标文件制定详细的投标方案，对所需相应的硬件、软件（通用软件）作出准确的分析规划并在投标方案中明确列出，技术指标应该量化。

9.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。

- 10.	投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守 《中华人民共和国价格法》。

10.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1  投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务培训等费用；

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，依据本须知第20.3条规定，将被认为是非响应性投标而导致其投标无效。

10.6	每种货物只能有一个投标报价。

- 11.	投标保证金(本项目不适用)

11.1	投标人应在投标时单独递交  /  的投标保证金，并作为其投标的一部分。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将被没收：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的；

（2）中标人不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按本须知第28条的规定提交履约保证金的；

（4）投标文件中提供虚假文件骗取中标的。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

北京地区：电汇

外埠：电汇

（1）担保机构：/

11.3.3其他内容

（1）凡提供担保机构出具的保函的，供应商不再缴纳保证金，采购人或采购代理机构不得以任何理由要求供应另行提供其他保证手段。

（2）鼓励供应商选择担保机构出具的投标保函替代投标保证金等其他保证方式

（3）供应商应在距递交投标文件截止日3个工作日之前，按照资料清单要求向担保机构提供开立投标保函所需的全部资料。担保机构应在收到供应商提供的项目资料并确认真实、完整之日起2个工作日内，为其开立投标保函。

（4）中小企业声明函

11.4凡没有根据本须知11.1和第11.3条的规定，随附投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而将导致其投标无效。

11.5中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后5个工作日内办理无息退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

- 12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的开标日后的90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而导致无效。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本1份和副本2份，双面打印且每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件封面上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章后才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

  - 投标文件的递交

- 14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的密封袋或密封箱中，且在密封袋或密封箱正面标明“正本”“副本”字样。对封装材料及样式不作特别规定，但投标人应保证其封装的可靠性，不会因搬运、堆放等原因散开。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在密封袋上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在密封袋上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。(本项目不适用)

  - 为方便核查投标文件电子版，投标人应将“投标文件电子版”单独密封，并在密封袋上标明 “投标文件电子版”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便评标委员会的评判，投标人应将投标产品评标样品密封，并在招标文件规定的时间内递交。(本项目不适用)

  - 所有密封袋或密封箱上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、项目编号和“在 （开标日期、时间）之前不得启封”的字样。

3）在密封袋或密封箱的封装处加盖投标人公章及法人签字盖章。

14.7	所有密封袋或密封箱上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.8	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，包括未单独提交投标保证金（不适用）、投标一览表及投标文件电子版的，其投标将被拒绝，并且招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

- 15.	投标截止期

15.1	投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.3	招标采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

- 16.投标文件的修改与撤回

16.1	投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达招标采购单位者，招标采购单位将予以接受。

16.2	投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送，投标人最终递交的投标文件密封袋或密封箱上须有项目负责人签字。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

16.4	从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

  - 开标及评标

- 17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人应派法定代表人或授权代表（授权代表须持开标授权书）参加，并携带本人身份证。投标人法定代表人和授权代表均未出席开标大会的投标将被拒绝。

  - 开标时，由监标人或投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

17.3	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

- 18.组建评标委员会

评标活动依法成立评标委员会，评标委员会在开标前组建，随机抽取的5位评标专家组成。

- 19.投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

19.1.1  资格性检查：指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.1.3  投标人须证明其业绩真实性，出具加盖公章和法定代表人盖章或签字的承诺书。投标人没有被暂停或者取消投标资格，出具加盖公章和法定代表人盖章或签字的承诺书。投标人是否有失信被执行人记录，申请人出具加盖公章和法定代表人盖章签字及项目负责人签字的承诺书。投标人须承诺近三年没有骗取中标和严重违约及重大项目质量问题，出具加盖公章和法定代表人盖章签字的承诺书。投标人与招标人不存在可能影响招标公正性的利害关系，出具加盖公章和法定代表人盖章签字的承诺书。投标人须证明全部资料的真实性，出具加盖公章和法定代表人盖章或签字的承诺书。投标人是否存在恶意投诉，出具加盖公章和法定代表人盖章或签字的承诺书。投标人按照文件认为需要补充的其他材料。

19.2	投标文件的澄清

19.2.1  在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中“投标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表”为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将导致无效。

- 20.投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.3	实质上没有响应招标文件要求的投标将导致无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将导致无效：

- 应交未交或未足额交纳投标保证金的；

- 投标人的报价超过了公布政府采购项目财政预算资金时，则投标无效；

- 投标有效期不足的；

- 未按照招标文件规定要求密封、签字、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 21.比较与评价

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑以下因素：

      - 商务条款有无偏离；

      - 技术规格有无偏离；

      - 设计方案先进、合理；

      - 产品的性能、互换性及标准；

      - 产品的先进性、可靠性；

      - 产品的寿命、经营成本；

      - 维修服务、备件供应；

      - 运输条件、交货时间和安装竣工时间；

      - 经营信誉、售后服务和质量保证等。

21.3	本项目采用综合评分法：

综合评分法。即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

- 22．评标过程及保密原则

22.1	开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

  - 确定中标

- 23．中标候选人的确定原则及标准

23.1	除第25条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件之一者为中标候选人。

综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

- 24．最终审查及确定中标人

24.1	评标委员会将根据评标标准，推荐评标排序，或根据采购人的委托直接确定中标供应商。

24.2	评标委员会将根据本须知列出的标准审查中标供应商是否有能力圆满地履行合同。审查将根据投标人按照本须知规定递交的资格证明文件和评标委员会认为其它必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行审查，当评标委员会认为通过文字资料审查不能确定其履约能力及产品质量时，将组织有关方进行现场考察，审查。

24.3	如果审查未通过，评标委员会将拒绝其投标，并按顺序对下一个中标供应商进行能否满意地履行合同作相同的审查。

- 25.与其他候选供应商签订合同的权利

25.1   因不可抗力或中标供应商不能履约等情形，采购人保留与其他候选供应商签订合同的权利。

- 26．中标通知书

26.1	在投标有效期内，采购人确定中标结果后，采购代理机构将在规定的媒体上发布中标公告，中标公示期为1个工作日。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。在公示中标结果的同时，采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

26.2	中标通知书是合同的组成部分。

- 27.	签订合同

27.1	中标人应当自收到中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

27.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

- 28．履约保证金

28.1	中标人在收到中标通知书后   /   个工作日内，按招标文件中要求的采购人可以接受的以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交向采购人提交合同总价   /   的履约保证金。

28.2	如果中标人没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人将取消该中标决定，在此情况下，招标采购单位可选下一个中标候选人。

  - 中标服务费

- 29.中标服务费的收取

29.1	采购代理机构按计价格[2002]1980号文及发改办价格[2003]857号文有关规定向中标方收取中标服务费用。

29.2	  中标人在领取中标通知书的同时向采购代理机构缴付中标服务费。

29.3   中标服务费将以现金、支票或电汇的方式进行收取。

中标人如未按29.1和29.2条规定办理，招标采购单位将其登入政府采购黑名单。

第三章  采 购 合 同 格 式

合同样本：

项目采购合同

合同编号：

甲    方： 北京经济技术开发区社会发展局

乙    方：

签署地点： 北京

鉴于乙方在招标编号为的 “”项目公开招标中被确定为中标人。双方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称合同）。

- 合同文件及附件

下列文件是本合同的组成部分

1.1	本合同书

1.2	中标通知书

1.3	补充协议

1.4	投标文件				(含澄清文件)

1.5	招标文件				(含招标文件补充通知)

1.6   补充澄清确认文件

- 定义

本合同中的下列术语应解释为：

2.1 “合同”系指甲乙双方签署的,合同格式中载明双方所达成的协议,包括构成合同的所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2.2 “合同价”系指根据合同规定,在乙方正确、完全履行合同义务后，甲方应付的价格。

2.3 “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的所有硬件设备、安装调试、技术资料及其它材料。

2.4“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如送货、安装、调试、维修、提供技术援助、配套工作、培训和其它类似的义务。

3．采购货物、数量及总价

货物名称、规格型号、生产厂家、单价、数量及合计金额： （详见附件一）

交货地点及数量： （详见附件二）

合同总金额：人民币元（大写：）

4.技术规格

4.1乙方提供的货物的技术规格、功能结构等应与其投标文件中的相关内容及技术资料等相关内容一致。

4.2 当所供货物、价格、服务等与标书不一致时, 乙方应提出书面申请,经甲方批准后方可执行。

4.3 乙方承诺投标文件中有关技术资料的正偏离参数具有向下指标的兼容性。

5．权利保证

5.1乙方应保证对其提供的货物拥有合法的所有权。若乙方所交货物包含任何知识产权，乙方应保证不侵犯任何第三方的知识产权。对乙方所交货物引起的任何所有权、知识产权纠纷，乙方负全责并以自己的费用解决，同时乙方要赔偿甲方因此而遭受的经济损失（包括但不限于法院诉讼的费用、律师费、损害赔偿费、罚款等）。

5.2乙方保证在货物上不存在其他任何第三人的担保物权。

5.3乙方保证货物不侵犯任何第三人的姓名权、名称权、肖像权、荣誉权等人身权。

5.4如前款所述的诉讼或其他法律程序禁止甲方使用货物，乙方应赔偿甲方因此而受到的损失。对于甲方购买的货物，乙方应当：

（1）自付费用向销售人取得使用货物的许可。

（2）自负风险及费用将货物运回并退回甲方已支付的货款。

6．供货时间及包装要求

6.1供货时间自合同签订之日起不超过个日历天。乙方应将本批全部货物运抵甲方指定的使用单位并完成安装调试、配套工作投入使用。

6.2乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏和损失均由乙方承担。

6.3 每件包装箱内应附一份详细装箱单、使用说明书、质量合格证等相关资料。

7．装运条件

7.1乙方负责安排运输工具,运输过程中涉及的全部费用均由乙方承担。

7.2乙方将全部货物运抵使用单位指定地点并完成安装调试、配套工作后，乙方完成交付。乙方应保证设备安装过程中的安全措施及对安装人员的保险、规范施工。

8．支付

8.1合同价款支付以政府财政资金到位为准。

8.2合同生效后，甲方在15个工作日内按程序支付乙方合同总额的50%的价款。乙方则应按照双方签订的合同规定交货。乙方按规定的时间将全部货物送达甲方指定的地点，货物运抵后乙方进行安装、调试、配套工作、试运行，试运行无质量问题方可报甲方验收，甲方将聘请相关专家协助验收，经甲方及专家验收合格后，甲方需在30个工作日内向乙方支付至合同总额的97%，剩余3%作质保金。乙方在收到付款的同时需提交全额增值税专用发票。

9．技术资料

9.1 交货时，乙方应将货物的完整技术资料、保修单和售后服务承诺书等材料交给甲方指定单位，技术资料、保修单和售后服务承诺书应该与投标文件相一致。以上材料构成乙方是否正确履行合同的依据之一。

9.2 甲方因使用、维修需要，有翻译成其它文字和复印的权利。

10．质量保证

10.1乙方应保证货物是全新、未使用的合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能等要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装调试、正常使用和在使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

10.2本合同涉及货物的质量保证以招标文件为准。

10.3本合同涉及货物的质量保证期以投标书中“保修和售后服务承诺书”为准。

10.4若乙方违反上述担保，货物将被禁止使用，乙方应自负风险和费用并将货物收回，退还甲方已支付的货款。

11．保修和售后服务

11.1 乙方负责设备的免费送货、免费安装、免费调试及配套工作。

11.2 全部乙方提供的货物（包括易损件）质量保修期为。

11.3质量保证期内设备（包括易损件）出现故障，乙方应按投标文件中承诺的响应时间内免费上门服务并免费更换损坏的部件。

11.4质量保证期后，维修调试、更换配件等只收取成本费。

11.5如果乙方在收到报修通知后在投标文件承诺的时间内没有维修或弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但风险和费用将由乙方承担。

11.6设备售出后乙方应用多种方式定期进行回访。

11.7乙方应兑现投标文件中“质量保证和售后服务承诺书”中承诺的其它各项售后服务。

12．检验

12.1在交货前乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验。

12.2全部货物运抵甲方指定的使用单位并经乙方安装调试正常运行、配套工作全部完成后，进行验收，由甲方及专家进行最终验收。如验收不合格，甲方有权要求乙方在规定时间内按照要求整改，如在规定时间乙方未完成整改并最终验收合格，甲方有权退货或终止合同，乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

13．索赔

13.1在质量保证期内，如果货物存在规格、性能等方面与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的部件等，甲方以书面形式通知乙方，提出索赔。

13.2 当甲方与乙方对货物的质量性能和技术指标等存在的问题认知不一致时,可向甲方所在地的商检局或产品检验所申请对货物的质量、技术规格等进行检验，并出具检验证书。检验费用由责任方负担。

13.3如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种方式解决索赔事宜：

13.3.1甲方要求退货，乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

13.3.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定同意降低货物的价格。

13.3.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的损失。同时，乙方应按合同条款第10条规定，相应延长修补或更换部分的质量保证期。

13.4 如果在甲方发出索赔通知后十个日历天内,乙方未作答复，上述索赔应视

为已被乙方接受；如乙方未能在甲方提出索赔通知后十个日历天内或甲方

同意的更长时间内，按照合同条款第13.3条规定的任何的一种方法解决

索赔事宜，甲方有权从履约保证金中扣出索赔金额，如果履约保证金不足

以补偿给甲方造成的损失或已退还乙方，乙方另外赔偿相应的损失。

14．履约保证金（不适用）

14．1乙方应在收到中标通知书后五个工作日内，向甲方提交合同总金额的  /

履约保证金。

14．2 如乙方未能履行合同规定的相关义务，甲方有权从履约保证金中得到补

偿。乙方应在履约保证金扣除后的七个日历天内补足被扣除部分，并以

此作为合同延续的先决条件。如履约保证金不足以补偿乙方给甲方造成

的损失，甲方有权要求乙方按实际发生的损失赔偿。

14．3 货物验收合格12个月后，乙方未发生违约问题，甲方将无息退还履约

保证金。

15．网上公布投标报价

乙方无条件同意甲方在网上公布其投标报价。

16．争议解决方式

16．1甲乙双方通过友好协商，解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如从协商开始十个日历天内仍得不到解决，甲乙双方将争端提交北京市经济技术开发区政府采购办公室进行调解。

16．2如调解不成，双方可以到甲方所在地人民法院提请诉讼。

16．3诉讼的费用应由败诉方负担。

16．4在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

17．不可抗力

17.1	由于自然灾害、社会因素、政府行为及其他经双方同意的原因，导致本合同不能全部或部分履行，甲乙双方互不承担违约责任，善后事宜由双方协商。

17．2受事故影响的一方应在事故发生后三个工作日内以书面形式通知另一方，并在事故发生后十四个日历天内将有关部门出具的证明文件提交给另一方。

18．税费

18．1中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方

负担。

18．2中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙

方负担。

19．合同解除和终止

19.1 合同解除：

19.1.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，出现下列情况，方可向乙方发出书面通知，提出解除合同，并要求退货、返款。

19.1.2乙方未能在规定的期限或甲方同意延长的期限内交货。

19.1.3乙方使用假冒、伪劣产品，或达不到合同规定的质量、性能。

19.1.4乙方其它严重违反合同规定的行为。

19.2 提前终止合同：

如果乙方在合同履行期间破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方即时终止合同，不予退还履约保证金，并保留甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

20．违约责任

20.1因乙方原因（包括乙方提供的货物未达到验收标准）使货物未按规定运抵甲方指定地点，每延迟一个日历天，乙方应按逾期所涉金额的5‰向甲方支付违约金。

若乙方延迟超过二十个日历天，甲方有权解除合同，并要求乙方全部退还所收费用，赔偿经济损失。

20.2 乙方所提供的货物质量不符合本合同约定标准时，乙方应负责及时更换、维修，甲方有权拒绝付款，并追究乙方违约责任。

20.3 因产品缺陷而产生的退换货或赔偿损失的直接费用，如检验费、退换货往返运费、保险费、仓储费及装卸费等，均由乙方承担。

20.4 因产品质量缺陷造成第三方损害而要求甲方赔偿的，甲方有权随时向乙方追索费用。

20.5 如乙方出现严重违反合同条款并给甲方带来损失时，甲方可将违约行为上报北京市经济技术开发区政府采购办公室，由北京市经济技术开发区政府采购办公室对违反合同行为做出处理，在政府采购网上公布。

21．转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

22. 质量抽检

甲方有权对乙方所供货物进行随机抽检，检测部门由甲方指定，乙方对此应予以配合。甲方抽检时将随机取样送至其权威机构进行检测，如果已要求提供评标样品，随机抽检将与上述封存的评标样品对照；对于没有要求提供评标样品的，随机抽检结果将与国家、行业、地方标准以及招标文件、投标文件中的标准进行对照，检测所发生的费用由乙方承担。若随机抽检结果不合格，则认定该批次所供货物不合格，乙方承担由此造成的全部责任和损失。

23．适用法律

本合同应按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

24．合同生效及其它

24．1合同在甲乙双方签字盖章后开始生效。

24. 2甲乙双方承诺主动配合接受结果查究。

24．3本合同一式陆份，以中文书就，甲方执三份，乙方执三份。

24．4 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该补充协议作为本合同的一个组成部分。

24．5以上所提供合同为合同范本，采购方与中标方在签订合同时，可双方协商其补充条款或协议。

甲     方：（盖章）                     乙     方： （盖章）

法定代表人                              法定代表人

或授权代表签字：                        或授权代表签字：

年  月  日                               年  月  日

附件一：货物名称、规格型号、生产厂家、单价、数量及合计金额

附件二：交货地点及数量

廉 政 协 议 书

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

项目名称：

合同金额（大写）：

项目概况：

廉政协议书

为进一步完善监督制约机制，确保工作质量和预防职务犯罪行为以及各种不正当行为的发生，在开发区各项工作中保持党员干部的廉洁自律，根据开发区有关廉政建设的相关规定，并结合实际特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定。

二、甲方工作人员应保持与乙方的正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

三、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

四、甲方工作人员不得要求或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

五、甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。

六、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方工作人员及第三方赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员及中介机构就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

八、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

九、乙方不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等。

十、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向领导或者甲方上级主管单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。

十一、本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

十二、本协议的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格时止。

十三、本协议一式三份，由甲乙双方各执一份，开发区财务结算中心留存一份。

甲方（盖章）                   乙方（盖章）

法人代表或委托人（签字）：      法人代表或委托人（签字）：

签订日期：   年  月  日        签订日期：   年  月  日

第四章  货物需求一览表及技术规格

- 知识产权及规格要求

- 知识产权

投标人应保证采购人或使用方在使用其提供的产品（或其任何一部分）、技术或服务时不会被第三方提出任何侵犯知识产权（包括但不限于商标权、专利权、著作权、工业设计权、专有技术等）的侵权请求。任何第三方提出侵权请求的，投标人须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

- 技术参数及规格要求

下述技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或高于下述技术规格的要求。

- 技术规格

投标人所投产品应符合采购人或使用方实际需要，所供货物及生产厂家应满足国家、部颁、行业等相关标准和规定。

其中采购需求未明确或未完全明确所采购的货物等配置和技术规格的，其配置和技术规格由投标人按自身产品特点或以往的投标经验自行配备完备。所有货物安装调试至正常使用，货物安装需符合国家相关标准。

1、项目编号：建招[2019]044政(框架) -3

2、项目名称：建华实验学校基础运行及改造——设备购置（第二包）

3、项目完成期：合同签订后60个日历天内完成交货、安装、调试、试运行、人员培训、配套工作、验收合格，交付使用。

4、项目完成地点：采购人指定

5、货物需求及技术要求一览表：

（1）室内运动场设备

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮球发球权显示器 | 发球权显示器（1只/套） 控制器（1只/套） | 2 | 套 |
| 2 | 篮球赛全队犯规显示器 | 三棱形显示器（2只/套）、 控制器（1只/套）、 电缆线（2根）、 电源线（1根） | 2 | 套 |
| 3 | 篮球赛记录员讯响器 | 控制电缆长：≥5m 电源线长：≥1.7m 电源：交流220V 50HZ 功率：50W | 2 | 套 |
| 4 | 攀岩墙 | 1.个体墙体宽度≥1500mm,墙体高度≤4000mm，攀爬块数量≥4个/m 2.大号攀块表面积150cm2，中号攀块表面积100cm2，小号攀块表面积60cm2，抓紧处厚度≤55mm参数要求： | 1 | 套 |
| 5 | 计时24秒显示器 | 四面显示 比赛软件同步计时计分，显示屏光源采用进口高亮度发光二级管，寿命长，用电省，两显示屏采用一个时钟源，与大屏和电视转播同步性能好，维修方便，是篮球比赛的理想器材。二、主要功能1、显示比赛时间，计时钟可实现0～99分59秒任意预置倒计时，能任意暂停，计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。2、二十四秒控制器可任意预制时间，采用倒计时方式，能任意暂停，复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声，并能自动暂停比赛时间。3、比赛时间暂停时，24秒也自动停止，比赛继续时则24秒要手动启动。24秒违例时，比赛时间则继续计时。 | 1 | 套 |
| 6 | 篮球场馆比赛运行系统 | 比赛赛程监控和管理 | 1 | 套 |
| 7 | 电源控制器 | 1、采用单片机控制，时间更精准。 2、8路通道22KW电源，每通道都有独立的EMI滤波器，为你的设备提供干净而稳定的电源。 3、采用单相3芯电源线缆进线，可以提供更大的功率。 4、LED电压显示，实时显示电网电压。 5、采用了高性能的压敏电阻，防止设备被雷击。 6、具有漏电保护功能。 技术参数： 1. 工作电压：单相220V 50-60Hz 2. 显示方式：LED屏+LED灯 3. 时序通道：大于等于8路独立通道 4. 延时时间：1.8S 5. 电流输出：单相总极限电流100A | 2 | 台 |
| 8 | 堆叠座椅 | ①椅背及座椅：采用环保标识5聚丙烯（PP5）注塑成型，座、背分开，椅背内置直径大于等于4mm的铬硅合金弹簧钢丝； ②椅架：采用直径大于等于11mm实心钢线材弯曲成形，焊接位于椅座下方的厚度大于等于2.5mm的支撑钢板上； 功能描述： 座椅可搭配专用堆叠小车使用，在堆叠小车上可堆叠数量不少于38张（如图所示）； ②可选深灰，浅沙色，浅蓝，深蓝，中国红，旭日黄，浅绿色等多种颜色； | 250 | 个 |
| 9 | LED显示屏 | 1. ★全彩LED显示屏，点间距≤2mm，封装尺寸SMD2121，点密度≥250000点/ m²； 2.显示尺寸：约15平米，满足高清信号点对点显示； 3.安装以及维护方式：支持前安装前维护（电源、接收卡以及配件均可在显示屏前端取出、控制系统双备份检测报告；原件备查），适合贴墙安装，无需预留维护空间，安装完成整体厚度≤200mm(含承重结构以及箱体厚度）； 4. ★显示屏功耗≤800 W/ m2，平均功耗200~300W/ m2；节能检测报告、能效等级检测报告、额定电压，电流，频率检测报告（并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章；原件备查） 5. ★ LED显示屏具有、恒温恒湿（在温度+55℃，95%湿度的试验箱中持续放置48小时的恒定湿热试验）、抗震10级、冷热冲击、湿热负荷（按GB/T2423.3-2006样品不带包装不通电情况下，在温度40±2℃、湿度93±2%的试验箱内放置48h，试验结束恢复至室温后，对样品通电测试，应能正常工作）、盐雾测试（按GB/T2423.17-2008实验室按实际安装方向安装，进行16h试验后，外壳应无明显腐蚀现象，样品应能正常工作）(提供单项针对性证书或检测报告复印件加盖原厂厂家公章；原件备查）。 6. ★屏幕亮度：100—800cd/㎡可调，亮度调节范围0-255可调，可根据环境照度的变化对显示屏亮度进行自动调整，（并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章；原件备查） 7.信号处理位数：≥16Bit，提供CNAS第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖公章；原件备查 8.★可视角度：水平：≥140°垂直≥140°（并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章；原件备查） 9.发光点中心距偏差：<1%； 10.亮度均匀性≥97%； 11.色度均匀性<±0.003Cx、Cy之内； 12.；★产品通UV紫外老化检测报告、蓝光辐射报告、并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章；原件备查 13.★刷新率≥3840Hz，提供CNAS第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖公章；原件备查 14. ★LED封装形式（种类）：SMD2020，采用知名品牌原装灯珠，为了保证显示系统稳定性建议选用国星、亿光、东山精密品牌，投标时提供原厂封装证明文件加盖公章； 15.扫描方式：1/32扫描，DC 220V供电； 16. 产品通过换帧频率（≥60HZ）试验检测并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章，原件备查； 17.箱体通过平整度≤0.2mm,拼缝≤0.1mm（箱体拼接间隙检测报告；原件备查） 18.使用寿命：≥100000小时； 19.★本项目所投产品型号的检测报告： ★要求具由第三方出具检验中心出具的检验报告 ★提供制造厂商CCC认证证书，CQC节能认证证书 ★ 为保证LED显示屏的整体兼容性，本项目要求LED显示屏、LED控制软件和多画面拼接处理器须为同一生产厂商产品且为同一品牌。 ★ 所投LED显示屏生产厂商家需具备CE认证、 ROHS认证、FCC认证。电磁兼容报告（EMC）（需提供原件或加盖原厂公章的复印件） ★ 知识产权保证：本项目所投LED产品涉及软件部分，要求同一生产厂商提供：控制系统的软件著作权证书、拼接显示管理系统的软件著作权证书、PLC远程智能电路控制系统的软件著作权证书。（需提供原件或加盖原厂公章的复印件） ★提供制造厂家针对本项目出具的三年售后服务承诺函（正本提供原件） | 15 | 平米 |
| 10 | LED电源线 | YJV5*6主电缆线，3*2.5分路线 | 100 | 米 |
| 11 | LED网线 | 六类网线7根 | 100 | 米 |
| 12 | LED机柜 | 12U 配套标准机柜，尺寸600*600*1200mm，全钢制喷塑，钢材厚度1.5mm。 | 1 | 个 |
| 13 | 线阵列全频扬声器 | 线阵列全频扬声器 1. ★二分频单12寸线阵列全频扬声器系统 2. ★可调角度为0°，1°，2°，3°，4°，5°，6°，7° ； 3. 箱体前面采用1.5mm 穿孔钢板，背帖声学透声海棉。高质量桦木夹板； 单元配置:1x12"(310mm) 中低音单元，4"(100mm)音圈; 2x2″(51mm)高音单元 4. 频率范围:50Hz-18KHz(±3dB) 5. 额定功率:≥LF600W HF120W 6. 灵敏度: ≥116 dB 7. 最大声压级: ≥139dB 8. 标准阻抗:LF 8Ω，HF 16Ω 9. 扩散角度: ≥90°×10° 10. 国际环保油漆， 耐磨防水。定制钢材专业吊挂件 11. 接线方式：2 x Neutrik NL 8 | 8 | 只 |
| 14 | 线阵列次低扬声器 | 线阵列次低扬声器 1. 单18寸线阵列低频扬声器系统 2. 可调角度为0°，1°，2°，3°，4°，5°，6°，7° ； 3. 箱体前面采用1.5mm 穿孔钢板，背帖声学透声海棉。高质量桦木夹板； 4. 单元配置:1x18"(457mm) 低音单元，4"(128mm)音圈 5. 频率范围:35Hz-250Hz(±3dB) 6. 额定功率: ≥1000W 7. 灵敏度:≥103dB 8. 最大声压级:≥120dB 9. 标准阻抗: 8Ω 10. 国际环保油漆， 耐磨防水。定制钢材专业吊挂件 11. 接线方式：2 x Neutrik NL4 | 4 | 只 |
| 15 | 演出监听扬声器 | 演出监听扬声器 1. 由一个75芯大功率12寸和1个44芯高音组成 2. 频率响应:≥40Hz~16KHz 3. 灵敏度(1w@1m):≥97dB 4. 最大声压级:≥125dB 5. 组件:1×12寸英寸低音扬声器 6. 1×1.7英寸压缩驱动器 7. 平均功率:≥400W 8. 峰值功率:≥800W 9. 扩散角度:≥60°×90° 10. 额定阻抗:8Ω | 4 | 只 |
| 16 | 看台辅助扬声器 | 看台辅助扬声器 1. 由一个75芯大功率15寸和1个51芯高音组成 2. 单元构成 LF 15”/HF 1.5” 3. 频率范围（-10dB） 60Hz-20kHz 4. 频率范围（±3dB） 75Hz-18kHz 5. 灵敏度（1w@1m) 98dB 6. 阻抗 8 ohms 7. 最大声压级（1m） 128dB 8. 长期系统额定功率（IEC）＊(Program/Peak) 500W／1000W 9. 覆盖角度（H x V) 60° x 60° 10. 分频点 1.5 kHz 11. 输入连接器 双Neutrik NL4MP插头及螺旋接线端 | 8 | 只 |
| 17 | 线阵功率放大器 | 四通道纯后级音频功率放大器 1. 定阻输出功率： 8欧 ≥4×1300W； 4欧≥4X2100W； 2欧≥4X2500W； 16欧≥4×660W 2. 定阻桥接输出功率： 8欧≥2X4200W； 4欧≥2X5000W； 3. ★定压输出功率： 38V -150V可调 8欧 90-1406W可调 4欧 180-2813W可调 2欧 361-5626W可调 4. ★为保证系统的稳定性和效果，功放与音箱品牌为同一品牌，出厂预置匹配音箱模式 5. 采用整流开关电源R.SMPS和TD输出级相结合，音质丰满又纯净；TD输出级融合了D类功放机的效率、威力和B类功放机的柔美干净的音质。 6. R.SMPS在电源电压低至180V（标称值220V）时，依然保持功放轨上的稳定电压 7. 散热：所有的输出元件都垂直于冷却风向。每一个元件散热片，均匀散热； 8. ★功放可选择的输入灵敏度 23db、 26db 、32db、 35db、 38db、 41db、 44db 9. 总谐波失真THD：<0.1% （在20-20KHZ内，1瓦功率） 10. 信噪比：>112 dBA 11. ★灵敏度：8 档灵敏度设置开关、8 档输出电业设置开关，利于不同灵敏度、不同阻抗、不同功率音箱的匹配 12. ★低温启动：低温零下40度都能正常启动工作 13. 通道分离度：≥70 dB （1KHZ） 14. 频率响应≥+0/-3 dB：6.8Hz - 34 kHz （1瓦 8欧 +0/-3 dB） 15. 输入阻抗：≥20K 欧 16. 输入共模抑制比（CMR）：≥45db 17. 输出阻抗：≥56m 欧@100HZ 18. 工作电压：160-265V；宽电压稳压式开关电源——AC180V 可以启动，启动后电源电压跌至 AC165V 也能正常工作，且输出功率不会降低，属于恒定输出功率 19. 最小开机电压（220V版本）：≥171V | 1 | 台 |
| 18 | 线阵功率放大器 | 四通道纯后级音频功率放大器 1. 定阻输出功率： 8欧 ≥4×1300W； 4欧≥4X2100W； 2欧≥4X2500W； 16欧≥4×660W 2. 定阻桥接输出功率： 8欧≥2X4200W； 4欧≥2X5000W； 3. ★定压输出功率： 38V -150V可调 8欧 90-1406W可调 4欧 180-2813W可调 2欧 361-5626W可调 4. ★为保证系统的稳定性和效果，功放与音箱品牌为同一品牌，出厂预置匹配音箱模式 5. 采用整流开关电源R.SMPS和TD输出级相结合，音质丰满又纯净；TD输出级融合了D类功放机的效率、威力和B类功放机的柔美干净的音质。 6. R.SMPS在电源电压低至180V（标称值220V）时，依然保持功放轨上的稳定电压 7. 散热：所有的输出元件都垂直于冷却风向。每一个元件散热片，均匀散热； 8. ★功放可选择的输入灵敏度 23db、 26db 、32db、 35db、 38db、 41db、 44db 9. 总谐波失真THD：<0.1% （在20-20KHZ内，1瓦功率） 10. 信噪比：>112 dBA 11. ★灵敏度：8 档灵敏度设置开关、8 档输出电业设置开关，利于不同灵敏度、不同阻抗、不同功率音箱的匹配 12. ★低温启动：低温零下40度都能正常启动工作 13. 通道分离度：≥70 dB （1KHZ） 14. 频率响应≥+0/-3 dB：6.8Hz - 34 kHz （1瓦 8欧 +0/-3 dB） 15. 输入阻抗：≥20K 欧 16. 输入共模抑制比（CMR）：≥45db 17. 输出阻抗：≥56m 欧@100HZ 18. 工作电压：160-265V；宽电压稳压式开关电源——AC180V 可以启动，启动后电源电压跌至 AC165V 也能正常工作，且输出功率不会降低，属于恒定输出功率 | 1 | 台 |
| 19 | 线阵功率放大器 | 四通道纯后级音频功率放大器 1. 定阻输出功率： 8欧 ≥4×1300W； 4欧≥4X2100W； 2欧≥4X2500W； 16欧≥4×660W 2. 定阻桥接输出功率： 8欧≥2X4200W； 4欧≥2X5000W； 3. ★定压输出功率： 38V -150V可调 8欧 90-1406W可调 4欧 180-2813W可调 2欧 361-5626W可调 4. ★为保证系统的稳定性和效果，功放与音箱品牌为同一品牌，出厂预置匹配音箱模式 5. 采用整流开关电源R.SMPS和TD输出级相结合，音质丰满又纯净；TD输出级融合了D类功放机的效率、威力和B类功放机的柔美干净的音质。 6. R.SMPS在电源电压低至180V（标称值220V）时，依然保持功放轨上的稳定电压 7. 散热：所有的输出元件都垂直于冷却风向。每一个元件散热片，均匀散热； 8. ★功放可选择的输入灵敏度 23db、 26db 、32db、 35db、 38db、 41db、 44db 9. 总谐波失真THD：<0.1% （在20-20KHZ内，1瓦功率） 10. 信噪比：>112 dBA 11. ★灵敏度：8 档灵敏度设置开关、8 档输出电业设置开关，利于不同灵敏度、不同阻抗、不同功率音箱的匹配 12. ★低温启动：低温零下40度都能正常启动工作 13. 通道分离度：≥70 dB （1KHZ） 14. 频率响应≥+0/-3 dB：6.8Hz - 34 kHz （1瓦 8欧 +0/-3 dB） 15. 输入阻抗：≥20K 欧 16. 输入共模抑制比（CMR）：≥45db 17. 输出阻抗：≥56m 欧@100HZ 18. 工作电压：160-265V；宽电压稳压式开关电源——AC180V 可以启动，启动后电源电压跌至 AC165V 也能正常工作，且输出功率不会降低，属于恒定输出功率 19. 最小开机电压（220V版本）：≥171V | 1 | 台 |
| 20 | 监听功率放大器 | 四通道纯后级音频功率放大器 1. 定阻输出功率： 8欧 ≥4×1300W； 4欧≥4X2100W； 2欧≥4X2500W； 16欧≥4×660W 2. 定阻桥接输出功率： 8欧≥2X4200W； 4欧≥2X5000W； 3. ★定压输出功率： 38V -150V可调 8欧 90-1406W可调 4欧 180-2813W可调 2欧 361-5626W可调 4. ★为保证系统的稳定性和效果，功放与音箱品牌为同一品牌，出厂预置匹配音箱模式 5. 采用整流开关电源R.SMPS和TD输出级相结合，音质丰满又纯净；TD输出级融合了D类功放机的效率、威力和B类功放机的柔美干净的音质。 6. R.SMPS在电源电压低至180V（标称值220V）时，依然保持功放轨上的稳定电压 7. 散热：所有的输出元件都垂直于冷却风向。每一个元件散热片，均匀散热； 8. ★功放可选择的输入灵敏度 23db、 26db 、32db、 35db、 38db、 41db、 44db 9. 总谐波失真THD：<0.1% （在20-20KHZ内，1瓦功率） 10. 信噪比：>112 dBA 11. ★灵敏度：8 档灵敏度设置开关、8 档输出电业设置开关，利于不同灵敏度、不同阻抗、不同功率音箱的匹配 12. ★低温启动：低温零下40度都能正常启动工作 13. 通道分离度：≥70 dB （1KHZ） 14. 频率响应≥+0/-3 dB：6.8Hz - 34 kHz （1瓦 8欧 +0/-3 dB） 15. 输入阻抗：≥20K 欧 16. 输入共模抑制比（CMR）：≥45db 17. 输出阻抗：≥56m 欧@100HZ 18. 工作电压：160-265V；宽电压稳压式开关电源——AC180V 可以启动，启动后电源电压跌至 AC165V 也能正常工作，且输出功率不会降低，属于恒定输出功率 19. 最小开机电压（220V版本）：≥171V | 1 | 台 |
| 21 | 辅助功率放大器 | 四通道纯后级音频功率放大器 1. 定阻输出功率： 8欧 ≥4×1300W； 4欧≥4X2100W； 2欧≥4X2500W； 16欧≥4×660W 2. 定阻桥接输出功率： 8欧≥2X4200W； 4欧≥2X5000W； 3. ★定压输出功率： 38V -150V可调 8欧 90-1406W可调 4欧 180-2813W可调 2欧 361-5626W可调 4. ★为保证系统的稳定性和效果，功放与音箱品牌为同一品牌，出厂预置匹配音箱模式 5. 采用整流开关电源R.SMPS和TD输出级相结合，音质丰满又纯净；TD输出级融合了D类功放机的效率、威力和B类功放机的柔美干净的音质。 6. R.SMPS在电源电压低至180V（标称值220V）时，依然保持功放轨上的稳定电压 7. 散热：所有的输出元件都垂直于冷却风向。每一个元件散热片，均匀散热； 8. ★功放可选择的输入灵敏度 23db、 26db 、32db、 35db、 38db、 41db、 44db 9. 总谐波失真THD：<0.1% （在20-20KHZ内，1瓦功率） 10. 信噪比：>112 dBA 11. ★灵敏度：8 档灵敏度设置开关、8 档输出电业设置开关，利于不同灵敏度、不同阻抗、不同功率音箱的匹配 12. ★低温启动：低温零下40度都能正常启动工作 13. 通道分离度：≥70 dB （1KHZ） 14. 频率响应≥+0/-3 dB：6.8Hz - 34 kHz （1瓦 8欧 +0/-3 dB） 15. 输入阻抗：≥20K 欧 16. 输入共模抑制比（CMR）：≥45db 17. 输出阻抗：≥56m 欧@100HZ 18. 工作电压：160-265V；宽电压稳压式开关电源——AC180V 可以启动，启动后电源电压跌至 AC165V 也能正常工作，且输出功率不会降低，属于恒定输出功率 19. 最小开机电压（220V版本）：≥171V | 2 | 台 |
| 22 | 无线手持 | 接收机 1. 频率范围：641~698MHz 2. 频带宽度：57MHz 3. 接收灵敏度：-106dBm 4. 动态范围:110dB(A) 5. 失真度:<1%(不含咪芯) 6. 音频输出电平:(Jack)+6dBu max;(XLR)+12dBu max 7. 频率响应:直通60Hz~15KHz(-3dB)；低切/高提(-3dB at 150Hz/+6dB at 10KHz) 8. 尺寸：45mm×482mm×185mm 手持话筒 9. 频率范围:641~698MHz 10. 频带宽度:57MHz 11. 高次谐波:≥65dBc 12. 最大频偏:48KHz 13. 失真度:<1%(不含咪芯) 14. 电源要求:2节“AA”碱性或可充电电池 15. 电池使用时间:>8H( 碱性) 16. ★可定制开机中文方便管理 | 12 | 套 |
| 23 | 无线头戴 | 接收机 1. 频率范围：641~698MHz 2. 频带宽度：57MHz 3. 接收灵敏度：-106dBm 4. 动态范围:110dB(A) 5. 失真度:<1%(不含咪芯) 6. 音频输出电平:(Jack)+6dBu max;(XLR)+12dBu max 7. 频率响应:直通60Hz~15KHz(-3dB)；低切/高提(-3dB at 150Hz/+6dB at 10KHz) 头戴话筒 1. 频率范围：641~698MHz 2. 频带宽度：57MHz 3. 高次谐波:≥65dBc 4. 最大频偏:48KHz 5. 失真度:<1%(不含咪芯) 6. 电源要求:1节“AA”碱性或可充电电池 7. 电池使用时间:>5H( 碱性) 8. ★可定制开机中文方便管理 | 12 | 套 |
| 24 | 合唱话筒 | 合唱话筒 1. 灵敏度Sensitivity :－52 dB ± 1.6dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) 2. 电源 Power：11-52V幻象电源, 电流约1.8mA 3. 谐波失真：THD 0.7 %/1KHz 声压级:94dB/SPL 4. 重量 Weight : 141g ;尺寸 size：170*20mm 5. 信噪比 S/N：70.5dB(A); 1KHz@1Pa(94 dB APL) 6. 产品包含心形及超心形咪头2个咪头，实现多种用途 7. ★可通过转接线直接接入投标产品的无线腰包进行无线传输 | 4 | 套 |
| 25 | 无线会议 | 1. 技术参数 2. 频率范围: ≥640MHz~690MHz 3. 调试方式:FM 4. 信道数量: 2CH / 4CH 5. 最大频偏: +18KHz 6. 音频响应: 40Hz~ 15KHz +/-3dB 7. 频率稳定度: +0.005% 8. 灵敏度: <-92dBm for 30dB S/N Ratio谐 9. 波干扰:≥50dB 10. 镜像干扰:≥80dB 11. 信噪比: > 90dB A-weighted 12. 失镇度: <1% for 15KHz 13. 音频输出: XLR -12dBV 1/4inch -18dBV 14. 动态范围: >90dB 15. 射频输出电平: 10dBm 16. 工作温度: -10C~+40°C | 2 | 套 |
| 26 | 数字调音台 | ★不少于40路全处理通道输入，支持噪声门、压缩器、高低通滤波器、效果插入等等功能 ★不少于25条混音母线 ★不少于数字音频网络达96输入和96输出 支持ADC/DAC采样率 ★不少于25个100mm电动推子 40bit浮点处理 ★不少于32路输入通道 ★不少于16个AUX输出 ★不少于8个DCA编组 ★不少于6个Mute Group静音编组 ★不少于8个立体声效果器 ★不少于1个立体声AES/EBU输出 ★不少于1对MIDI输入输出 ★共模抑制＞90dB ★D/A动态范围≥109dB ★TRS最大输出电平≥21dBu 通过无线网络，可由平板电脑进行控制 ★内置RTA功能 ★支持的个人监听系统 36个用户自定义键 ★通过SD / SDHC可实时录制/播放不少于32轨双向音频 ★通过USB线连接电脑，支持32×32的录播 ★不少于7寸彩色显示屏 ★通过无线网络，可由IPhone/IPad中的应用程序进行控制 自适应的开关式电源 | 1 | 台 |
| 27 | 数字接口箱 | ★不少于32路Mic/Line输入接口，每通道带话放以及幻象电平 ★不少于16路模拟线路输出接口 网线传输不少于100米 支持96k/48k采样率 ★不少于2个AES3（AES/EBU）接口 ★支持MIDI输入输出 ★支持能与个人监听系统连接 ★3年保修计划接 | 1 | 台 |
| 28 | 数字音频处理器 | 数字音频处理器 1. 输入通道及插座：4路XLR母卡侬座 2. 8路XLR公卡侬座：输出通道及插座 3. 输入阻抗：平衡：20KΩ 4. 输出阻抗：平衡：100Ω 5. PC接口：面板1个USB接口、后板2个RS485接口(RJ-45座) 6. 共模拟制比：>70dB(1KHz) 7. 输入范围：≤+25dBu 8. 频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) 9. 信噪比：>110dB 10. 失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 11. 通道分离度：>110dB(1KHz) 12. 输入哑音：每个通道设立单独哑音控制 13. 输入延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距21us；10ms-20ms，步距84us；大于20ms，步距0.5ms 14. 输入相位：同相(+) 或反相(-) 15. ★输入均衡：6个参量均衡，中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 带宽：0.05oct-3oct、步距0.05oct 增益：-20dB-+20dB、步距0.1dB 16. 输出通道功能 17. 输出哑音：每个通道设立单独哑音控制 18. 输入选择：每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合 19. 输出增益：调节范围：-12dB-+12dB、步距为0.1dB 20. ★输出延时：每个输出通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms- 20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms 21. 输出相位 同相(+) 或反相 (-) 22. 分频器设置：AC每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth 频率转折点：20Hz-20KHz、共239个频点 衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct 23. ★限幅器设置：每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-20dBu-+20dBu、步距为0.5dBu 起动时间：0.3ms-100ms、小于1ms为0.1ms;大于1ms，步距为1ms 释放时间：可设定为2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、32倍起动时间 24. 输出均衡：每个输出通道可设6个均衡，均衡方式可选择Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf。A、 在Parameter状态下可调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 带宽：0.05oct-3oct、步距为0.05oct 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dBB、在Lo-Shelf和Hi-Shelf状态下可调整参数为： 中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 斜率：6dB/12dB 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB 25. 处理器：92KHz采样频率，32-bit DSP处理器， 24-bit A/D及D/A转换 26. 显示：2×24 LCD蓝色背光显示设置，8段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 | 2 | 台 |
| 29 | 数字反馈抑制器 | 1、 输入通道为线路信号接口。每通道有增益、12点全自动均衡器、高通、低通、移频模块组成。 2、 测试话筒通道为带有48V幻象供电平衡接口。当通道模式为话筒（测试）模式时即接受测试话筒通道信号。 3、 本机10个用户自定义存储档和一个出厂设置。 4、 USB控制，人性化的PC控制软件，通过USB、RS232，pc软件可自动识别，无需设置，界面直观、人性。 5、 128×48点阵液晶屏幕，可以显示中文或英文界面。 | 2 | 台 |
| 30 | 天线放大器 | 1. 输入阻抗：50Ω 2. 输出阻抗：50Ω 3. 天线输入插座：BNC 4. 天线输出插座：BNC 5. 增益：0dBm±2dBm 6. 带宽：500MHz 7. 供电：DC12~18V 3000mA 8. ★具有馈电供电功能，可通过级联线直接向话筒接收机供电，并具有短路、过载报警功能 | 3 | 台 |
| 31 | 有源指向性天线 | 有源指向性天线 1. 接头类型: BNC, 插孔 2. 阻抗: 50 Ω 3. 电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA 4. 接收模式(3 dB 波束宽度): 70 角度 5. 三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm 6. 天线增益 (在轴): 7.5 dBi 7. 信号增益可在0dB\+3dB+12dB之间切换 8. Active: +12 dB, +6 dB 9. Passive: 0 dB, -6 dB 10. 射频信号过强指示灯阈值: -5 dBm | 6 | 套 |
| 32 | 监听音箱 | 频响范围：54Hz - 30kHz 高音单元：1" 半球形 低音单元：5“ 锥面 LFHF分频输出功率：70W、45W、25W LEVEL控制器：（＋4dB/中央感应档位） EQ：HIGHTRIM开关（HF范围+/-2dB）,ROOM CONTROL（房间控制）开关（500Hz下0/-2/-4dB） 接通电源：白色LED灯 类型：低音反射型 材料：MDF | 2 | 只 |
| 33 | 电源控制器 | 1、采用单片机控制，时间更精准。 2、8路通道22KW电源，每通道都有独立的EMI滤波器，为你的设备提供干净而稳定的电源。 3、采用单相3芯电源线缆进线，可以提供更大的功率。 4、LED电压显示，实时显示电网电压。 5、采用了高性能的压敏电阻，防止设备被雷击。 6、具有漏电保护功能。 技术参数： 1. 工作电压：单相220V 50-60Hz 2. 显示方式：LED屏+LED灯 3. 时序通道：8路独立通道 4. 延时时间：1.8S 5. 电流输出：单相总极限电流100A | 2 | 台 |
| 34 | （面光）暖白LED舞台灯 | 1. 电压：AC90V-240V50HZ-60HZ 2. 功率：≥300W 可订做暖白 3. 灯泡：72pcs*3W（18红/18 绿18 蓝/18 白） 4. 光源：红，绿，蓝，白 5. 控制方式：DMX512 声控/ 主从/ 自走 6. 灯珠寿命:6万个小时 7. 熔断器：5A 8. 外壳材料：铝合金 9. 模式：自动，颜色变换，颜色频闪，颜色调光，颜色逐步变换，颜色跳变 10. 频道：≥8CH 11. 色温适显色性高；调光平滑，柔和，视觉舒适感强；平稳不抖动； | 14 | 台 |
| 35 | （面光）全彩LED舞台灯 | 1. 电压：AC90V-240V50HZ-60HZ 2. 功率：≥300W 可订做暖白 3. 灯泡：72pcs*3W（18红/18 绿18 蓝/18 白） 4. 光源：红，绿，蓝，白 5. 控制方式：DMX512 声控/ 主从/ 自走 6. 灯珠寿命:6万个小时 7. 熔断器：5A 8. 外壳材料：铝合金 9. 模式：自动，颜色变换，颜色频闪，颜色调光，颜色逐步变换，颜色跳变 10. 频道：≥8CH 11. 色温适显色性高；调光平滑，柔和，视觉舒适感强；平稳不抖动； | 14 | 台 |
| 36 | （顶光）全彩LED舞台灯 | 1. 电压：AC90V-240V50HZ-60HZ 2. 功率：≥300W 可订做暖白 3. 灯泡：72pcs*3W（18红/18 绿18 蓝/18 白） 4. 光源：红，绿，蓝，白 5. 控制方式：DMX512 声控/ 主从/ 自走 6. 灯珠寿命:6万个小时 7. 熔断器：5A 8. 外壳材料：铝合金 9. 模式：自动，颜色变换，颜色频闪，颜色调光，颜色逐步变换，颜色跳变 10. 频道：≥8CH 11. 色温适显色性高；调光平滑，柔和，视觉舒适感强；平稳不抖动； | 48 | 台 |
| 37 | （逆光）全彩LED舞台灯 | 1. 电压：AC90V-240V50HZ-60HZ 2. 功率：≥300W 可订做暖白 3. 灯泡：72pcs*3W（18红/18 绿18 蓝/18 白） 4. 光源：红，绿，蓝，白 5. 控制方式：DMX512 声控/ 主从/ 自走 6. 灯珠寿命:6万个小时 7. 熔断器：5A 8. 外壳材料：铝合金 9. 模式：自动，颜色变换，颜色频闪，颜色调光，颜色逐步变换，颜色跳变 10. 频道：≥8CH 11. 色温适显色性高；调光平滑，柔和，视觉舒适感强；平稳不抖动； | 12 | 台 |
| 38 | 图案电脑灯 | 1. 输入电压: AC90-260V 50/60Hz 2. 控制信号: DMX512, 单机，主从机，声控功能 ★ 控制通道: 16/24个国际标准DMX通道 3. 消耗功率: 540W ★ 灯泡数量：1颗YODN 350W白金灯泡(17R) 4. 灯泡寿命：≥2200小时 5. 不需调节反射镜或灯泡 6. 高清防反射透镜 7. 扫描功能：540°水平扫描，270°垂直扫描；水平/垂直位置自动纠正功能16比特顺滑精水平/垂直，快速，安静和精确的水平/垂直定位功能 ★ 1个旋转图案盘，12种可旋转可更换图案加白光，旋转速度可调，有流水效果， ★ 抖动效果及双向旋转功能 ★ 1个固定图案盘，17种固定图案加白光，有图案抖动功能 ★ 1个颜色盘，13种颜色加白光，具有双向彩虹效果，速度可调 8. 2种颜色模式可选(全色模式/半色模式) 9. 双向彩虹效果，速度可调 10. ≥1个8棱镜，可双向旋转，速度可调 11. ≥1个16棱镜，可双向旋转，速度可调 12. 棱镜组合功能 13. 雾化效果 (混合染色效果) 14. 图案/棱镜组合宏功能 15. 双刀机械调光系统 16. 不同速度频闪效果，20次/秒 17. 可预设多样随机频闪/调光脉冲频闪效果 18. 电动调焦由近到远 19. 线性电动变焦功能 (0.5°-25°) ★ 变焦角度: 0.5°-10°光束效果5°–25°图案灯效果 20. 2.4英寸TFT LCD触摸显示屏，4个功能按键 21. POWRECON电源输入 22. 3芯/5芯XLR连接头输入输出 23. 高效风扇散热系统 24. 恒温读取及管理功能 25. 静噪比1米= 54,18db | 16 | 台 |
| 39 | 光束电脑灯 | 1. 输入电压：AC90-260V 50/60Hz 2. 灯珠数量：1颗飞利浦（PHILIPS）189W（5R）灯泡 3. 控制信号：DMX 512，主从机，声控或自走 4. 控制通道：≥16个国际标准DMX通道 5. ★灯泡数量1颗飞利浦（PHILIPS）189W（5R）灯泡 6. 灯泡寿命：2000小时使用寿命） 7. 43670 流明（20米），3.8°光束角度 8. 不需要调试反射镜或灯泡；防反射透镜 9. 1个颜色盘，14种颜色加白光 10. ★双向彩虹效果，速度可调，一个固定图案盘，17个图案加白光，一个旋转8棱镜，速度可调，双向旋转双雾化，双叶机械调光系统，不同速度频闪效果 11. 预设多样/随机频闪/调光脉冲频闪效果，电机调焦从近到远 12. ★540°水平扫描，270°垂直扫描，自动水平/垂直位置修正 13. 16比特平滑和精准的水平/垂直旋转，快速、安静和精确的水平/垂直定位，蓝色LCD显示屏 14. 16个国际标准DMX通道：DMX，单机，主从机，声控模式，DMX记录和编辑功能组合 15. POWERCON电源输入：3芯XLR信号连接头输入/输出 16. 风扇散热系统：2个1/4快上锁 17. 消耗功率：230W | 12 | 台 |
| 40 | 数字灯控台 | 1. DMX512/1990标准，2048个DMX控制通道。 2. 四个光电隔离独立驱动信号输出端口。 3. 可抗2000Vrms电气冲击。 4. 独立电源独立信号. 5. 可以控制40通道 6. 最多120台电脑灯和240路调光。 7. 320×240大屏幕显示所有操作和变化及输出。 8. 通道软分配。 9. 可以存储450个程序。旋钮有不同的时间可调。 10. X/Y控制自然顺滑。现场可以拷贝通道项目清单。 11. 独立系统锁功能，有效防止误操作。 12. 内置世界知名灯库，使用更方便。 13. USB存储器，可以有效保存现场数据。 14. 内置高性能绿色开关电源,90V-250V电压适应范围， 15. 符合全世界各国电源要求(定制)。 16. 音频输入连接器：XLR-D3F×2。 | 1 | 台 |
| 41 | 薄雾机 | 1. 电压:AC110-120V/220-240V,50/60HZ 2. 保险丝: 5A/250V 3. 功率: 600W 4. 预热时间: 0Min 5. 烟雾覆盖: 3200cuft/min 6. 油桶容积: 2.5L 7. 耗油量: 15h/L 8. 控制: DMX512 9. 2个DMX 通道 10. LCD显示屏" | 4 | 台 |
| 42 | 追光灯 | 1. 支持电压:AC220V~240V 50Hz/60Hz 2. 耗电功率:380W 3. 灯泡规格:330Wled 灯珠 4. 颜 色:一个彩色转轮6颜色+白光,图案可自定 5. 控制信号:自配信号 旋钮控制 6. 控制模式:单机模式 7. 光学系统:美国明流灯珠330Wled 灯珠 8. 散热系统:高强度风冷 9. 光圈效果:光圈大小可调 10. 频 闪:1-7次/秒频闪 11. 色温校正:正常5600k,调高6000K,调低3200K 12. 光速距离:30M 13. 光速角度:23度 14. 安全措施:符合各种安全标准,IP20保护等级,电源线符合CE20/22三级标准,高温自动切断保护装置 15. 外 壳:铝合金包边 16. 换色、光圈大小、频闪等功能可用按键控制 | 2 | 台 |
| 43 | 电源控制箱 | 1. 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 2. 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载. 3. 过载与短路双重保护高分断空气开关. | 4 | 台 |
| 44 | 机柜 | 32U 机柜 | 2 | 个 |
| 45 | 信号放大器 | 1. DMX8路信号放大器是采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电八个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输出 ，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度. 2. 输入电源：AC110V—240V，频率50Hz-60Hz. 3. 输入信号接口：国际标准DMX512信号，三芯镀金卡侬公座母座并接. 4. 输出信号接口采用三芯镀金卡侬母座." | 4 | 台 |
| 46 | 电动升降灯杆系统 | 载 荷：600Kg 电动机功率:4KW 升降速度：0.15m/s 行 程：15m 吊 点：4吊点 噪 音：≤45dB 吊杆机卷绳形式：多层缠绕滚筒 安全及检测装置：速度及位置检测，定位精度±3mm 保护装置：限位保护 防护等级：≥IP54 绝缘等级：F级 双保险，机械自锁 | 6 | 道 |
| 47 | 升降控制系统 | 配套PLC控制系统，包含一台10寸工业触屏及控制面板，可实现手动控制和场景控制 | 1 | 套 |
| 48 | 设备机柜 | 32U标准机柜 | 2 | 个 |
| 49 | 三角钢琴 | 演奏级别，三脚专业演奏级用琴，展现对细节专注与基本的重视，音色柔美悠长。 | 1 | 台 |
| 50 | 系统集成 | 音响线缆，音箱固定件，RVV阻燃电缆，桥架；信号线；信号接插件；灯光挂件等安装服务 | 1 | 批 |

（2）食堂设备

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1. ★全彩LED显示屏，点间距≤2mm，封装尺寸SMD2121，点密度≥250000点/ m²； 2.显示尺寸：约12平米，满足高清信号点对点显示； 3.安装以及维护方式：支持前安装前维护（电源、接收卡以及配件均可在显示屏前端取出、控制系统双备份检测报告；原件备查），适合贴墙安装，无需预留维护空间，安装完成整体厚度≤200mm(含承重结构以及箱体厚度）； 4. ★显示屏功耗≤800 W/ m2，平均功耗200~300W/ m2；节能检测报告、能效等级检测报告、额定电压，电流，频率检测报告（并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章；原件备查） 5. ★ LED显示屏具有 LED显示屏具有、恒温恒湿（在温度+55℃，95%湿度的试验箱中持续放置48小时的恒定湿热试验）、抗震10级、冷热冲击、湿热负荷（按GB/T2423.3-2006样品不带包装不通电情况下，在温度40±2℃、湿度93±2%的试验箱内放置48h，试验结束恢复至室温后，对样品通电测试，应能正常工作）、盐雾测试（按GB/T2423.17-2008实验室按实际安装方向安装，进行16h试验后，外壳应无明显腐蚀现象，样品应能正常工作）(提供单项针对性证书或检测报告复印件加盖原厂厂家公章；原件备查）。 6. ★屏幕亮度：100—800cd/㎡可调，亮度调节范围0-255可调，可根据环境照度的变化对显示屏亮度进行自动调整，（并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章；原件备查） 7.信号处理位数：≥16Bit，提供CNAS第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖公章；原件备查 8.★可视角度：水平：≥140°垂直≥140°（并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章；原件备查） 9.发光点中心距偏差：<1%； 10.亮度均匀性≥97%； 11.色度均匀性<±0.003Cx、Cy之内； 12.；★产品通UV紫外老化检测报告、蓝光辐射报告、并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章；原件备查 13.★刷新率≥3840Hz，提供CNAS第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖公章；原件备查 14. ★LED封装形式（种类）：SMD2020，采用知名品牌原装灯珠，为了保证显示系统稳定性建议选用国星、亿光、东山精密品牌，投标时提供原厂封装证明文件加盖公章； 15.扫描方式：1/32扫描，DC 220V供电； 16. 产品通过换帧频率（≥60HZ）试验检测并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章，原件备查； 17.箱体通过平整度≤0.2mm,拼缝≤0.1mm（箱体拼接间隙检测报告；原件备查） 18.使用寿命：≥100000小时； 19.★本项目所投产品型号的检测报告： ★要求具由第三方出具检验中心出具的检验报告 ★提供制造厂商CCC认证证书，CQC节能认证证书 ★ 为保证LED显示屏的整体兼容性，本项目要求LED显示屏、LED控制软件和多画面拼接处理器须为同一生产厂商产品且为同一品牌。 ★ 所投LED显示屏生产厂商家需具备CE认证、 ROHS认证、FCC认证。电磁兼容报告（EMC）（需提供原件或加盖原厂公章的复印件） ★ 知识产权保证：本项目所投LED产品涉及软件部分，要求同一生产厂商提供：控制系统的软件著作权证书、拼接显示管理系统的软件著作权证书、PLC远程智能电路控制系统的软件著作权证书。（需提供原件或加盖原厂公章的复印件） ★提供制造厂家针对本项目出具的三年售后服务承诺函（正本提供原件） | 12 | 平米 |
| 2 | LED电源线 | YJV5*6主电缆线，3*2.5分路线 | 100 | 米 |
| 3 | LED网线 | 六类网线5根 | 100 | 米 |
| 4 | 学生餐桌 | 基材：桌面采用中密度纤维板，桌面规格：1400*700，厚25mm，座椅背高≥40cm，桌架采用50*50mm优质钢制框架。管壁厚度≥2mm。 工艺：所有金属部件表面经酸洗磷化后表面喷涂处理，无沙眼，折角处圆滑，无毛刺，各接合部连接合理，各部件之间联合平稳，牢固。桌面四边精细打磨，无棱角。桌面与桌架组装采用暗钉连接方式。 | 91 | 张 |
| 5 | 学生餐凳 | 椅座背：要求采用硬杂木弯曲成形环保胶合板， 饰面：要求防火板双饰面，厚度不低于0.8mm。要求符合人体工程学设计，提高舒适性。 | 364 | 把 |
| 6 | 教师餐桌 | 基材：桌面采用中密度纤维板，桌面规格：1400*700，厚25mm，座椅背高≥40cm，桌架采用50*50mm优质钢制框架。管壁厚度≥2mm。 工艺：所有金属部件表面经酸洗磷化后表面喷涂处理，无沙眼，折角处圆滑，无毛刺，各接合部连接合理，各部件之间联合平稳，牢固。桌面四边精细打磨，无棱角。桌面与桌架组装采用暗钉连接方式。 | 12 | 张 |
| 7 | 教师餐凳 | 椅座背：要求采用硬杂木弯曲成形环保胶合板， 饰面：要求防火板双饰面，厚度不低于0.8mm。要求符合人体工程学设计，提高舒适性。 | 48 | 把 |

（3）会议室设备

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大会议室 |
| 1 | 纳米书写膜 | 书写笔：水性笔或水彩笔；无限次书写、易擦除；颜色根据墙体颜色1.5米*10米 | 15 | 平米 |
| 2 | 饮水机 | 立式，冷热双制，功率：220V，外型精美庄重。 | 1 | 台 |
| 3 | 咖啡机 | 全自动咖啡机功能意大利式 断电功能支持保温功能支持自动过滤支持其它功能内置式咖啡研磨器 可调节研磨级别 可调节咖啡量 可调节水量 电子温度控制 | 1 | 台 |
| 4 | 转接口 | 支持HVB/VGA/HDMI格式 | 6 | 个 |
| 5 | 机柜 | 12U 配套标准机柜，尺寸600*600*1200mm，全钢制喷塑，钢材厚度1.5mm。 | 2 | 个 |
| 6 | 全数字会议系统主机 | 具有自主知识产权的数字传输和控制技术，对会议进程的全面控制和管理，能够和中央控制系统实现完美的无缝连接。系统可实现数字表决系统、视频跟踪系统、数字讨论系统、数字会议系统等 产品特性： 1标准挂载单元数量：单路可连接30个，最多系统可挂载90个会议单元，且最远线路长度可高达100米 （ 延长线长度会影响总挂载数量，请参考系统挂载表格） 2可以灵活支持自动讨论会议模式、视频跟踪会议模式 , 3支持会议签到及5键表决， 4支持软件控制及支持中央控制系统控制 5自带2组三段均衡线路，可对麦克风输出及话筒扬声器声音进行单独调节 6具有火警报警接口，可与消防系统联动，保证与会者安全，（选配） 7配有4进4出标清视频矩阵，可直接控制最多三个摄像球的视频切换，并支持3路视频同步监控输出， 8输入输出接口，2组主输入、2组卡座输入和2组原音输出，2组带反馈音频主输出， 9带一路主席话筒音频备份平衡输入接口 10支持硬件自检功能，（需电脑软件配合） 11支持CAT6网线传输 ，延长线最大支持50Ｍ（使用专用的转接盒，） 12可以与备份主机相连，实现主机双备份， 13内置DSP自适应音频处理器,可以最大可能的抑制声回输 14标准安全的供电设计220V交流供电,机内采用大功率环形变压器，功率充足 15除了可满足本机使用之外，还可以供给讨论单元使用，其输出电压为24伏直流电源，属安全电压范围，确保与会者的使用安全 产品参数： 16供电：AC100V~240V50/60Hz 17功耗 标准：<120 W 18频率响应 20--25000 Hz （+-3 dB ） 19信噪比 >80 dB(A) 20动态范围 >90 dB 21总谐波失真 小于0.1%AT1KHz 22通道串音 >80 dB 23显示≥128*64LCD显示屏 | 1 | 台 |
| 7 | 全数字会议发言主席单元 | 专业会议话筒,其独有的独有的音频线路，具有处理高声压的能力，全平衡设计和独有的屏蔽技术，在远距离的传输中，可大大减少手机等RF信号的干扰.话筒面板上设有80×30的LED显示屏，可以及时的显示话筒的各种状态和信息，具有高可靠性，话筒先进的数字技术和音频技术充分地结合起来,适合各种会议场合 产品特性： 1大静音开关设计 2稳固的带锁紧插拔式咪杆设计. 3高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达≥50cm. 4红色雾面指示灯设计，指示发言状态 5支持多支主席同时在线. 6话筒可以通过软件设置VIP话筒功能，让使用更灵活多样，满足高端需求，（需要与软件同时使用） 7内置2W高保真喇叭 8配有一个3.5耳机接口 9长距离传输对音质不会有任何影响. 10“线形手拉手”连接，系统连接更方便，更可靠，支持环形连接 11超强的抗手机RF干扰性 12主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元。 13可以支持软件，并可以通过232接口与其他中央控制设备连接，实现集中控制 14话筒带有80×30LED显示屏，可以显示多种话筒信息，并可以对各种操作进行提示 15独有创新的自我检测功能，配合软件，可自动完成设备自检，让会议前准备测试工作更 简单，会议进行更可靠 16同时支持网线或8芯线传输 17话筒防水级IPV5，支持电脑自动检测话筒音频， | 1 | 台 |
| 8 | 全数字会议发言代表单元 | 专业会议话筒,其独有的独有的音频线路，具有处理高声压的能力，全平衡设计和独有的屏蔽技术，在远距离的传输中，可大大减少手机等RF信号的干扰.话筒面板上设有80×30的LED显示屏，可以及时的显示话筒的各种状态和信息，具有高可靠性，话筒先进的数字技术和音频技术充分地结合起来,适合各种会议场合 产品特性： 1超大静音开关设计 2稳固的带锁紧插拔式咪杆设计. 3高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达≥50cm. 4红色雾面指示灯设计，指示发言状态 5支持多支主席同时在线. 6话筒可以通过软件设置VIP话筒功能，让使用更灵活多样，满足高端需求，（需要与软件同时使用） 7内置2W高保真喇叭 8配有一个3.5耳机接口 9长距离传输对音质不会有任何影响. 10“线形手拉手”连接，系统连接更方便，更可靠，支持环形连接 11超强的抗手机RF干扰性 12主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元。 13可以支持软件，并可以通过232接口与其他中央控制设备连接，实现集中控制 14话筒带有80×30LED显示屏，可以显示多种话筒信息，并可以对各种操作进行提示 15独有创新的自我检测功能，配合软件，可自动完成设备自检，让会议前准备测试工作更 简单，会议进行更可靠 16同时支持网线或8芯线传输 17话筒防水级IPV5，支持电脑自动检测话筒音频， | 31 | 台 |
| 9 | 高保真带阻燃铁质后盖天花喇叭 | 1．额定功率：≥40W 2．阻抗：≥8Ω 3．灵敏度(1W/1M)：90dB±3dB 4．频率响应(-10dB)：90-20KHz 5．喇叭单元：8" x 1 1.5" x 1 | 8 | 只 |
| 10 | 多媒体蓝牙数字功放 | 1. ★变压器内有温控开关，如有超载现象，变压器会发热升温，当温度达到110度，温控器会自动关闭，从而控制温度，很好地起到保护作用。 2. ★特别的动态音频处理线路，线路具有0.5DB-0.8DB限幅延迟，10V的限幅能力，加上精确的±1.5V直流输出保护，既不影响音乐的动态感，又可以保护好音响系统，声音更加空旷，有力而且电流感十足。 3. ★拥有独特的失真限幅保护电路线路能在满负载和全频范围下独立工作，限幅范围更加宽广和平滑，即使再强的音乐信号，也不会失真，这能有效地保护整个音响系统。 4. ★系列拥有独特的分频设计电路，分频电路和设计为24dB/oct和滤波器相连，这有很好的推动及附加的反馈作用，分频点频率为125Hz，这非常适合低音炮和小卫星音箱系统。 5. ★前面板上简单的LCD显示屏，能显示功放工作时的温度、工作模式、保护状态等信息，更具技术含量。 6. 技术参数 7. 8Ω立体声功率：≥2X350W 8. 4Ω立体声功率：≥2X700W 9. 桥接8Ω功率：≥1X1100W 10. 输入连接器：XLR母 11. 输入阻抗：10KΩ平衡 12. 输入灵敏度：0.775V 13. 输入模式：单声道/立体声 14. 输入共态抑制比：>80dB 15. 输出连接器：Speakon座 16. 信噪比：>103dB 17. 阻尼系数：> 600 @ 8Ω 18. 总谐波失真：<0.5%(20 Hz-20 kHz 1W) 19. 频率响应：20Hz-34KHz(+0/-1dB,1W/8Ω) 20. 电平调节：前板电位器, 从负无穷到0dB 21. 冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后 22. 功放保护方式：短路、断路、直流电压、过热、过压、射频、超低频保护 23. 电源规格：交流电压180-240V 50-60Hz | 2 | 台 |
| 11 | 无线领夹麦克 | 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 5. 带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 6. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 7. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 8. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 9. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 10.系统指标：频率指标 :640-830MHz、调制方式 :宽带FM、频率响应 :80Hz-18KHz（±3dB）、工作距离：约100m； 11.接收机指标：接收机方式 :二次变频超外差、灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)、灵敏度调节范围 :12-32dB μV 12.发射机指标：音头: 动圈式麦克风、输出功率: 高功率30mW；低功率3mW 13.系统包括有一台主机+两个领夹话筒 | 1 | 套 |
| 12 | 一拖四手持无线麦克 | 1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统； 2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定； 3. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰； 4. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率； 5. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0输出，使音质更完美； 6.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米 7.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 8.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW 9.系统包括有一台主机+四个无线手持话筒 | 1 | 套 |
| 13 | 地插盒 | 1、采用铝合金材料，独特的外观设计。 2、防锈处理。 3、美观实用。 4、一进三出。 5、采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。 | 2 | 只 |
| 14 | 会议专用延长线 | 20米延长线（一公一母） | 2 | 条 |
| 15 | 调音台 | 1.输入通道：单声道8路，立体声2组，话筒接口幻像电源：+48V； 2.输出通道：1组立体声主输出、2路编组输出、2组辅助输出、1组立体声监听输出、1组CD/TAPE输出、USB声卡播放输出、蓝牙播放输出； 3.频率响应：20～20KHz±0.5dB； 4通道串音：≤-90dB @ 20KHz； 5.信噪比(计权)：≥95dB @ 1KHz 0dB； 6.失真度：≤0.002% @ 0dB 1KHz； ★7.内置21种DSP效果器，面板按键可选择； ★8.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和音乐录音； ★9.内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目； 10.电源供应及功耗：220V/50Hz,<60W； | 1 | 台 |
| 16 | 反馈抑制器 | ★2-3寸TFT彩屏，中英文可选； ★软件应陷波器开关 ★反馈加移频1-4档可选； ★每通道设1-12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； ★噪声门功能可抑制系统噪声干扰； ★压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； ★响应时间3速可定，更具人性化； ★配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷。 ★面板有锁屏功能，防止误操作 技术参数: 模拟输入:2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入，电子平衡/不平衡 输入阻抗:平衡47Ω，不平衡20KΩ 最大线路电平输入:+18dBμ 模拟输出:2CH-XLR和1/4“TRS(母)输出，电子平衡/不平衡 输出阻抗:平衡>120Ω，不平衡>60Ω 最大输出电平:+20dBμ 频率响应:20Hz-20KHz，±0.3dB 信噪比:>105dB(A) 动态范围:103dB 总谐波失真+噪声:0.005％,1KHz；20Hz-10KHz，<0.01％；10KHz-20KHz，<0.025％ 工作电压:110V/220V/AC 50Hz/60Hz | 1 | 台 |
| 17 | 音频处理器 | 1、8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换 2、每路输入带48V幻象电源，可以上位机软件开关控制 3、每路输入带反馈抑制功能开关，两档调节 4、带自动混音和矩阵混音功能 5、带摄像跟踪功能 6、输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调 7、USB免驱自动连接软件，支持TCPIP多台机器集中管理调试，配置RS232/RS485中控控制接口,GPIO外扩控制接口 | 1 | 台 |
| 18 | 卡侬头（母）-卡侬头连接线（公） | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 10 | 条 |
| 19 | 6.35话筒插头-卡侬头连接线（公） | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 2 | 条 |
| 20 | 带滚轮桌子 | 1524*762 材质要求 1.台面（U2）:昂腾AT-6109木纹色三聚板，基材25mm刨花板，表面处理普麻,四周接近色封边,封边条厚2.0mm，表面处理直纹浮雕 2.前挡板（X4）:ABS软碳黑前挡板，9条一组，前挡板规格1168*225*12mm. 3.钢架:横梁管采用φ63*1.5mm圆管，脚管采用φ60*1.5mm圆管+铝合金脚 4.喷塑：钢架表面喷涂软碳黑亚光（I1）（96191-4） 5.万向轮:φ65mm,软碳黑,2个带刹车2个不带刹车 6.置物架：材质PP，软碳黑，安装时底部加装饰扣 7.台面底部两侧配置黑色桌面平接器7. 立柱为高强度的挤压铝型材，厚度2.0-3.0MM后，强度高，质量优异； 8. 底脚：3-4.0MM 压铸铝，脚轮通过BIFMA 测试； 9. 隐藏式办公走线； 10. 横梁是2.0MM冷轧钢板，和横梁接触的地方，不用任何垫块支撑，可以承重500斤以上；桌脚的跨度650MM， 桌面板的宽度从650MM 一直可以延伸到1100MM,使得桌子可以更宽，更大，稳定性强 | 8 | 个 |
| 21 | 白色转椅 | ①上海中威55mm大（PA)脚轮 三十万周轮测试。 ②采用尼龙+玻璃纤维一次注塑成型五星脚，静压测试1500KG以上，高于BIFMA测试标准。 ③优质气杆，采用2.0mm优质无缝钢管制作，30万次升降、左右晃动测试，无偏载降落现象，使用环境-40℃-+50℃，盐雾测试8级。气杆升降高度为120mm ④台湾东钰大班2.5mm厚底盘，一档锁定，材质：冷扎板冲压成形，耐久性测试30万，机构运动无干涉，无噪音。背部倾仰力度调节范围：14KG-25KG，倾仰力度精准、均匀。 ⑤椅座50★高密、高弹海棉，30万次冲压耐久测试不变形。 ⑥木板厚度：14mm-15mm密度≤600KG/m³ 经高温蒸煮、层压、干燥、不虫蛀、变形、霉变 ⑦杜邦PA加玻璃纤维注塑成型背框 ⑧尼龙注塑一次成形固定扶手 ⑨网布，抗张、耐磨性强。透气和防静电性能优越。 ⑩黑色背框中背椅，符合BIFM5.1测试标准。符合EN1335测试标准 | 20 | 个 |
| 22 | 高凳白色 | ①支撑框架：钢制，表面喷塑处理。 ②座面和椅背：可选塑胶或阻燃网面 ③脚垫：配优质尼龙脚垫。 功能要求 可通过链接脚垫将两张座椅连接起来 | 10 | 个 |
| 23 | 吧台桌椅 | 白色烤漆，配10把吧台椅 | 1 | 套 |
| 24 | 地毯 | 定制 | 30 | 平米 |
| 25 | 花架 | 天然原木制作，中标后与学校沟通确认 | 2 | 个 |
| 小会议室 |
| 1 | 磁力纳米书写膜 | 书写笔：水性笔或水彩笔；无限次书写、易擦除；颜色根据墙体颜色；涂刷层面含磁力 1.5米*5米 有产品检验报告 | 8 | 平米 |
| 2 | 休闲椅和茶几套组 | 覆面：采用优质麻绒面料， 海绵：优质回弹海绵， 框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理。 | 1 | 组 |
| 3 | 饮水机 | 立式，冷热双制，功率：220V，外型精美庄重。 | 1 | 台 |
| 4 | 咖啡机 | 全自动咖啡机功能意大利式 断电功能支持保温功能支持自动过滤支持其它功能内置式咖啡研磨器 可调节研磨级别 可调节咖啡量 可调节水量 电子温度控制 | 1 | 台 |
| 5 | 远程会议系统 | 规格：远程视频会议、交流 位置：控制机房 技术参数：视频输入  1个HDCI 1个3G/HD-SDI 1个HDMI 1个VGA 视频输出  2个HDMI 1个3G/HD-SDI 1个VGA | 1 | 套 |

（4）数码音乐教室设备

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多边形可折叠桌子 | ①尺寸：680*1040mm,内结构19mm 板面：加厚鋼板白色烤漆面板，一体成型 。 支架：金属底座。带5个轮子，有刹车功能。金属伸缩杆直径45mm，壁厚1mm。笔槽位厚度1mm。可直接变为桌子，高度可调节，一次能夹20页纸。表面处理：五金部分经除油除锈酸洗磷化后静电喷涂处理 | 1 | 个 |
| 2 | 可升降转椅 | ①椅背及椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌，椅背内置直径大于等于4.5mm的铬硅合金弹簧钢丝； ②面 料：软包 ③气压棒：进口气压棒；行程114mm，黑色PP三段式防尘罩； ④五星脚：PU五星脚架，承重不小于350公斤，符合1350公斤瞬间重压测试； ⑤脚轮：有硬质脚轮和软质脚轮可选，适合不同的地面材质； | 1 | 个 |
| 3 | 地毯 | 定制 | 20 | 平米 |
| 4 | 植物培养箱 | 自动水循环，水位控制、缺水报警 | 4 | 个 |
| 5 | 电子音乐键盘教学控制系统 | 1、主控软件具有教学模式控制，呼叫应答，广播，录音，教室编辑，名单管理，音频控制等诸多功能，内置双通道数字调音台； 2、 授课（分组授课）功能：屏蔽学生琴信号、示范、通话、录音，教师可一对广授课，并可实现小组示范、录音等功能； 3、 自习（分组自习）功能：监听、通话、录音，教师可一对一授课，并可实现小组授课，小班管理等功能； 4、 编辑教室：任意两个以上单元分为一组（分组授课、分组自习）、可任意编辑学生姓名（导入、导出，各个班级学生名单独立存储）、教室布局变换调整、设任意单元为教师（方便安装）； 5、 其他功能：下放广播、多轨录音（可同时对5个或5组独立的终端录音）、热启动终端、快捷操作功能键； 6、★课堂计时器插件：使教师方便把控授课进度，也使教师方便掌握学生的弹奏时长，该功能尤其适用在规定时长内弹奏的课题施教，在软件界面醒目位置嵌入课堂演奏计时器功能插件；(提供该功能，软件使用截图证明，并加盖制造厂家公章） 7、★教学笔记功能： 系统软件自带随堂教学笔记功能，教师可方记录课堂记录，参考 iPhone 备忘录的简洁设计思想，无需用户指定文件名，自动采用笔记的前 10 个字符作为笔记列表中的标题，无需用户指定笔记存储位置，自动存储在软件安装目录，打开软件后自动加载历史笔记；(提供该功能，软件使用截图证明，并加盖制造厂家公章） 8、★终端故障提示功能：若终端有硬件故障或线路故障，系统自动提示发生故障的位置，并在该终端相应的显示区域内有明显提示； (提供该功能，软件使用截图证明，并加盖制造厂家公章）； 9、★系统软件界面自带音乐资源模块，此模块中包含“音乐曲库”模块和“音乐课件”模块，在这两个模块中教师可任意使用其中的音乐资料，如音乐教材和曲库等等 。(提供该功能，软件使用截图证明，并加盖制造厂家公章） 10、★系统软件界面自带使用教程模块。此模块中包含“使用说明以及软件教程”。使用者可在软件安装完成后第一时间点击使用教程了解软件的各方面功能。(提供该功能，软件使用截图证明，并加盖制造厂家公章）。 11、★此软件分别有一级界面和二级两个界面，一级界面中有明显的厂家商标。二级界面显示该软件的各项功能。（分别提供一级界面和二级界面的界面截图证明，并加盖制造厂家公章） 12、★提供制造厂家质量服务承诺书原件 | 1 | 套 |
| 6 | 数字音频控制器 | 1、USB2.0直连计算机高速传输； 2、系统连接采用水晶头以太网线并行连接，可同时对64个终端进行管理控制； 3、可使用任意品牌型号台式机及笔记本电脑操作；支持WINDOWS\XP\vista操作系统；可使用笔记本电脑操作； 4、满载64座情况下，功耗仅为\100瓦； 5、尺寸规格：320mm*170mm*200mm | 1 | 台 |
| 7 | 教师转换器 | 1、 尺寸规格（约）：（145mm×95mm×30mm） 2、 自主知识产权的专用芯片；差动全数字信号，抗干扰力强； 3、 改良过的教师终端音量比老款大幅提升，并且不会出现破音。 4、 44.1K /16位双声道立体声CD音质；信噪比>80dB；失真度<1%； 5、 终端延时：小于千分之一秒，绝无延迟感觉； 6、 终端功能：音量调节，呼叫开关，麦克风开关，状态指示； 7、 终端接口：两组麦克风、电子琴、耳机接口，方便教师随意拓展新的方式； 8、 终端连线：使用以太网线并行连接，安装简便》性能稳定 | 1 | 台 |
| 8 | 学生终端 | 1、尺寸规格（约）：（120mm×90mm×30mm）； 2、自主知识产权的专用芯片；差动全数字信号，抗干扰力强； 3、升级过的终端音量比老款大幅提升，并且不会出现破音。 4、44.1K /16位双声道立体声CD音质；信噪比L>80dB；失真度<1%； 5、终端延时：小于千分之一秒，绝无延迟感觉； 6、终端功能：音量调节，呼叫开关，麦克风开关，状态指示； 7、终端接口：一组麦克风、电子琴、耳机接口； 8、终端连线：使用以太网线并行连接，安装简便》性能稳定 | 40 | 台 |
| 9 | 专用耳麦 | 1、头带式全罩耳麦，具有良好的隔音性，音质还原出色，佩戴舒适可调节音量； 2、采用单边线设计，能有效避免缠绕； 3、频率响应20-20000Hz，额定输出功率15mw，最大输出功率30mw，阻抗32，欧姆灵敏度105±3dB， 喇叭直径40mm； 4、全指向麦克风，麦克风尺寸6.0X5.0mm，灵敏度-45±3dB，麦克风阻抗2200欧姆； 5》米 | 41 | 副 |
| 10 | 主控桌 | 1、环保多功能实木桌 2、可放置计算机 3、主控箱功放等 3、结构美观合理 4、符合教学需求 5、长度800mm " | 1 | 个 |
| 11 | 教师指法采集器 | 1、智能有限位中速球，产品稳定性高，连续3万小时无故障运行记录； 2、水平转动速度:0 ~20 /S，上下转动速度:0 ~12 /S； 3、64个预置位； 4、2条巡航轨迹； 5、采用日本原装镜头，品质可靠30倍变焦； 6、新一代SONY CCD，照度更低，水平解析度高达700TVL； 7、可提供数字接口，图像信噪比更高； 8、支持中/英文OSD-L显示，色彩饱和度、清晰度可调； 9、标准接口，兼容通用协议，便于二次开发； 10、变焦速度快，最高可达2S；" | 11 | 台 |
| 12 | 视频屏信号接收器 | 1.模拟视频输入≥32路， 2.音频输入≥4路； 3.所有通道WD1实时编码：支持； 4.同步回放路数≥16路； 5.输出：支持HDMI、VGA、CVBS 6.千兆网卡：1个； 7.SATA接口≥4个 | 1 | 台 |
| 13 | 指法监视器 | 21寸LED液晶监视器，用于监视视频指法采集图像。 | 1 | 台 |
| 14 | 教师指法控制器 | 1、9vDCRS485，1200～9600bps； 2、可遥控教师指法采集器，调整教师指法采集器的角度与焦距。 | 1 | 台 |
| 15 | 集中供电 | 1、超强抗干扰电路设计 2、≥110v~250v宽电压输入 输出电压稳定足2A | 10 | 个 |
| 16 | VGA切换器 | 1、640*480分辨率； 2、≥1路VGA，15HDF接口输出，2VGA15HDF接口输出 3、视频A.B按键切换 | 1 | 个 |
| 17 | VGA分屏器 | 1、输入接口：≥1路VGA 15HDF接口输入 2、输出接口：≥2路VGA15HDF 接口同步输出 3、RGB模拟通道：带宽350MHz 4、输入电平：0.5-1Vp-p 7、传输距离：≥65m-85m 8、支持分辨率：1920*1440 9、外壳：金属 " | 2 | 个 |
| 18 | 视频辅料 | 双向视频的全套辅料 | 31 | 位 |
| 19 | 五线谱电教板 | 1、键盘：88键电钢琴键盘，体验真正的电钢琴力度。 2、★双拉尺演示、包括两组音阶推拉尺。和弦演示尺，具有调名调号七升七降对照演示表。直观的让学生了解调名、调号、键盘、谱表之间的关系。了解调名调号与音程音阶之间的对照关系。了解不同和线之间的关系。能够完成全部乐理知识的对照讲解。 3、五线谱表：一组可书写的大谱表,采用白色书写面板（采用紫外线光固化生产工艺有效保证板面的书写擦拭）。 4、★音色：≥128种GM音色+61种打击乐器音色。 5、节奏：内置节奏≥100种。 6、示范曲：内置歌曲≥608首。 7、变调：五线谱≥12种变调。 8、调号转换：电教鞭上具有升调“★”、降调“b”转换功能键。 9、和弦方式：可演示任意和旋，两组和弦记忆，进行和弦对照演示。 10、伴奏：具单指和弦、多指和弦伴奏。 11、录音：具有录音功能。 12、节拍速度：可在40－280/每分钟范围可调。 13、★显示：控制面板上采用4.3寸彩色液晶屏显示。 14、接口：MIDI输入、输出接口，音频输入、输出接口。 15、音量控制：电子电位器控制、分主音量和伴奏音量控制。 16、拓展功能：具有USB2.0接口，支持用户U盘，可读取u盘中的MP3文件和MIDI乐曲文件。 17、外接接口：通用USB2.0输入；线路输入输出。 18、该示教板以键盘为核心，配合乐理符号丝网印刷，方便乐理知识的教学，将键盘、谱表、调名、调号巧妙的联系到一起，乐理演示简捷直观，乐理解析清晰易懂。 19、具有键位与五线谱对应的双色LED指示灯，可对照键盘与五线谱相应的位置。 20、★具有7寸超大简谱显示窗口，在电子教鞭演示五线谱过程中可直接显示相对应的简谱、升降号。 21、★新增唱名显示功能。22、★蓝牙功能 23★提供产品检测报告复印件加盖公章 | 1 | 套 |
| 20 | 音箱 | 1两路3单元10寸低音1个,3寸高音2个(单个音箱)额定阻抗: ≥8Ω额定功率: ≥200W频率范围: ≥30Hz—600Hz灵敏度: ≥96dB±2dB | 1 | 对 |
| 21 | 功放 | 输出功率：≥200W+200W(4Ω)；话筒输入灵敏度：≥10mV；音频输入灵敏度：≥200mV； | 1 | 台 |
| 22 | 多媒体交互控制终端 | 1、正版微软32位win7操作系统，需提供正版操作系统证明； 2、≥I5中央处理器, ≥4G内存储，≥1T硬盘，≥21寸 | 1 | 套 |
| 23 | 智能灯条 | 智能跟随灯光演奏，自动纠错功能 | 41 | 个 |
| 24 | 智能钢琴 | 喇叭输出功率15W*2 节拍器内置节拍器 琴盖抽拉式自带示范曲数101首以上 面板木纹款式立式耳机插孔尺寸3.5mm 材质环保材料E1连接智能设备可连接智能设备 录音可录音连接耳机连接耳机MID输入输出可MID输入输出 | 41 | 台 |
| 25 | 琴凳 | 配套 | 41 | 台 |
| 26 | 琴罩 | 配套 | 41 | 幅 |
| 27 | 线材辅料 | 品牌以太网线数据线、优质水晶头、国标优质200V电源线、“公牛”优质插座、控制终端至乐器的连接音频线、专业外置开关、漏电保护器，保证师生使用及教学安全、学生琴终端托架、专业铁线槽，每根1米、SYV75-3-96 纯无氧铜国标 RVV4*0.5 纯无氧铜国标、安装用螺丝钉、涨塞、固定件、线路护套、绑扎带、绝缘胶布等 | 41 | 位 |
| 28 | 安装技术服务费 | 由专业安装调试人员进行上门安装、调试、培训 | 1 | 项 |

（5）语音教室设备

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生学习终端 | ≥I5-6500≥8G/≥1T/≥2G/≥19.5寸 | 40 | 台 |
| 2 | 升降卡座中控台 | 1.规格定制可根据教室面积设计。 2.钢木结构，台面为高密度板，双面热敷防火板。 3.到达现场时，无甲醛等有害释放物。 4.设计合理，适合进出线缆，在柜体合适位置预留进出线孔，并加防刮线护套；适合安装多媒体设备和电动卡座控制器等设备，有接地保护装置。 | 1 | 张 |
| 3 | 英语听说训练系统 | 1.系统可支持校园模考、多校联考、区县联考等不同场景模拟考试。 2.系统可支持学校管理员通过管理后台完成基础数据管理和考试任务发布工作，主要包括“学校信息管理”、“学生管理”、“班级管理”、“学生成绩管理”，“学生报告管理”等以及通过系统组织“班级模考”、“学校模考”等。 3.系统可支持学校管理员考试任务发布工作，主要包括组织“班级模考”、“学校模考”等。 4.采用智能语音检测技术，实现对考生答题过程中语音质量智能分析检出因录音质量和环境等因素导致答卷不能符合评分标准的考生，有效提高考生口语答题质量。 5.提供智能评分服务，系统可快速、准确的对考生口语从“流畅度”、“准确度”、“交流运用能力”、“连续表达能力”、“表达完整度”等多维度进行智能评分。智能评测服务需采用分布式技术架构，具备高并发，高运算，高可用，高伸缩等特性。 6.支持英式美式双发音评测 7.系统支持教师布置口语模考试题，支持教师发布整套试题 8.支持教师布置整套听力模考试题 9.系统支持教师手动从内置题库中选择题目进行自由组卷 10.可提供区域测评报告和学校测评报告功能，给学校后续教学设计提供参照。 11.支持教师即时查看学生作业完成情况的动态反馈，并对结果进行数据分析，包括总人数、参与数，平均分、各题正确率，支持教师对单个学生或某分数段学生进行批量评语发布 12.支持一键调取考试成绩，支持查看班级全体学生的答题成绩、学生个体每题的答题情况，支持教师听取学生个体每题的录音回放 13.系统设计安全、可靠，充分考虑考试场景下“断网”、“断电”、“重启”等异常情况可实现试机断网续考，监考机重启数据恢复等。 14.支持考试成绩报表的导出。 15.根据教材大纲及考试大纲，系统自带模拟考卷≥10套，学校自有试卷可方便添加到听说智能训练系统中正常使用。 16.英语听说智能训练系统软硬件设备均要能顺利接入计算机教室云桌面系统，并保证系统的兼容性与流畅性 | 40 | 点 |
| 4 | 数字语音系统软件 | 系统功能参数 1.支持Windows XP/SP1/SP2/SP3、Windows Vista/SP1/SP2、Windows 7/8/10 SP1（32位、64位）操作系统，兼容其它教学软件。 2.能够按照系统说明书正确完整进行安装，可以通过执行系统的卸载命令或软件本身提供的卸载命令卸载该软件，系统启动成功率≥99%。 3.界面简洁直观，所有教学及管理功能都在同一软件界面里实现。 4.智能语言训练系统软件互动、评测、管控功能 5.屏幕广播：把教师计算机屏幕广播给全体学生或指定的部分学生，在广播的过程中教师随时可以添加或取消选定的学生。学生能同时听到教师麦克风、教师计算机播放的声音，学生在未登录windows前即可接受广播，广播响应时间<0.1秒。广播教学的同时可进行屏幕录制，把整个讲课过程录制成ASF视频文件，可作为精品课程，方便学生回顾学习。 6.网络影院：网络影院支持8路数字频道教学，广播时能够达到原始分辨率，学生端可自行选择频道，实现差异化教学。 7.声音广播：可将教师的麦克风、电脑声音和外界音源的声音广播给学生，并可组织学生发言、讨论、对讲。 8.个别通话：教师可以在广播教学、声音广播、远程命令、文件收集、口语训练时邀请指定学生进行个别通话，其他学生听不到通话内容。 9.监控：教师可同时监视多达36个学生屏幕，通过“暂停+自动轮循监视”功能，实现“手把手”远程辅导。执行这种远程监控辅导，教师可控制学生屏幕画面，并将学生屏幕画面广播给其他同学。监控学生时，还可以随时调整监看画面数量，并显示学生信息，管理学生的应用程序和进程。 10.远程命令：教师可以在计算机上本地启动/关闭所选应用程序或在学生计算机上远程启动/关闭所选应用程序，支持教师远程开机、关机、重新启动学生计算机，支持教师远程登陆Windows、远程退出学生端等功能。 11.学生示范：教师可以选择一名学生向其他学生演示他的桌面操作，在示范过程中，教师可以控制该学生电脑，也可以与该学生一起控制。在示范过程中，教师还可以与选中的学生进行对话，并允许其他学生听到对话内容。 12.学生发言：教师可以在广播教学、声音广播、远程命令、文件收集、口语练习时邀请学生进行发言，所有学生都能听到正在发言的学生声音。 13.讨论：支持分组讨论和主题讨论。讨论内容支持文字、表情、图片、截图、共享文件、语音等。 14.抢答竞赛：教师可以在进行广播教学、声音广播和口语训练等功能时发起抢答活动，活跃课堂气氛，帮助教师及时检验课堂教学成果。 15.调查和测验：教学过程中，可以随时发起一个调查或者测验。调查支持选择题，判断题。测验支持答题卡，提供答题卡编辑器，教师可以自己定义答题卡。测验过程中，自动评分和统计正确率。 16.文件收发：教师可将文件分发到学生端电脑上，也可收集学生端提交的文件。 17.口语训练：支持教师对口语训练的题目内容进行编辑、可下发多个口语训练任务，让学生进行单人训练或者多人训练，并支持各种不同场景下的口语、听力考试，对口语训练结果进行统计，并可对优秀学生的训练录音推荐至全班。 （1）支持教师编辑口语训练的题目内容，支持同时插入多个mp3、mp4、png、jpg、txt、doc等格式的练习资料，支持对所插入的音视频文件转码上传、选段上传，支持对所插入的图片及文本资料进行框选截题。 （2）支持教师编辑多个口语训练的任务，在教学过程中，支持教师在课堂教学的不同环节种，发起不同的口语训练任务，每个任务中支持多道练习题。 （3）支持将教师已导入的文档、图片资源自动保存，并支持在后续的口语训练题目编辑中反复调用。 （4）支持教师将不同任务下的不同题目快速自定义为新的口语训练，并即时发起单人或多人口语训练。 ★（5）教师可将口语训练资料下发至每一个学生，并实时监听每个学生训练情况；学生可查看训练资料，自主完成录音、回放录音、推荐音对比等口语训练。 ★（6）教师可依据不同分组方式发起多人训练，支持基于座位表的横向、纵向、田字格快速分组，支持基于座位表的教师手动分组，支持学生自荐组长的互动分组；训练过程中，学生可查看训练资料，各小组可协作完成录音、回放录音、推荐音对比等口语训练。 ★（7）口语训练过程中，支持教师预览题目内容、实时查看训练完成情况，并支持教师在座位表中快速定位学生，实时监听学生训练状态、点播学生已完成录音。 （8）支持教师将优秀学生的训练录音推荐至全班，支持学生将个人录音与所推荐录音进行对比练习。 （9）支持导入音视频文件作为仿读训练资料，并支持将视频文件的音频进行提取后导入。已导入的音视频文件系统自动语句切断，并可对所切断的语句进行单个句子或整个段落的语句批注。 ★18.全程录音：教师和学生在上课过程中可随时能进行全程录音，录音源可设定：麦克风，电脑声音，麦克风+电脑声音，麦克风+电脑声音+教师声音。录音结束后，教师一键打开所有学生录音文件。 19.资源管理：教师对教学资源进行管理，可添加音视频文件、复读课件以及各种类型的文档，可上传、修改、删除，并可检索资源库中的全部资源，方便学生自主学习，开展自主复读训练、自主测验等。 20.班级模型：提供班级模型视图，视图显示中可显示学生机电脑桌面（缩图），教师可设置学生桌面更新时间间隔。缩图大小可调节，支持标尺显示，学生图标支持座位号显示，座位表设置和验证座位号，锁定和解除锁定座位表。座位表排序。详细资料显示学生姓名，语音设备状态，进程数，分组等信息。 21.课堂管理：教师可以有选择地限制学生电脑程序使用、U盘使用、网页浏览，允许教师对不同的学生设置不同的策略。提供关闭学生运行程序或浏览网页快捷方式，并能够直接添加为黑白名单程序；可远程开关机、远程登录windows、远程打开或关闭应用程序、远程设置学生机属性，如屏幕分辨率、录音和回放音量、卸载密码和热键等。 ★22.考勤统计功能：提供学生点名注册功能，并可将点名结果直接应用到班级模型，并可导出点名信息。提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。 23.设备检测：教师端统一检测学生端语音设备，提示教师学生端语音设备存在的问题（包括：智能语言训练系统软件、耳机和麦克风问题） 23.系统支持转播功能，能够将老师或者学生自带的iOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下接入语音系统通过转播功能发送给每一台学生电脑显示器，同时可观看不少于5路同步传输播放，并带上耳机可以同时听到多路音频信号。 ★供针对此项目制造厂家的授权书与售后服务承诺函（加盖制造厂家公章） 生产厂商获得过“中国教育装备行业协会先进会员单位”的荣誉证书 系统具有软件登记证书及著作权证书 ★生产厂家需取得ISO9000系列的认证资质。 | 40 | 点 |
| 5 | 学生用学习终端 | 1.核心数量≥八核 2.系统内存≥4GB 3.存储容量≥32GB 4.扩展：支持 Micro SD 5.可扩展容量： 128GB 6.屏幕分辨率： 1920x1200 7.屏幕尺寸： 10.1英寸 8.屏幕比例： 16:10 9.屏幕类型： IPS 10.指取设备：触摸 11.扬声器：有 12.麦克风：有 13.摄像头：有 14.前置摄像头≥800w 15.后置摄像头≥ 800w 19.电池容量≥7500mAh 20.输入电压≥ 5V 21.配备语音系统终端APP，包含语音资源包 | 40 | 台 |
| 6 | 专用定向式耳机 | 1.喇叭直径：Φ50mm X 2, 内磁 2.抗阻：32欧姆 3.灵敏度：108 ±3dB 4.频率响应：20Hz-20KHz 5.最大功率：50mW 6.信号线：1.9米 7.MIC+耳机插头：2个Φ3.5mm 插头 8.麦克风：全指向 -42dB±1dB 9.信噪比：60dB 10.不能有线控，防止考试过程中误操作关闭麦克或者音量 | 41 | 个 |
| 7 | 英语专用可升降卡座 | 1.单联卡座桌规格：根据现场环境定制，含键盘托，卡座挡板升起后高度为1200mm。 2.板材要求，高密度人造板材，板面平整，色泽均匀、结实，无刺激性气味。 3.桌体的外部边缘采用铝合金封边，保证板材年久不变形，隔音板升降与周围箱体无摩擦。 4.卡座桌面厚度25mm，其他结构板15mm，升降板厚度14mm；升降箱体部分总厚度60mm。 5.卡座升降动力装置占用的空间体积小，不影响电脑主机箱的摆放以及学生腿部的活动。 6.卡座具有前后过线槽，线槽的盖板为铝合金材质，可以轻松拆卸，便于布线。 7.电机升降时，噪音48分贝，具有检修口。 8.单位或双位根据现场情况设计。 9.卡座为左、右、前三面电动可升降挡板设计，升降挡板高度300mm，紧急状态下，可实现手动升降。 | 40 | 位 |
| 8 | 学生凳 | 螺旋升降式，钢架结构，整体架构采用四只弯管模具制作。 | 40 | 把 |
| 9 | 多边形可折叠桌子 | 尺寸：680*1040mm,内结构19mm 1板面：加厚鋼板白色烤漆面板，一体成型。 2支架：金属底座。带5个轮子，有刹车功能。金属伸缩杆直径45mm，壁厚1mm。笔槽位厚度1mm。可直接变为桌子，高度可调节，一次能夹20页纸。表面处理：五金部分经除油除锈酸洗磷化后静电喷涂处理 | 1 | 个 |
| 10 | 可升降转椅 | 1椅背及椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌，椅背内置直径大于等于4.5mm的铬硅合金弹簧钢丝； 2面料：软包 3气压棒：进口气压棒；行程114mm，黑色PP三段式防尘罩； 4五星脚：PU五星脚架，承重不小于350公斤，符合1350公斤瞬间重压测试； 5脚轮：有硬质脚轮和软质脚轮可选，适合不同的地面材质； | 1 | 个 |
| 11 | 交换机 | 1.交换机类型：三层千兆交换机 2.端口数≥ 48个千兆电口,4个千兆SFP 3.IPV6支持：支持 4.带宽≥ 256Gbps 5.包转发率≥ 102Mpps/132Mpps 6.路由功能：支持 7.VLAN ≥ 4K 8.Mac地址表≥ 16K 9.网络协议:TCP/IP | 1 | 台 |
| 12 | 地毯 | 定制 | 20 | 平米 |
| 13 | 英语角 | 包含定制卡座、英语贴画、互动卡片等 | 1 | 项 |
| 14 | 机柜 | 12U标准机柜 | 1 | 个 |
| 15 | 防静电地板 | 1.材质：陶瓷面， 2.尺寸：600*600 3.环保，高耐磨、防静电、防火、防尘、包括踢脚。 | 110 | 平米 |

（6）大队室设备

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐器柜 | W(5000+1900)*H2400*D400（玻璃门）； 1．台 面：吉林森工三聚氰胺板（台面厚度25mm其他18mm含踢脚板），优质环保双饰面板，游离甲醛含量符合E1标准,甲醛释放量≤9mg/100g。 2．基 材：三聚氢胺板，抗弯力强；经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形； 3．封 边：进口PVC胶边封边，颜色均匀、美观，厚度2mm，环保要求达到国家环保标准；软化温度≥110℃； 4．配 件：锁、门禁、门铰、拉手 5. 玻璃：木框架玻璃门 精密抗击高温，防水防霉易清洁厚度6mm 保证整个柜子的使用更加安全符合国家GB18580—2001《室内装饰装修材料，板材及制品中甲醛释放限量》标准和GB/T11718—1999标准要求 | 2 | 个 |
| 2 | 服装柜 | 放置鼓号队队服 | 1 | 组 |
| 3 | 书柜，资料柜，展示柜 | 基材：三聚氰胺饰面人造板， 封边：采用PVC同色封边，符 五金件：参考海福乐、海蒂诗、FGV、BMB同档次及以上品牌， 结构性能描述：上下门均为对开门，上部为木框玻璃门（可选全木门），下部为木门，带锁，上门内设二块可调搁板 | 3 | 组 |
| 4 | 宣传画框 | 喷绘、装框 | 1 | 套 |
| 5 | 会议桌（配椅子） | 颜色鲜艳，组合式、火炬形状，凸显少先队特点 | 1 | 套 |
| 6 | 背架小军鼓 | 14寸高档桦木鼓腔，配专业行进背架，磨砂鼓皮，镀镍件， | 24 | 个 |
| 7 | 背架大军鼓 | 22寸高档桦木鼓腔，磨砂鼓皮，镀镍件，专业行进背架。 | 6 | 个 |
| 8 | 小镲 | 标准 | 8 | 对 |
| 9 | 大镲 | 黄铜材质，1４寸专业军擦 | 4 | 对 |
| 10 | 青年号 | 黄铜材质，专业演出 | 12 | 个 |
| 11 | 号旗 | 定制 | 12 | 个 |
| 12 | 指挥棒 | １.２米、黄铜材质 | 2 | 个 |
| 13 | 制服 | 旗手，鼓号队员专用、根据学生身高订做 | 60 | 套 |
| 14 | 国旗 | 定制 | 2 | 面 |
| 15 | 大队旗 | 标准大队旗（1.20m×0.90m）杆长2.1m | 10 | 面 |
| 16 | 中队旗 | 定制 | 10 | 面 |
| 17 | 旗架 | 不锈钢旗架座 | 2 | 组 |
| 18 | 顶部照明灯 | 红色五角星，凸显少先队特点 | 1 | 套 |
| 19 | 人工安装费 | 包括设备的现场设计安装和调试；按照要求测试所有硬件、软件；提供详细的技术培训；提供现场安装、检查、测试、操作和维护的手册及图纸；负责所有设备的现场安装管理、现场验收测试. | 2 | 套 |

（7）报告厅设备

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演讲台 | 规格600×500×1100(mm)，台面基材25mm厚，选用优质E1级环保人造板，0.6mm厚樱桃木皮饰面、优质环保油漆涂饰。 | 1 | 张 |
| 2 | 主席台 | 1400×700×760(mm)；作主席台用。基材选用优质E1级环保人造板，0.6mm厚樱桃木皮饰面、优质环保油漆涂饰。优质PVC封边，进口密封胶粘合而成，封边条绝无脱胶、鼓泡现象，并通过先进的生产线加工而成，做工精细。 | 4 | 张 |
| 3 | 主席椅 | 弓字型椅架，带扶手，全实木烤漆，头层牛皮，椅腿带防滑装置。椅面及靠背为高弹高密度海棉 | 8 | 把 |
| 4 | 线阵列全频扬声器 | 线阵列全频扬声器 1. ★二分频单12寸线阵列全频扬声器系统，由一个100芯大功率12寸和2个51芯钕磁高音组成 2. ★可调角度为0°，1°，2°，3°，4°，5°，6°，7° ； 3. 频率范围:50Hz-18KHz(±3dB) 4. 额定功率:≥LF600W HF120W 5. 灵敏度: ≥116 dB 6. 最大声压级: ≥139dB 7. 标准阻抗:LF 8Ω，HF 16Ω 8. 扩散角度: ≥90°×10° 9. 国际环保油漆， 耐磨防水。定制钢材专业吊挂件 10. 接线方式：2 x Neutrik NL 8 | 8 | 只 |
| 5 | 线阵列次低扬声器 | 线阵列次低扬声器 1. 单18寸线阵列低频扬声器系统，由一个128芯大功率18寸组成 2. 可调角度为0°，1°，2°，3°，4°，5°，6°，7° ； 3. 箱体前面采用1.5mm 穿孔钢板，背帖声学透声海棉。高质量桦木夹板； 4. 单元配置:1x18"(457mm) 低音单元，4"(128mm)音圈 5. 频率范围:35Hz-250Hz(±3dB) 6. 额定功率: ≥1000W 7. 灵敏度:≥103dB 8. 最大声压级:≥120dB 9. 标准阻抗: 8Ω 10. 国际环保油漆， 耐磨防水。定制钢材专业吊挂件 11. 接线方式：2 x Neutrik NL4 | 2 | 只 |
| 6 | 舞台监听扬声器 | 演出监听扬声器 1. 由一个75芯大功率12寸和1个44芯高音组成，配置专业定制吊挂统螺母 ； 2. 箱体前面采用1.5mm 穿孔钢板，背帖声学透声海棉。高质量桦木夹板； 3. 频率响应:≥40Hz~16KHz 4. 灵敏度(1w@1m):≥97dB 5. 最大声压级:≥125dB 6. 组件:1×12寸英寸低音扬声器 7. 1×1.7英寸压缩驱动器 8. 平均功率:≥400W 9. 峰值功率:≥800W 10. 扩散角度:≥60°×90° 11. 额定阻抗:8Ω | 2 | 只 |
| 7 | 线阵功率放大器 | 四通道纯后级音频功率放大器 1. 定阻输出功率： 8欧 ≥4×1300W； 4欧≥4X2100W； 2欧≥4X2500W； 16欧≥4×660W 2. 定阻桥接输出功率： 8欧≥2X4200W； 4欧≥2X5000W； 3. ★定压输出功率： 38V -150V可调 8欧 90-1406W可调 4欧 180-2813W可调 2欧 361-5626W可调 4. ★为保证系统的稳定性和效果，功放与音箱品牌为同一品牌，出厂预置匹配音箱模式 5. 采用整流开关电源R.SMPS和TD输出级相结合，音质丰满又纯净；TD输出级融合了D类功放机的效率、威力和B类功放机的柔美干净的音质。 6. R.SMPS在电源电压低至180V（标称值220V）时，依然保持功放轨上的稳定电压 7. 散热：所有的输出元件都垂直于冷却风向。每一个元件散热片，均匀散热； 8. ★功放可选择的输入灵敏度 23db、 26db 、32db、 35db、 38db、 41db、 44db 9. 总谐波失真THD：<0.1% （在20-20KHZ内，1瓦功率） 10. 信噪比：>112 dBA 11. ★灵敏度：8 档灵敏度设置开关、8 档输出电业设置开关，利于不同灵敏度、不同阻抗、不同功率音箱的匹配 12. ★低温启动：低温零下40度都能正常启动工作 13. 通道分离度：≥70 dB （1KHZ） 14. 频率响应≥+0/-3 dB：6.8Hz - 34 kHz （1瓦 8欧 +0/-3 dB） 15. 输入阻抗：≥20K 欧 16. 输入共模抑制比（CMR）：≥45db 17. 输出阻抗：≥56m 欧@100HZ 18. 工作电压：160-265V；宽电压稳压式开关电源——AC180V 可以启动，启动后电源电压跌至 AC165V 也能正常工作，且输出功率不会降低，属于恒定输出功率 19. 最小开机电压（220V版本）：≥171V | 1 | 台 |
| 8 | 线阵功率放大器 | 四通道纯后级音频功率放大器 1. 定阻输出功率： 8欧 ≥4×1300W； 4欧≥4X2100W； 2欧≥4X2500W； 16欧≥4×660W 2. 定阻桥接输出功率： 8欧≥2X4200W； 4欧≥2X5000W； 3. ★定压输出功率： 38V -150V可调 8欧 90-1406W可调 4欧 180-2813W可调 2欧 361-5626W可调 4. ★为保证系统的稳定性和效果，功放与音箱品牌为同一品牌，出厂预置匹配音箱模式 5. 采用整流开关电源R.SMPS和TD输出级相结合，音质丰满又纯净；TD输出级融合了D类功放机的效率、威力和B类功放机的柔美干净的音质。 6. R.SMPS在电源电压低至180V（标称值220V）时，依然保持功放轨上的稳定电压 7. 散热：所有的输出元件都垂直于冷却风向。每一个元件散热片，均匀散热； 8. ★功放可选择的输入灵敏度 23db、 26db 、32db、 35db、 38db、 41db、 44db 9. 总谐波失真THD：<0.1% （在20-20KHZ内，1瓦功率） 10. 信噪比：>112 dBA 11. ★灵敏度：8 档灵敏度设置开关、8 档输出电业设置开关，利于不同灵敏度、不同阻抗、不同功率音箱的匹配 12. ★低温启动：低温零下40度都能正常启动工作 13. 通道分离度：≥70 dB （1KHZ） 14. 频率响应≥+0/-3 dB：6.8Hz - 34 kHz （1瓦 8欧 +0/-3 dB） 15. 输入阻抗：≥20K 欧 16. 输入共模抑制比（CMR）：≥45db 17. 输出阻抗：≥56m 欧@100HZ 18. 工作电压：160-265V；宽电压稳压式开关电源——AC180V 可以启动，启动后电源电压跌至 AC165V 也能正常工作，且输出功率不会降低，属于恒定输出功率 19. 最小开机电压（220V版本）：≥171V | 1 | 台 |
| 9 | 线阵功率放大器 | 四通道纯后级音频功率放大器 1. 定阻输出功率： 8欧 ≥4×1300W； 4欧≥4X2100W； 2欧≥4X2500W； 16欧≥4×660W 2. 定阻桥接输出功率： 8欧≥2X4200W； 4欧≥2X5000W； 3. ★定压输出功率： 38V -150V可调 8欧 90-1406W可调 4欧 180-2813W可调 2欧 361-5626W可调 4. ★为保证系统的稳定性和效果， 功放与音箱品牌为同一品牌，出厂预置匹配音箱模式 5. 采用整流开关电源R.SMPS和TD输出级相结合，音质丰满又纯净；TD输出级融合了D类功放机的效率、威力和B类功放机的柔美干净的音质。 6. R.SMPS在电源电压低至180V（标称值220V）时，依然保持功放轨上的稳定电压 7. 散热：所有的输出元件都垂直于冷却风向。每一个元件散热片，均匀散热； 8. ★功放可选择的输入灵敏度 23db、 26db 、32db、 35db、 38db、 41db、 44db 9. 总谐波失真THD：<0.1% （在20-20KHZ内，1瓦功率） 10. 信噪比：>112 dBA 11. ★灵敏度：8 档灵敏度设置开关、8 档输出电业设置开关，利于不同灵敏度、不同阻抗、不同功率音箱的匹配 12. ★低温启动：低温零下40度都能正常启动工作 13. 通道分离度：≥70 dB （1KHZ） 14. 频率响应≥+0/-3 dB：6.8Hz - 34 kHz （1瓦 8欧 +0/-3 dB） 15. 输入阻抗：≥20K 欧 16. 输入共模抑制比（CMR）：≥45db 17. 输出阻抗：≥56m 欧@100HZ 18. 工作电压：160-265V；宽电压稳压式开关电源——AC180V 可以启动，启动后电源电压跌至 AC165V 也能正常工作，且输出功率不会降低，属于恒定输出功率 19. 最小开机电压（220V版本）：≥171V | 1 | 台 |
| 10 | 监听功率放大器 | 四通道纯后级音频功率放大器 1. 定阻输出功率： 8欧 ≥4×1300W； 4欧≥4X2100W； 2欧≥4X2500W； 16欧≥4×660W 2. 定阻桥接输出功率： 8欧≥2X4200W； 4欧≥2X5000W； 3. ★定压输出功率： 38V -150V可调 8欧 90-1406W可调 4欧 180-2813W可调 2欧 361-5626W可调 4. ★为保证系统的稳定性和效果，功放与音箱品牌为同一品牌，出厂预置匹配音箱模式5. 采用整流开关电源R.SMPS和TD输出级相结合，音质丰满又纯净；TD输出级融合了D类功放机的效率、威力和B类功放机的柔美干净的音质。 6. R.SMPS在电源电压低至180V（标称值220V）时，依然保持功放轨上的稳定电压 7. 散热：所有的输出元件都垂直于冷却风向。每一个元件散热片，均匀散热； 8. ★功放可选择的输入灵敏度 23db、 26db 、32db、 35db、 38db、 41db、 44db 9. 总谐波失真THD：<0.1% （在20-20KHZ内，1瓦功率） 10. 信噪比：>112 dBA 11. ★灵敏度：8 档灵敏度设置开关、8 档输出电业设置开关，利于不同灵敏度、不同阻抗、不同功率音箱的匹配 12. ★低温启动：低温零下40度都能正常启动工作 13. 通道分离度：≥70 dB （1KHZ） 14. 频率响应≥+0/-3 dB：6.8Hz - 34 kHz （1瓦 8欧 +0/-3 dB） 15. 输入阻抗：≥20K 欧 16. 输入共模抑制比（CMR）：≥45db 17. 输出阻抗：≥56m 欧@100HZ 18. 工作电压：160-265V；宽电压稳压式开关电源——AC180V 可以启动，启动后电源电压跌至 AC165V 也能正常工作，且输出功率不会降低，属于恒定输出功率 19. 最小开机电压（220V版本）：≥171V | 1 | 台 |
| 11 | 无线手持 | 接收机 1. 频率范围：641~698MHz 2. 频带宽度：57MHz 3. 接收灵敏度：-106dBm 4. 动态范围:110dB(A) 5. 失真度:<1%(不含咪芯) 6. 音频输出电平:(Jack)+6dBu max;(XLR)+12dBu max 7. 频率响应:直通60Hz~15KHz(-3dB)；低切/高提(-3dB at 150Hz/+6dB at 10KHz) 8. 尺寸：45mm×482mm×185mm 手持话筒 9. 频率范围:641~698MHz 10. 频带宽度:57MHz 11. 高次谐波:≥65dBc 12. 最大频偏:48KHz 13. 失真度:<1%(不含咪芯) 14. 电源要求:2节“AA”碱性或可充电电池 15. 电池使用时间:>8H( 碱性) 16. ★可定制开机中文方便管理 | 2 | 套 |
| 12 | 无线头戴 | 接收机 1. 频率范围：641~698MHz 2. 频带宽度：57MHz 3. 接收灵敏度：-106dBm 4. 动态范围:110dB(A) 5. 失真度:<1%(不含咪芯) 6. 音频输出电平:(Jack)+6dBu max;(XLR)+12dBu max 7. 频率响应:直通60Hz~15KHz(-3dB)；低切/高提(-3dB at 150Hz/+6dB at 10KHz) 头戴话筒 1. 频率范围：641~698MHz 2. 频带宽度：57MHz 3. 高次谐波:≥65dBc 4. 最大频偏:48KHz 5. 失真度:<1%(不含咪芯) 6. 电源要求:1节“AA”碱性或可充电电池 7. 电池使用时间:>5H( 碱性) 8. ★可定制开机中文方便管理 | 2 | 套 |
| 13 | 鹅颈会议 | 1. 技术参数 2. 频率范围: ≥640MHz~690MHz 3. 调试方式:FM 4. 信道数量: 2CH / 4CH 5. 最大频偏: +18KHz 6. 音频响应: 40Hz~ 15KHz +/-3dB 7. 频率稳定度: +0.005% 8. 灵敏度: <-92dBm for 30dB S/N Ratio谐 9. 波干扰:≥50dB 10. 镜像干扰:≥80dB 11. 信噪比: > 90dB A-weighted 12. 失镇度: <1% for 15KHz 13. 音频输出: XLR -12dBV 1/4inch -18dBV 14. 动态范围: >90dB 15. 射频输出电平: 10dBm 16. 工作温度: -10C~+40°C | 4 | 套 |
| 14 | 调音台 | 采用了第四代40位SHARC浮点处理器，24bit/192kHz模数/数模转换，内置8个效果器，带混响、延时、调制和GEQ。 ≥20个输入通道，≥12路专业麦克风和≥2路的立体声和专业的数字信号输入端口，16路总线包含8个自定义模拟输出和数字输出端口。 提供给用户多种配置选择，同时安装有两个USB接口分别用于播放、录音、场景储存和iPad遥控接入 配备一个7寸由安卓驱动的高清触摸屏,可以进行WIFI无线控制,配合9个100mm日本ALPS电动推子调整参数，操控直观 S/PDIF 输入/输出和AES/EBU 数字输出 1024*600像素7'高清触摸屏 ≥12路麦克风(4 路COMBO)，2路立体声，S/PDIF输入，USB输入 触摸屏划动操作 ≥8种效果(2种调制，2种延时，2种混响，2种GEQ) 总线：L/R+4单声道+4立体声+1监听 高质量的部件：瑞士NEUTRIK XLR, 日本ALPS推子 2 个USB接口（录音/播放，WiFi，软件更新，场景导入/导出) iPad 遥控 ≥12路麦克风高精度电子增益，2.1输出，内置2G内存 在RTA测量模式，可优化声场环境。 图示均衡器从15段改为31段 播放格式支持了文件格式支持ogg、flac 、ape、WAV、MP3 总线层发送功能，可以在总线页面将需要的输入通道快速发 | 1 | 台 |
| 15 | 数字音频处理器 | 数字音频处理器 1. 输入通道及插座：4路XLR母卡侬座 2. ≥8路XLR公卡侬座：输出通道及插座 3. 输入阻抗：平衡：≥20KΩ 4. 输出阻抗：平衡：≥100Ω 5. PC接口：≥面板1个USB接口、后板2个RS485接口(RJ-45座) 6. 共模拟制比：>70dB(1KHz) 7. 输入范围：≤+25dBu 8. 频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) 9. 信噪比：>110dB 10. 失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 11. 通道分离度：>110dB(1KHz) 12. 输入哑音：每个通道设立单独哑音控制 13. 输入延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距21us；10ms-20ms，步距84us；大于20ms，步距0.5ms 14. 输入相位：同相(+) 或反相(-) 15. ★输入均衡：6个参量均衡，中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 带宽：0.05oct-3oct、步距0.05oct 增益：-20dB-+20dB、步距0.1dB 16. 输出通道功能 17. 输出哑音：每个通道设立单独哑音控制 18. 输入选择：每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合 19. 输出增益：调节范围：-12dB-+12dB、步距为0.1dB 20. ★输出延时：每个输出通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms- 20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms 21. 输出相位 同相(+) 或反相 (-) 22. 分频器设置：AC每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth 频率转折点：20Hz-20KHz、共239个频点 衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct 23. ★限幅器设置：每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-20dBu-+20dBu、步距为0.5dBu 起动时间：0.3ms-100ms、小于1ms为0.1ms;大于1ms，步距为1ms 释放时间：可设定为2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、32倍起动时间 24. 输出均衡：每个输出通道可设6个均衡，均衡方式可选择Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf。A、 在Parameter状态下可调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 带宽：0.05oct-3oct、步距为0.05oct 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dBB、在Lo-Shelf和Hi-Shelf状态下可调整参数为： 中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 斜率：6dB/12dB 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB 25. 处理器：92KHz采样频率，32-bit DSP处理器， 24-bit A/D及D/A转换 26. 显示：2×24 LCD蓝色背光显示设置，8段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 | 1 | 台 |
| 16 | 数字反馈抑制器 | 1、 输入通道为线路信号接口。每通道有增益、12点全自动均衡器、高通、低通、移频模块组成。 2、 测试话筒通道为带有48V幻象供电平衡接口。当通道模式为话筒（测试）模式时即接受测试话筒通道信号。 3、 本机10个用户自定义存储档和一个出厂设置。 4、 USB控制，人性化的PC控制软件，通过USB、RS232，pc软件可自动识别，无需设置，界面直观、人性。 5、 128×48点阵液晶屏幕，可以显示中文或英文界面。 | 1 | 台 |
| 17 | 天线放大器 | 1. 输入阻抗：≥50Ω 2. 输出阻抗：≥50Ω 3. 天线输入插座：BNC 4. 天线输出插座：BNC 5. 增益：0dBm±2dBm 6. 带宽：500MHz 7. 供电：DC12~18V 3000mA 8. ★具有馈电供电功能，可通过级联线直接向话筒接收机供电，并具有短路、过载报警功能 | 1 | 台 |
| 18 | 有源指向性天线 | 有源指向性天线 1. 接头类型: BNC, 插孔 2. 阻抗: ≥50 Ω 3. 电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA 4. 接收模式(3 dB 波束宽度): 70 角度 5. 三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm 6. 天线增益 (在轴): 7.5 dBi 7. 信号增益可在0dB\+3dB+12dB之间切换 8. Active: +12 dB, +6 dB 9. Passive: 0 dB, -6 dB 10. 射频信号过强指示灯阈值: -5 dBm | 2 | 套 |
| 19 | 监听音箱 | 频响范围：54Hz - 30kHz 高音单元：1" 半球形 低音单元：5“ 锥面 LFHF分频输出功率：70W、45W、25W LEVEL控制器：（＋4dB/中央感应档位） EQ：HIGHTRIM开关（HF范围+/-2dB）,ROOM CONTROL（房间控制）开关（500Hz下0/-2/-4dB） 接通电源：白色LED灯 类型：低音反射型 材料：MDF | 2 | 只 |
| 20 | 电源控制器 | 1、采用单片机控制，时间更精准。 2、8路通道22KW电源，每通道都有独立的EMI滤波器，为你的设备提供干净而稳定的电源。 3、采用单相3芯电源线缆进线，可以提供更大的功率。 4、LED电压显示，实时显示电网电压。 5、采用了高性能的压敏电阻，防止设备被雷击。 6、具有漏电保护功能。 技术参数： 1. 工作电压：单相220V 50-60Hz 2. 显示方式：LED屏+LED灯 3. 时序通道：8路独立通道 4. 延时时间：1.8S 5. 电流输出：单相总极限电流100A | 1 | 台 |
| 21 | （面光）暖白LED舞台灯 | 1. 电压：AC90V-240V50HZ-60HZ 2. 功率：≥300W 可订做暖白 3. 灯泡：72pcs*3W（18红/18 绿18 蓝/18 白） 4. 光源：红，绿，蓝，白 5. 控制方式：DMX512 声控/ 主从/ 自走 6. 灯珠寿命:6万个小时 7. 熔断器：5A 8. 外壳材料：铝合金 9. 模式：自动，颜色变换，颜色频闪，颜色调光，颜色逐步变换，颜色跳变 10. 频道：≥8CH 11. 色温适显色性高；调光平滑，柔和，视觉舒适感强；平稳不抖动； | 12 | 台 |
| 22 | （顶光嵌入式）LED会议灯 | 1电压：AC100-250V，50-60HZ 2功率：100W 3色温：3200K/5600K可选 4流明：5000Lm 5照度：4050LUX（1.5米） 6有效光照距离：15米 7驱动电流：20mA 8显色指数：Ra≥90 9贴片数量：408颗 10显示板控制：主控/DMX 11控制协议：DMX512） 12通道模式：一种通道模式 13调光：0-100%线性调光平滑无闪烁 14出光角度：60度 15外壳：铝型材 16灯具连接：信号输入/输出 电源插座 | 12 | 台 |
| 23 | 图案电脑灯 | 1. 输入电压: AC90-260V 50/60Hz 2. 控制信号: DMX512, 单机，主从机，声控功能 ★ 控制通道: 16/24个国际标准DMX通道 3. 消耗功率: 540W ★ 灯泡数量：1颗YODN 350W白金灯泡(17R) 4. 灯泡寿命：≥2200小时 5. 不需调节反射镜或灯泡 6. 高清防反射透镜 7. 扫描功能：540°水平扫描，270°垂直扫描；水平/垂直位置自动纠正功能16比特顺滑精水平/垂直，快速，安静和精确的水平/垂直定位功能 ★ 1个旋转图案盘，12种可旋转可更换图案加白光，旋转速度可调，有流水效果， ★ 抖动效果及双向旋转功能 ★ 1个固定图案盘，17种固定图案加白光，有图案抖动功能 ★ 1个颜色盘，13种颜色加白光，具有双向彩虹效果，速度可调 8. 2种颜色模式可选(全色模式/半色模式) 9. 双向彩虹效果，速度可调 10. ≥1个8棱镜，可双向旋转，速度可调 11. ≥1个16棱镜，可双向旋转，速度可调 12. 棱镜组合功能 13. 雾化效果 (混合染色效果) 14. 图案/棱镜组合宏功能 15. 双刀机械调光系统 16. 不同速度频闪效果，20次/秒 17. 可预设多样随机频闪/调光脉冲频闪效果 18. 电动调焦由近到远 19. 线性电动变焦功能 (0.5°-25°) ★ 变焦角度: 0.5°-10°光束效果5°–25°图案灯效果 20. 2.4英寸TFT LCD触摸显示屏，4个功能按键 21. POWRECON电源输入 22. 3芯/5芯XLR连接头输入输出 23. 高效风扇散热系统 24. 恒温读取及管理功能 25. 静噪比1米= 54,18db | 12 | 台 |
| 24 | 数字灯控台 | 1. DMX512/1990标准，2048个DMX控制通道。 2. 四个光电隔离独立驱动信号输出端口。 3. 可抗2000Vrms电气冲击。 4. 独立电源独立信号. 5. 可以控制40通道 6. 最多120台电脑灯和240路调光。 7. 320×240大屏幕显示所有操作和变化及输出。 8. 通道软分配。 9. 可以存储450个程序。旋钮有不同的时间可调。 10. X/Y控制自然顺滑。现场可以拷贝通道项目清单。 11. 独立系统锁功能，有效防止误操作。 12. 内置世界知名灯库，使用更方便。 13. USB存储器，可以有效保存现场数据。 14. 内置高性能绿色开关电源,90V-250V电压适应范围， 15. 符合全世界各国电源要求(定制)。 16. 音频输入连接器：XLR-D3F×2。 | 1 | 台 |
| 25 | 电源控制箱 | 1. 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 2. 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载. 3. 过载与短路双重保护高分断空气开关. | 1 | 台 |
| 26 | 信号放大器 | 1. DMX8路信号放大器是采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电八个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输出 ，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度. 2. 输入电源：AC110V—240V，频率50Hz-60Hz. 3. 输入信号接口：国际标准DMX512信号，三芯镀金卡侬公座母座并接. 4. 输出信号接口采用三芯镀金卡侬母座." | 4 | 台 |
| 27 | 设备机柜 | 32U 金属 |  |  |
| 28 | LED显示屏 | 1. ★全彩LED显示屏，点间距≤1.667mm，封装尺寸SMD1010，点密度≥360000点/ m²； 2.显示尺寸：约21平米，满足高清信号点对点显示； 3.安装以及维护方式：支持前安装前维护（电源、接收卡以及配件均可在显示屏前端取出、控制系统双备份检测报告；原件备查），适合贴墙安装，无需预留维护空间，安装完成整体厚度≤200mm(含承重结构以及箱体厚度）； 4. ★显示屏功耗≤800 W/ m2，平均功耗200~300W/ m2；节能检测报告、能效等级检测报告、额定电压，电流，频率检测报告（并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章；原件备查） 5. ★ LED显示屏具有 LED显示屏具有、恒温恒湿（在温度+55℃，95%湿度的试验箱中持续放置48小时的恒定湿热试验）、抗震10级、冷热冲击、湿热负荷（按GB/T2423.3-2006样品不带包装不通电情况下，在温度40±2℃、湿度93±2%的试验箱内放置48h，试验结束恢复至室温后，对样品通电测试，应能正常工作）、盐雾测试（按GB/T2423.17-2008实验室按实际安装方向安装，进行16h试验后，外壳应无明显腐蚀现象，样品应能正常工作）(提供单项针对性证书或检测报告复印件加盖原厂厂家公章；原件备查）。 6. ★屏幕亮度：100—800cd/㎡可调，亮度调节范围0-255可调，可根据环境照度的变化对显示屏亮度进行自动调整，（并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章；原件备查） 7.信号处理位数：≥16Bit，提供CNAS第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖公章；原件备查 8.★可视角度：水平：≥140°垂直≥140°（并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章；原件备查） 9.发光点中心距偏差：<1%； 10.亮度均匀性≥97%； 11.色度均匀性<±0.003Cx、Cy之内； 12.；★产品通UV紫外老化检测报告、蓝光辐射报告、并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章；原件备查 13.★刷新率≥3840Hz，提供CNAS第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖公章；原件备查 14. ★LED封装形式（种类）：SMD1010，采用知名品牌原装灯珠，为了保证显示系统稳定性建议选用国星、亿光、东山精密品牌，投标时提供原厂封装证明文件加盖公章； 15.扫描方式：1/30扫描，DC 220V供电； 16. 产品通过换帧频率（≥60HZ）试验检测并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章，原件备查； 17.箱体通过平整度≤0.2mm,拼缝≤0.1mm（箱体拼接间隙检测报告；原件备查） 18.使用寿命：≥100000小时； 19.★本项目所投产品型号的检测报告： ★要求具由第三方出具检验中心出具的检验报告 ★提供制造厂商CCC认证证书，CQC节能认证证书、 ★ 为保证LED显示屏的整体兼容性，本项目要求LED显示屏、LED控制软件和多画面拼接处理器须为同一生产厂商产品且为同一品牌。 ★ 所投LED显示屏生产厂商家需具备CE认证、 ROHS认证、FCC认证。电磁兼容报告（EMC）（需提供原件或加盖原厂公章的复印件） ★ 知识产权保证：本项目所投LED产品涉及软件部分，要求同一生产厂商提供：控制系统的软件著作权证书、拼接显示管理系统的软件著作权证书、PLC远程智能电路控制系统的软件著作权证书。（需提供原件或加盖原厂公章的复印件） ★提供制造厂家针对本项目出具的三年售后服务承诺函（正本提供原件） | 21 | 平米 |
| 29 | LED电源线 | YJV5*10主电缆线，3*2.5分路线 | 100 | 米 |
| 30 | LED网线 | 六类网线9根 | 100 | 米 |
| 31 | 交互云屏设备 | 1. 支持软件遥控器扫码下载：系统无需硬件遥控器或USB切换器，用户只需扫码下载无线投屏系统的遥控器APP任何终端可以作为控制端，可以对已投屏的设备进行视频源切换和管控，客户端无需安装任何app及插件；（厂家提供功能截图并加盖公章） 2. 支持高清视频4路同步传输播放：支持1080i,p高清视频无线传输；播放流畅不卡顿；能够在显示终端直接以4屏画面同时播放4路高清视频；支持遥控器APP一键对显示终端的系统声音静音； 3. 支持多数量投屏终端接入、显示与放大：支持最多16个投屏终端同时采集和接入，最大可支持4个客户端画面同时显示，且支持1画面、2画面、3画面、4画面单独或组合切换模式，画面支持多种对比模式（如均分屏幕，一大一小，一大两小，一大三小等）；多画面状态下长按可交换画面位置；（厂家提供功能截图并加盖公章） 4. 一键微课录制：设备支持通过硬件设备上的“录课”按键一键开始录课，也支持通过遥控器APP“录课”按钮一键录课；微课录制支持4画面和外接无线麦克风声音同步录入，支持720P和1080P格式，录课视频直接保存在设备外接U盘或移动硬盘中，支持U盘空间不足时的文字提醒功能；（厂家提供功能截图并加盖公章） 5. 支持UIBC功能设备的回控：支持大小屏回控功能，可以在大屏上操控windwos和android的投屏终端，或者通过外接鼠标进行回控操作； 6. 支持三大类公有传输协议投屏：支持Air Play、Miracast、WIDI投射协议投屏，能够将iOS设备、Android设备、Windows设备不安装任何APP或者插件的前提下直接无线接入无线投屏设备进行投屏； 7. 支持设备的有线接入：HDMI输入接口支持电脑、摄像头、实物展台等外部设备的有线接入，HDMI输出接口支持连接显示终端设备，可通过USB口直接接入摄像头用于采集环境画面；（厂家提供功能截图并加盖公章） 8. 支持通3.5mm的音频输入输出接口：设备支持3.5mm音频输入和3.5mm音频输出功能，可实现无线或有线3.5mm音频输入到设备中，通过3.5mm输出给功放，音响等设备。（厂家提供功能截图并加盖公章） 9. 支持对显示终端进行全屏缩放：通过遥控器APP控制在已输出画面进行缩放显示，达到对文字或重点画面逐步放大的作用，能够对单屏或多屏画面进行最大400%放大；（厂家提供功能截图并加盖公章） 10. 所投产品的快照、短视频支持第三方应用分享发送：通过遥控器APP可用快照功能可一键截取当前显示终端屏幕画面，同样短视频功能可进行10秒钟以内录制显示终端画面，通过如微博、微信等第三方应用分享发送，并能够自动保存在本机；（厂家提供功能截图并加盖公章） 11. 支持多种遥控模式：可直接通过遥控器APP控制所有已连接无线投屏设备，并进行切换、全屏、缩放、快照、短视频、录课、图库、断开连接，其中android和windows端支持本机投屏等操作；（厂家提供功能截图并加盖公章） 12. 支持通过遥控器软件对无线投屏设备内置系统进行设置：可直接通过遥控器APP对无线投屏设备系统的桌面壁纸、分辨率、系统固件版本的联网更新、设置PIN码、wifi网络连接等操作，无需在无线投屏设备上插任何设备即可方便快捷的完成以上所有功能设置； 13. 高效WiFi性能：支持802.11b/g/n/ac以及2.4G、5G双频信号，自带外置天线用于无线信号接收； 14. 支持PIN码安全策略模式接入：支持在软件中设置随机PIN码、固定PIN码、自动接收的方式，设置屏幕的安全连接策略。 | 1 | 套 |
| 32 | 无线精灵 | 1. 设备接口：USB/VGA/HDMI/3.5mm音频； 2. 驱动程序免安装，随时随用方便快捷； 3. 支持电脑音视频信号无线传输,支持USB触控信号回传,支持VGA和HDMI视频信号同时输出,电脑端无需外接任何硬件设备即可实现无线传输,连续波辐射骚扰抗扰度：≥3V/m； | 1 | 台 |
| 33 | 高清混合矩阵 | 8进8出混合矩阵，模块化高清信号互通，8路可配置高清输入，8路可配置高清输出 纯硬件架构，内部无操作系统，无系统崩溃、病毒侵扰、兼容性等问题，允许频繁开关机，开机启动响应时间不超过5秒。 模块化设计，包括输入卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等都是模块化的设计，方便以后升级维护。 支持画中画功能。可实现单屏输出2信号，开2个窗口。 多信号格式输入/输出，包括cvbs、YPbPr/YCbCr、VGA、DVI、HDMI。 输入 DVI-I分辨率支持到1920×1200@60HZ及1080P等高清，向下兼容所有标准分辨率。 支持DVI\VGA\HDMI\CVBS\YPbPr信号格式。 支持4K×2K超高分辨率采集。 视频采集，自适应NTSC/PAL/SECAM等模拟制式。 HDMI采集，支持HDCP协议，HDMI1.3a标准、DVI1.0标准。 支持音频伴随输入。 输出 支持DVI\VGA\HDMI\CVBS\YPbPr信号格式。 支持4K×2K超高分辨率输出。 DVI-I输出分辨率支持到1920×1200@60HZ及1080P等高清输出，向下兼容所有分辨率。 支持音频伴随输出。 HDMI采集，支持HDCP协议，HDMI1.3a标准、DVI1.0标准。 | 1 | 台 |
| 34 | 集中管理主机 | ARM11 CPU，256M内存，1G Flash闪存； 采用667MHz主频的32位内嵌式处理器； 8路独立可编程的红外发射接口； 8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 8路弱电继电器接口； 8路数字输入/输出IO接口； 3种网络通讯方式； USB2.0编程通讯接口； 内嵌式红外学习器，方便调式和维护； 支持本地及远程多种控制方式； 要求提供厂商针对本项目的参数确认函及售后服务承诺函并加盖厂商公章。 | 1 | 台 |
| 35 | 控制终端 | 7.9 英寸 (对角线) LED 背光多点触控显示屏 2048 x 1536 分辨率，326 ppi 广色域显示 (P3) 无线网络 (802.11a/b/g/n/ac)；同步双频 (2.4GHz 和 5GHz)；支持 HT80 的 MIMO 技术 蓝牙 5.0 技术 | 1 | 台 |
| 36 | 控制程序编制 | 根据室内设备和用户需求定制软件UI界面，可控制音量、视频信号的切换。切换显示场景，如会议模式，教学模式、演出显示模式等。 | 1 | 台 |
| 37 | 无线路由器 | Wan口数量（无线路由） 1个 Lan口数量（无线路由） 4个 无线传输率 2.4GHz频段：450Mbps ；5GHz频段：1.35Gbps | 1 | 台 |
| 38 | 电源控制器 | 提供1路网络控制接口，继电器通过网络与可编程控制主机通讯； 提供1路RS-232接口，可实现通过独立PC机控制，可同时对多台继电器实现通信控制； 节点走线可实现下走线，侧走线等多种出线方式，美观大方；。 可由多媒体控制系统的DC24V或AC 100-240V两种供电模式； 8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择； | 1 | 台 |
| 39 | 电源控制器 | 1、采用单片机控制，时间更精准。 2、8路通道22KW电源，每通道都有独立的EMI滤波器，为你的设备提供干净而稳定的电源。 3、采用单相3芯电源线缆进线，可以提供更大的功率。 4、LED电压显示，实时显示电网电压。 5、DX3.0-S拥有一个USB单灯照明灯座，为你在暗处提供照明，方便你的操作。 6、可以通过硬件紧急关闭某路操作。 7、增加远程控制接口，让用户可以随时随地操作。 8、采用了高性能的压敏电阻，防止设备被雷击。 9、具有漏电保护功能。 技术参数： 1. 工作电压：单相220V 50-60Hz 2. 显示方式：LED屏+LED灯 3. 时序通道：8对独立通道 4. 延时时间：1.8S 5. 电流输出：单相总极限电流100A | 1 | 台 |
| 40 | 窗帘 | 1、选用遮光性在80%的装饰布，颜色中性为好，可适合各种风格，花形。 2、尺寸托地为宜，不漏光，中间轨交叉，不漏光。二倍褶皱大气。 3、地面如阶梯状，应按阶梯状裁剪制。 4、轨道应用电/手动一体，有电遥控，无电手拉动，直流电机（无线遥控）系统功能特点： 24V直流电机，安全负载50公斤。 静音设计，噪声低于40分贝，带给您舒适体验。 轻松便捷的手拉启动功能，并可随时启用线禁用。 电机内置电磁离合器，窗帘停电时，手拉更轻松。 低速启动快速运行减速停机功能设计，有效保护系统。 灵活的中间点停功能，能很好地调节室内采光度。 智能电子行程设计，双边提前停机，有效保护系统。 导轨采用静音及润滑设计，最长10m，配合齿型带传动， 使系统更稳定，低噪声，使用寿命更长。 | 1 | 室 |
| 41 | 设备系统集成 | 1.系统集成要求含设备运输.安装调试及培训等 | 1 | 项 |

（8）戏剧教室设备

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化妆台 | 根据实际空间定制,含化妆镜 柜体 灯饰等 | 2 | 组 |
| 2 | 更衣柜 | 基材：三聚氰胺饰面人造板， 封边：采用PVC同色封边，符 五金件：参考海福乐、海蒂诗、FGV、BMB同档次及以上品牌， 结构性能描述：上下门均为对开门，上部为木框玻璃门（可选全木门），下部为木门，带锁，上门内设二块可调搁板 | 4 | 个 |
| 3 | 多边形可折叠桌子 | 1828*762 ①基材：选用E0级环保刨花板，满足游离甲醛释放量小于等于5mg/100g标准要求； ②面材：采用优级三聚氰胺板饰面； ③封边：优质同色木纹PVC(厚度2.0MM)封边，热熔颗粒封边胶，敞开式和隐蔽式的截面均应做到处理； 支架：采用直径≥32mm，壁厚≥1.5mm厚的钢管桌腿，基材表面采用物理方法进行除油除锈处理后用环保型塑粉静电喷塑处理。承重≥100㎏。 | 1 | 个 |
| 4 | 等候座凳 | 覆面：采用优质生态青皮覆面 海绵：优质回弹海绵， 框架：内框架采用金属框架 胶粘剂：采用水基型胶粘剂, | 4 | 个 |
| 5 | 可升降转椅 | ①椅背及椅座：采用环保注压成型聚丙烯材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌，椅背内置直径大于等于4.5mm的铬硅合金弹簧钢丝； ②面 料：软包 ③气压棒：进口气压棒； ④五星脚：PU五星脚架，承重不小于350公斤，符合1350公斤瞬间重压测试； ⑤脚轮：有硬质脚轮和软质脚轮可选，适合不同的地面材质； | 1 | 个 |
| 6 | 包裹型等候沙发 | 覆面：采用优质麻绒面料， 海绵：优质回弹海绵， 框架：金属框架 | 5 | 个 |
| 7 | 木质主席台 | 基材：采用优质环保中密度纤维板及刨花板 面材：采用优质天然木皮， 水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰， 胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 五金件：采用优质五金配件 | 1 | 个 |
| 8 | LED显示屏 | 1. ★全彩LED显示屏，点间距≤2mm，封装尺寸SMD2121，点密度≥250000点/ m²； 2.显示尺寸：约12平米，满足高清信号点对点显示； 3.安装以及维护方式：支持前安装前维护（电源、接收卡以及配件均可在显示屏前端取出、控制系统双备份检测报告；原件备查），适合贴墙安装，无需预留维护空间，安装完成整体厚度≤200mm(含承重结构以及箱体厚度）； 4. ★显示屏功耗≤800 W/ m2，平均功耗200~300W/ m2；节能检测报告、能效等级检测报告、额定电压，电流，频率检测报告（并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章；原件备查） 5. ★ LED显示屏具有 LED显示屏具有、恒温恒湿（在温度+55℃，95%湿度的试验箱中持续放置48小时的恒定湿热试验）、抗震10级、冷热冲击、湿热负荷（按GB/T2423.3-2006样品不带包装不通电情况下，在温度40±2℃、湿度93±2%的试验箱内放置48h，试验结束恢复至室温后，对样品通电测试，应能正常工作）、盐雾测试（按GB/T2423.17-2008实验室按实际安装方向安装，进行16h试验后，外壳应无明显腐蚀现象，样品应能正常工作）(提供单项针对性证书或检测报告复印件加盖原厂厂家公章；原件备查）。 6. ★屏幕亮度：100—800cd/㎡可调，亮度调节范围0-255可调，可根据环境照度的变化对显示屏亮度进行自动调整，（并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章；原件备查） 7.信号处理位数：≥16Bit，提供CNAS第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖公章；原件备查 8.★可视角度：水平：≥140°垂直≥140°（并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章；原件备查） 9.发光点中心距偏差：<1%； 10.亮度均匀性≥97%； 11.色度均匀性<±0.003Cx、Cy之内； 12.；★产品通UV紫外老化检测报告、蓝光辐射报告、并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章；原件备查 13.★刷新率≥3840Hz，提供CNAS第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖公章；原件备查 14. ★LED封装形式（种类）：SMD2020，采用知名品牌原装灯珠，为了保证显示系统稳定性建议选用国星、亿光、东山精密品牌，投标时提供原厂封装证明文件加盖公章； 15.扫描方式：1/32扫描，DC 220V供电； 16. 产品通过换帧频率（≥60HZ）试验检测并提供检测报告复印件加盖制造厂商公章，原件备查； 17.箱体通过平整度≤0.2mm,拼缝≤0.1mm（箱体拼接间隙检测报告；原件备查） 18.使用寿命：≥100000小时； 19.★本项目所投产品型号的检测报告： ★要求具由第三方出具检验中心出具的检验报告 ★提供制造厂商CCC认证证书，CQC节能认证证书 ★ 为保证LED显示屏的整体兼容性，本项目要求LED显示屏、LED控制软件和多画面拼接处理器须为同一生产厂商产品且为同一品牌。 ★ 所投LED显示屏生产厂商家需具备CE认证、 ROHS认证、FCC认证。电磁兼容报告（EMC）（需提供原件或加盖原厂公章的复印件） ★ 知识产权保证：本项目所投LED产品涉及软件部分，要求同一生产厂商提供：控制系统的软件著作权证书、拼接显示管理系统的软件著作权证书、PLC远程智能电路控制系统的软件著作权证书。（需提供原件或加盖原厂公章的复印件） ★提供制造厂家针对本项目出具的三年售后服务承诺函（正本提供原件） | 33 | 平米 |
| 9 | LED电源线 | YJV5*10主电缆线，3*2.5分路线 | 100 | 米 |
| 10 | LED网线 | 六类网线9根 | 100 | 米 |
| 11 | 地毯 | 定制 | 40 | 平米 |
| 12 | 可伸缩合唱台 | 可伸缩木质三层合唱台 | 10 | 个 |
| 13 | 线阵列全频扬声器 | 线阵列全频扬声器 1.★二分频单12寸线阵列全频扬声器系统，由一个100芯大功率12寸和2个51芯钕磁高音组成 2. ★可调角度为0°，1°，2°，3°，4°，5°，6°，7° ； 3.单元配置:1x12"(310mm) 中低音单元，4"(100mm)音圈; 2x2″(51mm)高音单元 4. 频率范围:50Hz-18KHz(±3dB) 5. 额定功率:≥LF600W HF120W 6. 灵敏度: ≥116 dB 7. 最大声压级: ≥139dB 8. 标准阻抗:LF 8Ω，HF 16Ω 9. 扩散角度: ≥90°×10° 10. 国际环保油漆， 耐磨防水。定制钢材专业吊挂件 11. 接线方式：2 x Neutrik NL 8 12. 产品尺寸(mm)：≥592*516*368(WxHxD) | 8 | 只 |
| 14 | 线阵列次低扬声器 | 线阵列次低扬声器 1. 单18寸线阵列低频扬声器系统，由一个128芯大功率18寸组成 2. 可调角度为0°，1°，2°，3°，4°，5°，6°，7° ； 3. 单元配置:1x18"(457mm) 低音单元，4"(128mm)音圈 4. 频率范围:35Hz-250Hz(±3dB) 5. 额定功率: ≥1000W 6. 灵敏度:≥103dB 7. 最大声压级:≥120dB 8. 标准阻抗: 8Ω 9. 国际环保油漆， 耐磨防水。定制钢材专业吊挂件 10. 接线方式：2 x Neutrik NL4 | 2 | 只 |
| 15 | 舞台监听扬声器 | 演出监听扬声器 1. 由一个75芯大功率12寸和1个44芯高音组成 3. 频率响应:≥40Hz~16KHz 4. 灵敏度(1w@1m):≥97dB 5. 最大声压级:≥125dB 6. 组件:1×12寸英寸低音扬声器 7. 1×1.7英寸压缩驱动器 8. 平均功率:≥400W 9. 峰值功率:≥800W 10. 扩散角度:≥60°×90° 11. 额定阻抗:8Ω | 4 | 只 |
| 16 | 超低扬声器 | 频率响应：30Hz-300Hz（±3dB） 28Hz-400Hz（-10dB） 灵敏度(1W@1m)：106dB 最大声压级：131dB 扩散角度：N/A 技术参数 额定阻抗：4Ω 平均功率：1200W 峰值功率：2400W 组件：2×18英寸扬声器 连接方式：.2×Speakon NL4 | 2 | 只 |
| 17 | 线阵功率放大器 | 四通道纯后级音频功率放大器 1. 定阻输出功率： 8欧 ≥4×1300W； 4欧≥4X2100W； 2欧≥4X2500W； 16欧≥4×660W 2. 定阻桥接输出功率： 8欧≥2X4200W； 4欧≥2X5000W； 3. ★定压输出功率： 38V -150V可调 8欧 90-1406W可调 4欧 180-2813W可调 2欧 361-5626W可调 4. ★为保证系统的稳定性和效果，功放与音箱品牌为同一品牌，出厂预置匹配音箱模式 5. 采用整流开关电源R.SMPS和TD输出级相结合，音质丰满又纯净；TD输出级融合了D类功放机的效率、威力和B类功放机的柔美干净的音质。 6. R.SMPS在电源电压低至180V（标称值220V）时，依然保持功放轨上的稳定电压 7. 散热：所有的输出元件都垂直于冷却风向。每一个元件散热片，均匀散热； 8. ★功放可选择的输入灵敏度 23db、 26db 、32db、 35db、 38db、 41db、 44db 9. 总谐波失真THD：<0.1% （在20-20KHZ内，1瓦功率） 10. 信噪比：>112 dBA 11. ★灵敏度：8 档灵敏度设置开关、8 档输出电业设置开关，利于不同灵敏度、不同阻抗、不同功率音箱的匹配 12. ★低温启动：低温零下40度都能正常启动工作 13. 通道分离度：≥70 dB （1KHZ） 14. 频率响应≥+0/-3 dB：6.8Hz - 34 kHz （1瓦 8欧 +0/-3 dB） 15. 输入阻抗：≥20K 欧 16. 输入共模抑制比（CMR）：≥45db 17. 输出阻抗：≥56m 欧@100HZ 18. 工作电压：160-265V；宽电压稳压式开关电源——AC180V 可以启动，启动后电源电压跌至 AC165V 也能正常工作，且输出功率不会降低，属于恒定输出功率 19. 最小开机电压（220V版本）：≥171V | 3 | 台 |
| 18 | 监听功率放大器 | 两通道纯后级音频功率放大器 1. 定阻输出功率： 8欧 ≥4×1300W； 4欧≥4X2100W； 2欧≥4X2500W； 16欧≥4×660W 2. 定阻桥接输出功率： 8欧≥2X4200W； 4欧≥2X5000W； 3. ★定压输出功率： 38V -150V可调 8欧 90-1406W可调 4欧 180-2813W可调 2欧 361-5626W可调 4. ★为保证系统的稳定性和效果，功放与音箱品牌为同一品牌，出厂预置匹配音箱模式 5. 采用整流开关电源R.SMPS和TD输出级相结合，音质丰满又纯净；TD输出级融合了D类功放机的效率、威力和B类功放机的柔美干净的音质。 6. R.SMPS在电源电压低至180V（标称值220V）时，依然保持功放轨上的稳定电压 7. 散热：所有的输出元件都垂直于冷却风向。每一个元件散热片，均匀散热； 8. ★功放可选择的输入灵敏度 23db、 26db 、32db、 35db、 38db、 41db、 44db 9. 总谐波失真THD：<0.1% （在20-20KHZ内，1瓦功率） 10. 信噪比：>112 dBA 11. ★灵敏度：8 档灵敏度设置开关、8 档输出电业设置开关，利于不同灵敏度、不同阻抗、不同功率音箱的匹配 12. ★低温启动：低温零下40度都能正常启动工作 13. 通道分离度：≥70 dB （1KHZ） 14. 频率响应≥+0/-3 dB：6.8Hz - 34 kHz （1瓦 8欧 +0/-3 dB） 15. 输入阻抗：≥20K 欧 16. 输入共模抑制比（CMR）：≥45db 17. 输出阻抗：≥56m 欧@100HZ 18. 工作电压：160-265V；宽电压稳压式开关电源——AC180V 可以启动，启动后电源电压跌至 AC165V 也能正常工作，且输出功率不会降低，属于恒定输出功率 19. 最小开机电压（220V版本）：≥171V | 1 | 台 |
| 19 | 超低功率放大器 | 1. 输出功率：8欧 - 2x1300w； 2. 4欧 - 4x2100w； 3. 16欧 - 4x660w； 4. 2欧 - 4x2500w 5. 桥接输出功率：8欧 - 2x4200w； 6. 4欧 - 2x5000w； 7. 16欧 - 2x2600w； 8. 总谐波失真thd： <0.1% （在20-20khz内，1瓦功率） 9. 讯噪比： >112 dba 通道分离度： >70 db （1khz） 10. 频率响应+0/-3 db：6.8 hz - 34 khz （ 1瓦 8欧 +0/-3 db ） 11. 输入阻抗：20k 欧 | 1 | 台 |
| 20 | 无线手持 | 接收机 1. 频率范围：641~698MHz 2. 频带宽度：57MHz 3. 接收灵敏度：-106dBm 4. 动态范围:110dB(A) 5. 失真度:<1%(不含咪芯) 6. 音频输出电平:(Jack)+6dBu max;(XLR)+12dBu max 7. 频率响应:直通60Hz~15KHz(-3dB)；低切/高提(-3dB at 150Hz/+6dB at 10KHz) 手持话筒 9. 频率范围:641~698MHz 10. 频带宽度:57MHz 11. 高次谐波:≥65dBc 12. 最大频偏:48KHz 13. 失真度:<1%(不含咪芯) 14. 电源要求:2节“AA”碱性或可充电电池 15. 电池使用时间:>8H( 碱性) 16. ★可定制开机中文方便管理 | 12 | 套 |
| 21 | 无线头戴 | 接收机 1. 频率范围：641~698MHz 2. 频带宽度：57MHz 3. 接收灵敏度：-106dBm 4. 动态范围:110dB(A) 5. 失真度:<1%(不含咪芯) 6. 音频输出电平:(Jack)+6dBu max;(XLR)+12dBu max 7. 频率响应:直通60Hz~15KHz(-3dB)；低切/高提(-3dB at 150Hz/+6dB at 10KHz) 头戴话筒 1. 频率范围：641~698MHz 2. 频带宽度：57MHz 3. 高次谐波:≥65dBc 4. 最大频偏:48KHz 5. 失真度:<1%(不含咪芯) 6. 电源要求:1节“AA”碱性或可充电电池 7. 电池使用时间:>5H( 碱性) 8. ★可定制开机中文方便管理 | 12 | 套 |
| 22 | 合唱话筒 | 合唱话筒 1. 灵敏度Sensitivity :－52 dB ± 1.6dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) 2. 电源 Power：11-52V幻象电源, 电流约1.8mA 3. 谐波失真：THD 0.7 %/1KHz 声压级:94dB/SPL 4. 重量 Weight : 141g ;尺寸 size：170*20mm 5. 信噪比 S/N：70.5dB(A); 1KHz@1Pa(94 dB APL) 6. 产品包含心形及超心形咪头2个咪头，实现多种用途 7. ★可通过转接线直接接入投标产品的无线腰包进行无线传输 | 4 | 套 |
| 23 | 话筒支架 | 1）是否折叠：支持 2）立杆高度：0.9~1.6米 3）话筒直径：适用于2~4CM话筒 4）支架数：三脚架 5）材质：钢管架身、塑料配件 | 12 | 个 |
| 24 | 数字调音台 | 32路输入通道，16个AUX输出，6个编组，LCR主输出。 40bit浮点信号处理，96kHz的采样率，192kHz的数模/模数转换 特性 支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出 40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率 192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能 调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计 采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造 8个DCA编组，6个哑音编组 8个立体声效果处理器 25个100mm MIDAS PRO电动推子 7寸TFT彩色“日光”显示屏 通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输 通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站 通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制 自适应的开关式电源 长达3年的保修计划 英国设计和指导 as 新数字调音台 M32 M32 是 Midas 最新推出的新数字调音台！ 设计时请了宾利汽车的设计师做外观设计！采用 碳纤维 + 铝合金结构做机身 + 铝合金电位器，高档和漂亮很多啊！从外形来看，超前的外观设计人体工程学的设计痕迹明显。非常期待这个跨界合作的结果。 MIDAS M32 保持了高品质的音质，AD/DA采样是192KHZ！声音不用说，就是MIDAS的水准。高达114dB的动态范围（其它机型只有104），绝对的低失真和低噪音！这是最本质的区别！ 话放也是PRO系列的经典设计。电动推子也是 PRO系列的（设计寿命为100万次，使用寿命会是其他品牌的3倍以上）。 搞扩声的朋友相当关心台子稳定性问题，而这真是 M32 的强项。设计人员在总结了 XL8 超大型数字台，和PRO系列大中型数字台的经验后，再推出M32，稳定性那是相当的棒。 M32M32：小型现场数字调音台系统， 独立单机操作， 1 个强光型7”液晶显示屏 96输入 x 96输出任意的直接点对点路由总40输入通道，8通道aux(辅助)输入 25条输出母线 l 本地 32 Mic/Line 输入，16模拟输出 l 8个DCA编组，6 个哑音编组 25个电动推子 l 29个彩色小显示屏 16种效果器 l 96k，40bit浮点处理 l 192 kHz的ADC和DAC转换器 可 iPad 和 iPhone 遥控控制 可扩展 32×32通道USB音频接口 | 1 | 台 |
| 25 | 数字接口箱 | 32个带MIDAS出色话放输入通道 16个模拟平行XLR输出通道 AES50采用KLARK TENKNIK Super MAC超低延迟技术 CAT5电缆的传输距离较高可达100m 双AES50端口 可控制精细计量的7格电平信号指示灯 所有的输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听 能与P16-M个人监听系统连接 应用于多种使用模式的双ADAT输出接口 MIDI输入输出接口提供控制台与舞台MIDI设备之间的连接 可通过USB连接个人PC进行系统升级 整机由高质量的组件所构成 坚固耐用的结构确保长效的使用寿命 3U机架式设计 | 1 | 台 |
| 26 | 数字音频处理器 | 数字音频处理器 1. 输入通道及插座：4路XLR母卡侬座 2. 8路XLR公卡侬座：输出通道及插座 3. 输入阻抗：平衡：20KΩ 4. 输出阻抗：平衡：100Ω 5. PC接口：面板1个USB接口、后板2个RS485接口(RJ-45座) 6. 共模拟制比：>70dB(1KHz) 7. 输入范围：≤+25dBu 8. 频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) 9. 信噪比：>110dB 10. 失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 11. 通道分离度：>110dB(1KHz) 12. 输入哑音：每个通道设立单独哑音控制 13. 输入延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距21us；10ms-20ms，步距84us；大于20ms，步距0.5ms 14. 输入相位：同相(+) 或反相(-) 15. ★输入均衡：6个参量均衡，中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 带宽：0.05oct-3oct、步距0.05oct 增益：-20dB-+20dB、步距0.1dB 16. 输出通道功能 17. 输出哑音：每个通道设立单独哑音控制 18. 输入选择：每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合 19. 输出增益：调节范围：-12dB-+12dB、步距为0.1dB 20. ★输出延时：每个输出通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms- 20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms 21. 输出相位 同相(+) 或反相 (-) 22. 分频器设置：AC每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth 频率转折点：20Hz-20KHz、共239个频点 衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct 23. ★限幅器设置：每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-20dBu-+20dBu、步距为0.5dBu 起动时间：0.3ms-100ms、小于1ms为0.1ms;大于1ms，步距为1ms 释放时间：可设定为2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、32倍起动时间 24. 输出均衡：每个输出通道可设6个均衡，均衡方式可选择Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf。A、 在Parameter状态下可调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 带宽：0.05oct-3oct、步距为0.05oct 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dBB、在Lo-Shelf和Hi-Shelf状态下可调整参数为： 中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 斜率：6dB/12dB 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB 25. 处理器：92KHz采样频率，32-bit DSP处理器， 24-bit A/D及D/A转换 26. 显示：2×24 LCD蓝色背光显示设置，8段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 | 2 | 台 |
| 27 | 数字反馈抑制器 | 1、 输入通道为线路信号接口。每通道有增益、12点全自动均衡器、高通、低通、移频模块组成。 2、 测试话筒通道为带有48V幻象供电平衡接口。当通道模式为话筒（测试）模式时即接受测试话筒通道信号。 3、 本机10个用户自定义存储档和一个出厂设置。 4、 USB控制，人性化的PC控制软件，通过USB、RS232，pc软件可自动识别，无需设置，界面直观、人性。 5、 128×48点阵液晶屏幕，可以显示中文或英文界面。更符合国内广大用户的使用习惯. | 2 | 台 |
| 28 | 天线放大器 | 1. 输入阻抗：50Ω 2. 输出阻抗：50Ω 3. 天线输入插座：BNC 4. 天线输出插座：BNC 5. 增益：0dBm±2dBm 6. 带宽：500MHz 7. 供电：DC12~18V 3000mA 8. ★具有馈电供电功能，可通过级联线直接向话筒接收机供电，并具有短路、过载报警功能 | 3 | 台 |
| 29 | 有源指向性天线 | 有源指向性天线 1. 接头类型: BNC, 插孔 2. 阻抗: 50 Ω 3. 电源要求: 来自同轴连接的 10 至 15 伏直流偏移, 75 mA 4. 接收模式(3 dB 波束宽度): 70 角度 5. 三阶过载交截点 (OIP3): >30 dBm 6. 天线增益 (在轴): 7.5 dBi 7. 信号增益可在0dB\+3dB+12dB之间切换 8. Active: +12 dB, +6 dB 9. Passive: 0 dB, -6 dB 10. 射频信号过强指示灯阈值: -5 dBm | 6 | 套 |
| 30 | 监听音箱 | 频响范围：54Hz - 30kHz 高音单元：1" 半球形 低音单元：5“ 锥面 LFHF分频输出功率：70W、45W、25W LEVEL控制器：（＋4dB/中央感应档位） EQ：HIGHTRIM开关（HF范围+/-2dB）,ROOM CONTROL（房间控制）开关（500Hz下0/-2/-4dB） 接通电源：白色LED灯 类型：低音反射型 材料：MDF | 2 | 只 |
| 31 | 电源控制器 | 1、采用单片机控制，时间更精准。 2、8路通道22KW电源，每通道都有独立的EMI滤波器，为你的设备提供干净而稳定的电源。 3、采用单相3芯电源线缆进线，可以提供更大的功率。 4、LED电压显示，实时显示电网电压。 5、采用了高性能的压敏电阻，防止设备被雷击。 6、具有漏电保护功能。 技术参数： 1. 工作电压：单相220V 50-60Hz 2. 显示方式：LED屏+LED灯 3. 时序通道：8路独立通道 4. 延时时间：1.8S 5. 电流输出：单相总极限电流100A | 2 | 台 |
| 32 | （面光）暖白LED舞台灯 | 1. 电压：AC90V-240V50HZ-60HZ 2. 功率：≥300W 可订做暖白 3. 灯泡：72pcs*3W（18红/18 绿18 蓝/18 白） 4. 光源：红，绿，蓝，白 5. 控制方式：DMX512 声控/ 主从/ 自走 6. 灯珠寿命:6万个小时 7. 熔断器：5A 8. 外壳材料：铝合金 9. 模式：自动，颜色变换，颜色频闪，颜色调光，颜色逐步变换，颜色跳变 10. 频道：≥8CH 11. 色温适显色性高；调光平滑，柔和，视觉舒适感强；平稳不抖动； | 12 | 台 |
| 33 | （顶光）全彩LED舞台灯 | 1. 电压：AC90V-240V50HZ-60HZ 2. 功率：≥300W 可订做暖白 3. 灯泡：72pcs*3W（18红/18 绿18 蓝/18 白） 4. 光源：红，绿，蓝，白 5. 控制方式：DMX512 声控/ 主从/ 自走 6. 灯珠寿命:6万个小时 7. 熔断器：5A 8. 外壳材料：铝合金 9. 模式：自动，颜色变换，颜色频闪，颜色调光，颜色逐步变换，颜色跳变 10. 频道：≥8CH 11. 色温适显色性高；调光平滑，柔和，视觉舒适感强；平稳不抖动； | 36 | 台 |
| 34 | （逆光）全彩LED舞台灯 | 1. 电压：AC90V-240V50HZ-60HZ 2. 功率：≥300W 可订做暖白 3. 灯泡：72pcs*3W（18红/18 绿18 蓝/18 白） 4. 光源：红，绿，蓝，白 5. 控制方式：DMX512 声控/ 主从/ 自走 6. 灯珠寿命:6万个小时 7. 熔断器：5A 8. 外壳材料：铝合金 9. 模式：自动，颜色变换，颜色频闪，颜色调光，颜色逐步变换，颜色跳变 10. 频道：≥8CH 11. 色温适显色性高；调光平滑，柔和，视觉舒适感强；平稳不抖动； | 12 | 台 |
| 35 | 图案电脑灯 | 1. 输入电压: AC90-260V 50/60Hz 2. 控制信号: DMX512, 单机，主从机，声控功能 ★ 控制通道: 16/24个国际标准DMX通道 3. 消耗功率: 540W ★ 灯泡数量：1颗YODN 350W白金灯泡(17R) 4. 灯泡寿命：≥2200小时 5. 不需调节反射镜或灯泡 6. 高清防反射透镜 7. 扫描功能：540°水平扫描，270°垂直扫描；水平/垂直位置自动纠正功能16比特顺滑精水平/垂直，快速，安静和精确的水平/垂直定位功能 ★ 1个旋转图案盘，12种可旋转可更换图案加白光，旋转速度可调，有流水效果， ★ 抖动效果及双向旋转功能 ★ 1个固定图案盘，17种固定图案加白光，有图案抖动功能 ★ 1个颜色盘，13种颜色加白光，具有双向彩虹效果，速度可调 8. 2种颜色模式可选(全色模式/半色模式) 9. 双向彩虹效果，速度可调 10. ≥1个8棱镜，可双向旋转，速度可调 11. ≥1个16棱镜，可双向旋转，速度可调 12. 棱镜组合功能 13. 雾化效果 (混合染色效果) 14. 图案/棱镜组合宏功能 15. 双刀机械调光系统 16. 不同速度频闪效果，20次/秒 17. 可预设多样随机频闪/调光脉冲频闪效果 18. 电动调焦由近到远 19. 线性电动变焦功能 (0.5°-25°) ★ 变焦角度: 0.5°-10°光束效果5°–25°图案灯效果 20. 2.4英寸TFT LCD触摸显示屏，4个功能按键 21. POWRECON电源输入 22. 3芯/5芯XLR连接头输入输出 23. 高效风扇散热系统 24. 恒温读取及管理功能 25. 静噪比1米= 54,18db | 12 | 台 |
| 36 | 光束电脑灯 | 1. 输入电压：AC90-260V 50/60Hz 2. 灯珠数量：1颗飞利浦（PHILIPS）189W（5R）灯泡 3. 控制信号：DMX 512，主从机，声控或自走 4. 控制通道：≥16个国际标准DMX通道 5. ★灯泡数量1颗飞利浦（PHILIPS）189W（5R）灯泡 6. 灯泡寿命：2000小时使用寿命） 7. 43670 流明（20米），3.8°光束角度 8. 不需要调试反射镜或灯泡；防反射透镜 9. 1个颜色盘，14种颜色加白光 10. ★双向彩虹效果，速度可调，一个固定图案盘，17个图案加白光，一个旋转8棱镜，速度可调，双向旋转双雾化，双叶机械调光系统，不同速度频闪效果 11. 预设多样/随机频闪/调光脉冲频闪效果，电机调焦从近到远 12. ★540°水平扫描，270°垂直扫描，自动水平/垂直位置修正 13. 16比特平滑和精准的水平/垂直旋转，快速、安静和精确的水平/垂直定位，蓝色LCD显示屏 14. 16个国际标准DMX通道：DMX，单机，主从机，声控模式，DMX记录和编辑功能组合 15. POWERCON电源输入：3芯XLR信号连接头输入/输出 16. 风扇散热系统：2个1/4快上锁 17. 消耗功率：230W | 8 | 台 |
| 37 | 薄雾机 | 1. 电压:AC110-120V/220-240V,50/60HZ 2. 保险丝: 5A/250V 3. 功率: 600W 4. 预热时间: 0Min 5. 烟雾覆盖: 3200cuft/min 6. 油桶容积: 2.5L 7. 耗油量: 15h/L 8. 控制: DMX512 9. 2个DMX 通道 10. LCD显示屏" | 2 | 台 |
| 38 | 追光灯 | 1. 支持电压:AC220V~240V 50Hz/60Hz 2. 耗电功率:380W 3. 灯泡规格:330Wled 灯珠 4. 颜 色:一个彩色转轮6颜色+白光,图案可自定 5. 控制信号:自配信号 旋钮控制 6. 控制模式:单机模式 7. 光学系统:美国明流灯珠330Wled 灯珠 8. 散热系统:高强度风冷 9. 光圈效果:光圈大小可调 10. 频 闪:1-7次/秒频闪 11. 色温校正:正常5600k,调高6000K,调低3200K 12. 光速距离:30M 13. 光速角度:23度 14. 安全措施:符合各种安全标准,IP20保护等级,电源线符合CE20/22三级标准,高温自动切断保护装置 15. 外 壳:铝合金包边 16. 换色、光圈大小、频闪等功能可用按键控制 | 2 | 台 |
| 39 | 数字灯控台 | 1. DMX512/1990标准，2048个DMX控制通道。 2. 四个光电隔离独立驱动信号输出端口。 3. ≥可抗2000Vrms电气冲击。 4. 独立电源独立信号. 5. ≥可以控制40通道 6. 最多120台电脑灯和240路调光。 7. 320×240大屏幕显示所有操作和变化及输出。 8. 通道软分配。 9. 可以存储450个程序。旋钮有不同的时间可调。 10. X/Y控制自然顺滑。现场可以拷贝通道项目清单。 11. 独立系统锁功能，有效防止误操作。 12. 内置世界知名灯库，使用更方便。 13. USB存储器，可以有效保存现场数据。 14. 内置高性能绿色开关电源,90V-250V电压适应范围， 15. 符合全世界各国电源要求(定制)。 16. 音频输入连接器：XLR-D3F×2。 | 1 | 台 |
| 40 | 电源控制箱 | 1. 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％. 2. 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载. 3. 过载与短路双重保护高分断空气开关. | 4 | 台 |
| 41 | 信号放大器 | 1. DMX8路信号放大器是采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电八个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输出 ，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度. 2. 输入电源：AC110V—240V，频率50Hz-60Hz. 3. 输入信号接口：国际标准DMX512信号，三芯镀金卡侬公座母座并接. 4. 输出信号接口采用三芯镀金卡侬母座." | 2 | 台 |
| 42 | 电动升降灯杆系统 | 载 荷：≥600Kg 电动机功率: ≥4KW 升降速度：≥0.15m/s 行 程：15m 吊 点：4吊点 噪 音：≤45dB 吊杆机卷绳形式：多层缠绕滚筒 安全及检测装置：速度及位置检测，定位精度±3mm 保护装置：限位保护 防护等级：≥IP54 绝缘等级：≥F级 双保险，机械自锁 | 5 | 道 |
| 43 | 电动对开大幕机 | 电机功率≥550w，速度≥0.27m/s，载重≥300kg。 | 1 | 道 |
| 44 | 阻燃大幕 | B1级，金丝绒；（枣红色） | 100 | 平米 |
| 45 | 升降控制系统 | 配套PLC控制系统，可实现手动控制和场景控制 | 1 | 套 |
| 46 | 设备机柜 | 32U 金属 | 2 | 个 |
| 47 | 控制室控制台 | 根据控制室面积定制，放置相关设备 | 1 | 张 |
| 48 | 操作椅子 | 定制 | 2 | 把 |
| 49 | 设备系统集成 | 1.系统集成要求含设备运输.安装调试及培训等 | 1 | 项 |

（9）校长室设备

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮水机 | 立式，冷热双制，功率：220V，外型精美庄重。 | 3 | 台 |
| 2 | LED写字灯 | 白色，色温2700K-6500K，亮度范围1%-100%，光通量≥300流明 | 3 | 台 |
| 3 | 微型投影机 | 1080P分辨率，支持2D转3D，四核CPU处理器，WIFI无线上网，多屏互动，哈曼卡顿音响，支持杜比解码，AI智能语音操控，电动滑盖，自动对焦，左右梯形校正，画面运动补偿 | 3 | 台 |
| 4 | 半环绕一体化办公桌椅 | 基材：采用优质环保中密度纤维板及刨花板 面材：采用优质天然木皮， 水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰， 胶粘剂：采用水基型胶粘剂, 五金件：采用优质五金配件；备注;含墙上吊柜,3把椅子 | 3 | 台 |
| 5 | 接待沙发套组 | 覆面：采用优质生态青皮覆面， 框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光， 水性漆：采用优质环保水性漆，密闭涂饰， 胶粘剂：采用水基型胶粘剂, | 3 | 套 |

6、其他要求

- 1.关键性要求※

（1）强制采购节能产品规定：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委关于调整公布节能产品政府采购清单的通知》：计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品（以“#”标注）。投标人所投上述产品制造商和产品型号必须列入财政部、国家发展改革委最新公布的《节能产品政府采购清单》中。

投标人应提供投标产品在有效期内的产品在清单中的说明文件（复印件加盖公章）。

2.服务要求

要求提供至少1年免费质保服务。中标人应提供详细的服务计划和服务承诺。在服务计划中要从服务内容、服务方式、服务体系、服务承诺等方面进行明确的说明。服务方式包括电话、互联网、E-MAIL、现场和定期巡检、免费电话等方式。投标人应提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、应急措施以及组织结构等。

具体要求如下：

（1）全部货物到货后，双方组织现场开箱验收。如发现货物不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，供应商无条件更换、更新。货物在安装、调试过程中，若发现不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，投标人无条件更换、更新。

（2）中标人须确保所有货物（软、硬件）在安装调试后使用正常。

（3）根据现场的实际情况，经双方协商同意并签署有关书面文件后，可对成交方案及货物做出适当的调整，调整的费用包含在报价内。

（4）中标人须负责进行安装、调试以及配合本项目的其它有关工作，所需费用包含在报价内。

（5）中标人须提供在安装现场免费提供师资培训，并提交相应的技术文件和使用说明。

（6）中标人针对本项目货物提供自安装验收合格后1年的质量保证服务。投标人在投标文件中提供详细的售后服务方案，对服务措施，服务内容，服务保障等进行说明。

（7）中标人须提供7*8小时电话热线服务。

（8）在质保期内货物使用出现异常或故障时，中标人2小时内响应，并于30分钟内到达现场，12小时内修复。

（9）如产品验收时或验收后发现中标人提供的产品不合格或与投标书承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符之处，中标人无条件更换为投标书所承诺的相应产品。

（10）中标人须供货物的全部技术资料。交货时随机提供使用说明书、三包凭证、备件清单及出厂合格证，并将以上及相关文件资料整理成册提供给采购人。

（11）投标人须承诺在合同签署后60天内完成本项目实施，并完成项目的最终验收。

- 第五章评分标准

为规范评标工作程序，切实做好本项目招标评标工作，特制定本评标标准和方法。

一、评标依据

1． 《中华人民共和国政府采购法》

2． 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）

二、评标原则

1．坚持公平、公正、科学、择优的原则；

2．通过评标，推荐能实质上响应招标文件，确能履行合同且经评审综合评分最高者为中标候选人。

三、评标委员会

评标活动依法成立评标委员会，评标委员会在开标前组建，评标委员会由随机抽取的5位评标专家组成。

四、评标标准和方法

1、本项目评标采用综合评分法。

2、评标委员会依据评标方法和标准对投标文件进行评审，任何其他的外部证据均不作为评标的依据。

3、各评委独立评分。投标人的综合评分为五位评委评分的算术平均值。

4、评标委员会根据本办法组织评标，并依此推荐排名位于前三名的投标人为中标侯选人。综合得分最高并通过评标委员会资格后审的投标人为推荐中标人。

评标采用百分制，满分为100分，由三个部分组成，商务部分和经济部分,技术部分。

评分表

    - 商务评分标准（共10分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 2 | 综合比较各投标商是否具有良好的财务状况，有足够的流动资金，技术力量；以会计师事务所出具的审计报告等相关资料及证书的等级和难易程度为依据酌情打分，得分范围0-2分；投标单位可自行提供可体现企业自身优势的材料。 |
| 2 | 同类项目情况 | 8 | 评委根据供应商所提供的2016年1月1日至投标截止日止，提供的同类型项目业绩（需提供合同复印件首页、金额页、盖章页）（每个项目得1分，最高得8分） |
| 合计 | 10 |  |

二、价格评分标准（共30分）

计算方法：

1. 本项目预算控制金额为人民币915.7046万元，投标报价超过预算控制价格按无效投标处理。

2. 计算合格投标人的评标基准价：

评标基准价=有效投标人的经评审的最低投标报价

3. 计算价格得分：

1）评标基准价得分为30分；

2）其他情况下：价格得分＝30×（评标基准价/经评审的投标报价）。

4、依据财政部《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库〔2011〕181号）规定本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但参加本次采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

依据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》参加谈判的监狱企业，视为小型、微型企业享受价格扣除，用6%扣除后的价格作为评标价格参与评审。

符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的残疾人福利性单位并提交“残疾人福利性单位声明函”，视为小型、微型企业享受价格扣除，用6%扣除后的价格作为评标价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、技术评分标准（共60分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件对招标文件货物技术规格参数的响应程度 | 30 | 全部满足招标文件要求，得30分； 一般条款每有一项负偏离，扣1分； “★”条款每有一项负偏离，扣2分；直至0分。 |
| 2 | 产品选型与配置 | 3 | 评委根据供应商投标文件中所报产品选型、配置、市场占有率、可靠性、安全性、稳定性、兼容性等情况，酌情打0－3分。 |
| 3 | 技术方案及保障措施 | 15 | 评委根据供应商投标文件中所报技术方案及各项保障措施的完整性、合理性、安全性、可行性等情况，酌情打0－15分。 |
| 4 | 服务质量保障措施 （含：免费质保期、响应时间、售后服务体系） | 10 | 合理、可行，售后服务体系完善打7-10分；较合理、可行，售后服务体系较完善打4-6分；基本合理、可行，售后服务体系基本完善打0-3分。 不满足招标文件基本要求的不得分。 |
| 5 | 环境标志产品 | 1 | 投标人所投货物列入财政部、原国家环保总局发布的“环境标志产品政府采购清单”，且认证证书在有效截止日期内，得1分（投标人提供相关证明材料） |
| 6 | 节能产品 | 1 | 投标人所投货物列入国家发展和改革委员会、财政部发布的“节能产品政府采购清单”,且认证证书在有效截止日期内,得1分(投标人提供相关证明材料) |
| 合计 | 60 |  |

第六章  附件—投标文件格式

附件—投标文件格式

目     录

附件1—投标书（格式）

附件2—投标一览表（格式）

附件3—投标分项报价表（格式）

附件4—货物说明一览表（格式）

附件5—技术规格偏离表（格式）

附件6—商务条款偏离表（格式）

附件7—资格证明文件

包括：

7-1 营业执照、税务登记证、组织机构代码或多证合一版营业执照

7-2 法定代表人授权书

7-3经销商（作为代理）的资格声明

7-4项目管理机构

7-5投标人的资信证明：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（2017年度或2018年度）或银行出具的资信证明

7-6社会保障资金缴纳记录（近三个月）

7-7税款缴纳记录（近三个月）

7-8 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

7-9未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

7-10投标人具有良好的银行资信和企业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产或其他关、停、并、转状态；在最近三年没有与骗取合同有关以及其他经济方面的违法行为的承诺。

7-11中小企业声明函（原件，中小企业参加投标的）

7-12监狱企业证明材料（监狱企业参加时）

7-13残疾人福利性单位证明材料（残疾人福利性单位参加时）

附件8—中标服务费承诺书（格式）

附件9—技术方案

附件10—供应商自行提交的其他文件（如业绩、承诺等）

- 附件1  投标书（格式）

致：（招标采购单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表（格式）

- 货物说明一览表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币

（用文字和数字表示的投标总价）。

（2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）投标人已详细审查全部招标文件，包括第号（项目编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自开标日起个日历天。

（5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知第1条规定，我方承诺，与招标采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标采购单位的附属机构。

（7）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：传真：

电话：电子信箱：

投标人法定代表人或授权代表(签字)：

投标人名称（全称）：

组织机构代码：

投标人开户银行（全称）：

投标人开户行号：

投标人银行帐号：

投标人经营地址：

投标人公章：

日期：

- 附件2  投标一览表（格式）

项目编号：                   项目名称：

| 投标总价（元） | 投标保证金 | 项目完成期 | 项目完成地点 | 质量保证期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人或授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，投标总价应和附件3中的项目总价相一致。

- 附件3  投标分项报价表

3-1 供货汇总表（格式）（本表可根据实际情况进行扩充但不得修改）

投标人名称: 项目编号:  包号：                  　　　　      报价单位：人民币元项目负责人签字

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 计量单位 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总价 |  |

投标人法定代表人或授权代表(签字):

投标人名称(盖章):

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4、本表可根据实际情况进行扩充但不得修改。

5、各项货物的原产地必须明确注明，否则将导致其投标无效。

3-2 送货汇总表（格式）（本表可根据实际情况进行扩充但不得修改）

投标人名称: 项目编号:  包号：                  　　　　　     报价单位：人民币元

| 序号 | 学校名称 | 货物名称 | 规格/型号 | 品牌/原产地 | 计量单位 | 单价 | 数量 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 总 计 |  |  |

注：本表在投标文件中无需提供，签订合同前由中标人向采购人提供文字及电子版本。

- 附件4  货物说明一览表（格式）

投标人名称: 项目编号: 包号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表(签字):

投标人名称(盖章):

- 附件5  技术规格偏离表（格式）

投标人名称: 项目编号: 包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表(签字)：

投标人名称(盖章):

- 附件6  商务条款偏离表（格式）

投标人名称: 项目编号: 包号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表(签字)：

投标人名称(盖章):

- 附件7  资格证明文件（格式）

目     录

7-1 营业执照、税务登记证、组织机构代码或多证合一版营业执照

7-2 法定代表人授权书

7-3 经销商（作为代理）的资格声明

7-4项目管理机构

7-5投标人的资信证明：会计师事务所出具的上一年度财务审计报告盖财务章（2017年度或2018年度）或银行出具的资信证明

7-6社会保障资金缴纳记录（近三个月）

7-7 税款缴纳记录（近三个月）

7-8参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

7-9 未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

7-10投标人具有良好的银行资信和企业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产或其他关、停、并、转状态；在最近三年没有与骗取合同有关以及其他经济方面的违法行为的承诺。

7-11中小企业声明函（原件，中小企业参加投标的）

7-12监狱企业证明材料（监狱企业参加时）

7-13残疾人福利性单位证明材料（残疾人福利性单位参加时）

- 附件7-1 处于开业状态的营业执照、税务登记证、组织机构代码或多证合一版营业执照

（复印件加盖公章）

- 附件7-2 法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（公司名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（含投标和转为其他方式）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。


法定代表人(签字盖章)：

被授权人(签字)：

公司盖章：

附：需附法定代表人及被授权人身份证

- 附件7-3 经销商(作为代理)的资格声明(格式)

（也可选用采购人认可的其他格式）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)公司性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

(8)近期资产负债表(到年月日止)

〈1〉固定资产：

原值：

净值：

〈2〉流动资金：

〈3〉长期负债：

〈4〉短期负债：

〈5〉资金来源：

自有资金：

银行贷款：

〈6〉资金类型：

商业性：

非商业性：

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

(2) 国内销售：

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：

签字日期：

产品名称：

数量：

合同金额：

7、有关开户银行的名称和地址：

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：

投标人法定代表人或授权代表(签字)：

投标人授权代表的职务：

电话号：

传真号：

投标人名称(盖章)：

- 附件7-4项目管理机构

附7-4-1：

项目负责人应附相关证书（如有）、身份证、学历证、劳动合同、养老保险复印件等，担任项目负责人工作年限证明要求提供经本人签字并盖有单位公章的有关证明材料。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 身 份 证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 （如有） |  | 职 务 |  |
| 相关执业资格等级（如有） | 级 | 专业 |  |
| 相关合格证书（如有） |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | 项目概况说明 | 发包人及联系电话 |

投标人名称：（加盖单位公章）

附7-4-2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指主要负责项目组成员。应附相关证书（如有）、身份证、学历证、劳动合同并经本人签字、养老保险复印件。

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格（如有） |  | 专业职称（如有） |  |
| 执业资格证书编号（如有） |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |

- 投标人名称：（加盖单位公章）

- 附件7-5  投标人的资信证明

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告（2017年或2018年度）或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位上一年度经会计师事务所出具的完整的审计报告复印件并加盖本单位公章（2017年或2018年度）。

2、如投标人为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章。

3、如投标人无法提供上一年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明原件。

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

- 附件7-6  社会保障资金缴纳记录

（近三个月）

- 附件7-7  税款缴纳记录

（近三个月）

- 附件7-8  参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：北京经济技术开发区社会发展局

我公司在参加本项目政府采购活动近三年内没有重大违法记录.

特此承诺！

投标人名称：（加盖单位公章）

法定代表人（签字盖章）：

日期： 年   月    日

- 附件7-9未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询日期为开标前5日内）

- 附件7-10投标人具有良好的银行资信和企业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产或其他关、停、并、转状态；在最近三年没有与骗取合同有关以及其他经济方面的违法行为的承诺。

致：北京经济技术开发区社会发展局

我公司具有良好的银行资信和企业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产或其他关、停、并、转状态；在最近三年没有与骗取合同有关以及其他经济方面的违法行为的承诺。

特此承诺！

投标人名称：（加盖单位公章）

法人或投标人授权代表（签字）：

日期： 年   月    日

- 附件7-11中小企业声明函（原件，中小企业参加投标的）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加______单位（采购人）的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 附件7-12监狱企业证明材料（监狱企业参加时）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）》、《北京市财政局北京市司法局关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（京财采购【2014】2506号）的规定提交有关部门出具的证明材料并加盖投标人公章。

- 附件7-13残疾人福利性单位证明材料（残疾人福利性单位参加时）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 附件8  中标服务费承诺书（格式）

致：

我们在贵公司组织的		项目招标中若获中标（项目编号：		），我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司即北京建信衡工程管理有限公司（地址：北京经济技术开发区景园北街2号62幢5至7层1单元开户银行：北京银行经济技术开发区支行帐号：0109 0978 0001 2010 9037 584），一次性支付应该交纳的中标服务费用。收费标准依据国家计委印发的计价格[2002]1980号关于《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的通知。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方法定代表人 (签字盖章)：

承诺方盖章

承诺日期：

- 附件9  技术方案（格式自拟）

- 附件10  供应商自行提交的其他文件（如业绩、承诺等）