采购需求

（征求意见稿）

项目名称：水务局水务系统信息化建设政府采购项目

项目编号：FSCG2018[36]

水务局水务系统信息化建设政府采购项目建设需求

水务局水务系统信息化建设政府采购项目建设需求由三部分组成，第一部分是中心机房改造升级，包含云计算平台系统建设和视频监控系统建设，实现资源灵活、高使用率、快速上线、数据可靠、统一管理、节约成本；实现把辖区内的监控资源统一汇聚、管理，为区水务局的水务工程建设、防汛指挥等业务工作提供信息化支持。第二部分是综合办公系统平台开发，实现一体化高效率办公。第三部分是区水务局办公区域内整体无线网络覆盖建设，结合视频监控系统和综合办公系统平台实现移动办公。

一、中心机房建设

- 中心机房IT系统现状

1、各业务应用系统服务器已经将机柜空间占满，不利于进行后续业务的扩展；

2、现有业务应用系统的硬件服务器资源利用率很低，但是系统数量较多；

3、中心机房内业务应用系统分散，不方便管理；

4、硬件采购、业务应用系统部署缓慢，影响了房山区水务局信息化建设的发展。

- 中心机房IT改造需求

1、目前中心机房内有20-25的业务正在运行，本次项目需要将这些业务应用系统全部迁移到云计算平台上；

2、根据现有业务应用系统的特性，提出一套完善可行的P2V迁移实施方案；

3、要求云平台具有极强的兼容性可以实现与上级云平台进行对接；

4、要求云计算平台具有自助电子流资源申请与部属的功能，可根据不同组织赋予不同的权限；

5、云平台需要能够承载房山区水务局2-3年的业务发展，实现资源整合，业务的快速部署功能；

6、支持云平台可二次开发定制功能，满足后续房山区水务局的二次开发需求；

- 视频监控系统现状

1、现在水务系统的视频监控建设比较分散，基层单位各自建设，各自查看辖区内的视频，无法共享。部分基层单位在重点区域建设监控点位（如橡胶坝等），也属于独立系统，甚至基层单位都无法实时查看到橡胶坝的图像，目前只能事后到现场查询录像。

2、很多关键的点位还没有实现视频监控的全覆盖，对水务的行业管理，尤其是防汛、应急抢险、决策指挥造成了很大的瓶颈；

3、区水务局目前还没有建设自己的监控管理平台，导致区水务局和房山区其他委办局的视频监控系统无法实现资源共享，区水务局无法从各个委办局引入辖区内已建设的重点视频，同时又不能把重点视频共享给相关委办局，可能会导致资源重复建设，重复投资，且不利于统一协调指挥。

- 视频监控系统需求

1、在区水务局建设一套高标准的监控平台，实现实时视频的统一调度、管理；

2、把相关委办局（如：区民防局、房山公安分局等）监控平台的图像引入；

3、支持不同权限的管理，根据值班人员级别的不同分配不同的权限；

4、监控系统支持视频巡逻功能，即需要值班人员在固定的时间，根据预设的轨迹，逐个查询摄像机的图像；

5、需要手机客户端可以远程访问监控平台；

6、需要在前端巡逻人员的手机上安装相关的客户端后，可以实时的把巡逻人员通过手机采集的图像回传并保存；

7、需要支持地图功能，可以把摄像机标注在各自的实际位置；

二、综合办公系统平台开发

- 统一登录端口开发

开发统一登录端口，构建办公系统统一门户，可作为各个已建业务系统的统一入口，使工作人员在统一门户上集中处理所有工作事务，主要功能包括：登录验证、样式定制、个性定制、导航信息、信息展示、预警提示、业务办理、统计分析、超链接功能、门户模板管理、门户内容管理。

- OA业务软件功能开发

OA业务软件须为工作人员提供高效、通用、可扩展的电子政务信息服务，主要功能包括：个人办公、公文管理、会议室管理、综合管理、人力资源管理、考勤管理、流程管理、信息发布、工作计划、日程管理、知识管理、档案管理、电子签章、即时通讯等。

- 已建业务系统与本系统的集成

详细调查、整理房山区水务局目前已建的两大业务系统，包括：水务普查系统和地下水监测系统，将两大业务系统与本次开发的OA业务系统进行兼容、对接、改进等二次开发集成建设，通过相应的系统模块入口，即可看到相应的数据信息详情。

综合办公系统功能要求

- 统一办公门户

构建办公系统统一门户，可以作为其他业务系统的统一入口，使高新区办公人员在统一门户上集中处理所有工作事务。提供多种系统登陆验证机制，支持通过与现有业务平台的U-key集成直接登陆，以及用户名加密码等方式。

1、单点登录

可支持用户在统一办公门户登录后，可直接访问其他业务系统而不需再次登录。

2、登录验证

可提供多种登录验证机制，支持通过与现有业务平台的U-key集成直接登录。

3、样式定制

可根据用户需求定制个性化门户界面样式、风格。

4、个性定制

可支持用户登录门户后按身份权限（例如区领导、街镇或委办局领导、一般用户等）自动展示相对应的门户界面，且支持用户自行添加、删除和拖动门户内的模块。

5、导航信息

将行政审批系统、科技申报系统、人事档案管理系统等管委会与各委办局业务系统以及其它 Web应用系统集成至统一办公门户平台，支持用户直接单击进入其他业务系统。

6、信息展示

支持根据当前用户的身份、权限展示对应的公告通知、新闻、简报等信息。

7、预警功能

将各业务系统的预警信息实时抓取至门户中向对应的用户发起提醒，支持系统管理员可以动态创建、编辑和配置用户的警示信息、阈值。

8、业务办理

将各业务系统的业务流程、待办事项抓取至门户中向对应的用户展示，用户可点击相关流程、事项，进入相应的系统业务模块进行办理。

9、统计分析

将各业务系统内的用户权限允许范围内的统计图表抓取至门户中向对应的用户展示。

10、超链接

支持管理员可添加、更新、删除友情链接信息，且友情链接以文字链接形式固定在页面底部。

11、门户模板管理

内置门户样式模板供用户选择、管理。

12、门户内容管理

实现对门户的各栏目模块展示内容（如公告通知、新闻等栏目）的编辑、预览、发布等管理操作。

- 个人办公

1、电子邮件

在办公自动化平台实现收发和管理内部邮件、web邮件，且电子邮件可以绑定用户的外网邮箱，收发邮件保留记录。

2、消息管理

支持事务提醒、离线文件的管理等功能。

3、手机短信

支持手机短信消息的发送和接收，可以对OA组织架构内部外部用户发送手机短信，支持短信猫、短信网关两种方式。

4、工作日志

支持工作日志功能，用户可以通过工作日志和个人日志，记录思想、汇报工作，允许管理人员查询员工工作日志并点评与共享，共享给上级领导或其他相关人员。

5、通讯录

支持通讯录功能，支持通讯录信息共享。

6、个人文件柜

支持个人文件柜功能，用于存放用户的个人文件，用户可以建立自己的文件夹，然后在文件夹里进行增加文件，上传附件等操作。

- 公文管理

1、收文管理

在系统内处理来自上级或其它单位的一些文件，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、传阅、归档等系列工作。

2、发文管理

在系统内完成拟稿、审核、签发、归档等一系列发文工作。

- 会议室管理

1、会议日程及会议室安排

根据会议召开的时间和人数，参照日程安排数据库，确定会议召开的时间和地点，并将此会议加入日程安排列表中。

2、会议资料准备

可以在系统中收集或传送有关会议文件。

3、会议通知

根据会议的信息，对于可传达到的参与者递交会议通知并向涉及人员及领导通知，而且根据需要加入信息到公式中。

4、会议记录

将会议的议题、与会人员、发言情况等信息存入到系统中，以供查询、归档及生成会议文件的需要。

- 综合管理

1、固定资产管理

支持对单位固定资产盘点、登记、折旧、维护、查询报废等管理，使用中还可以设定固定资产报表，为单位资产管理做有效保障。

2、车辆管理

支持对车辆使用的管理，包括用车申请、审批、维护信息和油耗统计等常用功能。

3、办公用品管理

支持对办公用品从信息建立到领用到统计等过程的全程有效管理，支持对办公用品的查询、统计和领用等方面的管理，对物品的库存有最低警戒值的事务提醒，辅助行政人员办公。

- 人力资源管理

1、人事管理

支持对员工人事档案的管理维护，包括基本信息、合同信息、奖惩信息、证照信息、学习经历、工作经历、劳动技能、社会关系、人事调动、职称评定等信息的分类管理维护，支持导入、导出功能。

2、招聘管理

支持单位招聘的过程管理，包括招聘计划、计划审批、人才库等常用功能。

3、培训管理

支持人力资源管理员可以针对公司的业务发展情况，制定相应的培训计划并提交由相关人员审批。

4、绩效考核

支持对员工的各种考核如季考核、月考核等。考核的主要方式是给员工打分。

5、薪酬管理

支持薪酬项目及保险设置、薪酬基数设置、工资流程管理、财务工资录入、部门工资上报、福利管理等功能。

6、在线考试

支持员工在线参加考试，便于单位实时掌握员工的知识水平、经验技能等信息。

支持题库、试题、试卷的自定义管理，支持考试时间的自定义。

7、人力资源设置

支持人力资源管理员的设置、考勤规则的设置等功能。

- 考勤管理

支持员工年假、事假、病假、外出等事项的在线申请、审批、销假等考勤的过程管理。每一个用户都可以进行个人考勤，考勤内容包括：上下班登记、外出登记、请假登记、出差登记、加班登记。

- 流程管理

1、工作流设置

支持流程、表单的自定义，可以随时根据需要，由系统管理员或授权人员新增工作流程或修改原有工作流程。系统管理员可以对流程的表单、流程审批路径、出口、图形化可视化监控、等状态进行定义。支持流程分类功能。

流程可记录每个流程节点实际停留的时间和处理的时间，以备用户后期查询和统计。

可以设置流程节点允许停留时间，超过时间则系统自动提醒当前责任人。流程节点可以设置规定时间内未处理允许自动跳过。

系统自带表单的制作模板及工具，可以支持多种格式外部表格的复制和粘贴，可以灵活实现表单的在线编辑修改。

2、流程审批

实现签报、公文、政务信息、档案、会议、交办、请示、审批、日程安排等通用办公事务的标准和规范化流程处理。

可提供多种提醒方式，包括弹出框口提醒、电子邮件提醒、手机短信提醒等等。可加盖电子印章或个人签章。可进行工作委托。

- 信息发布

1、公告通知

支持公告通知的发布，支持设置公告的审批规则，支持按人员、部门、角色多种方式确定发布范围，允许设置附件的下载打印权限。

2、综合信息

支持发布内外部新闻动态、行业参考消息、行业动态、媒体简讯、部门工作动态等信息的功能，支持定时发布，允许评论，包含实名评论和匿名评论，可以提取关键字，并通过关键字查看相关公告、新闻、邮件、文件柜相关信息。支持附件上传功能。

- 工作计划

支持工作计划功能，用来实现计划的编制、执行、调整、考核全程管理。

- 日程管理

支持日程管理功能，用来记录个人的日程安排情况，实现员工日程制定、修改、删除、查询、提醒等功能。

日程可以以日、周、月视图的形式显示在界面上。用户可以直接在周视图上直接拖动日程块边框，自由调整日程的开始时间和结束时间。

- 知识管理

支持公共文件柜功能，实现用户将规章制度等公共文档共享给全部用户。

在文件柜中可以建立无限多级文件夹，并可根据需要设置管理权限。可以进行详细的权限设置，具体到新建、编辑、下载等权限都可以进行细致的权限分配。可以针对每个子目录进行权限设置，权限设置非常精细。可以从部门、角色、个人三个层面对人员权限进行设置。可以在线建立并编辑Office文件、也可以通过“附件”上传任意类型的文件。

- 档案管理

支持档案管理功能，包含卷库管理、案卷管理、文件管理、案卷借阅、档案统计、档案销毁等常用功能。

- 电子签章

支持个人印章和单位公章。

支持板式文件，版式文件（如PDF）提供与原文档同样的版式、版面、字体、字号，显示效果与原文档一致，精确打印。支持电子印章和手写签批。

支持Office文档（Word、Excel、Power Point文档）在线编辑，无需下载，自动上传。系统中支持pdf文件在线阅读，客户端无需安装pdf阅读器。支持手写签名与电子印章，配备电子印章验证功能，确保文档安全。

- 即时通讯

提供即时通讯工具，可满足用户对于即时通讯工具的需求。支持在线聊天，支持发送和接收即时消息、离线消息，发送图片与屏幕截图，支持文件和文件夹共享功能，支持记住密码和开机自动登录功能，支持企业自定义界面登陆等常用功能。

- 移动办公

1、移动APP

支持在线聊天、离线留言、离线推送、消息群发、发送表情、图片、拍照、定位等功能，能够显示人员在线状态及组织架构，且采用缓存技术，有效减少访问流量、提高访问速度。

支持移动审批。支持移动收发邮件。

2、微信/阿里钉钉集成

支持与微信/钉钉的集成，实现电子邮件收发、工作流程审批、新闻公告查阅、微信企业号、钉钉聊天群聊等办公功能。

三、无线网络覆盖系统

现房山区水务局内没有统一的无线网络覆盖系统，安装的家用无线路由器比较多，无线网络覆盖系统需求是将房山区水务局办公区域内进行无线覆盖，采用无线控制器与瘦模式AP组网方式建设，并对接到现有网络，实现有线无线结合的一体化办公网络，配合现有的管理平台实现无线认证，以保障区水务局网络系统安全。

| 项目名称：水务局水务系统信息化建设政府采购项目 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 中心机房建设 |  |  |  |  |
| （一） | 中心机房监控平台 |  |  |  |  |
| 1 | 磁盘阵列 | 硬件性能要求： 1) IP SAN存储 控制器架构，支持主控板热插拔； 2) 全冗余架构 IP SAN存储，实配双电源冗余。设备提供双风扇、双BIOS模块。支持电源自动故障切换和在线故障电源的更换； 3) 主机接口支持千兆GE口和万兆10GE口，实配≥3个千兆网络接口，支持端口链路聚合、负载均衡； 4) 可通过SAS3.0接口连接扩展柜，最大支持≥9级扩展柜，最大支持级联接入240块硬盘； 5) 实配≥4TB的SATA硬盘共24块； 6) 设备要求配置保护电池； | 台 | 1 |  |
|  |  | 软件性能要求： 1) 必须为原厂研发产品； 2) 整机性能≥1280路2M视频流写入和≥128路2M视频流读取； 3) 数据直存功能无流媒体服务器，可将视频流直接写入存储； 4) 数据快速恢复RAID组重建支持只重建数据损坏的条带，将数据重建时间缩短到秒级 ； 5) 无感知重建 RAID组磁盘拔掉之后短时间内再插上，该磁盘能够恢复到原有RAID中，RAID组能够恢复正常； 6) 智能调整重建速度 磁盘阵列能够通过系统目前业务繁忙程度智能调整重建速度，避免RAID重建和业务系统抢占系统资源； 7) RAID失效处理当RAID出现故障失效时，RAID中的录像可进行回放； 8) 数据快速恢复设备数据恢复时，2TB数据恢复时间小于1h； 9) 支持数据保险箱功能，异常停电时可以继续供电以便把写缓存数据保存到数据保险箱中，完全保证用户数据的完整性，可查看断电前1s的视频录像； 10)存储设备厂商应具备硬盘防震、防腐蚀保护专利技术，确保数据存储稳定可靠； 11) 磁盘顺序加电 支持启动时磁盘顺序加电和磁盘电源短路保护； 12) 磁盘漫游系统内部磁盘可以任意的更换位置， 磁盘更换槽位后可以在图形界面上面显示新的磁盘槽位，不影响RAID使用； 13) 图形化管理功能支持图形化显示磁盘状态、RAID状态、RAID容量使用状态； 14) 支持CPU风扇状态、BBU电池状态、电源状态、系统风扇状态、系统指示灯、告警指示灯、数码管、PCIE插槽状态图形化显示； 15) 切片功能检查支持录像切片功能，可将录像按照设置的时间间隔切片，并显示切片点的图像； |  |  |  |
| 2 | ★ 监控管理服务器 | 硬件性能参数： 1）CPU性能≥2.4GHz 6核以上，1条≥16GB DDR4内存，2块≥1TB硬盘； 2）预装正版操作系统； | 台 | 1 |  |
|  |  | 监控管理软件性能参数： 1) 支持软硬解实况、软硬解轮切、组轮巡、轮切计划等功能； 2) 支持云台控制和抢占，云台预置位的设置和巡航，巡航计划的制定； 3) 支持存储数据的查询、回放和回放控制； 4) 支持WEB 电子地图，并能在电子地图上进行多种业务操作； 5) 支持电视墙功能，能在页面上模拟电视墙，从而实现对电视墙的直接操作； 6) 支持Web客户端（对讲台）和前端设备之间的双向语音对讲和语音广播； 7) 支持完备的报警联动功能，在发生报警时，能自动联动实况、上墙、抓拍、存储、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等； 8) 支持门禁系统、防盗报警、语音对讲、消防火警等系统的对接； 9) 支持用户根据告警源和告警类型订阅告警，支持按照用户订阅不同设备，不同类型的告警； 10) 支持视频巡更功能。对保安员不同时间段安排不同的视频巡更任务。巡更任务定时自动提醒，强制保安员手动执行； 11) 应能支持在全景拼接的基础上对拼接图像的高兴趣区域进行框选，球机会转到相应区域聚焦、放大； |  |  |  |
| 3 | 转码服务器 | 硬件性能参数： 1）CPU性能≥2.4GHz 6核以上，1块≥16GB DDR4内存，2块≥1TB硬盘； 2）预装正版操作系统； | 台 | 1 |  |
|  |  | 软件性能参数： 1) 支持非标准码流到国标码流的转换，高码率码流到低码率码流的转换； 2) 支持丰富的解码功能，能实现对H.265、H.264、MJPEG等格式的转换； 3) 支持移动终端的接入网关功能，可实现基于移动终端的视频浏览、录像查看、报警接收与处理功能； 4) 手机接入能力：支持移动终端接入，并发支持视频浏览、实况上传、位置上报、用户间通信等移动业务； 5) 转码服务器能力：单转码服务器支持不低于6路1080P的视频流转成1080P的手机流转码能力；支持的输入分辨率为包括：1080P、720P、D1、CIF；支持的输出分辨率为包括：1080P、720P、D1、CIF、QCIF； 6) 手机点位标注APP：支持点位数据实时聚合，便于查看各区域的点位分布；采集点位精确位置信息，点位类型、摄像机精确可视域、资产信息等用户关注的前端点位信息； 7) 指挥调度APP：集成用户通信功能，实现信息同步推送，实现指挥调度中心与现场工作人员之间的实时通信、资讯共享； |  |  |  |
| 4 | 地图服务器 | 硬件性能参数： 1）CPU性能≥2.4GHz 6核以上，1块≥16GB DDR4内存，2块≥1TB硬盘； 2）预装正版操作系统； | 台 | 1 |  |
|  |  | 软件性能参数： 1) 支持二维矢量图和位图展示 ，可实现防区设定，支持按防区的实况，回放，下载，视频巡逻等多种业务； 2) 支持离线地图可视化操作，地图加载速度更快，更新更方便，实现可视化指挥； 3) 可视域管理功能：支持可视域管理及动态可视域，地图上标定摄像机后，摄像机的监控范围在地域上一目了然，云台摄像机的摄像场景可随云台转动与地图上可视域的方向同步； 4) 地图引擎扩展性功能：支持目前市场上主流电子地图； 5) 摄像机点位图查看功能：在地图上的摄像机支持查看该摄像机安装位置的周边环境草图； 6) 室内图查看功能：基于GIS地图上增加室内图，支持从GIS地图直接点击进入室内图，并且在室内图查看实况、回放，支持室内图的网格追踪； 7) 图层自定义功能：地图上的摄像机、社会资源等支持自定义不同类别 8) 摄像机热点统计功能：根据摄像机实况、回放、下载等操作记录，分析摄像机在一段历史时间内的操作次数； 9) 路网显示和绘制：支持路网的手动绘制，并显示路网信息； |  |  |  |
| 5 | 设备代理服务器 | 硬件性能参数： 1）CPU性能≥2.4GHz 6核以上，1块≥8GB DDR4内存，1块≥1TB硬盘； 2）预装正版操作系统； | 台 | 3 |  |
|  |  | 软件性能参数： 1) 设备支持接入不低于300台设备2000路视频； 2) 可接收第三方厂商DVR和IPC发出的实时音视频流，复制分发给解码客户端进行解码播放； 3) 集信令代理服务、媒体代理服务以及媒体流的复制分发功能于一体，并提供易操作的客户端； 4) 可为第三方厂商DVR和IPC提供以SDK方式接入的录像转存服务，可以接收媒体流并转存到IPSAN设备上； 5) 支持分时段配置存储计划，可以 “按日”或“按周”配置存储计划，并可单独配置节假日的存储计划； 6) 支持录像的检索业务，提供对IPSAN设备或第三方厂商DVR上录像的查询功能； |  |  |  |
| 6 | 高清解码器 | 硬件性能要求： 1) 支持标准的H.264,MPEG2,MPEG4,MJPEG等多种图像压缩格式； 2) 支持业界所有主流厂商的码流解码 。支持接受监控管理服务器的管理，通过标准的信令建立和释放监控业务； 3) 支持高清，标清混合解码上墙； 4) 支持12路解码通道，可接12块大屏显示； 5) 支持图像漫游功能：使用自带软件可配置最多12个播放窗口的图像漫游功能； 6) 支持远程桌面播放功能：通过自带软件，与SDC建立IP连接，可播放客户端电脑所在机器上的桌面（类似桌面投影功能）； 7) 解码规格不少于12路1080P /24路720P /48路D1； | 台 | 2 |  |
| 7 | 网络键盘 | 硬件性能要求： 1) 支持显示屏； 2) 设备支持四维摇杆,可切换任一路摄像机画面到解码器的某个分屏上进行显示； 3) 可进行单台或多台设备的联网控制； 4) 设备支持≥1个10M/100M自适应以太网电口； 5) 设备应能支持≥1个USB2.0接口，≥1个RS-232串口，≥2个RS-485串口； 6) 设备应能支持12VDC； | 个 | 1 |  |
| 8 | 智能服务器 | 硬件性能要求： 1) 配置CPU≥3.4Ghz 4核 8线程，内存≥8GB； 2）预装正版操作系统； | 台 | 2 |  |
|  |  | 软件性能要求 1) 单台服务器可支持≥6路H.264 720P 2M视频并发浓缩或≥3路H.264 1080P 4M视频并发浓缩； 2) 支持智能浓缩功能:可根据拌线对录像文件进行浓缩处理,清洗掉无运动目标的视频片段； 3) 支持针对实况、回放数据的智能浓缩； 4) 支持计划、手动浓缩等多种浓缩方式； 5) 支持浓缩文件的在线点播、下载功能； 6) 支持录像浓缩后独立保存，不依赖于原有存储，可长期保存； 7) 支持三枪一球联动功能:支持三台枪机的全景拼接,球机与枪机进行联动,可对全景拼接后的可视域内的目标进行跟踪、放大； 8) 支持一枪一球联动功能：支持球机与枪机进行联动，对枪机可视域内的目标进行跟踪、放大； 9) 枪球联动时,支持基于拌线的球机自动跟踪功能。当运动目标触发绊线时，球机会自动进行跟踪放大； |  |  |  |
| （二） | 中心机房云计算设备 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式存储设备 | 硬件性能参数： 1）机架式服务器，≥2U高度，≥2颗CPU，可扩展≥24个内存插槽（支持Advanced ECC、内存镜像、内存热备），官方支持最大内存容量≥1.5TB；提供≥10个标准PCIE3.0插槽，配置≥25个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护； 2）实配2颗CPU要求参数≥2.2GHz/10核/13.75MB/85W配置，≥2块DDR4-2666P-R内存，硬盘要求配置≥2块800GB 6G SATA 2.5in通用硬盘模块，≥12块1.2TB 12G SAS 10K 2.5in EP HDD通用硬盘模块，双电源，1块12Gb 2端口SAS RAID卡(带2GB内存,支持8个SAS口)，1块2端口万兆光接口网卡(SFP+)，4个万兆光模块 | 台 | 3 |  |
|  |  | 软件性能参数： 1）配置全容量的软件定义存储许可，支持同一平台提供多种存储服务，包括分布式块存储，对象存储，iSCSI存储服务，可提供S3兼容接口，Swift兼容接口； 2）该产品为原厂自主研发； 3） 采用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点； 4）支持iSCSI协议，对外提供提供Target/LUN服务； 5）支持在提供块存储同时提供对象存储服务,支持S3、swift接口； 6）支持多种部署方式，既独立部署作为IP SAN使用，也可与计算虚拟化平台实现内核级超融合部署； 7） 支持硬盘的在线/离线扩容，包括存储卷的扩容； 8） 采用条带化数据多副本机制保证数据可靠性，存储软件将物理硬盘划分为4MB大小的chunk为单位保存数据，不允许采用物理硬盘RAID1的冗余方式，存储节点内不需要使用独立的热备盘； 9）节点、硬盘、RAID卡等硬件故障后数据自动重构，保证数据的可靠性。硬盘故障时，1TB数据重构时间≤30分钟； 10） 支持存储隔离域设置，实现单一集群多root作为隔离域，隔离故障域：节点/硬盘故障仅影响所在隔离域，比如进行数据重构情况下； 11）支持TGT或ISCSI高可用功能，可设置高可用IP地址对应多个主备存储节点，当有主节点断网或者掉电时，此高可用IP切换到备用节点使用，保障业务不中断； 12）可兼容对接OpenStack的Cinder以及Swift提供统一的后端存储； 13）兼容业界主流服务器主机，兼容主流硬盘类型，RAID卡类型，并提供服务器以及raid卡兼容性列表； 14）实配≥20TB的实际使用存储容量； |  |  |  |
| 2 | 计算节点服务器 | 硬件性能参数： 1）机架式服务器≥2U高度，提供≥10个标准PCIE3.0插槽，配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护；主板集成≥4端口千兆网络适配器； 2）实配2颗CPU要求参数≥2.2GHz/10核/13.75MB/85W配置，≥2块32GB 2Rx4 DDR4-2666P-R内存模块；≥2块600GB 12G SAS 15K 2.5in HDD通用硬盘模块；≥1块12Gb 2端口SAS RAID卡(带2GB内存,支持8个SAS口)；双电源模块；≥4个万兆多模模块；≥1块2端口万兆光接口网卡(SFP+)； | 台 | 2 |  |
| 3 | ★ 云平台软件 | 1）该软件为原厂自研产品； 2）虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性； 3） 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 4）可以实现在线进行版本升级，不同版本之间可以相互兼容； 5）支持现有市场上主要服务器厂商的主流x86服务器； 6）兼容现有市场上主流的存储阵列产品； 7）提供统一的虚拟化集群管理界面，在同一界面上提供集群高可靠性，资源动态调度等功能； 8） 提供集群共享文件系统功能，通过集群共享文件系统为虚拟机提供存储资源，允许多个虚机镜像使用同一个LUN，简化虚拟机的部署和管理； 9）具有存储精简配置能力（Thin Provisioning），减少存储容量的需求； 10） 支持DPDK技术，实现在x86处理器架构下虚拟交换机的高性能报文转发能力； 11） 提供热添加CPU、内存、磁盘、网卡的功能，无需中断或停机即可实现虚拟资源的在线添加； 12） 多台物理机可以实现虚拟化集群，一个集群内的物理机数量可达到128台； 13） 支持虚拟机分组视图的功能，管理员可根据部门或者业务类型等将虚拟机划分到不同的目录，进行统一管理； 14） 支持虚拟交换机端口分布和虚拟机网卡出入流量的图形化展示； 15） 支持根据业务需求设置不同的虚拟机磁盘缓存模式，包括直接读写、一级缓存、二级缓存等； 16） 提供虚拟机快照功能，支持设置手工和定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中； 17） 支持将多个物理服务器组成集群，可基于CPU、内存、网络流量、存储容量、磁盘IO等资源利用率进行动态资源调度功能； 18） 支持设置虚拟机磁盘IOPS及I/O速率的读写限制； 19） 支持虚拟机IP和虚拟网卡绑定，以防止地址篡改导致的审计问题； 20） 虚拟机支持跨虚拟化管理平台在线迁移，迁移过程中对业务运行无影响 ； 21） 支持分布式虚拟交换机功能，通过分布式虚拟交换机对虚拟化集群环境进行统一的网络管理； 22） 支持主机、虚拟机报表及TOP N统计报表功能，监控指标包含CPU利用率、内存利用率、磁盘读速率、磁盘写速率、磁盘IO吞吐量、网络总流量、网络读流量、网络写流量、网络读速率、网络写速率等； 23） 软件界面支持客户自助式定制化修改界面背景、产品LOGO、产品名称等信息，并提供相关说明文档； 24） 配置≥24个物理CPU管理授权及虚拟化迁移服务，支持自助服务电子流功能； | 套 | 1 |  |
| 4 | 网络交换机 | 1）交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥720Mpps，实配≥32个万兆电端口, ≥8个万兆光端口, ≥2个40G光端口，支持≥2扩展槽位；支持FCoE功能；含万兆光模块； 2）实配模块化双电源； 3）支持≥2块模块化风扇，风扇支持热插拔； 4）实配1条40G虚拟化线缆； | 台 | 2 |  |
|  |  | 1）交换容量≥256Gbps；包转发率≥96Mpps； 2）实配≥24个千兆电口，≥4个千兆光口； 3）支持静态、rip、ospf； | 台 | 1 |  |
| （三） | 综合布线 | 设备间网络六类跳线*30，万兆光纤跳线LC-LC*30，辅材。 | 项 | 1 |  |
| （四） | 机房改造 | 标准理线器*20 24口配线架*10 网线，跳线，中心机房机柜设备规划部署，地板下连接线缆改造，打线，理线，机房整理。 | 项 | 1 |  |
| 二 | 办公自动化系统 |  |  |  |  |
| （一） | 信息资源建设 |  |  |  |  |
| 1 | 协同办公数据资源实施 |  |  |  |  |
| 1.1 | 组织机构、人员权限的梳理及配置 | 对房山区水务局组织机构详细情况和各科室、单位人员的管理权限进行资料收集、梳理、归档并做系统配置。 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 业务办公工作流程数据梳理及配置 | 根据房山区水务局组织机构及人员权限实际现状，梳理OA业务系统办公工作流程并做系统配置。 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 业务表单的梳理及配置 | 对房山区水务局日常办公工作中产生的各类业务表单进行详细梳理并做系统配置。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 电子化 | 目前办公工作中产生的大量数据资源均以纸质媒介为主，容易发生文件丢失以及内容错漏现象，需对各类数据资源进行电子化建设。 | 项 | 1 |  |
| （二） | 软件开发费用 |  |  |  |  |
| 1 | 协同办公系统登录端口 |  |  |  |  |
| 1.1 | 登录端口 | 开发统一登录端口，构建办公系统统一门户，可作为各个已建业务系统的统一入口，使工作人员在统一门户上集中处理所有工作事务，主要功能包括：登录验证、样式定制、个性定制、导航信息、信息展示、预警提示、业务办理、统计分析、超链接功能、门户模板管理、门户内容管理 | 项 | 1 |  |
| 2 | 系统集成 |  |  |  |  |
| 2.1 | ★ 水务普查 | 集成水务普查业务系统，包括水利设施GIS查询、基础信息查询与维护、水务综合信息统计等信息的综合展示 | 项 | 1 |  |
| 2.2 | ★ 房山水资源监测系统 | 集成房山水资源监测系统，包括对地下水、地表水、取水许可、供水工程信息、水影响评价等管理内容进行综合统计、展示、查询 | 项 | 1 |  |
| 3 | ★ 实施开发 |  |  |  |  |
| 3.1 | ★ 个人办公模块功能的实施开发 | 开发个人办公模块，具备电子邮件、消息管理、手机短信、工作日志、通讯录、个人文件柜等基础办公功能。 | 项 | 1 |  |
| 3.2 | ★ 公文管理模块功能的实施开发 | 开发公文管理模块，具备收文管理、发文管理等功能。 | 项 | 1 |  |
| 3.3 | ★ 事务审批模块功能的实施开发 | 开发事务审批模块，包括会议室管理、考勤管理、流程管理、日程管理等功能。 | 项 | 1 |  |
| 3.4 | ★ 资源管理模块功能的实施开发 | 开发资源管理模块，包括固定资产管理、车辆管理、办公用品管理等功能 | 项 | 1 |  |
| 3.5 | ★ 信息发布模块功能的实施开发 | 开发信息发布模块，支持信息公告通知、综合信息查询等功能。 | 项 | 1 |  |
| 3.6 | ★ 组织机构模块功能的实施开发 | 开发组织机构模块，对单位、组织、岗位、用户的具体信息进行整理、录入，对各个用户分别设置分配不同角色的权限设置，同时包含人事管理、招聘管理、培训管理、绩效考核、薪酬管理、人力资源设置、在线考试等功能。 | 项 | 1 |  |
| 3.7 | ★ 知识管理模块功能的实施开发 | 开发知识管理模块，支持公共文件柜功能，实现用户将规章制度等公共文档共享给全部用户。 | 项 | 1 |  |
| 3.8 | ★ 信息报送模块功能的实施开发 | 开发信息报送模块，对各类信息报送事务的流转情况进行梳理，设计开发具体的信息报送工作表单和工作流程。 | 项 | 1 |  |
| 3.9 | ★ 档案管理模块功能的实施开发 | 开发档案管理模块，支持档案管理功能，包含卷库管理、案卷管理、文件管理、案卷借阅、档案统计、档案销毁等常用功能。 | 项 | 1 |  |
| 3.10 | 系统管理模块功能的实施开发 | 开发系统管理模块，对管理权限进行分配设置，管理权限包括：领导、系统代码、系统参数、系统资源、系统提醒、桌面模块、应用管理、数据库、附件、定时任务、日志、印章、表单、自动编号、流程、接口、考勤、数据交换、信息发布、模板、系统模板、界面管理等功能。 | 项 | 1 |  |
| （三） | 产品购置 |  |  |  |  |
| 1 | 硬件 |  |  |  |  |
| 1.1 | 10寸手写屏 | 感应方式：电磁感应， 分辨率：5080 LPI， 触控笔：无线无源技术.2048级压感； 响应时间：8ms 兼容性：PC WINDOWS:WIN 7/8；Mac OS | 台 | 10 |  |
| 2 | 软件 |  |  |  |  |
| 2.1 | ★ 协同办公系统平台 | 政务协同办公平台 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | ★ AIP签章USBKey（PC） | 工作流表单网页手写签章组件支持web网页签章，用户在表单中，通过签章组件进行签章的操作，以保证网页表单数据的安全性，防篡改和可鉴别，提高了网页签章的权威性、规范性，符合电子签名法则 | 点 | 25 |  |
| 2.3 | ★ 网页签章控件 | 工作流表单网页手写签章组件支持web网页签章，用户在表单中，通过签章组件进行签章的操作，以保证网页表单数据的安全性，防篡改和可鉴别，提高了网页签章的权威性、规范性，符合电子签名法则 | 套 | 1 |  |
| 2.4 | ★ 移动签批组件（手写和盖章） | 手机签章组件与客户的智能手机硬件或号码信息捆绑，进行事务审批时可实现安全手写和盖章功能 | 套 | 1 |  |
| 2.5 | ★ USBkey | 标准 PKCS#11, MS CAPI，X.509 v3证书存储，SSL，IPSec/IKE 认证 符合 CE 和 FCC 标准 硬件算法 HMAC-MD5,TEA 芯片安全水平 安全加密数据存储 处理器 8比特 存储空间 8K/32K 接口类型 标准USB1.1设备，支持USB2.0接口 A型插头 数据存储年限≥10 年 擦写次数≥10 万次 | 个 | 50 |  |
| 2.6 | office文档组件 | 实现PC端的office文档在线编辑控件 | 套 | 1 |  |
| 2.7 | 通讯组件 | 通讯组件能够及时发送和接收消息、实现文件传送（支持发送离线文件）、发送图片和截图、支持群组通讯等功能 | 套 | 1 |  |
| 2.8 | 手机短信组件（短信网关方式） | 手机短信组件在协同办公软件中实现手机短信消息的发送和接收，可以对协同办公外部用户发送手机短信;可以设置定时发送手机短信;支持手机短信群发; | 套 | 1 |  |
| 2.9 | 短信通信费 | 每天会需要发送的短信数目为200条，每条短信按照0.085元的收费标准，一次性充值10000元，可持续使用约588天 | 项 | 1 |  |
| 三 | 无线网络覆盖系统 |  |  |  |  |
| 1 | ★ 室内AP | 智能天线2.4&5GHz双频接入点-FIT 3.电信级可靠性，FIT模式，内置智能矩阵天线，双频四流，支持802.11a/b/g/n Wave 2室内无线接入点，千兆电口≥1，Console口≥1，发射功率≤20dBm | 台 | 141 |  |
| 2 | AP供电交换机 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W,DC 740W),支持4个100/1000BASE-X SFP端口,支持4个GE Combo口,支持AC/DC | 台 | 10 |  |
| 3 | ★ 室外AP | 无线局域网室外型2.4/5GHz双频接入点 3.电信级可靠性，FIT模式，外置天线，4个天线接口，802.11a/b/g/n ，室外型双频大功率接入点，吞吐量≥1.16Gbps，千兆电口≥1，千兆SFP光口≥1，Console口≥1，≥27dBm | 套 | 10 |  |
| 4 | 室外AP供电模块 | 单端口大功率POE注入单元(含36W电源,千兆,推荐配套室外型设备使用) | 台 | 10 |  |
| 5 | 馈线 | 射频电缆-1.2m-(N50直公)-(C协同办公X-LMR240黑)-(N50直公) | 套 | 40 |  |
| 6 | 室外天线 | 11.5dBi@400~2500MHz/15dBi@5150~5850MHz，双频定向MIMO天线，NFemale x4，室外 | 个 | 10 |  |
| 7 | 安装组件 | 数据通信-802.11n无线局域网室外型2.4GHz单频接入点-FI | 台 | 10 |  |
| 8 | 抱杆 | 室外AP抱杆 防雷防水部署 | 套 | 10 |  |
| 9 | ★ 无线控制器模块 | 核心高性能无线控制业务板模块 3.数据通信802.11n无线局域网室外型2.4GHz单频接入 | 台 | 2 |  |
| 10 | AP授权license | 无线控制器license授权函-企业网专用 | 台 | 2 |  |
| 11 | 桥架 | 规格:200*100。材质:镀锌钢板 | m | 605.49 |  |
| 12 | 壁挂机柜 | 规格:9U(室外防水) | 台 | 3 |  |
| 13 | 室外多模光缆 | 多模十二芯光缆 | m | 799.12 |  |
| 14 | 网线 | 规格:六类双屏蔽网线商用版（0.58线芯）抗干扰千兆网线。敷设方式:管内敷设 | m | 10800 |  |
| 15 | 电源线 | 配线形式:管内。规格:RVV3×1.0 | m | 1000 |  |
| 16 | 配管 | 材质:扣押式薄壁镀锌钢管。规格:JDG25 | m | 1393.58 |  |
| 17 | 水晶头 | 规格:六类双屏蔽 | 个 | 294 |  |
| 18 | 打洞（孔） | 墙体开洞，规格:JDG25 | 个 | 60 |  |
| 19 | 天棚吊顶拆除及恢复 | 天棚吊顶拆除及恢复 | m2 | 42.14 |  |
| 20 | 检查口 | 规格:700*700 | 个 | 86 |  |
| 21 | 无线覆盖系统试运行 | 无线覆盖系统试运行 | 系统 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 注：货物名称标注★的为核心产品 |