昌平区教育综合事务中心教育系统促发展设备采购项目集采内电子设备及家具（家具采购）采购需求

| 序号 | 货物 名称 | 类型 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四门更衣柜（900*500*2000） | 钢制 | 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体钢板厚度≥0.8，活动搁板厚度≥1.0，所有金属部件表面经除油、除锈后，喷塑处理； 2、功能设置：薄边柜。上、下均为两个板门顺开，内设挂衣杆，门内设有镜子；拉手为折弯而成；门面设目录卡框、通风孔；底脚为围座式且设隐藏式金属可调下脚； 3、工艺要求:所有的金属边缘三折弯处理。 | 34 | 组 |
| 2 | 两门更衣柜（900*500*2000） | 钢制 | 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体钢板厚度≥0.8，活动搁板厚度≥1.0，所有金属部件表面经除油、除锈后，喷塑处理； 2、功能设置：为两个板门顺开，内设挂衣杆，门内设有镜子；拉手为折弯而成；门面设目录卡框、通风孔；底脚为围座式且设隐藏式金属可调下脚。 | 85 | 组 |
| 3 | 期刊架（900*500*2100） | 钢制 | 1、基材：采用0.8厚的一级冷轧钢板，所有的金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理； 2、功能设置：薄边柜。设有四块倾斜式活动展板（展藏两用），展板前端设有档沿；下脚设有金属调节脚； 3、五金件：展藏专用五金配件； 4、工艺要求：金属边缘三折弯处理。 | 26 | 组 |
| 4 | 五节柜（900*400*2050） | 钢制 | 1、基材：采用≥0.8厚的一级冷轧钢板，所有金属部件表面经除油、除锈后，喷塑处理； 2、功能设置：薄边柜。为五节板门对开，门面设目录卡框，门设有金属锁具、扣手一体锁具；每节两侧设有扣手；底脚为围座式且设隐藏式金属可调下脚； 3、工艺要求：所有的金属边缘三折弯处理。 | 54 | 组 |
| 5 | 折叠椅（低背） | 钢制 | 可折叠金属椅架，壁厚≥1.2，所有金属表面经除油、除锈后喷塑处理，设有尼龙脚垫；背半软包，座软包；外覆PU皮覆面，内衬为高回弹泡棉，座密度≥35Kg/m3，背密度≥25Kg/m3，回弹性≥40%。 | 90 | 个 |
| 6 | 茶水柜/矮柜（900*400*900） | 钢制 | 1、基材：采用≥0.8厚的一级冷轧钢板，所有金属部件表面经除油、除锈后，喷塑处理； 2、功能设置：柜面下:上为两个抽屉，屉下为两扇板门对开，内设一块活动搁板；底脚为围座式且设隐藏式金属可调下脚； 3、五金件：三节静音滑轨、锁具、阻尼铰链 4、工艺要求：所有的金属边缘三折弯处理。 | 6 | 组 |
| 7 | 三门更衣柜（900*500*2000） | 钢制 | 1、基材：采用一级冷轧钢板，柜体钢板厚度≥0.8，活动搁板厚度≥1.0，所有金属部件表面经除油、除锈后，喷塑处理； 2、功能设置：薄边柜。为三个板门顺开，内设挂衣杆，门内设有镜子；拉手为折弯而成；门面设目录卡框、通风孔；底脚为围座式且设隐藏式金属可调下脚。 | 76 | 组 |
| 8 | 书架（1800*550*2200） | 钢制 | 1、基材：采用一级冷轧钢板，架体钢管壁厚≥1.8，两侧挂板厚≥1.2，金属搁板厚≥1.0，金属护栏厚≥0.8；所有的金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理； 2、功能设置：每组设有四块搁板，搁板下设有加强筋；每层搁板中间设有隔离挡板；外侧设有两个标签框； 3、工艺要求：钢板边缘三折弯处理。 | 34 | 组 |
| 9 | 电脑桌(1400*700*760) | 钢制 | 1、基材：桌面采用ENF级三聚氰胺饰面刨花板，采用2厚PVC封边；其他部位采用1.0厚的一级冷轧钢板，所有的金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理； 2、功能设置：桌面上设有走线孔；两桌山落地（设有纵向加强筋），桌下一侧为固定的三屉柜（联动锁具），中间设有键盘架，另一侧上为抽屉，屉下主机箱格，后身板设有通风孔； 3、五金件：阻尼铰链、三节静音滑轨、锁具。 | 15 | 张 |
| 10 | 手动密集架（2700*550*2300） | 钢制 | 2700*550*2300（标准列，1主2副） 基材采用优质一级冷轧钢板。顶部有防尘板，底部列间有防鼠板挡条和上下防倾倒装置；列间接触面有缓冲；附带照明系统。每列外端侧板带有标签框。 | 9 | 组 |
| 11 | 茶水柜（900*420*900） | 木制 | 1、基材：采用ENF级人造板，≥6厚实木封边，上覆≥0.6厚一级胡桃木木皮双贴。 2、功能设置：柜面上设有三围挡沿，柜面下横向设两个抽屉，抽屉下为对开门，内设一块活动搁板； 3、油漆：采用水性漆，均衡涂饰，隐孔半亚光效果； 4、五金件：采用三节静音滑轨、阻尼铰链。 | 35 | 组 |
| 12 | 双门衣柜（900*600*2000） | 木制 | 基材：采用ENF级人造板，≥6厚实木封边，木材含水率8%-12%，上覆≥0.6厚一级胡桃木木皮双贴； 2、功能设置：通体对开板门，上、下各设一块搁板，搁板厚25，第一块搁板下设有纵向挂衣杆，门内设半身穿衣镜； 3、油漆：采用水性漆均衡涂饰，隐孔半哑光效果； 4、五金件：金属预埋连接件、阻尼铰链、锁具； 5、工艺要求：走线孔内圆及所有的隐蔽部位封闭处理。 | 35 | 组 |
| 13 | 书架（900*420*2000） | 木制 | 1、基材：采用ENF级人造板，≥6厚实木封边，木材含水率8%-12%，上覆≥0.6厚一级胡桃木木皮双贴； 2、功能设置：上部设有三块搁板，一层和三层中间设有隔板，下部为对开板门，内设有一块隔板。 3、油漆：采用水性漆均衡涂饰，隐孔半哑光效果； 4、五金件：金属预埋连接件、铰链。 | 52 | 张 |
| 14 | 靠背椅（常规、中背） | 木制 | 1、基材：采用一级楸木实木，榫卯结构，木材含水率8%-12%； 2、功能设置：椅座、背框内半软包。衬板采用E1级曲木多层胶合板厚度≥12，上覆高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥25kg/m3，回弹性≥45%，泡棉上覆有5厚蓬松棉，牛皮覆面，厚度≥1.5；下脚设有静音垫； 3、油漆：采用水性漆均衡涂饰，隐孔半哑光效果。 | 110 | 把 |
| 15 | 单人位沙发 | 木制 | 1、基材：内框架采用硬杂木实木，关键部位榫卯结构；木材含水率8%-12%；沙发底座衬板采用E1级曲木多层胶合板厚度≥12，后靠背采用尼龙绷带十字交叉打底，上覆高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性≥45%，泡棉上覆有5厚蓬松棉；一级牛皮覆面； 2、功能设置：实木沙发底座榫卯结构，木材含水量8%-12%；所有木质表面采用水性漆均衡涂饰，隐孔半亚光效果。 | 45 | 个 |
| 16 | 双人位沙发 | 木制 | 1、基材：内框架采用硬杂木实木，关键部位榫卯结构；木材含水率8%-12%；沙发底座衬板采用E1级曲木多层胶合板厚度≥12，后靠背采用尼龙绷带十字交叉打底，上覆高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性≥45%，泡棉上覆有5厚蓬松棉；一级牛皮覆面； 2、功能设置：实木沙发底座榫卯结构，木材含水量8%-12%；所有木质表面采用水性漆均衡涂饰，隐孔半亚光效果。 | 32 | 个 |
| 17 | 三人位沙发 | 木制 | 1、基材：内框架采用硬杂木实木，关键部位榫卯结构；木材含水率8%-12%；沙发底座衬板采用E1级曲木多层胶合板厚度≥12，后靠背采用尼龙绷带十字交叉打底，上覆高回弹PU泡棉，座密度≥35kg/m3，背密度≥30kg/m3，回弹性≥45%，泡棉上覆有5厚蓬松棉；一级牛皮覆面； 2、功能设置：实木沙发底座榫卯结构，木材含水量8%-12%；所有木质表面采用水性漆均衡涂饰，隐孔半亚光效果。 | 29 | 个 |
| 18 | 茶几（500*700*550） | 木制 | 1、基材：几面采用ENF级中密度纤维板,边缘采用6厚楸木实木封边，木材含水率8%-12%，外覆0.6厚胡桃木木木皮双贴；几架采用一级楸木实木，榫卯结构，木材含水率8%-12%； 2、功能设置：设有二层几面； 3、油漆：采用水性漆均衡涂饰，隐孔半哑光效果。 | 37 | 张 |
| 19 | 茶几（1200*600*450） | 木制 | 1、基材：几面采用ENF级中密度纤维板,边缘采用6厚楸木实木封边，木材含水率8%-12%，外覆0.6厚胡桃木木木皮双贴；几架采用一级楸木实木，榫卯结构，木材含水率8%-12%； 2、功能设置：设有二层几面； 3、油漆：采用水性漆均衡涂饰，隐孔半哑光效果。 | 32 | 张 |
| 20 | 期刊架（900*500*2100） | 木制 | 1、基材：采用ENF级人造板，≥6厚实木封边，上覆≥0.6厚一级胡桃木木皮双贴。 2、功能设置：设五层倾斜式活动展板，展藏两用；倾斜式展板前端设有挡沿；设有书架标签框； 3、油漆：采用水性漆均衡涂饰，隐孔半哑光效果。 4、五金件：采用专用连接件、锁具。 | 30 | 组 |
| 21 | 单门更衣柜（900*420*2000 | 木制 | 900*420*2000 采用E1级优质三聚氰胺饰面刨花板，优质环保材料封边。对开门，内有两块固定搁板,配挂衣杆。门内装半身镜。中隔板偏置。另一侧设搁板四块。优质五金配件及锁具。 | 16 | 组 |
| 22 | 双门衣柜（900*420*2000） | 木制 | 1、基材：采用ENF级人造板，≥6厚实木封边，木材含水率8%-12%，上覆≥0.6厚一级胡桃木木皮双贴； 2、功能设置：通体对开板门，上、下各设一块搁板，搁板厚25，第一块搁板下设有纵向挂衣杆，门内设半身穿衣镜； 3、油漆：采用水性漆均衡涂饰，隐孔半哑光效果； 4、五金件：金属预埋连接件、阻尼铰链、锁具； 5、工艺要求：走线孔内圆及所有的隐蔽部位封闭处理。 | 26 | 组 |

注：核心产品为：钢制两门更衣柜（900*500*2000）