采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市顺义区后沙峪社区卫生服务中心配置基本设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

- 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

▲1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

▲2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

▲3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

▲4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

▲三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量及质保期

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1-1 | 电子肠镜 | 1台 | 三年 |
|  | 1-2 | 电子胃镜 | 1台 |  |
| 02 | 2-1 | 非接触眼压仪 | 1台 |  |
|  | 2-2 | 裂隙灯 | 1台 |  |
|  | 2-3 | 视网膜荧光眼底造影机 | 1台 |  |
| 03 | 3-1 | 离心机 | 1台 |  |
|  | 3-2 | 生物安全柜 | 2台 |  |
|  | 3-3 | 微生物鉴定及药敏分析仪 | 1台 |  |
|  | 3-4 | 试剂冰箱 | 4台 |  |
|  | 3-5 | 抢救车 | 7台 |  |
|  | 3-6 | 便携式全科诊疗仪（电子血压计、电子眼底镜、电耳镜、耳温仪等） | 2套 |  |
|  | 3-7 | 抢救箱（体温计、血压计、听诊器、绷带、碘酒、棉签等器械） | 2套 |  |
|  | 3-8 | 血压计 | 3台 |  |
|  | 3-9 | 负压泵 | 1台 |  |
|  | 3-10 | 根管治疗设备 | 1台 |  |
|  | 3-11 | 诊查床 | 8台 |  |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后15日内

2.采购项目（标的）交付的地点：院方指定地点

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后1小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 货物运输符合的相关国际惯例，试剂、耗材运达所产生的费用由供应商负责。运输途中的货物破损及损失风险由供应商承担，供应商承担运费。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.  保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函

并加盖单位公章。

2. 须提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额6%的承诺函。并保证质量保证期结束后10年内所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

五、采购标的的验收标准

1. 供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

3. 供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 供应商需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。

对于技术规格中标注“▲”号或“#”号的技术参数，供应商须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于供应商提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由供应商承担。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

01包：消化科医疗设备

品目1-1：电子肠镜

1、高清电子肠镜 1、观察方向：0°（直视）2、视野角度：≥170°3、观察距离：2~100mm 4、弯曲角度：上：≥180°，下：≥180°，左：≥160°，右：≥160°5、先端部外径：≤12.0mm 6、弯曲部直径：≤12.0mm 7、钳道内径：≥3.8mm 8、工作长度：≥1330mm 9、全长：≤1650mm 10、硬度可调：有 11、精准传导：有 12、顺应弯曲：有 13、前射水：有 14、特殊光观察模式：≥3种光学染色模式。15、电子分光技术：可扩展电子分光技术，10种预设，预设可调。

2、内镜吊塔 1、可悬挂一台液晶监视器，并可调节监视器位置与方向。

3、医用监视器 1、分辨率：分辨率≥1920×1080；2、对角线尺寸：对角线≥611mm，≥26英寸 3、最大亮度：≥300cd/m2；

4、内窥镜注水装置 1、内镜专用注水装置：兼容主流品牌；2、流量可调：通过脚踏开关控制水流的泵入。

5、内窥镜二氧化碳注气装置 1、内镜专用注水装置：兼容主流品牌；2、可变气体流速：压力可调；3、更易被人体吸收：吸收速率比空气快150倍，残留气体可通过肺部迅速排出。

6、医学影像管理系统：1、计算机：CPU：Intel I3 十代及以上；内存：8G，硬盘：256G SSD，硬盘：1TB 硬盘，显示器：23.8英寸宽屏，操作系统：win10 ；2、配套：USB脚踏采集开关 ；高品质视频输入线 ；美迪康医学影像管理系统软件光盘 ，1年远程维护（或协助实现医学影像管理系统连入内网。）3、采集卡：支持：HD-SDI、DVI、HDMI等高清信号输入 4、可打印图文报告或纯文字报告；

7、免费提供整机三年质保。

品目1-2：电子胃镜

1套胃肠镜及工作站等设备，包括：

- 电子图像处理器

- 色彩调节：亮度，R（红）G（绿）B（蓝），红色色调，色度: ≥9档可调；

- 对比度：≥3档可调（-1至+1）

- 测光模式：平均测光；峰值测光；自动测光。

- 结构强调：SE 4级，DH -4至+9，DL -4至+9。

- 色彩强调：ON/OFF

- 图像放大：兼容内镜均可电子放大2倍，0.05级逐级放，20级。

- 特殊光模式：联动成像、蓝光成像、蓝光增亮。

- 电子分光技术：可扩展电子分光技术，10种预设，预设可调。

- 冻结模式：实时冻结， 有三种冻结模式可选。

- 快门速度：正常1/60-1/200，高1/100-1/400，高（放大镜）1/100-1/800。

- 切换按键：内镜按键（1-5），面板多功能键（1,2）。

- 其他功能：兼容内镜均可电子放大2倍，0.05级逐级放大共20级；画中画功能；双画面功能；网络功能。

- 远程控制：可远程控制打印机、录像机，输出触发信号控制外围设备。

- 14、兼容性：兼容多个系列内窥镜，可兼容高清电子胃、肠镜，高清治疗电子胃、肠镜，光学放大胃、肠镜。

(二）医用内窥镜用冷光源

1、照明光源：≥4色LED光源整合技术。

2、光源使用寿命：约≥14,000小时。

3、亮灯方式：切换调节器。

4、光源控制：LED自动能量控制。

5、光源冷却方式：强制空气冷却。

6、特殊光模式：联动成像、蓝光成像、蓝光增亮。

7、自动亮度调整方式：根据视频信号输出自动调整亮度（也可手动调整）。

8、透射照明：光照以最大亮度闪烁、从体外可查先端位置。

9、光照限制：限制最大光强，防止患者出血被光照凝结。

（三）高清液晶监视器

1、分辨率：分辨率≥1920×1080；

2、对角线尺寸：对角线≥611mm，27英寸；

3、最大亮度：≥300cd/m2。

（四）内镜专用台车

1、专用仪器车：结构紧凑，可以容纳电子内镜系统常用设备。

2、内镜支架：可升降支架，同时悬挂两条镜子。

3、摇臂设计：可悬挂一台液晶监视器，并可调节监视器位置与方向。

4、载重量：≥60kg。

（五）高清电子胃镜

1、观察方向：0°（直视）；

2、视野角度：≥140°；

3、观察距离：2~100mm；

4、弯曲角度：上：≥210°，下：≥90，左：≥100°，右：≥100°

5、先端部外径：≤9.2mm

6、弯部直径：≤9.3mm

7、钳道内径：≥2.8mm

8、有效长度：≥1100mm

9、全长：≤1400mm

*10、前射水：有；

- 特殊光观察模式：≥3种光学染色模式。

- 12、电子分光技术：可扩展电子分光技术，10种预设，预设可调。

- 高清电子胃镜 光学放大）

- 观察方向：0°（直视）

- 视野角度：正常：≥140°， 近距离：≤56°

- 观察距离：正常：3~100mm，近距离：1.5~2.5mm。

- 弯曲角度：上：≥210° ，下：≥90°，左：≥100°，右：≥100°

- 先端部外径：≤9.9mm

- 弯曲部直径：≤9.8mm

- 钳道内径：≥2.8mm

- 工作长度：≥1100mm

- 全长：≤1400mm

- 前射水：有

- 光学放大倍率：≥145倍光学放大

- 特殊光观察模式：≥3种光学染色模式。

- 13、电子分光技术：可扩展电子分光技术，10种预设，预设可调。

02包：眼科医疗设备

品目2-1：非接触眼压仪

1、测量眼压范围5-50mmHg

2、精确度0.1mmHG

3、触摸显示屏

4、非接触式测量

5、3年保修

品目2-2：裂隙灯

1、5级放大倍数

2、屈光补偿-5D-+5D

3、裂隙灯灯带宽度0-14mm连续变化

4、灯带长度1-14mm连续变化

5、LED光源

6、3年保修

品目2-3：视网膜荧光眼底造影机

1、具有/无赤光/无赤光/荧光素血管造影功能，

2、覆盖角度0-60°，

3、患者屈光度补偿-20D至+20D，

4、具有拼图功能

5、配备可移动式综合台，

6、保修3年

03包：检验科及全科医疗设备

品目3-1：离心机

1、最高转速5000r/min

2、最大相对离心力4745×g

3、最大容量4×100ml

4、转速精度±20r/min

5、电机变频无刷电机

6、定时范围1min~99min

7、整机噪音<55dB

8、电源AC220V

9、服务：整机免费质保三年。

品目3-2：生物安全柜

1、规格：双人A2型生物安全柜，外形尺寸1400×700×2200mm左右。

2、超高效过滤器ULPA，99.9995%@0.12µm ，洁净度等级10级 。高强度254nm紫外灯，可设置自动开启/关闭时间。

3、智能报警模式，异常状况全监控。

4、至少6mm防紫外钢化玻璃前窗，阻挡紫外线，防止爆裂。

5、万向脚轮，方便移动。

6、服务：整机免费质保三年。

品目3-3：微生物鉴定及药敏分析仪

1、装载量：60卡片载量。

2、尺寸：100×71×67cm，台式机。

3、可多台设备联机于同一台电脑。

4、重量：110kg。

5、用途：用于临床分离的细菌、真菌的鉴定和药敏试验；鉴定功能：仪器可鉴定超过500种细菌及真菌：革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、真菌、弯曲菌、嗜血杆菌及奈瑟氏菌、厌氧菌及棒状杆菌等；药敏测试范围和时间：可以完成革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌及肺炎链球菌的快速药敏试验(平均检测时间为6～8hour)鉴定平均检测时间为4小时。

6、鉴定药敏卡片：全封闭式附独立条形码测试卡，检测过程中无需额外加试剂；MIC检测范围：5~7个MIC浓度报告范围，覆盖CLSI、EUCAST的折点，满足临床根据PK/PD用药的需求可检测耐药机制：检测包括ESBL，CRE，MRSA，VRE，高水平氨基糖苷类耐药；诱导克林霉素耐药、头孢西丁耐药等多种耐药机制；检测并提示低水平产碳青霉烯酶的菌株。储存有超过 50,000 张MIC 分布图谱的专家系统，分析3,000种以上的耐药表型。

7、全面覆盖临床所需药物及国家耐药监测网技术要求中的必报药物。

8、具有质量控制模块。

9、全封闭检测系统，无气溶胶、飞沫溢出，减少污染。

10、配置：血培养仪、LIS电脑、不间断电源（UPS）、电脑桌椅、打印机、试剂储存冰箱、LIS联机。

11、服务：整机免费质保三年。

品目3-4：试剂冰箱

1、额定电压：AC220V

2、额定频率：50Hz

3、输入功率：360w

4、温湿度同步显示

5、噪 音：≤45dB(A)

6、有效容积：≥500L

7、温度范围：2～48℃（每度可调控）

8、智能控温系统

9、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。

10、精准温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。

11、整机质保3年

品目3-5：抢救车

1、用于复苏的手推车，用于存储和放置所有必要的工具，药品，医疗设备。

2、推车全套: 抽屉: 5个，可移动和铰链容器6个，带盖的桶-2个，带盖的罐子-2个，折叠式容器-1 pc，铰链托盘-1 pc，带电缆的插座。

3、该产品具有自我定向的车轮，制动器的存在。

4、产品尺寸 (长 * 宽 * 高)，毫米750 (+/-5) * 480 (+/-5) * 930 (+-/5)。

5、两盒尺寸类型1 (长 * 宽 * 高)，毫米680 (+/-5) * 440 (+/-5) * 115。(+-/5)。

6、两盒尺寸类型2 (长 * 宽 * 高)，毫米680 (+/-5) * 440 (+/-5) * 120。(+/-5)。

7、1个抽屉类型的尺寸3 (长 * 宽 * 高)，毫米680 (+/-5) * 440 (+/-5) * 205(+/- )。

8、桌面尺寸 (宽 * 长)，毫米450 (+/-5) * 470 (+/-5)。

9、容器尺寸 (长 * 宽 * 高)，毫米170 (+/-5) * 155 (+/-5) * 240 (+/-5)。

10、打开容器尺寸 (长 * 宽 * 高)，毫米460 (+/-5) * 320 (+/-5) * 150 (+/-5)。

11、医疗废物篮子的大小 (长 * 宽 * 高)，毫米130 (+/-5) * 125 (+/-5) * 190 (+/-5)。

12、输液架的高度毫米300 (+/-5) -740 (+/-5)。

13、带支架的悬挂搁板尺寸 (长 * 宽 * 高 (从和到)，毫米360 (+/-5) * 120 (+/-5) * 130 (+/5) -340 (+/-5)。

14、托盘尺寸 (长 * 宽 * 高)，毫米370 (+/-5) * 320 (+/-5) * 15(+/-5)。

15、侧面保护高度，毫米85 (+/-5)。

16、盒子之间的距离，1毫米。车轮直径，毫米80 (+ 5)。

17、对角制动器的存在。

18、产品材质: 铝、不锈钢、ABS、PU。

19、a净重: 42-45千克以内。

品目3-6：便携式全科诊疗仪（电子血压计、电子眼底镜、电耳镜、耳温仪等）

1、系统组成：直接检眼镜、医用放大镜、医用检查灯、电子血压计、额温计集成一体化桌面式设计，自带耗材储物槽，方便使用管理。

2、直接检眼镜

2.1、观察视场角8.3°可一次性观察整个眼底；

2.2、29种屈光度正(+1、+2、+3、+4、+5、+6、+7、+8、+9、+10、+12、+15、+20、+40)D,负(-1、-2、-3、-4、-5、-6、-7、-8、-9、-10、-15、-20、-25、-30、-35)D;

2.3、6种照明形式(小圆、中圆、半圆、大圆、网格、裂隙，

2.4、3种滤片：无赤滤片(绿色滤片)、钴蓝滤片(蓝色滤片)、偏光滤片

2.5、最大孔径照明角θ:7.1°;

2.6、色温3200K-3.1%:最大照度5740LX;

2.7、照明系统的照度应能从最大值调节到最大值的10%,输出照明光的显色指数应不少于85;

3、医用放大镜

3.1、光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，光源360*无影光环照明，配有鼓气囊插口；

3.2、放大透镜可放大2.39X,视窗放大透镜可左右移开，使器械可伸入耳道：

33、色温3218K,最大照度7389LX;

4.医用检查灯

4.1、光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，最大照度36195LX,色温3041K;

4.2、可与一次性压舌板配备使用，压舌板插入时应顺杨、无阻塞，压舌板插好后应稳固、无脱落。按压自动弹片，压舌板应能顺畅有力地自动弹出压舌板。

5、血压

5.1、采用脉搏波法测后法夜气燕双传感器机构设计，保证测量准确性

5.2、测量范围途力(0~270)mmHg [(0~36)kPa]

5.3、脉率数40次/分～180次分

5.4、测量准确度：≤±3mmHg(kPa)

5.5、脉率数≤±5%

5.6、存储容量：可存储100组制业数据

6.体温

6.1、测量方式：非接触式测量距离：3-5cm

6.2、测量范围：32.0℃-42.9℃

6.3、精准度：体温计在35.0℃～42.0℃的温度显示范围内，最大允许误差±0.2℃,低于35.0℃

或高于42.0℃,最大允许误差±0.3℃

6.4、记忆功能：可储存60组测量数据

6.5、工作条件： 16℃-35℃(60.8F-95.0F)相对湿度≤85%

6.6、运输、储存条件；-20℃-+55℃(-4F-131F)湿度≤93%

6.7、自动关机功能：小于60秒，系统将自动关机。

品目3-7：抢救箱（体温计、血压计、听诊器、绷带、碘酒、棉签等器械）

1、尺寸：14寸35cmX 19cmX22cm（不含包装）箱体材质304不锈钢，侧开。

2、配住：有肩带 净重：1.5kg

3、电子血压计：尺寸：103mm*80mm*129mm  产品净重：约250g（不含电池）加压方式：智能加压，电池：5号干电池4节

4、听诊器：双头听诊器  导管长度：约为50cm

5、绷带：3列*500CM

6、碘伏：60ml  一瓶

7、棉签：2包40支

8、体温计：水银体温计 1支

9、防水创可贴：5个 一包

品目3-8：血压计

1、适用于人体上臂部位的血压测量，测量范围：压力：0~299mmHg；脉拇数：40-180次/分

2、外形尺寸:宽179× 高211× 厚246mm

3、本体重量 约1600g（不含电池)

4、使用4节2号碱性千电池时约300次（在室温23°C，加压至 170mmHg(22.7kPa)电池寿命，臂周为25cm的系件下）约100 次（在室温15°C，加压至 210mmHg(28.OkPa)

臂周为17cm的条件下）

品目3-9：负压泵

1、最大同时满足6台椅位使用；

2、额定功率：2000W；

3、噪音≤65DB（A）；

4、负压值：-16Kpa；

5、最大流量：>1600L/min；

6、质保3年

品目3-10：根管治疗设备

1、无线手柄；

2、无线充电；

3、360°可旋转弯手机，

4、弯手机头部直径<10mm,高度<10mm；

5、扭矩范围：0.4Ncm—5.0Ncm（4mNm—50mNm）；

6、转速范围：100rpm—1200rpm；

7、马达手柄2个；

8、弯手机5个；

9、注油嘴3个；

10、充电底座1个；

11、电源适配器1个；

12质保3年；

二、热牙胶充填机：

1、无线电动；

2、直径<30mm；

3、5种可选工作温度：100℃、120℃、150℃、180℃、200℃；

4、可重复使用注胶针，0.35mm可预弯工作尖；

5、牙胶余量指示窗；

6、注胶针3套；

7、质保3年

品目3-11：诊查床

1、床面采用高级皮革制成，床面采用优质多层实木板，包裹优质环保皮，内材填充优质高密度泡棉， 硬软适中回弹性好，外形美观，舒适，颜色适中，缓解患者心里压力。

2、床体主架采用优质钢管焊接而成，床体坚固。

3、床腿装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。

4、底部配有杂物架与储藏柜。

5、床体表面涂装采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，表面静电喷塑材料具有完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉（附权威机构检测报告）；涂层表面光洁亮丽，不脱落，不生锈、防静电，附着力高，企业自有喷涂生产线设备。

6、采用机器人焊接，所焊出的焊缝基本上消除了焊缝的气孔，焊接质量稳定（机器人焊接比传统人工焊接使用寿命长三倍以上）。