招标文件

（第二册）

项目名称: 人民大学附属中学丰台学校和长辛店铁路学校

多媒体设备配置政府采购项目

项目编号：    FCZX-2018-A04

北京市丰台区政府采购中心

二〇一八年六月

# 目      录

- 投标邀请………………………………………………（3）

- 投标人须知资料表……………………………………（5）

- 合同特殊条款…………………………………………（7）

- 货物需求一览表及技术规格…………………………（9）

第一部分   货物需求一览表……………………………………（9）

第二部分   技术规格及要求……………………………………（9）

# 第五章    投 标 邀 请

北京市丰台区政府采购中心（招标采购单位）受北京市丰台区教育委员会的委托，对下述货物及服务进行国内公开招标。本次政府采购为非专门面向中小企业。现邀请合格的投标人前来投标。

1.项目编号：FCZX-2018-A04

2.招标货物名称和数量：（详见第八章货物需求一览表）

预算金额：第一包：7,750,180.58元人民币；

第二包：3,440,000.00元人民币。

3.领取招标文件时间和地点：

时间：2018年6月29日至2018年7月5日（节假日除外），

上午9：00至11：00；下午14：00至16：00（北京时间）

地点：北京市丰台区政府采购中心（北京西站南路168号901室）

4. 询标时间、地点：

时间：2018年7月9日 下午14：30（北京时间）

地点：北京市丰台区政府采购中心（北京西站南路168号103室[政府采购招标大厅]）

联 系 人 ： 梁彩隆

联系电话：010-83821803

5. 演示环境搭建时间和地点：

时间：2018年7月19日下午14:30至16:00（北京时间）

地点：北京教育学院丰台分院（丰台区太平桥西里43号）。

6. 投标时间：2018年7月20日上午9：00至9：30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

投标地点： 北京市丰台区政府采购中心（北京西站南路168号103室[政府采购招标大厅]）

7. 开标时间：2018年7月20日 上午9：30（北京时间）。

开标地点：北京市丰台区政府采购中心（北京西站南路168号103室[政府采购招标大厅]）

凡对本次招标提出询问或质疑的，请与北京市丰台区政府采购中心联系（1.技术方面的询问请以信函或传真的形式。2.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。

北京市丰台区政府采购中心（招标采购单位）

地　　址：北京西站南路168号901室

邮　　编：100073

电　　话：（010）63258022、（010）63258031

传　　真：（010）63258037

电子信箱：ftcgzx@126.com

联 系 人：贾合杰      殷占营

开户名（全称）：北京市丰台区政府采购中心

开户银行：工行北京幸福街支行

帐号： 0200004709200009794

第六章    投标人须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：北京市丰台区政府采购中心 地址：北京市丰台区政府采购中心（北京西站南路168号103室[政府采购招标大厅]） 电话：（010）63258022、（010）63258031、（010）63258037（传真） |
| 1.2.1 | 本项目不接受联合体投标 |
| 11.1 | 投标保证金: 第一包：150,000.00元人民币； 第二包：66,000.00元人民币。 投标保证金的形式：支票、汇票 |
| 12.1 | 投标有效期：90天 |
| 13.1 | 投标文件：正本：一份 副本：六份 |
| 21.3 | 1、评标方法：综合评分法，具体评标原则：满分100分。详细评分细则见招标文件第二册第八章。 2、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（*%）×100 |
| 23.1 | 1、中标候选人：评出第一、第二预中标供应商（适用） 2、中标候选供应商的确认原则及标准：按评审后得分由高到低顺序排列。总得分最高的投标人为中标候选供应商，次之作为中标备选供应商。得分相同时，按投标报价由低向高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 |
| 28.1 | 中标人在签订合同后3个工作日内，按招标文件中提供的履约保证金保函格式或买方可以接受的其他形式向买方提交合同总价5％（不超过10％）的履约保证金。 |
| 8.1_7 7-1 | 法人营业执照副本复印件（须在有效期内并加盖本单位公章）。 |
| 8.1_7 7-3 | 投标人的资信证明：会计师事务所出具的2017年度财务审计报告复印件（须加盖投标人公章）或银行出具的资信证明。 说明： 1、银行资信证明中，如注有复印、涂改无效等字样的，投标人提供其复印件的无效。 2、银行资信证明是有效复印件的须加盖本单位公章。 |
| 8.1_7 7-4 | 须提供有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标人须提供2018年1、2、3月连续缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件，须加盖本单位公章）。 |
| 8.1_7 7-7-1 | 须提供依法缴纳税收的完税证明（投标人为法人的，须提供参加本次政府采购项目开标日前半年内任意月份的企业纳税有效凭据复印件并加盖投标人公章；投标人为其他组织和自然人的，须提供参加本次政府采购项目开标日前半年内任意月份的纳税有效凭据复印件并加盖投标人公章；依法免税的投标人，应提供证明其依法免税的相应证明文件）。 |
| 8.1_7 7-7-2 | 投标人提供触控一体机、推拉式复合黑板、实物展台产品彩页和所投产品均为原厂正品的承诺函。 |
| 8.1_7 7-7-3 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）规定，触控一体机产品型号须在《节能产品政府采购清单》第二十三期中。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |
| 10.7 | 北京市丰台区政府采购中心不收取中标服务费。 |
| 10.8 | 本项目所涉及的货物、运输、安装、调试、验收、培训、集成、备品和工具、售后服务、税款、测试、质检、行政许可及相关证书等费用均包含在投标报价中。 |
| 13.5 | 本《招标文件》中所要求的“单位公章”是指投标人的“行政公章”，其他加盖“合同专用章、投标专用章”等非行政公章的投标文件无效。 |
| 14.1 | 投标时： 1、《投标文件》密封袋内装投标文件正本一份、副本六份，并在密封袋上标明“投标文件”字样，封口处加盖单位公章。 2、《投标一览表》密封袋内装投标一览表正本二份，并在密封袋上标明“投标一览表”字样，封口处加盖单位公章。单独密封的《投标一览表》正本的内容须与投标文件正本中的《投标一览表》完全一致，须授权代表或法定代表人签字(须用规定用笔)并加盖投标人单位公章的原件。单独递交会务组，用于唱标。 |
| 14.7 | 送达投标文件时必须出示投标人本人身份证原件，非法定代表人投标的还须提供《法定代表人授权委托书》，否则采购中心有权拒绝其投标。 |
| 17.5 | 开标时对《投标一览表》进行唱标。《投标一览表》中如果存在未签字、未加盖投标人公章、未有投标报价、复印件等情况，作无效投标处理。 |
| 24.4 | 采购中心于开标后五个工作日内将在《中国政府采购网》、《北京市政府采购网》上发布中标结果信息。 |
| 25.3 | 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |
| 29 | 供应商须当面递交质疑书原件，并出示本人的身份证原件。非法定代表人递交时，须提供法定代表人授权委托书原件。 |

第七章　合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

- 定义

1.5 买方：本合同买方系指：北京市丰台区教育委员会

1.6 卖方：本合同卖方系指：中标供应商。

1.7 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。

6、交货方式

6.1　本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

8、 付款条件：全部货物安装验收合格后由采购人自行支付全部合同价款。

9、 技术资料：提供国家要求、企业承诺、买方要求的所有相关技术资料。

10、质量保证：

10.3    卖方在收到通知后2天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4    如果卖方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.5    合同项目下货物和安装工程的质量保证期为货物和安装工程通过最终验收起 36 个月。

- 检验和验收：国家有关规定、标准，和基于本次招标所签订的合同，作为货物和安装工程验收的主要依据。由买方人员进行验收，对供应商所提供的货物和安装工程进行现场验收。

11.2    货物运抵现场后，买方应在10日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

- 索赔：

12.3	索赔通知期限：15天。

15、	不可抗力：

15.2	不可抗力通知送达时间：事故发生后15天内。

25、  履约保证金：

卖方在签订合同后3个工作日内，按约定的方式向买方提交合同总价5％（不超过10％）的履约保证金

履约保证金期限：自货物验收合格后12个月，若卖方无违约行为，买方在七个工作日内一次性无息退还。

# 第八章    货物需求一览表及技术规格

## 第一部分    货物需求一览表

一、项目编号：FCZX-2018-A04

二、项目名称：人民大学附属中学丰台学校和长辛店铁路学校多媒体设备配置

政府采购项目

三、货物名称及数量：

第一包：人民大学附属中学丰台学校多媒体设备配置

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触控一体机 | 115 | 台 | 核心产品 |
| 2 | 推拉式组合黑板 | 94 | 块 |  |
| 3 | 多媒体讲桌 | 58 | 台 |  |
| 4 | 有源音箱 | 95 | 套 |  |
| 5 | 壁挂实物展台 | 56 | 台 |  |
| 6 | 高清实物展台 | 12 | 台 |  |
| 7 | 触屏连接扩展模块 | 37 | 个 |  |
| 8 | 教学无线传屏 | 20 | 个 |  |
| 9 | 可移动支架 | 20 | 套 |  |
| 10 | 安装调试 | 95 | 套 |  |

第二包：长辛店铁路学校多媒体设备配置

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触控一体机 | 51 | 台 | 核心产品 |
| 2 | 推拉式组合黑板 | 41 | 块 |  |
| 3 | 多媒体讲桌 | 25 | 台 |  |
| 4 | 有源音箱 | 41 | 套 |  |
| 5 | 壁挂实物展台 | 24 | 台 |  |
| 6 | 高清实物展台 | 5 | 台 |  |
| 7 | 触屏连接扩展模块 | 16 | 个 |  |
| 8 | 教学无线传屏 | 10 | 个 |  |
| 9 | 可移动支架 | 10 | 套 |  |
| 10 | 安装调试 | 41 | 套 |  |

## 第二部分    技术规格及要求

一、项目编号： FCZX-2018-A04

二、货物名称： 多媒体设备

三、货物用途： 教育教学

四、供货和完工周期要求：合同签订后 15 日历日内完成全部货物的安装调试及验收。

五、供货地点：买方指定地点。

六、项目概况：

依据《北京市中小学办学标准》、《丰台区行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准》以及《丰台区教育系统办学条件设备配备标准（试行）》（丰教发〔2014〕46号）的要求，根据人民大学附属中学丰台学校和长辛店铁路学校2所新接收学校的多媒体设备实际需求，完成多媒体设备的配置。

七、货物主要技术规格及要求

第一包：人民大学附属中学丰台学校多媒体设备配置

| 序号 | 货物名称 | 规格和参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触控一体机 | 1、定位技术：红外触摸技术，≥8点触控（提供权威部门包含此项的检测报告），支持两点缩放、旋转图片等；反应时间：首点≤10ms，连续点≤5ms；书写延迟时≤85ms； *2、对角线尺寸：≥86英寸； 3、液晶屏材质：工业A规屏幕（提供权威部门包含此项的检测报告或证明材料），书写面材质≥4mm高防爆钢化玻璃，防划、防撞、防眩光，透光率不低于88%(提供权威部门包含此项的检测报告)，物理分辨率：3840*2160，显示性能满足FHD高清点对点要求、显示比例：16:9； 4、音频输出功率：≥10W×2(L、R)； 5、最大可视角度：≥170度； 6、输入接口：包括但不限于VGA、AV、YPbPr、HDMI、TV RF以及RJ45（主机Android和集成电脑共享）； 7、前置面板按键，前置≥3个USB接口且均可在Windows及Android系统下识别读取使用； 8、支持在任意通道下调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日、节拍器等小工具； 9、支持通道名称自定义功能； 10、具有通过触摸和物理按键进行密码锁屏功能，支持U盘锁屏功能； 11、远程控制：基于IP协议的远程开关机、操作系统安装、状态监控、数据统计、任意通道信息发布等集中管理功能； 12、内置集成电脑:采用模块化的插拔方案（无接线），处理器与酷睿i5-6400 性能相当或优于 、内存≥ 4GB、 硬盘≥ SSD256GB、独立显卡≥2G、USB接口≥2个USB 3.0、具有DP、HDMI输出接口、802.11ac无线网卡；正版WIN操作系统；PC模块平均无故障时间≥8万小时； 13、支持对内置电脑（主板、硬盘和内存等）、触摸框、光感系统等进行统一自检； 14、配套互动教学软件： （1）、互动教学软件著作权人需与触控一体机制造商一致。 （2）、支持个人账号，支持课件云同步和云存储,支持课堂互动反馈； （3）、备课时可实现：文本框，多媒体导入，艺术字，图形绘制，图形编辑，触发动画，路径动画，图片裁切，快速抠图，蒙层工具，多媒体打点，音频播放，课堂互动游戏，智能选词填空，数学公式编辑器，数学函数图像绘制，几何工具，化学方程式编辑器，思维导图等功能； （4）、授课时可实现：多点书写，手势擦除，页面预览，放大镜，板中板，汉字工具，拼音工具，英汉字典，美术画板，星球模型（二维、三维）等功能，支持PPT播放页面预览和页面跳转； （5）、具有展台功能菜单，可实时采集实物展示台动态画面信号，可进行截图，画面缩放、旋转、批注等功能； （6）、投屏功能：支持同一网段下的多个手机与电脑的屏幕画面同时投屏到触摸屏进行显示； （7）、支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能； （8）、支持自定义评价类型并形成报表，统计分析报表可导出excel文件； （9）、支持屏幕录制功能，支持将屏幕中显示的课件、音频等内容同步录制，方便制作教学视频； （10）、资源库：具有与现行小学/中学教学大纲相配套的资源库； （11）、具备脱机使用备课功能，且所有软件功能需在同一软件平台上实现，软件开放，质保期内免费升级,终身维护； *提供整机符合3C标准认证证书 提供互动教学软件著作权证书 提供设备及软件功能演示 | 115 | 台 |
| 2 | 推拉式组合黑板 | 左右推拉结构:外框和轨道一体化设计、滑轮组一体化、自行纠正的滑动方式。 规格：外径420×135cm，可以安装75-86英寸触控一体机。 标准：符合GB28231-2011（书写板安全卫生要求）。 书写面材质：采用优质珐琅板面，厚度≥0.3mm，颜色为墨绿色。 背板材料：优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm；一次成型。 内芯材料：采用高密度聚苯乙烯板，厚度≥15mm，保证板面的挺度，不变形；书写时，板面不颤动。 胶粘剂：采用黑板专用环保双组份聚氨酯胶水胶粘剂，甲醛释放量符合GB21027-2007中3.3“要求其中甲醛释放量≤0.5g/kg” 边框材料：高级亚光香槟色铝合金，壁厚≥1.0mm；外边框表面宽度≥50mm，离墙厚度满足触控一体机安装后的离墙距离，内板边框表面≥30mm，厚度≥20mm，连接要求可靠牢固，接缝平整、光滑； 安装方式：支持触控一体机偏左/偏右安装方式，书写板边框内部两侧必须安装橡胶缓冲块，有活动的复合黑板可完全遮挡、保护触控一体机；活动黑板保护触控一体机后可锁定位置；可直接拆除进行维护,无需复合黑板的整体拆除,黑板边框根据触控一体机尺寸预留固定位置方便触控一体机的安装和固定； 黑板橡胶刷：采用优质橡胶刷安置在移动黑板下方两侧； 粉笔灰盒：方便粉笔灰尘的清洁安置在黑板边框两侧下方存储黑板橡胶刷清扫的粉笔末，可拆卸清洁；黑板滑轮包角材料：抗疲劳ABS工程塑料，模具成型； | 94 | 块 |
| 3 | 多媒体讲桌 | 外形可参照下图定制,规格：900*660*920,采用1.5mm优质冷轧钢板，全封闭式，有通风口，有锁具且防盗。 结构：“T”字形结构精巧美观，上下分体式设计方便运输和搬运，安装简洁。上部900*660*330，下部600*550*590。底座高度可根据现场情况定制。 钢木结合，桌面采用生态板安全环保无污染，LOGO装饰板及扶手采用中密度板喷漆高档美观实用。 人性化设计无棱角，防止碰伤。 桌插：桌面隐藏式集成化模块，含一个三相插座，2个六类网口模块，1个VGA接口，1个HDMI高清接口，1个USB3.0接口以及RLV音频接口。 定制地台150MM | 58 | 台 |
| 4 | 有源音箱 | 1、参考尺寸： 1200*80*100（mm），适合安装教室黑板上檐。 2、独立2路倒相式音箱，宽音域，高保真。内置DSP处理立体声D类功放。 3、高品质蓝牙接收功能，方便移动设备通过蓝牙播放。 4、1路立体声AUX输入接口，具有独立音量控制。 5、配置数字无线话筒模块接入。 6、具有RS485串口，可连接控制面板或中控设备控制音箱音量等。 7、额定功率：30W*2 8、频率响应：90-20000Hz 9、最大声压：97dB | 95 | 套 |
| 5 | 壁挂实物展台 | 1、总像素：≥3264*2448 (1/3.2英寸CMOS感光镜头) 800万像素 2、输出帧率：2048*1536、2592*1944、3264*2448≥15帧/秒、720P、1080P≥25帧/秒 3、输出视频格式：MJPG、YUV2 4、连接方式：通过USB3.0 连接，实现图像输出、软件互动及供电 4、照明灯：LED照明灯补光 5、拍摄面积：≥A4拍摄幅面 6、驱动接口： WIN7以上系统下免安装驱动程序 7、图像旋转：90度增量（顺时针/逆时针） 8、对焦方式：自动 9、色彩平衡：自动 10、功能：支持触屏教学互动软件直接调用实时画面基本书写、绘制、图片批注、批注内容可同步缩放、屏幕截图、图像旋转和画面定格等 11、安装方式：箱体壁挂式安装，内置机箱锁安全防盗。 提供设备及软件功能演示 | 56 | 台 |
| 6 | 高清实物展台 | 1、总像素：≥ 2144*1588 (1/3英寸专业CMOS感光镜头) 340万像素，解析度(H/V)：≥800TV线，输出帧率：≥30帧/秒， 2、输出视频格式：支持 1080p/720p/SXGA/WXGA/XGA， 3、视频输出端口：支持HDMI,VGA,USB,Video端口， 4、光学变焦：≥12倍，数字变焦：≥8倍， 5、光学镜头：广角变焦光学镜头,可近距离拍摄， 6、拍摄区域：大于A3幅面， 7、照明光源：LED， 8、显微镜套：支持与显微镜连接使用，自动对焦：支持， 9、设计：支持随意固定在理想的位置观察立体物体、回转式支臂转动角度≥300度、镜头臂转动角度≥180度、镜头转动角度≥180度 10、教学支持功能：支持与其他品牌电子白板/液晶触摸屏的互动使用，幻灯片播放功能，图像旋转，图像冻结，视频录制，局部隐藏(答案覆盖)，马赛克，局部强调,同屏对比，正负片,画中画彩色/黑白切换，荧光笔，视频及照片的储存/播放，预存设置，亮度调节等。 提供设备及软件功能演示 | 12 | 台 |
| 7 | 触屏连接扩展模块 | 桌面嵌入式集成化模块，含一个三相电源插座，2个六类网口模块，1个VGA接口，1个HDMI高清接口，1个USB3.0接口以及RLV音频接口。 | 37 | 个 |
| 8 | 教学无线传屏 | 1、USB接口，支持影视音同时传屏，传输分辨率 ≥1920*1080 传输速率≥15fps 传输延时 ≤150ms； 2、可实现外部电脑音视频高清信号无线传输到显示终端上，支持无线触摸信号回传。 3、支持多种操作系统，如：Win7/Win8/Win10/MacOS。 4、支持同时≥4个传屏发射端对应一个接收端，当多个无线传屏的发射端都处于就绪状态时，可切换传输不同外部电脑的画面。 提供设备及软件功能演示 | 20 | 个 |
| 9 | 可移动支架 | 触控一体机立式支架（带制动脚轮可移动，高度可调，安全稳定，适合人机交互），可用于70英寸-100英寸触控一体机，可根据学校要求定制。 | 20 | 套 |
| 10 | 安装调试 | 包括触控一体机壁挂支架，整合闭路电视、VGA、HDMI、音视频等信号所需配套线材、插座、辅料等。 | 95 | 套 |

第二包：长辛店铁路学校多媒体设备配置

| 序号 | 货物名称 | 规格和参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触控一体机 | 1、定位技术：红外触摸技术，≥8点触控（提供权威部门包含此项的检测报告），支持两点缩放、旋转图片等；反应时间：首点≤10ms，连续点≤5ms；书写延迟时≤85ms； *2、对角线尺寸：≥86英寸； 3、液晶屏材质：工业A规屏幕（提供权威部门包含此项的检测报告或证明材料），书写面材质≥4mm高防爆钢化玻璃，防划、防撞、防眩光，透光率不低于88%(提供权威部门包含此项的检测报告)，物理分辨率：3840*2160，显示性能满足FHD高清点对点要求、显示比例：16:9； 4、音频输出功率：≥10W×2(L、R)； 5、最大可视角度：≥170度； 6、输入接口：包括但不限于VGA、AV、YPbPr、HDMI、TV RF以及RJ45（主机Android和集成电脑共享）； 7、前置面板按键，前置≥3个USB接口且均可在Windows及Android系统下识别读取使用； 8、支持在任意通道下调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日、节拍器等小工具； 9、支持通道名称自定义功能； 10、具有通过触摸和物理按键进行密码锁屏功能，支持U盘锁屏功能； 11、远程控制：基于IP协议的远程开关机、操作系统安装、状态监控、数据统计、任意通道信息发布等集中管理功能； 12、内置集成电脑:采用模块化的插拔方案（无接线），处理器与酷睿i5-6400 性能相当或优于 、内存≥ 4GB、 硬盘≥ SSD256GB、独立显卡≥2G、USB接口≥2个USB 3.0、具有DP、HDMI输出接口、802.11ac无线网卡；正版WIN操作系统；PC模块平均无故障时间≥8万小时； 13、支持对内置电脑（主板、硬盘和内存等）、触摸框、光感系统等进行统一自检； 14、配套互动教学软件： （1）、互动教学软件著作权人需与触控一体机制造商一致。 （2）、支持个人账号，支持课件云同步和云存储,支持课堂互动反馈； （3）、备课时可实现：文本框，多媒体导入，艺术字，图形绘制，图形编辑，触发动画，路径动画，图片裁切，快速抠图，蒙层工具，多媒体打点，音频播放，课堂互动游戏，智能选词填空，数学公式编辑器，数学函数图像绘制，几何工具，化学方程式编辑器，思维导图等功能； （4）、授课时可实现：多点书写，手势擦除，页面预览，放大镜，板中板，汉字工具，拼音工具，英汉字典，美术画板，星球模型（二维、三维）等功能，支持PPT播放页面预览和页面跳转； （5）、具有展台功能菜单，可实时采集实物展示台动态画面信号，可进行截图，画面缩放、旋转、批注等功能； （6）、投屏功能：支持同一网段下的多个手机与电脑的屏幕画面同时投屏到触摸屏进行显示； （7）、支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能； （8）、支持自定义评价类型并形成报表，统计分析报表可导出excel文件； （9）、支持屏幕录制功能，支持将屏幕中显示的课件、音频等内容同步录制，方便制作教学视频； （10）、资源库：具有与现行小学/中学教学大纲相配套的资源库； （11）、具备脱机使用备课功能，且所有软件功能需在同一软件平台上实现，软件开放，质保期内免费升级,终身维护； *提供整机符合3C标准认证证书 提供互动教学软件著作权证书 提供设备及软件功能演示 | 51 | 台 |
| 2 | 推拉式组合黑板 | 左右推拉结构:外框和轨道一体化设计、滑轮组一体化、自行纠正的滑动方式。 规格：外径420×135cm，可以安装75-86英寸触控一体机。 标准：符合GB28231-2011（书写板安全卫生要求）。 书写面材质：采用优质珐琅板面，厚度≥0.3mm，颜色为墨绿色。 背板材料：优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm；一次成型。 内芯材料：采用高密度聚苯乙烯板，厚度≥15mm，保证板面的挺度，不变形；书写时，板面不颤动。 胶粘剂：采用黑板专用环保双组份聚氨酯胶水胶粘剂，甲醛释放量符合GB21027-2007中3.3“要求其中甲醛释放量≤0.5g/kg” 边框材料：高级亚光香槟色铝合金，壁厚≥1.0mm；外边框表面宽度≥50mm，离墙厚度满足触控一体机安装后的离墙距离，内板边框表面≥30mm，厚度≥20mm，连接要求可靠牢固，接缝平整、光滑； 安装方式：支持触控一体机偏左/偏右安装方式，书写板边框内部两侧必须安装橡胶缓冲块，有活动的复合黑板可完全遮挡、保护触控一体机；活动黑板保护触控一体机后可锁定位置；可直接拆除进行维护,无需复合黑板的整体拆除,黑板边框根据触控一体机尺寸预留固定位置方便触控一体机的安装和固定； 黑板橡胶刷：采用优质橡胶刷安置在移动黑板下方两侧； 粉笔灰盒：方便粉笔灰尘的清洁安置在黑板边框两侧下方存储黑板橡胶刷清扫的粉笔末，可拆卸清洁；黑板滑轮包角材料：抗疲劳ABS工程塑料，模具成型； | 41 | 块 |
| 3 | 多媒体讲桌 | 外形可参照下图定制,规格：900*660*920,采用1.5mm优质冷轧钢板，全封闭式，有通风口，有锁具且防盗。 结构：“T”字形结构精巧美观，上下分体式设计方便运输和搬运，安装简洁。上部900*660*330，下部600*550*590。底座高度可根据现场情况定制。 钢木结合，桌面采用生态板安全环保无污染，LOGO装饰板及扶手采用中密度板喷漆高档美观实用。 人性化设计无棱角，防止碰伤。 桌插：桌面隐藏式集成化模块，含一个三相插座，2个六类网口模块，1个VGA接口，1个HDMI高清接口，1个USB3.0接口以及RLV音频接口。 定制地台150MM | 25 | 台 |
| 4 | 有源音箱 | 1、参考尺寸： 1200*80*100（mm），适合安装教室黑板上檐。 2、独立2路倒相式音箱，宽音域，高保真。内置DSP处理立体声D类功放。 3、高品质蓝牙接收功能，方便移动设备通过蓝牙播放。 4、1路立体声AUX输入接口，具有独立音量控制。 5、配置数字无线话筒模块接入。 6、具有RS485串口，可连接控制面板或中控设备控制音箱音量等。 7、额定功率：30W*2 8、频率响应：90-20000Hz 9、最大声压：97dB | 41 | 套 |
| 5 | 壁挂实物展台 | 1、总像素：≥3264*2448 (1/3.2英寸CMOS感光镜头) 800万像素 2、输出帧率：2048*1536、2592*1944、3264*2448≥15帧/秒、720P、1080P≥25帧/秒 3、输出视频格式：MJPG、YUV2 4、连接方式：通过USB3.0 连接，实现图像输出、软件互动及供电 4、照明灯：LED照明灯补光 5、拍摄面积：≥A4拍摄幅面 6、驱动接口： WIN7以上系统下免安装驱动程序 7、图像旋转：90度增量（顺时针/逆时针） 8、对焦方式：自动 9、色彩平衡：自动 10、功能：支持触屏教学互动软件直接调用实时画面基本书写、绘制、图片批注、批注内容可同步缩放、屏幕截图、图像旋转和画面定格等 11、安装方式：箱体壁挂式安装，内置机箱锁安全防盗。 提供设备及软件功能演示 | 24 | 台 |
| 6 | 高清实物展台 | 1、总像素：≥ 2144*1588 (1/3英寸专业CMOS感光镜头) 340万像素，解析度(H/V)：≥800TV线，输出帧率：≥30帧/秒， 2、输出视频格式：支持 1080p/720p/SXGA/WXGA/XGA， 3、视频输出端口：支持HDMI,VGA,USB,Video端口， 4、光学变焦：≥12倍，数字变焦：≥8倍， 5、光学镜头：广角变焦光学镜头,可近距离拍摄， 6、拍摄区域：大于A3幅面， 7、照明光源：LED， 8、显微镜套：支持与显微镜连接使用，自动对焦：支持， 9、设计：支持随意固定在理想的位置观察立体物体、回转式支臂转动角度≥300度、镜头臂转动角度≥180度、镜头转动角度≥180度 10、教学支持功能：支持与其他品牌电子白板/液晶触摸屏的互动使用，幻灯片播放功能，图像旋转，图像冻结，视频录制，局部隐藏(答案覆盖)，马赛克，局部强调,同屏对比，正负片,画中画彩色/黑白切换，荧光笔，视频及照片的储存/播放，预存设置，亮度调节等。 提供设备及软件功能演示 | 5 | 台 |
| 7 | 触屏连接扩展模块 | 桌面嵌入式集成化模块，含一个三相电源插座，2个六类网口模块，1个VGA接口，1个HDMI高清接口，1个USB3.0接口以及RLV音频接口。 | 16 | 个 |
| 8 | 教学无线传屏 | 1、USB接口，支持影视音同时传屏，传输分辨率 ≥1920*1080 传输速率≥15fps 传输延时 ≤150ms； 2、可实现外部电脑音视频高清信号无线传输到显示终端上，支持无线触摸信号回传。 3、支持多种操作系统，如：Win7/Win8/Win10/MacOS。 4、支持同时≥4个传屏发射端对应一个接收端，当多个无线传屏的发射端都处于就绪状态时，可切换传输不同外部电脑的画面。 提供设备及软件功能演示 | 10 | 个 |
| 9 | 可移动支架 | 触控一体机立式支架（带制动脚轮可移动，高度可调，安全稳定，适合人机交互），可用于70英寸-100英寸触控一体机，可根据学校要求定制。 | 10 | 套 |
| 10 | 安装调试 | 包括触控一体机壁挂支架，整合闭路电视、VGA、HDMI、音视频等信号所需配套线材、插座、辅料等。 | 41 | 套 |

重要说明：

1）凡打“*”号的条款为实质性响应条款，如投标人的《投标文件》中不满足任何一项实质性条款，为不实质性响应《招标文件》，其《投标文件》将被作为无效投标处理。

2）检测报告、证书等材料，如提供复印件需加盖投标商公章。

3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4）未中标供应商于2018年7月21日上午9:00（北京时间）取走各自的演示设备。

八、售后服务、保修及其他

1）提供三年免费上门服务和三年免费质保服务。

2）质保期内提供7×24小时电话服务支持，1小时响应，2小时到达现场，48小时内无法修复提供备机。

九、评标标准和方法：投标人履约能力17分,投标产品质量及技术40分,售后服务13分,价格30分。

十、验收标准及方法：

国家有关规定、标准，和基于本次招标所签订的合同，均作为货物验收的主要依据。中标方如供货产品与投标文件技术规格和软件功能不一致，导致不予验收或验收不合格，造成的一切损失由中标方承担。

项目验收前，须满足以下条件：

- 中标方须提供触控一体机、实物展台制造厂家针对本项目的货物证明函以及售后服务承诺函；

- 中标方须提供技术规格中所要求的检测报告证明原件或复印件加盖制造厂家公章；

- 中标方须提供详细的安全施工组织计划和人员调度安排计划；

- 中标方须按照买方要求完成货物送达签收以及实物调拨等相关工作。

评标标准和方法

依据《政府采购法》和有关规定制定本评标方法。评标方法：综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商。

中小企业参加政府采购活动需提供《中小企业声明函》、残疾人企业参加政府采购活动需提供《残疾人福利性单位声明函》、监狱和戒毒企业参加政府采购活动需提供《监狱和戒毒企业证明》，价格扣除标准按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》执行。本次招标对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

中小企业、残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业的价格扣除政策不得重复享受。

| 细则分类 | 细则内容 | 细则说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人履约能力17分 | 企业财务 | 以2017年度财务审计报告为评价依据， 好2分，良好1分，一般0分。 | 2 |
|  | 项目实施方案 | 投标人需提供货物交付能力和货源保障相关材料，以及针对本项目的施工集成人员和组织安排。 整体方案完善 6-8分 整体方案一般 4-5分 整体方案差 0-3分 | 8 |
|  | 2015年至今相关业绩 | 以中标通知书和加盖双方公章的合同复印件为评价依据，相关业绩每个加1分，最高不超过5分。 | 5 |
|  | 对招标文件的响应程度 | 产品介绍、文字描述等响应招标文件各项要求,双面打印，文件装订完整、准确1分; 投标文件文字、盖章、复印件清晰1分; 对招标文件的响应程度差0分 | 2 |
| 投标产品质量及技术40分 | 投标产品技术要求 | 完全响应招标文件技术要求25分，负偏离一项扣10分，负偏离二项及以上的此项为0分。 | 25 |
|  | 投标产品演示（演示限时10分钟） | （1）投标产品演示环境搭建（2分） 招标文件要求产品演示的设备和软件齐全得2分， 招标文件要求产品演示的设备和软件有漏项不得分。 | 15 |
|  |  | （2）投标产品技术和功能演示（8分） 投标产品设备技术要求和软件功能要求优于招标文件技术要求 6-8分， 投标产品设备技术要求和软件功能要求符合招标文件技术要求 3-5分， 投标产品设备技术要求和软件功能要求相对于招标文件技术要求存在缺陷不得分。 |  |
|  |  | （3）投标产品软硬件整体契合度演示（5分） 投标产品软硬件整体契合度高，便于学校教育教学需求， 3-5分。 投标产品软硬件整体契合度一般，基本满足学校教育教学需求， 1-2分。 投标产品软硬件整体契合度差，不便于学校教育教学需求不得分。 |  |
| 售后服务13分 | 售后技术力量 | 北京地区有售后服务网点，有服务热线电话，服务功能完善，人员配备技术力量强 2分； 服务功能一般，人员配备技术力量一般 1分； 无 0分； | 2 |
|  | 对质保期和保修期内的服务承诺 | 投标人的承诺符合招标文件要求得 3分; 投标人的承诺优于招标文件要求的，每增加一年质保期加1分，最多加3分; 投标人的承诺不符合招标文件要求的不得分 | 6 |
|  | 备品备件 | 针对本项目提供的备品备件种类、数量情况， 好3分，较好2分，一般1分，不提供0分 | 3 |
|  | 售后服务回访表 | 2015年至今售后服务回访表（盖单位公章有效）每张加0.2分最多 2分 | 2 |
| 价格30分 | 价格评价因素及计算方法 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100） | 30 |

## 附件一：

## 投标一览表

## 项目名称：

## 项目编号：

| 包号 | 货物名称 | 投标总价（元） | 其中：小微企业、残疾人福利性单位或监狱和戒毒企业产品总价 | 扣除后总价 | 投标保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 人民大学附属中学丰台学校多媒体设备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 第二包 | 长辛店铁路学校多媒体设备配置 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

注：1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、所投产品中如含有价格优惠产品的，须附《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱和戒毒企业证明》。

3、扣除后总价＝投标报价－（其中：小微企业产品总价×6%）。