北京市西城区第二图书馆购置RFID图书馆自助系统项目

招标文件

项目编号：HCZB-2018-ZB710

北京华采招标代理有限公司

2018年8月

目录

第一章 投 标 邀 请	1

第二章  投标须知资料表	3

第三章  投标须知	7

一  说  明	7

二  招标文件	8

三  投标文件的编制	9

四  投标文件的递交	13

五  开标及评标	14

六  确定中标	18

七 中标服务费	19

八  政府采购信用担保	20

九 履约验收	21

第四章 技术参数需求	22

一、 采购清单	22

二、采购需求	23

第五章 评分办法及评分标准	54

第六章  合同一般条款	59

第七章  合同专用条款	67

第八章  政府采购合同格式	68

第九章  投标文件格式	71

1 投 标 函	71

2 投标一览表	73

- 投 标 邀 请

北京华采招标代理有限公司受北京市西城区第二图书馆的委托，对其北京市西城区第二图书馆购置RFID图书馆自助系统项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

1、项目编号：HCZB-2018-ZB710

2、项目名称：北京市西城区第二图书馆购置RFID图书馆自助系统项目

3、招标内容：RFID图书馆自助系统

4、资金来源：财政拨款

本项目总预算：269.2万元；批复编号：采计x[20180806]-2908号

5、是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购：否

6、投标人资格要求:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）本项目不接受联合体投标；

（7）法律、行政法规规定的其他条件；

（8）投标人必须为未被列入信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

7、投标报名时间及招标文件发售时间：自2018年8月15日起至2018年8月22日止，每天上午9:00-11:30；下午13:30-16:00（北京时间，节假日除外）。

8、招标文件发售地点：北京华采招标代理有限公司（北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1501号）。

9、招标文件售价：每本500元人民币，招标文件售后不退（如需邮购，则本公司对邮寄途中的延误或遗失不承担任何责任）。

10、投标文件递交时间：2018年9月5日下午14：00-14：30（北京时间）

11、投标文件递交截止时间暨开标时间：2018年9月5日下午14：30（北京时间）

12、投标文件递交地点暨开标地点：北京华采招标代理有限公司会议室（北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1502室）。

13、评标方法：综合评分法

14、领取招标文件时需提供以下资料：

（1）三证合一的企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件（加盖公章）；

（2）法定代表人身份证明及其身份证原件及复印件（加盖公章），或法定代表人委托授权书原件及被委托人的身份证原件及复印件（加盖公章）。

15、公告期限：5个工作日。

16、本项目招标公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）网上发布。

17、凡对本次招标提出询问及质疑，请与北京华采招标代理有限公司联系（质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提出）。

采购代理机构：北京华采招标代理有限公司

地　　址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518号

电　　话：18612287808

传　　真：010-63509799-808

电子信箱：hczb01@163.com

负责部门：业务4部

联 系 人：马敏、宋旭明、王庚、卞永伟

开 户 名：北京华采招标代理有限公司

开 户 行：建行北京西客站支行（仅限购买标书及交付中标服务费使用）

账    号：1100 1028 0000 5300 6877

第二章  投标须知资料表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：北京市西城区第二图书馆 地 址：西城区教子胡同8号 电 话：010-63582721 |
| 1．2 | 采购代理机构：北京华采招标代理有限公司 地 址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518号 电 话：010-63509799 |
| 1.3.3 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 1.3.4 | 本项目不接受采购进口货物。 |
| 1.3.5 | 本项目是否专门面向中、小、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购：否 |
| 2.1 | 财政拨款；本项目总预算：2692000.00元。 批复编号：采计x[20180806]-2908号 |
| 9_7-1 | 三证合一的企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件（加盖公章） |
| 9_7-2 | 法定代表人授权书原件（格式见第九章） |
| 9_7-3 | 法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章） |
| 9_7-4 | 制造商资格声明（代理商、经销商不需提供此声明） |
| 9_7-5 | 代理商、经销商的资格声明（制造商不需提供此声明） |
| 9_7-6 | 投标人提供经会计师事务所出具的2017年度完整的财务审计报告复印件，并加盖本单位公章。如投标人无法提供2017年度完整的审计报告，则须提供银行出具的资信证明。 说明：1、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外； 2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖本单位公章)，评标委员会保留审核原件的权利； 3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件； 4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等； 5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效； 6、政府采购投标担保函格式见 第九章 投标文件（格式12）。 |
| 9_7-7 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录（供应商逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动近三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件；投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章。） 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 9_7-8 | 近三个月的依法缴纳税收的入账票据凭证复印件（须加盖本单位公章） 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 9_7-9 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章） |
| 9_7-10 | 投标人应提供在信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）“信用信息”、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果打印页面并加盖公章。 |
| 9_7-11 | 供应商认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章） |
| 12.1 | 投标保证金：¥29710.00元，人民币贰万玖仟柒佰壹拾元整 递交时间：2018年9月5日下午14：30之前 递交地点：北京华采招标代理有限公司(北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1518号）。 投标保证金形式：支票、保函、电汇等非现金形式 投标保证金汇款账户： 开户行名称：北京华采招标代理有限公司 开 户 行：中国银行北京西站支行 账 号：3337 6250 2504 行 号：1041 0000 4763 退还保证金方式：支票（北京地区）、电汇（外埠） |
| 13.1 | 投标有效期：90天 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1份；副本：4份；电子版：1份。 （电子文件规定存储载体为U盘，需包含投标文件正本盖章扫描件及可编辑word版文件）。 电子文件规定格式为： （一）文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； （二）图像文件采用JPEG、TIFF格式； （三）影像文件采用MPEG、AVI格式； （四）声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 15.1 | 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），正文部分均正反面打印（包括证明材料的扫描件、复印件等），左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订且不超过200页（未按要求装订的文件均按无效投标处理）。 |
| 17.1 | 递交投标文件截止时间：2018年9月5日下午14：30（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2018年9月15日下午14：30（北京时间） 投标文件递交地点暨开标地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1502室。 |
| 28.1 | 履约保证金和质量保证金金额：合同总价的5%。 |
| 29.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费。 （1）以中标金额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标供应商收取中标服务费用。 （3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或招标机构同意的币种 （4）中标服务费的交纳方式： 在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 服务费、标书费汇款账户：（请备注项目编号） 开户名：北京华采招标代理有限公司 开户行：建行北京西客站支行 账号：1100 1028 0000 5300 6877 行号：1051 0000 9047（102800） 现金、支票、电汇、汇票 |
| 12.3 28.1.2 30.2 | 政府采购信用担保机构： 1.中国投融资担保股份有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层 联系人：边志伟 手机：13810789199 联系电话：010-88822573 传真：010-68437040/68472315 电子邮箱：bianzw@guaranty.com.cn 2.北京首创投资担保有限责任公司 地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层 联系人： 杨阳 陈浩然 手机：13488752033 18910210850 联系电话： 58528750 58528760 传真：58528757 电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn 3.北京中关村科技担保有限公司 地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层 联系人： 李玉春 手机：13910831169 联系电话： 59705232 传真：59705606 电子邮箱： li_yuchu@126.com |

第三章  投标须知

一  说  明

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为北京华采招标代理有限公司。

  - 合格的投标人

1.3.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容；

1.3.2投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.3.3如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标人须知资料表中写明。但投标人应保证所投产品已在中国关境内并已履行合法报通关手续。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

1.3.4信用信息查询渠道：“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录须以网站截图打印稿形式保存于投标文件。

信用信息查询截止时点：不得早于招标公告发布日期，投标人应保证所提供截图与投标截止时间查询结果一致。

如投标人为“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），则其投标将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.3.4若投标人须知资料表中写明专门面向中、小、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品、监狱企业或残疾人福利性单位产品，其投标将作为无效投标被拒绝（如适用）。

  - 凡受托为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参与投标。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

  - 投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.7采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

2. 资金来源

2.1本招标文件投标须知资料表中所述的采购人已拥有一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

2.2 项目预算金额和分项或分包控制金额见投标人须知资料表。

3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二  招标文件

4. 招标文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共九章，内容如下：

第一章 投标邀请书

第二章 投标须知资料表

第三章 投标须知

第四章 技术需求

第五章 评分办法及评分标准

第六章 合同一般条款

第七章 合同专用条款

第八章 政府采购合同格式

第九章 投标文件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构和采购人，采购代理机构对其在“投标人须知资料表”中所述递交投标文件截止时间十五日以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

6. 招标文件的修改

6.1在递交投标文件截止时间十五日前，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.3为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行应答，采购代理机构有权决定是否延长递交投标文件截止时间。

三  投标文件的编制

7. 投标文件编制的原则

7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 投标人应对招标文件中“技术需求”所列的所有货物进行投标。不得将一包中的内容拆开投标，否则其投标作为无效标处理。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件构成

9.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

1 投 标 函

2 投标一览表

3 投标分项报价表

4服务说明一览表

5 技术规范偏离表

6 商务条款偏离表

7 资格证明文件（见前附表9_7-1至9_7-11）

8 业绩案例一览表（须提供证明材料)

9售后服务及培训计划

10履约保证金保函格式（中标后开具）

11中标服务费承诺书

12政府采购投标担保函格式

13政府采购履约担保函格式

14《投标人企业类型声明函》（格式，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的投标人须提交）（如适用）；残疾人福利性单位声明函（如适用）

9.2 除上述9.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

10. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及相关服务已对招标文件的技术规格做出如实详细的应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外；

10.3 投标人应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。

11. 投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2投标人应在“投标分项报价表”上标明投标货物及相关服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3本次招标投标人只允许对本项目有一个总报价，任何选择性报价（或多个方案）的投标为无效标。

11.4 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

11.5 最低报价不是授予合同的唯一保证。

11.6投标报价缺项、漏项的投标为无效标

12. 投标保证金

12.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）中标人不按本须知第27条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人不按本须知第28条的规定提交履约保证金的；

（5）中标人领取中标通知书时未按第29条的规定缴纳中标服务费的。

12.3 投标保证金的金额见投标须知资料表，支付方式必须采用投标须知资料表规定的形式。

12.4采用电汇必须保证在投标须知资料表规定的保证金递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至保证金递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为投标人未提供保证金。采用其他方式递交投标保证金的，必须将支票/保函在投标须知资料表规定的投标保证金递交截止时间前送达指定地点并办理相关手续。

12.5 电汇方式支付投标保证金收款账户见投标须知资料表。

12.6 凡没有根据本须知12.1和第12.3条的规定随附投标保证金的投标，将被拒绝。

12.7 中标人的投标保证金，在与买方签订合同后五个工作日内无息退还（中标人凭收据和采购合同领取投标保证金）。

12.8 未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出后五个工作日内无息退还投标人（投标人凭采购代理机构出具的收款收据领取投标保证金）。

13. 投标有效期

13.1 投标应在规定的开标日后的 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将按无效标处理。

13.2 采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的签署与规定

14.1投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备投标文件正本和投标文件副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。

14.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

14.5 投标文件无法人签字，或无被授权代表签字，其投标为无效标。

四  投标文件的递交

15. 投标文件的装订及递交

15.1投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），正文部分均正反面打印（包括证明材料的扫描件、复印件等），左侧装订。装订应牢固可靠，不易散落，不得采用活页式装订（未按要求装订的文件均按无效投标处理）。招标人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

15.2 投标人应将“开标一览表”、 “投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”、“样品（如有）”分开单独密封，并在信封上分别注明 “开标一览表”、 “投标文件正本”、“投标文件副本”、“投标文件电子版”、“样品（如有）”字样，在投标时单独递交。同时提供“法人代表授权书复印件（加盖公章）”及“授权代表身份证复印件（加盖公章）”。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、项目编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

15.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。

15.5如需提供样品的，在评审结果公示后，未中标人提供的样品在5个工作日内退还；中标人提供的样品进行保管封存，做为履约验收的参考依据。

16. 递交投标文件截止时间

16.1投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件按招标公告或投标邀请书中规定的地址递交。

16.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长递交投标文件截止时间。在此情况下，采购代理机构和投标人受递交投标文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的递交投标文件截止时间后收到的任何投标文件。

17. 投标文件的修改与撤回

17.1投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

17.2投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定进行编制、密封、标记和递交。

17.3在递交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.4在递交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回其投标（包括全部投标资料），否则其投标保证金将按照本须知的第12条规定不予退回。

五  开标及评标

18. 开标

18.1 采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

18.2 开标时，由公证员或监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。

18.3 开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在递交投标文件截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.4 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由公证员和/或监标人、采购代理机构、投标人代表签字确认。

19. 评标委员会和评标方法

19.1 评标由依照有关法律法规组建的评标委员会负责。评标方法和标准在本招标文件第四章中规定。评标委员会对投标文件的评审，分为符合性检查、资格性检查、商务评议、技术评议、综合评议。

20. 投标文件的初审

20.1符合性审查。评标委员会将审查投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

20.3评标时算术错误将按以下方法更正（有明显错误的情况除外）：

20.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

20.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

20.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

20.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

20.3.5对不同文字文本投标文件解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是投标文件完整的、与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符的，没有重大偏离的投标。对关键条文例如关于投标保证金、投标有效期、资格证明文件、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.5对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.6 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

20.7 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

1）应交未交或未按规定递交投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）投标总价超出采购预算或最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

6）投标人未遵循公平竞争的原则、串通投标、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

7）投标文件报价出现前后不一致，在合理时间内，投标人不确认按规定修正后投标报价的；

8）投标人的报价明显低于其他投标人的报价，且不能在合理时间内提供证明其报价合理性的书面说明的；

9）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的：

①“技术参数要求”中星号“ * ”指标的；

②  投标有效期不足的；

③ 投标人有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

④ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

⑤ 在未经财政部门批准采购进口产品前提下，投标人所投产品中含有进口产品的；

⑥为本次招标标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司；

⑦投标人的报价明显低于其他投标报价，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者被评标委员会认定为低于个别成本的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。

21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

22. 评标

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：

（1）环保标志产品、节能产品（须附证明材料）；如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件

（2）财政部门核准的进口产品。优先采购向我国企业转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施、与我国企业签订消化吸收再创新方案。（须附证明材料）

22.3 综合评分法：

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素(如投标价格、质量、信誉、服务、业绩、样品等)进行综合评审。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

22.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

22.5根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》的投标人，其投标报价扣除7%后参与评审。具体办法详见招标文件第九章（如适用）。

23. 评标过程及保密原则

23.1开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.2在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

六  确定中标

24. 中标人的确定标准

24.1除第22条规定外，评标委员会应采用综合评分法，在符合招标文件要求的投标文件中，根据价格、技术性能、质量、服务业绩等因素在评标总分中所占比例，由评委分别进行打分，按各投标人汇总得分进行排序，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

24.2评标委员会将根据评标标准，推荐中标候选人，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

25. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1为维护国家和社会公共利益，采购人和采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

25.2因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他候选人签订合同的权利。

26. 中标通知书

26.1中标确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.2 投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人可以在公示期内对评标结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。

26.3 中标通知书是合同的组成部分。

26.4未中标的投标人应当在中标结果公示后5个工作日内领取落标通知书。

27. 签订合同

27.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订合同。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

28. 履约保证金

28.1中标人在签订合同后 7 个工作日内，按招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交合同总金额 5% 的履约保证金。

28.1.1 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

28.1.2 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A．银行保函：采购人可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或其他采购人可接受的格式。

B. 支票、汇票等非现金形式。

C．政府采购履约担保函：保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具。

28.1.3 履约保证金在项目验收合格一年内均应完全有效。

28.1.4 如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

28.2 如果中标人没有按照上述第27条或28.1条的规定执行，采购人和采购代理机构将取消该中标决定，该中标人的投标保证金不予返还，同时将结果报政府采购监督管理部门备案。采购人和采购代理机构可将中标结果授予下一个中标人，或重新招标。

七 中标服务费

29. 中标服务费

29.1采购代理机构按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% |
| 5000-6000 | 0.25% | 0.1% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为6000万，计算招标代理服务收费额如下：

100万×1.5%=1.5万

（500-100）万元×1.1%= 4.4万

（1000-500）万元×0.8%= 4万

（5000-1000）万元×0.5%= 20万

（6000-5000）万元×0.25%= 2.5万

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5= 32.4(万元)

29.2	中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。

29.3	中标服务费将以投标须知资料表规定的方式进行收取。中标人如未按29.1和29.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

  - 在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。

  - 如投标人采用电汇方式支付中标服务费，收款账户见投标须知资料表。

八  政府采购信用担保

30. 政府采购信用担保

30.1中小型企业投标人可以自由按照财政部门规定，采用投标担保、履约担保和融资担保（如适用）。

30.2 投标人递交的投标担保函和履约担保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具。

30.3 投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

30.4 合格的政府采购专业信用担保公司名单见第二章投标须知资料表。

九 履约验收

31.履约验收

31.1项目完成后，中标人应当配合采购人或采购代理机构或相关专业专家提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收。

- 技术参数需求

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频图书标签 | 400000 | 个 |  |
| 2 | 层架标 | 7000 | 个 |  |
| 3 | 图书盘点设备 | 4 | 套 | 2台移动盘点车 2台手持设备 |
| 4 | 自助借还机成人版 | 7 | 套 | 一层大厅2个、外借1个和4家分馆 |
| 5 | 自助借还机少儿版 | 1 | 套 | 少儿1个 |
| 6 | 自助办证设备 | 2 | 台 | 1台落地式 1台墙面式 |
| 7 | 馆员工作站系统设备 | 12 | 台 | 服务台、少儿、外借、资料、4家分馆各1台，报刊、采编各2台 |
| 8 | 安全检测门系统设备及报警显示 | 8 | 套 | 少儿、外借、4家分馆单通道共6套，一层大厅（双通道）（2*6+2*3=18片） |
| 9 | 升降式还书箱 | 11 | 个 | 少儿、外借、4家分馆各1，一层大厅4个，备用1个 |
| 10 | 标签自动转换一体机 | 1 | 台 | 采编 |
| 11 | 开放的公共查询目录平台(OPAC) | 7 | 台 | 一层大厅2个、报刊、少儿、外借、电子、资料各1个，要求带键盘 |
| 12 | 借还书显示屏 | 6 | 台 | 服务台、报刊、少儿、外借、电子、资料 |
| 13 | 智能化座席管理系统 | 1 | 套 | 含软硬件传达室、自习室电子屏 |
| 14 | 风幕机 | 4 | 台 | 1层大厅4台 |
| 15 | 换风机 | 3 | 台 | 1层大厅2台、城市书房1台 |
| 16 | 总服务台 | 1 | 项 |  |
| 17 | 强弱电改造 |  | 项 | 含部分网络线路调试 |
| 18 | 门禁系统改造 |  | 项 | 地下室2个、四层办公区1个、城市书房1个 |
| 19 | 楼内布局改造 |  | 项 |  |
| 20 | 城市书房装修改造 |  | 套 | 含室内装修改造、门脸改造、书架及家具 |
| 21 | 全向激光扫描仪 | 4 | 台 | 报刊、少儿、外借、计算机室 |
| 22 | 自助借还机（城市书房） | 1 | 台 |  |
| 23 | 安全门 | 2 | 片 |  |
| 24 | 门禁联动系统 | 1 | 套 |  |
| 25 | 智能管理系统 | 1 | 套 | 含视频监控、视频对讲等 |
| 26 | 智能架位导航 | 1 | 套 |  |
| 27 | 图书定位清点 | 300000 | 册 |  |

二、采购需求

注:本章内容中，标注“#”为重要项

# 本项目采购需求内第一项、第二项、第四项、第五项、第六项、第八项、二十三项为核心产品，要求投标人所投产品需为同一品牌。

招标采购所涉及的所有设备货物（含软件）的质量保证期不少于3年。

（一）RFID图书标签

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 标签中有电子存储器，存储在其中的资料可重复读、写。 标签支持非接触式地读取和写入，具有快速文献流通的处理能力。 标签具有一定的抗冲突性，需保证多个标签地同时可靠识别。 标签具有较高的安全性，防止存储在其中的信息被随意读取或改写。 标签为无源标签。 具有不可改写的唯一序列号（UID）。 采用倒装法封装(Flip-Chip)。 标签天线应为铝或铜质天线，采用蚀刻法工艺制造。 用户可自定义数据格式和内容，具有良好的扩展性。 图书、光盘用标签采用AFI位作为防盗的安全标志方法，且AFI标志位必须可以由用户自由修改。 标签固有频率误差≤±200k。 相关的RFID阅读产品设备，可支持存储在标签中的资料的快速读取（实际工作环境，若以标签容量1024bits为标准计算，每种工序中标签的读取速度均应达到0.1s之内）。 标签带不干胶的、单片的标签，在粘贴到书籍时不需要再刷胶或者配粘纸，并粘贴后不易撕毁脱落，芯片数据保存时间可以保证10年，同时应保证采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。另外使用PH值为6-8之间的中性背胶。 14.图书标签为卷状包装，可以在电动或手动标签分配器中方便分配抽取。 |
| 技术要求 | 工作频率：13.56 MHz 参考尺寸：50mm*50mm 有效使用寿命：≥10年 内存容量： ≥1024bits 有效擦写次数：≥10万次 有效识读距离：自助借还设备≥ 250mm, 防盗安全门≥ 500mm 环境温度范围：-20℃至+75℃摄氏度 成品形式：卷式, 2000个/卷(图书标签) |
| 服务要求 | 投标人须提供标签数据转换及定位服务。 提供标签的监测控制方案，用于监控标签的状态，当标签被阅读或识别时，可判断出流通资料是否可以被带出馆外。 投标人应负责在质保期内对因质量问题不能正常使用的RFID标签提供免费更换服务。 |

（二）RFID层架标签

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 层架位标签中应有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。 层架位标签支持非接触式地读取和写入，加快文献流通的处理速度。 层架位标签应具有一定的抗冲突性，能保证多个标签地同时可靠识别。 层架位标签应具有较高的安全性，防止存储在其中的信息被随意读取或改写。 层架位标签标签应为无源标签。 应具有不可改写的唯一序列号（UID）。 应采用倒装法封装(Flip-Chip) 层架位标签的天线应为铝或铜质天线， 用户可自定义数据格式和内容，具有良好的扩展性。 层架位标签固有频率误差≤±200k。 相关的RFID阅读产品设备，可支持存储在层架位标签中的资料的快速读取（实际工作环境，若以标签容量1024bits为标准计算，每种工序中标签的读取速度均应达到0.1s之内）。 层架位标签应保证采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害。 根据图书馆要求印制层位标签标示信息采用滴胶封装设计， 层标安装要求牢固，不脱落。为了防止盘点时读取到邻近的层位标签，最大读取距离进行需要进行控制。 |
| 技术要求 | 工作频率：13.56 MHz 有效使用寿命：≥10年 内存容量： ≥1024bits 有效擦写次数：≥10万次 环境温度范围： -20℃至+75℃摄氏度 受控读写距离：小于等于6CM,大于等于2CM |
| 服务要求 | 投标人须提供标层架位标签数据转换及定位服务。 负责在保用期内对因质量问题不能正常使用的RFID层架位标签提供免费更换服务。 |

（三）移动式清点设备

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 对粘贴有RFID标签的流通资料进行扫描、识别和数据处理的系统设备；用于图书馆工作人员对粘贴有RFID标签的图书进行上架、顺架、盘点等操作，方便工作人员对图书进行管理。设备由手持数据采集器和显示终端两大部分组成，两者之间进行数据交互，可配置推车。系统后台支持SIP2协议或NCIP协议，通过无线网络或有线网路与应用系统连接，快速准确地完成数据处理造作，设备安全可靠，方便实用。 要求设备通过中间件应用服务器系统与图书馆后台管理系统进行连接，协调工作。 支持非接触式地快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签和层标、架标。 须支持平扫和插入式扫描两种使用方式，手持天线要求采用工程塑料制作、坚固耐用，并提供状态指示灯，以保证不同的工作业务满足对准确率和速率的要求。 实际阅览室工作条件下（金属书架，每层架板放置80册左右，1cm左右厚度、32或16开本图书，标签粘贴位置有部分重叠，仅识读标签，不进行判断架序等工作，读取速度≥160册/分钟），正常一遍操作读取准确率不能低于98%。 设备采用模块化组合设计，由推车、手持数据采集器和平板计算机三大部分组成。支持在不打开设备的情况下随时更换任一部件，如更换手持天线。 设备主机要求采用触摸设备。可实现无线移动操作，连续使用时间≥4小时。 可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。 点检设备与图书馆管理系统交换数据要求界面窗口化，操作简单。 具备可扩充的无线网络连接功能，与WIFI兼容。可通过无线网络和服务器进行数据传输。 除以上功能外，要求点检设备具备如下功能： 11.1 查找：在盘点仪操作界面输入检索条件（书名、条形码等），在盘点仪数据库中进行标注，在对在架图书盘点时自动提示 11.2 上架（架板模式）：可将图书架位信息与单册信息相关联，更新单册位置信息，并提供文献联合查询系统显示，系统在更新单册位置信息时能够保留更新的当前时间，并清楚显示该架位历史关联的图书列表、当前乱架和新上架的图书列表，以及相关的各种统计分析数据。 11.3 阅览统计（数据采集）：可对单册进行点检，在盘点仪中生成表单，上传至服务器对表单进行数据分析及统计。 11.4 数据采集处理及批处理：盘点过程中可以在盘点仪中生成表单，盘点同时可改写单册信息（如可借不可借），也可将表单上传至服务器进行批处理作业。 |
| 技术要求 | 工作频率： 13.56 MHz 有效阅读范围半径：125mm及125mm以内。 通信接口： USB或RS232具备无线网络功能。 防冲突： 一次可有效识读多个标签。 连续使用时间： ≥4小时。 系统手持部分重量： ≤1kg。 7.考虑配套使用，需与自助借还系统设备无缝对接。 |
| 服务要求 | 中标人须提供设备配套驱动程序文件、开发接口及相关资料、相关工作软件及后续升级程序包。 |

（四）RFID自助借还设备（请提供产品各项功能演示视频）

| 功能要求 | 产品整体外观要求 外观要求：占地面积≤0.5m²,视觉高度在1.1m-1.4m之间 材质需求：冷轧钢板，汽车烤漆工艺 设计要求：箱体人性化设计，所有部件应设计安装于箱内，一体化，美观大方，箱门设计安全锁，散热系统良好 安全要求：结构稳固，防脱落设计，外表设计圆滑,无锋利棱角，内部布线系统严密，以免因线路破损短路发生火灾等消防危险 整体集成需求：采用竖立式结构，底部集成工控机、阅读器、电源控制模块，读者操作台高度900±20mm，触摸屏居于读者操作视线平行端，触摸屏中心离地高度1350±10mm，整机集成工业控制计算机、触摸屏模块、RFID阅读器天线模块、电源控制模块、凭条打印模块等 软件功能要求 应用系统软件可与图书馆后台管理系统通过SIP2/NCIP实现无缝对接 可以借/还带RFID芯片的图书、CD和DVD；具备多本识别功能：可以“一次扫描，多本借出/归还” 防抽换功能：可以防止借/还过程中抽换书籍 界面语言为简体中文 管理人员可设定功能：只借、只还或者可借可还 配备内置热敏式打印机，自动裁纸，借书成功时其打印小票可显示操作时间日期、操作类型、流通资料信息、流通资料归还日期，归还成功时打印小票可显示流通资料归还数量；若有流通资料逾期，可显示逾期信息。上述显示内容可配置。 系统需保证在设备指示区域范围内的图书能够读取，超过范围内的图书不被读取，保证读者操作时不会出错 系统可配置显示读者信息，包括读者姓名和读者证号等隐私信息 系统提供自动续连功能，必要内容在网络故障恢复后自动连接流通系统服务器并恢复自助服务，无需馆员协助连接或重新启动服务 系统具备自动关机功能。 定制选项要求 读者身份识别：支持RFID读者证、二代身份证 外观配色：可接受PANTONE色卡系列颜色的配色定制。在指定位置印制采购方标识，接受用于操作指引的丝印颜色定制 |
| --- | --- |
| 技术要求 | 工作频率： 13.56 MHz 阅读范围半径：≧250mm 通信接口： USB或RS232、RJ45 防冲突： 一次至少可有效识读30个标签 主机：采用触摸式屏工业计算机 核心模块配置要求 工业控制计算机：CPU 4核/4GDDR3内存/500G硬盘，操作系统Win 7 32位 显示器：21.5英寸竖屏，显示分辨率1680×1050 触摸屏：红外防水、防爆触摸屏，带过热保护功能；功率：40W，输入电压：DC12V 热敏打印机：纸宽：80mm；纸直径：φ80mm RFID阅读器：合ISO15693、ISO18000-3标准；工作频率为13.56MHz；读写距离可达15cm以上 # 需要提供自助借还设备CCC认证证书复印件加盖投标人公章 7.# 为保证产品的环保及节能,最大限度保护用户根本利益，提供国家权威机构颁发的产品的绿色环保认证。提供复印件加盖投标人公章。 |
| 服务要求 | 提供原厂质保。 2. 中标人须免费提供设备配套驱动程序文件、接口程序、相关图书馆业务应用程序文件。投标人须免费提供设备配套驱动程序文件、接口程序、相关图书馆业务应用程序文件。 |

（五）少儿自助借还系统设备技术要求

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 须符合相关行业标准，如ISO15693、ISO18000-3标准。 设备设计紧凑，美观大方，可以方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中。 系统可与图书馆后台管理系统实现无缝对接； 自助借还机系统软件配置读者证卡识别、图书借阅、图书归还、异常操作提醒、凭条打印功能； 系统有读者可选择的归还功能，系统可以被馆员设定为仅有借书功能，或仅有还书功能。 可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 系统操作过程中，可按照实际环境需要，配置读者密码验证功能。 可以对图书馆内的印刷品、光盘等流通资料进行借还操作。 配备触摸显示屏和简单界面互动操作，提供简体中文、英语两种界面的操作提示功能。 设备在空闲时可自动播放相关介绍材料。 读者自助操作的实时记录日志功能。 具备RFID流通资料借阅过程中防偷换、防抽换书籍的功能。 配备内置热敏式打印机，自动裁纸，借书成功时其打印小票可显示操作时间日期、操作类型、流通资料信息、流通资料归还日期，归还成功时，打印小票可显示流通资料归还数量，若有流通资料逾期，可显示逾期信息，上述显示内容可配置。 系统必须保证在设备指示区域范围内的图书能够读取，超过范围内的图书不被读取，保证读者操作时不会出错。 系统可配置显示读者信息，包括读者姓名和读者证号等隐私信息。 系统内部模块采用标准串口、USB接口与自助借还机内部工控机连接。 须符合ISO 15693、ISO 18000-3等国际相关行业标准。 设备系统可通过简单的硬件转换可以升级。 系统应具备离线归还功能，待系统正式连接后，离线数据自动传入图书馆后台系统，统一完成最终的流通资料实际归还操作。 系统必须提供自动续连功能,在网络故障恢复后,自动连接流通系统服务器,并恢复自助服务,无需馆员协助连接或重新启动服务。 系统应具备自动关机功能 系统应具备定时开启服务、关闭服务功能。 |
| 技术要求 | 工作频率： 13.56 MHz 阅读范围半径：≧250mm 通信接口： USB或RS232、RJ45 防冲突： 一次至少可有效识读30个标签。 主机：采用触摸式屏工业计算机。 6.考虑配套使用，需与馆员工作站设备无缝对接。 7.# 需要提供CCC认证证书复印件加盖投标人公章 |

（六）自助办证设备

| 功能要求 | 系统可以通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行对接，协调工作。 查重功能:可通过二代身份证RFID标签内信息由系统通过图书馆管理系统进行自动查重，对已经办理过读者证的读者在此申请办理，系统在界面上给予读者友好提示。 办证功能：办理RFID卡等。 系统经由图书馆管理系统进行读者信息登记，系统根据办证类型或经自己操作后由读者自助办理新卡，资金记录需与资金管理系统衔接。新卡有效期，按照图书馆的规定由系统自动分配。 配备触摸屏显示屏和简单按键操作，具有图形化的友好操作界面，提供简体中文、英语两种语言的视觉交互提示功能。 简单按键操作系统可以完成触摸显示屏各项功能要求。 填写联系方式：系统具备简单的交互操作，能够提示读者填写联系方式。 生成读者纪录：系统根据办证系统提供的标准化接口，将读者信息统一传入，由办证系统生成读者记录，系统根据反馈结果，提示明确、友好的信息。 自助充值功能：系统可实现读者自助预充值功能，现行流通的5-100元面额纸币，未来需可根据人民银行发行及废止情况更新，且系统具备自动验钞功能，假币系统将自动退回。 具备自动检测报警功能：系统自动检测并判定卡状态，当卡桶内少卡或无卡时，系统自动报警提示。 高速发卡功能：单发卡速度不低于0.5秒/张。 自动复位功能：在自动装填﹑发卡和回收过程中出现故障，系统应具备自动复位功能，经复位仍不成功，则停止一切动作或等待人工干预操作；同时，系统自动提示并报警 扩展功能：系统预留客户指定的其他功能，例如，可通过系统实现读者自助验证。可通过标准串口、USB接口或网络接口连接至计算机设备。 打印功能：操作完成即自动打印收据，可根据需求显示读者办证﹑财经等相关信息。打印机收据纸不足或者缺纸时，系统自动报警提示，并在界面上显示缺纸信息 15. 密码功能：可由系统自动分配新读者卡的初始密码，比如：读者的证件号；或根据图书馆管理系统需要输入密码。 设备功能要求 # 监控：双摄像头，分别设置在屏幕上方及收钞处，同时监控读者面部及收钞金额。 读者查重：在读者申办读者证时，自助办证配套软件与图书馆现有后台对接，查询读者办证记录，若读者办理读者证，按照图书馆设定规则在软件界面给予相应提示。 图书馆读者证办理：可与图书馆现有后台业务系统对接，实现创建读者信息；读者通过自助办证设备软件界面进入办理读者证界面。 需要配套软件支持：系统软件支持图书馆现有的办证信息录入功能，包括但不限于读者姓名、性别、身份证号码、出生年月等。 系统软件可按照图书馆设定，选择录入读者电话号码信息。 办证业务流程需要符合图书馆现有基础流程。 系统可按照图书馆现有的读者证类型规则收取读者证押金，若图书馆具备两个或者多种类型读者证，系统需要按照读者选择的办证类型，收取指定类型读者证的押金数额。 在读者证办理完毕后，软件能够自动打印办证操作凭证小票；操作小票必须显示读者操作的时间、读者姓名信息、读者证信息和办证设备号 系统配套软件要求 自助办证设备软件需要具备以下配套功能： 读者证密码自动分配功能，结合图书馆需求，可按照读者身份证规则分配密码，或者分配统一读者证密码。 软件界面操作提示，具备友好界面操作提示，指引读者完成基础功能操作。 设备管理功能：提供馆员操作界面，馆员进行补卡、收钞管理操作，该界面与现有读者办理证卡界面区分，需要凭卡方可进入，同时在完成补卡、收钞操作完成后，软件自动打印操作凭条小票。 提供本地管理员信息配置接口，管理员可在本地配置收钞、补卡等工作人员信息。 提供自动开关机时间设置功能，工作人员可配置自助办证软件开关时间。 具备自动检测报警功能，自检功能包括检测读者证数量、打印纸缺纸状态、网络运行状态，当出现异常报警时软件会在界面给予提示。 日志记录：自助办证设备具备本地数据记录功能，自动记录读者本地办理的证件信息、充值信息等内容。 保证读者财经信息安全，设备必须直接通过标准接口与后台业务系统连接，不允许采用中间件的模式与后台连接。 |
| --- | --- |
| 技术要求 | 纸币识别模块：新旧版人民币5－100元（可选择） 纸币接收成功率：>98 % 纸币接受速度：小于或等于1.5秒。 存钞数量：≥500张、存卡数量：≥100张 通信接口： TCP/IP（RJ45），USB 打印方式：行式热敏，打印速度: ≥120mm/s，打印纸宽:79.5±0.5mm 考虑配套使用，需与自助借还系统设备无缝对接 # 触摸显示：≥21.5英寸竖屏显示屏，≥显示分辨率1680×1050，中文界面 产品认证要求 # 需要提供CCC认证证书复印件加盖投标人公章 |
| 服务要求 | 中标人须免费提供设备配套驱动程序文件、接口程序、相关图书馆业务应用程序文件。 |

（七）馆员工作站系统设备

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 可对RFID标签非接触式地进行阅读，具备读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签功能。需具备读写器软件调试功能，并提供相关软件著作权登记证书。 系统提供双重功能，支持RFID标签读写, 支持扫描图书条形码。 可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高。 用于阅读的RFID天线不可受天线周围的其他标签的影响，保证只有在天线正上方的标签才能被读到。需具备天线控制软件调试能力，提供相关软件著作权登记证书。 具有图形化的友好操作界面，提供简体中文语言的视觉交互提示功能。 满足兼容各类标准的RFID标签，采用EAS和AFI安全标志位，并保证读写速度。 可对图书馆现有的借书证进行阅读，支持各种IC卡、条码卡、RFID卡、二代身份证、社保卡等有效证件。 8．要求图书标签读写器、天线及电源开关为整体型设计，非散件方式，并且轻便方便移动。 |
| 技术要求 | 工作频率： 13.56 MHz 有效阅读范围半径：0~300mm 通信接口： USB或RS232、RJ45 可扩展支持无线网卡。 5.考虑配套使用，需与自助借还系统设备无缝对接。 |
| 设备标配 | RFID阅读器及阅读天线； |
| 服务要求 | 投标人须免费提供设备配套驱动程序文件、接口程序、相关图书馆业务应用程序文件。 投标人须提供具体方案以保证系统设备外观、形状、规格等与图书馆家具设施环境和操作环境相协调。 |

（八）安全检测门系统设备及报警显示

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1. 可以非接触式的快速识别粘贴在流通文献上的RFID标签。 可以对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通文献进行安全扫描操作，不会损坏粘贴在流通文献中的磁性介质的文献。 具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 设备设计紧凑，符合ADA相关标准要求，每个通道的宽度≥914mm，并且可以很方便地集成到图书馆的家具设施和图书馆业务实施环境中。 系统可以兼容使用AFI报警模式和EAS报警模式 监测系统采用RTF工作模式(Reader Talks First)。 系统设备具备扩展性，一排可安装至少6个天线门架（5通道），并且不会降低系统检测的灵敏度。 设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测，无误报，无漏报。 具有音频和视觉报警信号，且信号源可设置，报警音量可调控。 多通道安全检测门具备单通道独立报警和提示功能。 可与门头显示屏连接，软件支持以下功能： （1）要求具有显示时间、温度信息。 （2）要求具有显示总进馆人数，总出馆人数，当天进馆人数，当天出馆人数信息。 （3）要求具有显示当安全门报警时则显示相应提示信息。 （4）要求具有自动更新时间、天气功能。 要求如有未借图书带至安全门，则门头显示未借图书信息，并有多本显示功能,并支持支持远程控制功能。具备流量计数功能，数据可重置。 |
| 技术要求 | 工作频率： 13.56 MHz 阅读范围半径：≥450 mm 响应速度：≥20个标签/秒 4.通信接口：USB或RS232或网络接口（可选）。 |
| 要求 | 投标人须免费提供设备配套驱动程序文件、接口程序、相关图书馆业务应用程序文件。 |

（九）升降式还书箱

| 类别 | 指 标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 静音、轻便脚轮设计，适合图书馆的使用环境。 中转存放归还图书，可在图书重力作用下自行适度沉降。 升降式缓冲功能：RFID专用还书箱内设减震弹簧和缓冲垫，可降低图书归还时与还书箱的撞击，保护图书的完整性；同时，使还书箱能够容纳更多归还图书。 人性化设计：造型方正，还书箱口和四边折角呈圆弧状，无倒刺尖角，保护图书馆馆员和读者安全。 |
| 技术要求 | 箱体参考尺寸：长650mm*宽570mm*高780mm 不锈钢把手，4个3环球脚轮，其中前2个定向，后2个万向带刹车； 单个还书箱有效容量≥100本图书 |
| 要求 | 投标人须提供具体说明以保证其设备外观、形状、规格等与图书馆家具设施环境和操作环境相协调。 |

（十）标签转换设备要求

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 系统可以通过中间件应用服务器系统与图书馆的图书管理系统进行对接，协调工作。 可对一个RFID标签非接触式地进行阅读，具备读取RFID图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。 系统提供双重功能，可以处理ISO15693标准、ISO18000-3标准的RFID标签, 同时支持扫描图书条形码。 可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高，提供详细的条形码转换方案和实施效率说明。 用于阅读的RFID天线不可受天线周围的其他标签的影响，只有在天线正上方的标签才能被读到。 设备系统应通过简单的硬件转换可以升级，紧跟最新技术发展。 所用微型计算机、显示器由各自的电源适配器供电。标签剥离机内含开关电源,外接可拆卸电线组件。 标签顺畅剥离，被剥离的标签平整、不起皱，转换后工人取标便捷。 速度应无级可调，灵活适应个人工作习惯；可调低速度后顺利剥离。 坚固耐用，底盘重，震动轻微，故障率低，寿命长。 11.要求设备为整体型而非散件方式，需将标签读写器、天线、标签剥离机集成为一体。 |
| 技术要求 | 1.工作频率： 13.56MHz 2.阅读范围半径：有效读写距离：≦250mm 3.通信接口：必须采用RS232通讯接口与图书馆PC连接（14）RFID标签适用范围：卷装RFID图书标签、卷装RFID光盘标签 4.标签加工偏位：当前加工RFID标签中心位置不得偏移设备RFID天线位置 5.标准承载标签数量：≥2000枚/卷 |
| 服务要求 | 1.中标人须免费提供设备配套驱动程序文件、接口程序、相关图书馆业务应用程序文件。 2.投标人须提供具体方案以保证系统设备外观、形状、规格等与图书馆家具设施环境和操作环境相协调。 |

（十一）开放的公共查询目录平台OPAC

OPAC查询机通过与图书馆后台系统的无缝对接，实现图书馆馆藏资源（含虚拟资源）查询检索功能，为读者提供便捷的服务，是读者获取图书馆资源的新切入点。

| 类别 | 指 标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 采用一体化设计，配备多点触摸屏、金属键盘、工控机；设备体积小巧，方便投放场地的选择。 设备性能稳定，查询快速、高效。 通过网络支持对图书馆系统文献查询。 模块化设计，维护简便。 支持图书信息、借阅情况等的查询，具备预约、催还、续借等功能。 读者可以查询所有馆藏书刊的馆藏地信息、书刊信息状态。提供了题名、著者、索取号、出版社等多个检索入口。 读者可以输入证件号和密码，登录该查询系统，查看本人的适用规则、借阅书刊信息、借阅历史等。 可以显示所有馆藏地近期到馆的新图书，用户可以设置查询的指定馆藏地或时间。 服务器根据读者适用规则自动检测读者借阅图书是否超期，并将超期读者的姓名等信息显示在相关页面中，提醒读者到图书馆办理还书手续。 支持导航功能、图书位置查询、路径指示，实现读者导航提示功能。 |
| 技术要求 | 机柜表面油漆喷涂，可根据客户要求定制颜色，油漆不易脱落，在高温、高湿环境下长期工作时不掉漆、不变形、不变色。 机柜内部设置防磁立体声音响系统及稳压电源，机体表面经过防潮、防锈、防酸、防尘、防静电处理。显示器、触摸屏、主机等部件全部集成在机柜中。 提供外置键盘。 机柜设有专用锁，方便维护，同时装置电子锁，用于日常开关机。 防液体泼溅，无锐角，放置在公共场合安全，不造成安全隐患。 独立电源，一键开关机。 触摸力度：无需挤压，仅需接触屏幕表面。 屏幕透光性：真实透光率不低于95%。 触摸反映时间：典型反应时间不超过12ms 。 设备质量：约60Kg 供电要求：AC200V，50Hz 工作温度：0℃~ 55℃ 通信方式：有线网络、无线Wi-Fi |
| 要求 | 软硬件安装、升级、日常故障处理等服务。 提供技术人员培训。 |

（十二）借还书显示屏（含播控系统平台）

- 系统需基于TCP/IP网络协议，包括局域网、广域网、ADSL、3G等各种现行的TCP/IP网络。

- 系统需采用B/S、C/S结合架构，方便易用，使系统工作更加稳定，管理维护更加方便，使用更加灵活。

- 系统平台可以兼容集中管理LED屏、液晶显示屏、等离子屏、触摸屏、广告机等多种终端显示形式。

- 系统触摸屏终端需采用WinRT架构，可以实现点击、拖拽、手势放大缩小等多种互动形式；非触摸屏终端采用嵌入式Linux架构，确保系统能够高效、安全、稳定的运行，免受计算机病毒攻击。

- 平台系统需兼容管理嵌入式winRT架构终端以及嵌入式Linux终端，实现从前端播控交互、人机交互、机机交互、管理中心的数字化处理；

- 系统通过添加直播编码器可以实现直播功能，能够让商场所有多媒体终端同步显示统一信号源，实现品牌宣传会、洽谈会、活动的现场直播及转播功能。

- 系统需具备网络实时探针功能，同步实时抓取网上商城品牌信息及网上通知类信息，并实现根据终端展示形式自动排版显示，免人工维护终端自动更新显示。

- 提供全局及局部插播功能，可任意插播之前建立的整体播出单，无需单独新建。

- 系统提供不同的内容展现方式，包括垫片播、立即播、定时播、周期播、顺播、插播等。

- 系统能够对展示的资源内容进行实施管理，并能将视频、音频、 图片、文字等各类多媒体资源信息进行组合，并通过网络传输到各个专用触控终端进行多媒体信息的整体呈现。

- 支持动态天气预报显示功能，并提供根据天气变化形成动态背景。

- 支持可视化编辑，所见即所得。

- 支持多种视音频编码标准和图片格式，播放质量应达到高清电视水平（1920x1080i/p）。

- 利用现有的网络资源，实现远程多媒体资源的管理，网络更新资源内容，应无需人工更换。

- 系统应具有强大的扩展能力，只要有网络的地方就可以增加新的触控终端。

- 通过网络可集中或分布式管理触控终端，应支持分级、分区、分组管理。

- 实现对分布在各个区域的触控终端进行分别控制管理。

- 实现本地播控交互和网络实时管理相结合，有效的利用网络带宽。

- 终端触摸操作，可通过触摸屏查询信息、选择播放内容，设定时间内无触摸，自动返回默认播放画面。

- 所有相关项、组件、素材、元数据、管控等操作支持六级审核机制，保证内容的安全性及正确性。

- 支持分布式服务器管理，终端支持在线和离线管理。统一通过浏览器方式进行登录管理，无需安装客户端。终端显示设备支持液晶电视、触摸一体机、拼接屏、全彩LED显示屏。

- 远程升级触控终端固件，无需技术人员到触控终端进行操作。

- 支持基于交互触摸策略引擎技术，可自定义编辑及互动策略定义。

- 系统可支持屏幕任意分区，可以对各类信息实现分屏管理，各区域内容相互独立，并且可以根据需要对分屏方式任意组合，使播放内容更加丰富。同时也可以设定各区域的关联关系，通过触摸的方式进行人机交互，达到预期效果。

- 系统应具有严格的多级安全审核机制，允许为不同管理员分配不同的审核权限和审核目录，允许为不同用户分配不同的触控终端，不同的资源素材和前端展现内容。

- 系统提供传输管理功能，可以对触控终端素材下发进行管理，并至少支持立即传输与定时传输的分发方式，可以查看每个触控终端传输列表与文件列表，可以自动重传和断点续传。

- 系统提供设备管理功能，支持对触控终端的集中管理，可以设置每台触控终端的属性和配置参数，可以对触控终端参数进行批量设置，支持触控终端的分组管理。

- 要求软件支持统计日志查询功能，可以查询播出应用记录、触控终端播出记录、素材传输记录、用户登录操作记录等信息。

- 支持同时多地、多点、多级的内容发布和应用。并有良好的机制保证各级的发布信息正常播出。

- 支持播放、停止、音量控制、播放器休眠、重启、关机等操作，同时支持各种素材信息的属性修改与设定，提供报警信息，支持查看属性、文件列表、播出方式。支持终端的实时监控。

- 系统需支持网络探针功能，可以实现跟网上商城的同步对接，降低维护人员的工作降低。

- 系统提供用户管理功能，允许为每个用户分配不同功能模块的管理权限，允许为不同用户分配不同的触控终端，不同的资源素材和前端展现内容；

- # 产品具备电子产品质量检测中心出具的检测报告。

（十三）智能化座席管理系统

| 名 称 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- |
| 图书馆座位管理系统 | # 支持多种座位查询预约模式，包括：现场排位机的查询与预约，支持WEB页面的网络查询与预约，提供微信的查询预约。 # 动态二维码：设置一定周期动态变化的二维码，防止读者打印二维码，从而进行远程签入。 顺序排布：可按照座位的顺序进行排布。 使用时限：系统可设置一次预约可以使用的时间段 # 暂时离开：后台可设置允许暂离最大时间，用户可在设定最大时间段内选择暂离座位。 退座时限：在排座有效期间内可以退座的时间段 续座功能：当读者在即将到期的一段时间范围内可以进行续时，如超过时间在没有其他读者选择该座位将优先续时该座位。 好友约座：用户可为多名好友同时预约座位，并自动对好友进行提醒 好友邻座：用户在预约前可查看关注好友是否在使用座位，若有使用，可约在好友附近共同学习 读者可以通过微信公众平台，查看图书馆当前的座位使用情况，以决定是否去图书馆。 # 微信预约：通过微信公众平台验证身份，选择要预定的座位，在选择选定的座位号进行预定，可以在异地实现预约功能，但必须在图书馆门口显示屏刷二维码进行签入签出。 取消预约：读者如果需要取消之前预约的座位，登录微信公众平台座位管理系统，系统会自动提示是否取消预约或手动选择取消预约。 积分功能：对于预约未签到、每日取消次数过多、暂离未回归用户，系统会自动扣除一定积分，当积分为0时，冻结使用。 提供用户黑名单、违约奖惩、座位续订、自动退座等功能。 应提供先进的图形化显示技术，支持快速显示阅览室座位情况，清晰显示空座位与已分配座位的状态，支持微信查询显示与选座。 增减阅览室功能支持随时根据图书馆内部调整而进行调整。 座位色块：可以自定义不同座位的色块，便于直观的观察座位的使用情况。 读者终端系统功能要求：屏幕上显示各自习室、阅览室房间概况，以及某个时间范围内到期座位的数量信息。 读者可以通过微信公众平台自行选择自习室、阅览室及座位进行预约。 查询功能：读者可以通过WEB页面或微信公众平台对自己的使用情况进行查询。 微信与智能排座系统无缝连接，当读者通过微信扫描二维码认证后可以在智能排座系统获取权限选取座位。 管理员在巡视教室时，如果读者不在可以发送微信推送提醒读者在一定时间内到教室。 系统可对使用情况做报表，对各个阅览室的使用情况做数据统计。 当读者离开图书馆可在智能排位机上刷卡或通过扫描二维码注销现有座位信息。 # 数据安全容灾：系统提供先进、有效的措施，对数据进行备份、防范于未然。支持自动备份和恢复，以及备份多个备份目标，从而保障数据连续完整性，提供数据安全与容灾备份管理类相关软件著作权登记证书证书复印件、加盖生产商公章，且在中国版权在线可查。 # 提供座位管理类相关软件著作权登记证书复印件加盖生产商公章，且在中国版权在线可查。 |
| 排位机 | 显示部分 屏幕尺寸：42英寸 亮度 / 对比度：350 cd / 3000：1 分辨率： 1920 * 1080 显示屏：全新工业LED显示屏 触摸部分 42英寸多点防尘防爆红外触摸屏 线性误差：≤1.5mm 响应速度：≤8ms 主机部分 CPU性能不低于英特尔G3240，工业级固态硬盘 ≥ 64G，内存DDR3 ≥ 2G内存，板载串口*1个，USB接口*4个，VGA*1个，并口*1个，PS/2键盘接口*1个，双层标准音频接口（支持MIC、Line out）*1个，支持远程唤醒、插电启动功能。 机体部分 加厚2MM冷轧钢板，侧面圆弧处理，整体造型美观大方，显示屏下方可以固定小票打印机和读卡器。外表面汽车金属烤漆/电源开关/双喇叭音响/散热风机/RJ45网络接口/刷卡口 外型尺寸：高*宽*深（mm）1850×700×470mm 输入电源：最大功耗〈200W、电压220AC |
| 企业服务 | 提供用户现场安装、调试、培训 产品质保期：软件三年，硬件三年。 |

（十四）风幕机

类型：冷暖式风幕机

材质：金属材质

性能：低噪音风机

频率：50Hz

噪音：59分贝

风量：2127立方米/小时

（十五）换风机

类型：冷暖换风机

技术：定频

内机噪音：47分贝

外机噪音：56分贝

内机净重量：49Kg；

外机净重量：58Kg

额定制冷量：7200W

额定制冷功率:2350W

额定制热量：7800W

额定制热功率:2350W

电铺热：2100W

可设置童锁功能

（十六）总服务台

1、各对外借阅及服务窗口设有服务台

2、办证处设有服务台

3、服务台采用实木的方式制作

4、台面需与自助借还设备能配合使用

5、质保期限一年

（十七）强弱电改造

1.所有新增自助借还设备处增加电源

2.所有新增自助借还设备处增加网线端口

3.所有电源及网线要求暗装

4.强电施工人员须持证上岗

（十八）门禁系统改造

1、新增双向门禁控制板3处

2、新增门禁控制器3套

- 3、安装及设备调试

（十九）楼内布局改造

自助借还服务区改造：

1.原有吊顶及隔断拆除

2.新做吊顶及保温墙隔断

3.电路改造及新做配电箱

4.灯光制作及安装

5.原有墙面铲除及恢复、石膏找平、刮腻子、刷涂料

6.拆除不锈钢

7.新做不锈钢结构及玻璃门

8.电源开关及五金件

9.原有玻璃幕墙拆除

10.新做异形玻璃幕墙

11. 质保期限一年

（二十）城市书房装修改造

1.不锈钢结构制作

2.地面改造及铺砖

3.电缆及网线铺设

4.灯具安装

5.空调1台

6.墙面及顶面玻璃制作

7.玻璃隔热膜粘贴

8.质保达到国家标准

9.内部家具及书架

（二十一）全向激光扫描仪

光源：可视激光二极管

系统接口：PC键盘口，RS232串口，模拟光笔

输入电压：5VDC

工作功率：900mW

备用功率：850mW

扫描模式：全向多线

扫描速度：1120次/秒

（二十二）门禁联动系统

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | （1）玻璃门控系统1套，含读卡器、钢化玻璃门、磁力锁、开关、报警器、红外对射探测器及各种辅助安装材料。 （2）系统设备设计方便，易于安装和实施。 （3）自助阅览室入口安装图书馆读卡器，读者需刷卡确认合法后，方可开门进入自助阅览室。 （4）钢化玻璃门采用安全玻璃材料，具备防碰撞设计。 （5）钢化玻璃门上安装磁力锁，通常为常闭状态，通过各种开关断电后门可打开，消音设计，运行平稳、安全可靠。 （6）如果出现读者违规操作情况（图书未借阅强行离开阅览室），门禁控制器将强制锁闭，同时通过声光报警通知管理人员。 （7）磁力锁需带延时功能、超低温锁、带指示灯、内置反向突波保护功能、可90度开门。 （8）出门面板开关需安装到出门处墙体或者其他装置上，便于读者按压开关后出门。 （9）红外对射探测器安装于RFID安全门禁上的合理位置，作为判断读者出入的基础检测装置。 钢化玻璃门 （1）数量：1套 （2）厚度：10mm厚度以上，具体大小按照实际情况计算 （3）莫氏硬度:9，耐热性：200，颜色：透明 （4）门轴倾角可调 磁力锁、出门面板控制开关 （1）磁力锁1套 （2）磁力锁：通电上锁、断点开锁 （3）抗拉力：150公斤级×2 （4）工作寿命：超过50万次 （5）锁体材质，硅钢片、紫铜漆包线、铝合金 （6）吸附板材料：电工纯铁 （7）出门面板开关一个，一开蛋控，Pc阻燃塑胶，磷青铜部件，银触点 声光报警器 （1）数量：1个 （2）报警方式：声光报警 （3）报警声音;85dB-120dB@10cm （4）发光强度：20cd-30cd@70cm （5）闪烁频率：2次/秒 （6）发光管寿命：10万小时 |

（二十三）智能架位查询系统

智能架位查询系统是功能为：图书馆实施完RFID系统并通过移动清点设备完成数据采集后，实现图书馆RFID图书定位查找。系统与RFID数据库服务器连接，并按照图书馆实际的馆藏位置绘制3维显示图，后台与图书馆现有的OPAC系统连接，读者在OPAC公共检索平台查询图书信息时，可通过链接进入图书所在书架的显示示意图及查找路线图。

具体指标

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、后台软件需要覆盖已有RFID数据区域的馆藏位置，在描绘三维图时需要完成指定区域的馆藏位置绘图。 2、三维导航软件能够嵌入到图书馆现有的OPAC查询系统，在读者检索图示信息时，提供导航指引连接。 3、导航内容至少包括文献所载书架的区域位置、书架位置、具体所在书架的层标信息。 4、系统提供接口，与图书馆移动盘点设备的数据上传软件对接。 5、以3D技术形式详细显示每个单册所在层架位，方便读者和工作人员在任何OPAC查询终端，及时找到单册位置并显示导航线路图。 |

（二十四）自助阅览室智能管理系统

| 类别 | 指标 |
| --- | --- |
| 功能介绍 | 系统包括如下子功能模块，所有模块必须囊括在一个大的系统内通过APP统一管理，详细要求如下： 一、视频监控子系统: 1、需采用高清定焦红外半球摄像机或红外枪机，清晰度不低于200万像素，需拥有防风雨式的设计，可方便地安装在内/外墙上，可以清晰的捕捉每个进出人员图像，即使在无光的情况下，也可以通过内置的红外灯增强补光，达到不遗漏任何细节的效果。 2、可对录像资料进行多种智能检索和回放。录像能方便检索回放，可指定某个时间段任意回放，对某些时间段发生的特殊情况的时段进行查看。 3、前端视频信号可直接存储到NVR硬盘中，NVR不低于2盘位，总体容量不低于6TB。可选择多种格式进行存储，可对重要监控点的图像进行多种模式的存储，对重要录像资料可以进行备份。 4、可以通过手机或平板查看室内外情况。同时具备多画面监视、轮巡等功能，能够体现监控信息与其物理位置的对应关系。实现对内外环境的实时监控。 5、可设置移动侦测，可设置区域入侵报警、绊线入侵报警等报警信号，并可以反馈到手机应用端。 二、环境监测及报警子系统： 安装简便，可接入消防烟雾感应系统。 需支持主动红外，被动红外，应急按钮等多种类型报警信号。 需支持温/湿度数据监测。 支持视频监控系统反馈的如区域入侵、绊线入侵等报警信号。 当发生报警后，报警系统可启动现场报警，并联动报警区域视频将报警信息推送管理员手机，管理员可通过手机进行远程干预。 三、照明控制子系统： 1、需实现多种控制方式。需支持不低于10路灯光系统控制，并可以进行单点控制、集中控制、实景控制、远程控制等，配置简单灵活。 2、需要根据环境光照度、室内有无读者自动调节照明系统，节能环保，舒心省力。 3、需支持传统机械开关和电子开关控制，以方便需要的读者使用。当系统或网络发生故障，手机、pad无法使用时，传统面板可以控制照明系统。 四、空调控制子系统： 可通过红外转发形式、协议控制或是电源通断等方式，来实现空调系统的控制调节。可用平板计算机或手机进行开关控制，温度调节，风速切换，模式选择。同时还可以联动场景，根据环境自动调节。 定时设定温度 采用温度控制、用户可以根据自己的需要在分时间段设定室内的温度。 根据环境自动调节温度 温度控制、需要根据室内温湿度情况自动调节空调状态，将房间温度调节至最舒适状态，同时起到节能的效果。 根据室内人员状态自动开关空调 可结合人体红外移动感应器实现有人开空调，无人关空调或者有人无人自动调节温度，同时起到节能的效果。 五、紧急呼叫可视对讲子系统： 对讲系统可将呼叫信息转移至手机客户端，通过手机APP也可查看馆内视频等等。 1、可视对讲系统要求摄像头不低于130万像素，需支持自动感光/补光处理，可实时抓拍图像。 2、当进行呼叫，呼叫信息会被转移到管理员手机或pad客户端，管理员可通过手机或pad进行远程通话及开锁。 六、移动端APP应用综合管理平台： APP，操作需直观，灵活，可对受控设备、电器进行单点控制、场景控制。 # 为方便馆方管理，视频监控、灯光联动控制、空调联动控制、可视对讲、远程开锁等功能需集成在同一移动应用段内。 |
| 服务要求 | 软硬件安装、升级、日常故障处理等服务。 提供技术人员培训。 |

- 评分办法及评分标准

一、评标办法

1、评标委员会评委根据评分标准对照各投标人的投标文件内容进行评分。

2、计分方法：将各投标单位的得分合计后取平均值，即为该投标单位的最终得分。

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。

4、采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

5.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理）

评分细则如下：

| 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30％×100 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| 技术服务 (48分) | 20分 | 基础分：完全满足招标文件技术指标要求得满分；技术指标中一般要求每负偏离一条指标减1分，“#”号项为重要项每负偏离一条指标扣减2分，直至0分。 |
|  | 8分 | 项目实施方案：项目实施方案的完整性和合理性，包括但不限于以下内容： 项目进度控制、实施流程、文档管理、质量保障、风险控制等，能够完全满足用户实际需求的得8分； 项目进度控制、实施流程、文档管理、质量保障、风险控制等，基本满足用户实际需求的得5分； 项目进度控制、实施流程、文档管理、质量保障、风险控制等，部分满足用户实际需求的得2分； 项目进度控制、实施流程、文档管理、质量保障、风险控制等，不能满足用户需求的得0分； |
|  | 4分 | 项目实施人员配备：项目经理、项目实施人员包括整体实力情况。 项目经理、项目实施人员配备齐全，并全部提供人员所在单位的社保缴纳证明及其资格证书复印件盖章件的得4分。 项目经理、项目实施人员配备不足，或只部分提供人员所在单位的社保缴纳证明及其资格证书复印件盖章件的得2分。 未提供项目实施人员配备情况说明，或未提供人员所在单位的社保缴纳证明及其资格证书复印件盖章件的得0分。 |
|  | 4分 | 所投专业设备的先进性、安全性、稳定性、兼容性、配置的综合评定： 能够完全满足用户实际需求的得4分； 基本满足用户实际需求的得2分； 部分满足用户实际需求的得1分； 不能满足用户需求的得0分。 |
|  | 8分 | 培训计划：投标人提供完整、合理的技术培训方案，培训的内容、方式、计划、教材、人员等能够满足用户实际需求的得8分； 投标人提供较完整、合理的技术培训方案，培训的内容、方式、计划、教材、人员等基本满足用户实际需求的得5分； 投标人未提供完整、合理的技术培训方案，培训的内容、方式、计划、教材、人员等部分满足用户实际需求的得2分； 投标人未提供技术培训方案的得0分； |
|  | 4分 | 视频演示：评委根据投标人提供的演示视频与招标文件技术参数符合性酌情打分，全部响应招标文件技术参数要求得：4分；部分响应得：2分；未响应得：0分。（演示视频时间为≤5分钟，超出5分钟扣1分；演示视频递交方式：光盘/U盘） |
| 商务部分 （20分） | 5分 | 供应商基本情况：综合比较供应商荣誉、信誉、技术状况、履约能力等，最优的得5分，一般的得3分，较差的得1分。 |
|  | 3分 | 供应商通过质量管理体系认证，提供证书复印件加盖公章，提供得1分，未提供得0分。原件备查。 供应商通过健康管理体系认证，提供证书复印件加盖公章，提供得1分，未提供得0分。原件备查。 供应商通过环境管理体系认证，提供证书复印件加盖公章，提供得1分，未提供得0分。原件备查。 |
|  | 8分 | 投标人2015年至今的同类项目业绩：提供一个的得2分，满分8分（加盖本单位公章，必须包括合同首页、金额所在页）。 |
|  | 4分 | 售后服务体系：投标人提供详细的售后服务方案及承诺，对技术支持与维护工作内容描述完整，针对各项工作内容有完整、可行的计划，详细的技术支持和维护说明的得：4分； 投标人仅部分提供售后服务方案、承诺、技术支持、维护工作内容描述、各项工作内容计划、技术支持、维护说明的得2分； 投标人仅简单提供售后服务方案及承诺的得：1分； 投标人未提供售后服务方案及承诺的得：0分。 |
| 政策 法规 （2分） | 1分 | 投标产品中每有一项节能产品（且必须提供财政部、国家发展和改革委员会认可的有效期内的认证证书复印件及相应的节能产品政府采购清单并均需加盖本单位公章）加1分，否则不加分。 |
|  | 1分 | 投标产品中每有一项环境标志产品（且必须提供中华人民共和国财政部、中华人民共和国环境保护部认可的有效期内的认证证书复印件及相应的环境标志产品政府采购清单并均需加盖本单位公章）加1分，否则不加分。 |

注：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中按格式提交了《投标人企业类型声明函》，其投标报价扣除7%后参与评审（如适用）。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件并加盖公章，否则将不予认定。残疾人福利性单位视同小型、微型企业参加政府采购活动时，需提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.评分细则外政策加分：（以下产品须提供最新一期在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）/中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）/国家发展改革委网站（http://www.ndrc.gov.cn）/中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）清单截图及相关证明材料并加盖公章）：

2.1节能产品

参选人所投产品列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”，属于强制采购范围的，参选人应提供清单中强制采购范围内的节能产品，否则作无效投标处理。

参选人提供产品列入“节能产品政府采购清单”中规定优先采购产品的酌情给1-2分。

2.2环保产品

参选人提供产品列入财政部、环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”中，属于优先采购的环保产品的，且环保认证证书在有效截止日期内（参选人提供相关证明材料）的酌情给1-2分。

2.3参选人提供清单中的产品须在参选文件中显著位置注明产品的所属类型、名称、制造商、品牌、型号以及在清单中的位置。

第六章  合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指采购人或购买货物的单位。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的投标人，即中标人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2. 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控， 卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2 如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求， 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期10天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8. 保险

8.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的110％办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

9 付款条件

9.1 付款条件见“合同专用条款”。

10 .技术资料

10.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 10 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后 3 天内将这些资料免费寄给买方。

11. 质量保证

11.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起  12  个月。详见合同专用条款.

12. 检验和验收

12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。制造商检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后，买方应在 7 日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报政府采购监督管理部门备案。

12.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

12.4 买方有在货物制造过程中派人员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

13.2 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在买方发出索赔通知后 7 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14. 迟延交货

14.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15. 违约赔偿

15.1 除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在 28 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17. 税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18. 仲裁

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可申请北京仲裁委员会进行仲裁。

18.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的合同条款外，合同的其它部分应继续执行。

19. 违约解除合同

19.1 在卖方违约的情况下，买方经政府采购监督管理部门同意后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

19.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程中，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2 在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

20. 破产终止合同

20.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

21. 转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。

21.2 经买方和政府采购监督管理部门事先书面同意 卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

22. 合同修改

22.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。

23. 通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24. 计量单位

24.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

25. 适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2 本合同一式 8 份，具有同等法律效力。买方执 4 份，卖方执 2 份，采购代理机构执  2  份。

第七章  合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.5买方：本合同买方系指：北京市西城区第二图书馆

1.6卖方：本合同卖方系指：    中标人

1.7现场：本合同项下的交货地点位于：北京市西城区教子胡同8号

6、交货方式

6.1.1　本合同项下的货物方式为：适用合同条款6.1.1。

6.1.1  交货时间：按甲方要求

9.1、付款条件：

（1）合同签订之日起5个工作日内，卖方支付合同总价款5%的履约保证金后，买方支付合同总价款的70%；

（2）验收通过后10个工作日内向供货方支付合同总价款的30%；

（3）验收合格满三个月后无息退还履约保证金。

11、质量保证：

11.3 如果卖方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

11.5合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起不低于 36个月，其他易损件至少不低于24个月。（如有特殊要求，则以“技术规格”中的要求为准）

第八章  政府采购合同格式

合同编号：

政府采购合同

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合　　　同　　　书

(买方)   　　　      　　　       (项目名称)中所

需 　　　　　　　(货物名称)经                 (采购代理机构)以

号招标文件在国内　　　　（公开/邀请）招标。经评标委员会评定　　　(卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	合同条款

c.	中标通知书

d.	配置清单

e.	售后服务承诺

2、货物和数量

本合同货物：

数量：

3、合同总价

本合同总价为    　　         元人民币。

分项价格：

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

买　方：               			卖　方：

名　称：(印章)　　　　　　　　　名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

授权代表(签字)：         			授权代表(签字)：

地　　址：							地　　址：

邮政编码：							邮政编码：

电　　话：							电　　话：

开户银行：			   				开户银行：

帐　　号：				 			帐　　号：

第九章  投标文件格式

1 投 标 函

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物的投标邀请(项目编号),签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本    份及电子文档____套：

1.投标一览表

2.投标分项报价表

3.货物说明一览表

4.技术规格响应/偏离表

5.商务条款响应/偏离表

6.资格证明文件

7.按招标文件投标须知和技术规格要求提供的其它有关文件

8.以（支票/汇票）形式出具的投标保证金，金额为人民币（金额数和币种）。

在此，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3）投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4）本投标有效期为自开标日起  90 个日历日。

5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

6）根据投标须知第1条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8）与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

传真：

电话：

电子函件：

投标人授权代表签字：_______________

投标人名称：_______________________

开户名全称：

开户银行：

银行帐号：

公    章：

日    期：

2 投标一览表

投标人名称：                                                               项目编号：

| 序号 | 名称 | 投标总价 （单位：元） | 投标保证金 （有/无） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |
| 合计 |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

2、此表中，投标总价应和“3投标分项报价表” 中的总价相一致 。

3 投标分项报价表

投标人名称：___________                                                项目编号：_______________

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注:1.如果单价计算的结果与总价不一致，以单价金额计算结果为准。

2.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

4 货物说明一览表

投标人名称：______________                                                               项目编号：______________

| 品目号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

注：各项货物详细技术性能可另页描述。

5 技术规格偏离表

投标人名称:___________                         项目编号:______________

| 序号 | 名称 | 招标文件条目号 | 招标规范 | 投标规范 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、投标人的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。投标人应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对招标文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。

2、对招标文件无偏离应标明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

6 商务条款偏离表

投标人名称:_____________                   项目编号:_____________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对包括交货期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

7 资格证明文件

7-1三证合一的企业法人营业执照副本或事业单位法人证书复印件（须加盖本单位公章）

7-2法定代表人授权书原件（格式见第九章）

7-3法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

7-4制造商资格声明（代理商、经销商不需提供此声明）

7-5代理商、经销商的资格声明（制造商不需提供此声明）

7-6提供经会计师事务所出具的2017年度完整的财务审计报告复印件，并加盖本单位公章。如供应商无法提供2017年度完整的审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1、银行资信证明是指供应商参加本次投标截止日前一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖本单位公章)，评标委员会保留审核原件的权利；

3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件；

4、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

6、政府采购投标担保函格式见 第九章 投标文件（格式12）。

7-7有依法缴纳社会保障资金的良好记录（供应商逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动近三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件；供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章。）

7-8近三个月的依法缴纳税收的的入账票据凭证复印件（须加盖本单位公章）

7-9参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（投标人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章）

7-10投标人应提供在信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）“信用信息”、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果打印页面并加盖公章。

7-11供应商认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）。

以上资料必须合法有效，否则不予认定。

7-1三证合一的企业法人营业执照副本或事业单位法人证书复印件（须加盖本单位公章）

7-2 法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

法人授权代表签字：

见证人签字：

见证人姓名和职务：

见证人单位名称：

见证人地址：

供应商(盖章)：

附：

法人授权代表姓名：

职　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传　　真：

电　　话：

7-3法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

7-4 制造商资格声明

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到          年          月		    	日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　生产的项目　　　　　年生产能力　　　　　职工人数

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　          销售项目和数量

出口销售额：

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：

法人授权代表 (签字)：

法人授权代表的职务：                 　　     电话号：

制造商盖章：                        　　      传真号：

7-5 代理商、经销商的资格声明（制造商不需提供此声明）

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：______________________________

净值：______________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：______________________  ____

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　销售的项目和数量

(1)出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2)国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为供应商制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　_____________________________

_____________________　_____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　_______________________

_____________________　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、供应商认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：________________________________________

法人授权代表(签字)：__________________________

法人授权代表的职务：__________________________

电话：________________________________________

传真：________________________________________

公章：_______________________________________________

7-6 提供经会计师事务所出具的2017年度完整的的财务审计报告复印件，并加盖本单位公章。如供应商无法提供2017年度完整的审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1、银行资信证明是指供应商参加本次投标截止日前一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖本单位公章)，评标委员会保留审核原件的权利；

3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件；

4、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效；

7-7有依法缴纳社会保障资金的良好记录

（供应商逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动近三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件；供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章。）

7-8近三个月的依法缴纳税收的的入账票据凭证复印件（须加盖本单位公章）

7-9参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（供应商须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章）

致：

我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

法定代表人或法人授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

7-10投标人应提供在信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）“信用信息”、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）“政府采购严重违法失信行为信息记录”信用记录查询结果打印页面并加盖公章。

7-11 供应商认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）

8 业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 项目范围 | 合同金额 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供证明材料（详见第五章评分要求）

9 售后服务及培训计划

10 履约保证金保函（中标后开具）

开具日期：

致：(采购人名称)

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于________年_____月____日就________项目(以下简称项目)项下提供(         名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称____________________________

签字人姓名和职务____________________________

签字人签名__________________________________

公章

11 中标服务费承诺书

致：北京华采招标代理有限公司

我们在贵公司组织的                     项目招标中若获中标（招标文件编号：               ），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。收费标准依据国家按计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。

特此承诺

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

12 政府采购投标担保函格式

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币          元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

13 政府采购履约担保函格式（如适用，中标后开具）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月     日

14 投标人企业类型声明函（格式，如适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

制造商投标人企业类型声明函

本公司作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，作出如下声明：

本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：