北京市公安局消防局2018年度抢险救援

装备更新项目

招  标  文  件

招标编号/包号：18CNIC01-5900/01-16

采购人：北京市公安局消防局

采购代理机构：中国仪器进出口集团有限公司

二〇一八年十一月

目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	6

第三章 　政府采购合同文本	27

第四章   技术需求书	34

第五章   评标标准	54

第六章   附件—投标文件格式	57

# 第一章   投标邀请

中国仪器进出口集团有限公司接受采购人的委托，对下述货物及服务进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：北京市公安局消防局2018年度抢险救援装备更新项目

- 招标编号/包号：18CNIC01-5900/01-16

- 资金来源：财政性资金

- 采购预算： 人民币1190.5万元

- 项目用途：自用

- 项目性质：货物

- 项目基本概况介绍：

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 分包最高限价（万元） | 采购需求 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 有毒气体探测仪 | 40 | 台 | 32 | 检测仪抽样方式：扩散式和泵吸式两种模式。 | 是 |
| 02 | 1 | 可燃气体检测仪 | 80 | 台 | 25.2 | 采用催化燃烧式传感器，传感器使用寿命≥２年。 | 是 |
| 03 | 1 | 多功能环锯 | 50 | 台 | 175 | 环锯锯片适合混凝土/石材/砖块/钢筋/橡胶/PVC/钢铁/玻璃等破拆，全金属锯片、可干切。 | 是 |
| 04 | 1 | 背负式支架照明灯 | 20 | 个 | 30 | 360度全景照明及120°单向照明可调，照射角度可调。 | 是 |
| 05 | 1 | 便携式地铁轨道救援运输平台 | 6 | 套 | 84 | 驱动部分搭载乘员≥2名；载重≥200kg。 | 否 |
| 06 | 1 | 便携式快攻炮 | 8 | 台 | 48 | 炮体材料采用高强度防腐蚀轻合金材质。 | 是 |
| 07 | 1 | 大功率折叠自摆炮 | 20 | 台 | 150 | 额定流量≥60L/s，最大射程：直流水≥70m，泡沫混合液≥60m，额定工作压力≥0.5Mpa。 | 是 |
| 08 | 1 | 无线遥控炮 | 8 | 台 | 128 | 电动遥控情况下，水平可调角度≥±90°，俯仰角度≥30度至70度。电池电量连续工作时间≥4h。 | 是 |
| 09 | 1 | 柔性施压快速封堵工具 | 6 | 套 | 168 | 带压密封注胶设备: 由高压油泵、高压注胶枪、高压胶管、快装接头等。 | 否 |
| 10 | 1 | 大型洗消除污帐篷 | 6 | 套 | 100 | 电动充排气泵：用于帐篷的快速充气，方便帐篷的打开和收起。 | 是 |
| 11 | 1 | 电动升降机 | 2 | 台 | 49 | 防护等级不低于IP67。 | 是 |
| 12 | 1 | 凸轮式抓绳器 | 20 | 个 | 31.5 | 适用绳索直径单绳(10-11mm)，双绳(8-11mm)， | 是 |
|  | 2 | 单向制停滑轮 | 20 | 个 |  | 制停装置可在开启位置固定，可作为单滑轮使用。 |  |
|  | 3 | 扁带 | 500 | 根 |  | 扁带采用聚乙烯纤维、聚酰胺材料，轻量耐磨同时耐紫外线。 |  |
|  | 4 | 铝制D型钩 | 500 | 个 |  | 铝合金D型丝扣主锁，横向拉力≥27kN，纵向拉力≥8kN。 |  |
| 13 | 1 | 大绳包 | 50 | 个 | 48.2 | 宽度约3cm，厚度约1.2mm。 | 是 |
|  | 2 | 小绳包 | 50 | 个 |  | 采用非PVC材料制造，使用YPU纤维材质。 |  |
|  | 3 | 静力绳（10.5mm）200米 | 20 | 根 |  | 材质：涤纶或尼龙，直径10.5mm，最小断裂强度≥40kN，长度200m整轴。 |  |
|  | 4 | 静力绳（6mm）200米 | 2 | 根 |  | 材质：涤纶或尼龙。 |  |
|  | 5 | 动力绳200米 | 13 | 根 |  | 材质：尼龙、直径10.5mm，静态伸长率≤8.5％，静态断裂强度≥20kN。 |  |
| 14 | 1 | 红外热像仪无线图传系统 | 2 | 套 | 83.6 | 图像信号发射机用于发射手持红外热像仪的视频信号。 | 是 |
| 15 | 1 | 水上救生遥控机器人 | 1 | 台 | 28 | 驱动电源充电电池 ，可快速更换，至少配备2块电池。 | 是 |
| 16 | 1 | 水下远距离搜救视频系统 | 1 | 套 | 10 | 配备线缆：长度≥100m，线缆拉力≥50kg。 | 是 |

注：1）投标人可以对本项目中的一个包进行投标，也可同时对多个包进行投标，但必须针对每一包中的所有内容进行投标，不允许拆分投标；评标授标以包为单位。

*2）若投标人对本项目的多个包进行投标，则投标文件须按包分别编制并分别装订提交；

- 投标人资格要求：

    - 在中华人民共和国境内注册、响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

    - 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

    - 投标人须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的相关要求；

    - 本项目不接受联合体投标；

    - 本项目部分分包接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）；

    - 如投标人所投产品为进口产品，则投标人须随投标文件提供所投产品制造商出具的授权文件；

    - 按本公告的规定获取招标文件；

    - 本项目为非专门面向中小企业的项目；

    - 法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。

- 获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

（1）时间期限：从2018年11月24日至2018年12月7日每天 (节假日除外) 上午9：00-11:30，下午13:00-16：00 (北京时间)。

（2）地点：中国仪器进出口集团有限公司（北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦622室）；联系方式：010-88316785/010-88316638。

（3）获取方式及售价：招标文件每包人民币200元，可现场购买或邮购，若邮购，须加付快递费每包人民币100元。供应商购买招标文件时须同时提供：

①投标人企业法人营业执照或事业单位法人证书或登记证或其他有效证明文件（复印件加盖公章）；

- 投标截止时间、开标时间及地点：

（1）投标截止时间及开标时间：2018年12月15日09:00（北京时间），届时请投标人派代表出席开标仪式。

（2）投标文件递交及开标地点：北京市朝阳区孙河乡顺黄路北京市消防战勤保障中心第一会议室。

- 本项目的招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（www.ccgp-beijing.gov.cn）上发布。

- 本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

- 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

- 本招标公告的期限：自本公告发布之日起5个工作日。

采购人名称：北京市公安局消防局

采购人地址：北京市西城区西直门南小街1号

采购人联系方式：孟警官 010-82215638

采购代理机构名称：中国仪器进出口集团有限公司

地址：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦622室;

联系方式：010-88316785; 010-88316638;  010-88316601(传真)

采购项目联系人姓名：孙伟、付强

联系方式：sunwei@cnic.genertec.com.cn（电子邮件）

fuqiang@cnic.genertec.com.cn

账户信息：

开户名称：中国仪器进出口集团有限公司

开户银行：中国银行总行营业部

帐号：7783 5000 8791

中国仪器进出口集团有限公司

2018年11月23日

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 2.2 | 招标范围（货物类）:投标产品的供货、安装及相关伴随服务（包括但不限于投标产品设计、供货、安装调试、集成、验收、现场及远程技术支持、培训以及售后服务等）。 |
| 3.2 | 投标样品： 1、样品要求： 投标人可随投标文件提供与所投产品同品牌、同型号、同款式、同性能的完整、完好的样品1套，投标人须保证所提供的投标样品完整且运行良好，并提供详细的使用或试用说明书，若样品不完整或有损坏破损的情况，由此引起的后果由投标人自行承担。若不提供样品，则投标人在该包中“样品得分”评审得分为0；样品必须具有产品型号的技术标识，清晰不易脱落。 样品制作的标准和要求：见本项目《技术需求书》； 需要随样品提交相关检测报告（需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容）：见本项目《技术需求书》； 样品的评审方法以及评审标准：见本项目《技术需求书》和《评标标准》； 本项目的投标样品将采用暗标方式进行评审，评标过程中，可能对样品进行破坏性试验(仪器设备类产品除外)； 投标样品仅为评审时的依据，不包含在所供合同产品的数量之内。 2、递交要求： 投标样品请于开标当日、投标截止时间之前与投标文件一并送达开标地点； 如投标人对本项目的多个包进行投标，则样品须按包及品目分别递交； 3) 投标人须按所投包的要求，将某包所有产品样品全部封装在包装箱内。暗标样品包装箱不得带有投标人的任何信息和记号。包装箱密封后，外层再用包装纸将包装箱完全覆盖包裹并且密封完好（注：若投标产品体积较大，无法进行装箱封装的，可自行封装递交）。投标样品的外层包装纸上须标注如下信息：①投标人名称；②项目名称；③招标编号/包号。 3、退回规定： 对于未中标人提供的样品，将在 中标公示 后 7 日内退还，如投标人未及时领取，样品将由采购人、采购代理机构自行处理； 对于中标人提供的样品，将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。验收合格后，退回给中标人。 |
| 11.1 | 投标保证金金额： 01包：RMB6400.00 (大写: 人民币陆千肆佰元整)； 02包：RMB5040.00 (大写: 人民币伍千零肆拾元整)； 03包：RMB35000.00 (大写: 人民币叁万伍千元整)； 04包：RMB6000.00 (大写: 人民币陆千元整)； 05包：RMB16800.00 (大写: 人民币壹万陆千捌佰元整)； 06包：RMB9600.00 (大写: 人民币玖千陆佰元整)； 07包：RMB30000.00 (大写: 人民币叁万元整)； 08包：RMB25600.00 (大写: 人民币贰万伍千陆佰元整)； 09包：RMB33600.00 (大写: 人民币叁万叁千陆佰元整) 10包：RMB20000.00 (大写: 人民币贰万元整) 11包：RMB9800.00 (大写: 人民币玖千捌佰元整) 12包：RMB6300.00 (大写: 人民币陆千叁佰元整) 13包：RMB9640.00 (大写: 人民币玖千陆佰肆拾元整) 14包：RMB16700.00 (大写: 人民币壹万陆千柒佰元整) 15包：RMB5600.00 (大写: 人民币伍千陆佰元整) 16包：RMB2000.00 (大写: 人民币贰千元整) 投标保证金形式：电汇；使用电汇形式的，投标保证金必须在投标截止时间前汇到采购代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标保证金交款单据原件（电汇形式的投标保证金提交汇款凭证复印件）须在投标截止时间前与《投标一览表》及《投标人退款、开票信息》（格式见第六章）共同密封在一个信封内提交，并在该信封上标明“投标一览表和投标保证金”字样。 |
| 12.1 | 投标有效期：90日历天（自提交投标文件的截止之日起算）。 |
| 13.1 | 投标文件的份数： 《资格证明文件分册》 ：正本1份，副本2份； 《商务技术文件分册》 ：正本1份，副本4份； 《投标文件电子文档》 ：2份（U盘和光盘各一份）包含纸质投标文件全部内容（其中文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式；图像文件采用JPEG、TIFF格式；影像文件采用MPEG、AVI格式；声音文件采用WAV、MP3格式。）。 |
| 29.5 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则其投标无效。 |
| *30.1 | 履约保证金金额：合同总价的5%； 履约保证金形式：电汇形式。 质保期结束后退回履约保证金。 |
| 32.1 | 招标代理服务费： 中标人须向招标代理机构按照如下标准交纳招标代理服务费: 按“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）规定的收费标准。 |

投标人须知

## 一   说  明

## 采购人、采购代理机构、合格投标人

  - 采购人、采购代理机构：系指采购人及其委托的采购代理机构。“采购人”：详见《投标邀请》。招标文件中所称“招标人”、“用户方”、“甲方”、“买方”等，如无特指，亦是指采购人，以及享有采购人权利、承担采购人义务的相关单位及其代表。

  - 投标人：系指响应本次招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织或者自然人。招标文件中所称 “投标方”、“供应商”、“乙方”、“卖方”、“中标人”等，如无特指，亦是指投标人。

  - 满足以下条件的投标人是“合格投标人”：

    - 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：

      - 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

      - 截止时点：投标截止时间；

      - 信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

      - 信用信息的使用原则：经评标委员会认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动，其投标无效。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

    - 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

    - 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

    - 如投标人组成联合体投标，则联合体须符合法律法规的规定：

      - 联合体各成员单位均须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合其他投标人资格要求，联合体成员资质须与其在联合体中的分工相匹配。

      - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

      - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

      - 联合体各方应签订联合体投标协议，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头单位，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体牵头单位必须承担主要工作任务。该联合体投标协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任，若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

      - 在合同履行过程中，未经采购人同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向采购人承担的连带责任。

  - 投标人在投标过程中不得向采购人或采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标无效。

  - 采购人或采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

    - 提供虚假的资料；

    - 在实质性方面失实。

  - 政府采购当事人之间不得相互串通投标。

## 资金来源及招标范围

  - 《投标邀请》中所述的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

  - 本项目的招标范围见《投标人须知资料表》的规定。

## 投标费用与提供样品等

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无承担的义务和责任。

  - 投标人应按《投标人须知资料表》规定的时间和地点提供样品等。

## 二   招标文件

## 招标文件构成

  - 要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 政府采购合同文本

- 技术需求书

- 评标标准

- 附件—投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

  - 招标文件技术需求书中如列有工艺、材料和设备的参照牌号、分类号或参考品牌型号，仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是投标人必须选择的，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌型号，但投标人所报产品技术指标和品质要求应当满足或不低于参考品牌型号。

  - 招标文件技术需求书提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于投标时已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。

## 潜在投标人要求对招标文件的澄清

  - 潜在投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。请潜在投标人在投标截止时间前15日按招标文件中载明的联系方式以书面形式送达采购人或采购代理机构。

## 采购人或采购代理机构对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

  - 招标文件的澄清或修改对所有潜在投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在1个工作日内向采购人或采购代理机构回函确认（须加盖潜在投标人公章），否则采购人或采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三   投标文件的编制

## 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人可以对本项目的其中一个包进行投标，也可同时对多个包（如有）进行投标。

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件及来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

## 投标文件构成

  - 投标人须将投标文件按《资格证明文件分册》和《商务技术文件分册》分别编制及包装。

  - 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，包括以下内容：

    - *资格证明文件分册：

| 附件号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 法定代表人授权书 | 格式见附件 |
| 1-2 | 联合投标协议书 | 本项目不适用 |
| 1-3 | 投标人如为企业法人，须提供企业法人营业执照；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件 | 复印件并加盖投标人公章 |
| 1-4 | 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前6个月内任何一期缴纳增值税或营业税或企业所得税记录。“缴纳税收记录”为银行出具的纳税凭证或税务机关出具的证明，依法免税的供应商应提供相应文件证明其依法免税。） | 复印件并加盖投标人公章 |
| 1-5 | 依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前6个月内任何一期缴费记录或证明，依法不需要缴纳社会保险的供应商应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险。） | 复印件并加盖投标人公章 |
| 1-6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明 | 格式自拟，加盖投标人公章 |
| 1-7 | 投标人的财务状况报告（会计师事务所出具的审计期间为上一年度或最新的财务审计报告，或开标日前三个月内银行出具的资信证明） | 1、财务审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注。复印件并加盖投标人公章。 2、银行资信证明可提供原件，也可提供复印件。若银行开具的资信证明声明复印无效的，则投标人必须提供原件，否则视为无效。提供复印件的，必须提供银行资信证明所有内容页的齐全的复印件，含首页、声明页等，否则视为无效。 3、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。 4、成立不到一年的公司须提交验资证明复印件并加盖投标人公章或银行资信证明。 |
| 1-8 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 格式见附件 |
| 1-9 | 投标人声明函 | 格式见附件 |
| 1-10 | 中小企业声明函 | 1、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。 2、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小型和微型企业。 仅当本项目为“专门面向中小微企业采购的项目”时必须提供，否则投标人可自行决定是否提供 格式见附件 |
| 1-11 | 制造商资格声明 | 仅当招标文件要求必须提供产品制造厂家授权文件时须提供 格式见附件 |
| 1-12 | 制造厂家的授权书 | 仅当招标文件要求必须提供产品制造厂家授权文件时须提供 参考格式见附件 |
| 1-13 | 投标人没有被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件记录的书面声明 | 格式自拟,加盖投标人公章 |
| 1-14 | 具备法律、行政法规规定的其他条件或招标文件“投标人资格要求”要求的其他证明文件 | 如有 |

    - 商务技术文件分册：

| 附件号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| *2-1 | 投标书 | 格式见附件 |
| *2-2 | 投标一览表 | 格式见附件 |
| *2-3 | 投标分项报价表 | 格式见附件 |
| *2-4 | 商务条款偏离表 | 格式见附件 |
| *2-5 | 技术需求偏离表 | 格式见附件 |
| 2-6 | 同种产品销售业绩一览表 | 格式见附件(其中第13包只填写品目3、品目4和品目5的销售业绩。其余各包按包内品目填写销售业绩) |
| 2-7 | 拟派往本项目实施团队情况 | 格式见附件 |
| 2-8 | 售后服务承诺方案 | 格式见附件 |
| 2-9 | 投标人认为应附的其他材料 | 如有 |
| *2-10 | 招标代理服务费承诺书 | 格式见附件 |
| 2-11 | 投标人退款、开票信息 | 与《投标一览表》和投标保证金交款单据（电汇底单复印件或支票原件）一并单独密封提交，投标文件中可不重复提供本表。若未能按要求提供或提供信息不准确而导致无法及时退还保证金，采购代理机构不承担逾期退还的相关责任。 格式见附件 |

  - 除上述8.2条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

  - 投标人应严格按照招标文件提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

  - 投标人如为联合体，联合体各方均应提供上述8.2.1资格证明文件。

## 证明货物及服务的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标文件中提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应来自中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。

  - 本项目是否接受进口产品见《投标邀请》。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库［2007］119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248号文）。

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

  - 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

    - 投标人根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

    - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供产品和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

    - 招标文件《评标标准》中涉及的证明文件。

    - 投标人认为应附的其他材料。

## 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

  - 投标人应在《投标分项报价表》（格式见附件）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人自行承担。具体包括但不限于：

    - 投标货物/服务及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价或进口货物完税交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费用；

    - 质量保证相关费用在内的最终价格；

    - 招标文件《技术需求书》中要求的其他招标内容产生的费用。

  - 投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，包括投标人在投标文件中主动提出增加部分与采购项目相同的产品或服务，或提出在中标金额的基础上给予采购人一定比例的折扣，或赠送与采购项目无关的货物和服务，否则其投标无效。

  - 投标总价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。投标人须对此进行书面确认，否则其投标无效。

  - 为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可在投标分项报价表上将投标价分成几部分，但并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标，其投标无效。

  - 每种产品/服务只能有一个投标报价，否则其投标无效。

## 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求提供投标保证金，并作为其投标的一部分。

  - 投标保证金是为了保护采购人或采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（3）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（4）中标人不按本须知的规定缴纳招标代理服务费的。

  - 投标保证金可采用的形式有：支票（仅限北京同城，凭密支付的须同时提供有效密码）、电汇（投标截止时间前到账）或招标文件规定的其他方式。

投标保证金收受人：中国仪器进出口集团有限公司

开户人名称：中国仪器进出口集团有限公司

开户  银行：中国银行总行营业部

人民币账号：778350008791

  - 凡没有根据本须知11.1和第11.3条的规定随附投标保证金的投标，其投标无效。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 如发现由于投标人原因导致投标保证金无法入账，将被视为无效投标保证金，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人或者转为中标人的履约保证金，详见履约保证金有关条款的规定；未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人。

  - 若因投标人未按招标文件要求提供有关资料等自身原因导致投标保证金无法及时退还或发票开票延迟的，采购人或采购代理机构不承担相应责任。

## 投标有效期

  - 投标应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期不满足要求的，其投标无效。

  - 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 投标文件的装订、签署及盖章

  - 投标人应准备《投标人须知资料表》中规定数量的投标文件正本、副本及电子文档。每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”和“电子文档”的字样。若正本和副本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方盖章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章后才有效。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。投标文件必须牢固装订成册（凡用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊(插入式或穿孔式)均不认为是牢固装订）、目录清楚、页码准确。

## 四   投标文件的递交

## 投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件分以下几部分进行密封、标记及提交：

（1）投标文件《资格证明文件分册》：将该正本和所有的副本密封在标记为“投标文件《资格证明文件分册》正本和副本”的密封袋中进行提交；

（2）投标文件《商务技术文件分册》：将该正本和所有的副本密封在标记为“投标文件《商务技术文件分册》正本和副本”的密封袋/箱中进行提交，并尽量减少密封袋/箱的使用数量；

（3）投标文件电子文档：将投标文件电子文档单独密封在标记为“投标文件电子文档”的密封袋中；若招标文件要求提交其他电子介质文档（如有），则该文档与投标文件电子文档一并封装在同一密封袋中）；

（4）投标一览表及投标保证金：为方便开标唱标，除投标文件中的《投标一览表》以外，投标人还应另行准备一份相同的《投标一览表》，并与投标保证金交款单据（电汇底单复印件或支票原件）及《投标人退款、开票信息》一并密封单独提交，在信封上标明“投标一览表及投标保证金”字样。

  - 所有密封袋/箱上均应：

（1）清楚标明递交至投标邀请中指明的地址；

（2）注明投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在  （开标日期、时间）    之前不得启封”的字样；

（3）写明投标人名称和地址，并在密封袋/箱的封装处加盖投标人公章或密封章。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人或采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

## 投标截止期

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点的采购人或采购代理机构，递交地点应是招标文件中规定的地址。

  - 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人或采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构予以拒收。

## 投标文件的修改、撤回与撤销

  - 投标截止时间前，投标人可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。经开标的项目，投标文件不予退回。

  - 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构不退还投标保证金。

## 五   开标及评标

## 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格、是否提交了投标保证金及招标文件规定的需要宣布的其他内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读；未宣读的投标价格、投标声明等实质内容，评标时不予承认。

  - 开标过程将由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 投标人的资格审查

  - 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

  - 投标人资格证明文件（内容见本须知8.2.1）有任何一项不符合招标文件要求的，其资格审查不合格。

  - 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 组建评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务。

## 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会依据招标文件的规定，对资格审查合格的投标人，从投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标无效：

- 投标总价超过项目预算金额或者分包最高限价的；

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件投标有效期不足的；

- 投标文件未按照招标文件要求装订、签署、盖章的；

- 投标文件不满足招标文件中*号条款要求的，或投标文件技术指标超出招标文件“技术需求书”中主要技术参数(*号条款)允许偏差的最大范围的（如有）；

- 投标文件的响应与事实不符或虚假投标的；

- 投标报价小于等于零的，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且未能应评标委员会要求证明其报价合理性的；

- 投标人在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

- 投标人在一份投标文件中对同一货物或服务报有两个或两个以上报价的；

- 投标人恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

- 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品不符合相应规定或要求的（投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须具有公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人、投标文件不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和投标被否决的情形，其投标无效。

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 包含不允许偏离的实质性要求和条件的条款号：详见《投标人须知资料表》。

## 评标方法

  - 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件规定的评标方法和标准，对其投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 本项目采用综合评分法进行评标。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，详见《投标人须知资料表》，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。

## 投标文件的澄清、说明或补正

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行及时、有效的澄清、说明或者补正的，其投标无效。

  - 投标报价的修正

    - 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外（详见《投标人须知资料表》），按照下列规定修正：（一）投标文件中投标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 小微企业优惠政策调整：只有同时满足“①投标人为小型或微型企业；②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业制造的货物”两个条件的投标人，并且均提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明从业人员、营业收入、资产总额等相关情况），该产品方可认定为小型和微型企业产品，评标时享受价格扣减的优惠政策；否则该产品不予认定为小型和微型企业产品，评标时其价格不予扣减。

      - 对于独立投标人：本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若全部或部分投标产品（货物、工程或服务）被认定为小型和微型企业产品，则评标价=投标人报价（指修正后的评标价）中的“小型和微型企业产品”价格×（100%-6%）+投标人报价（指修正后的评标价）中的非“小型和微型企业产品”价格；否则评标价=投标人报价（指修正后的评标价）。

      - 对于联合体投标人： (1)若联合体各方均为小型或微型企业，则联合体视同为小微企业，则按上条原则确定联合体投标人的评标价； (2)若联合体是由大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型或微型企业组成，且联合体协议中约定的小型和微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%（含）以上的，则本项目将对联合体的价格给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。则评标价=联合体投标人报价（指修正后的评标价）×（100%-2%）。(3)若联合体的构成不属于上述情形，则评标价=联合体投标人报价（指修正后的评标价）。（4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予享受价格扣减的优惠政策。

      - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型和微型企业。

      - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小型和微型企业。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

## 评标过程及保密原则

  - 政府采购评审专家以及与评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

  - 在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

## 中标候选人的确定原则及标准

  - 评标委员会确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照招标文件规定的方式（详见《投标人须知资料表》）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 评标委员会将根据评标标准，对各投标人进行评标排序，并依次推荐评标排序前三名的投标人为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 确定中标人

  - 采购人将按评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（详见《投标人须知资料表》）确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

  - 采购人在确定中标人前，有权根据投标人递交的资格证明文件和采购人认为其它必要的、合适的资料，对投标人的投标文件进行真实性审查。

## 接受和拒绝任何或所有投标的权利

  - 项目出现法律法规规定的违法行为、影响中标结果的，中标结果无效，采购人有权从合格的中标候选人中另行确定中标人，没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算或所投包最高限价的，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

  - 当出现上款情形时，为维护国家和社会公共利益，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

## 中标公告与中标通知书

  - 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

  - 投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（须加盖投标人公章、并由其法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字）。投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。采购人或采购代理机构将在收到投标人依法提出的书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

## 签订合同

  - 中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订书面合同。中标人无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，中标结果无效，被依法追究，并承担相应的法律责任。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人有权按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，或重新开展政府采购活动。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包，主体、关键性工作不能分包。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，详见《投标人须知资料表》。不允许分包的项目，中标人不得将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。

  - 采购人在授予合同时有权对招标文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。具体的增减幅度依据政府采购相关规定。

## 履约保证金

  - 中标人须按《投标人须知资料表》中规定的金额和形式，按规定的时间向采购人提交履约保证金。

  - 如果中标人没有按照上条的规定提交履约保证金，同时招标文件已规定履约保证金作为政府采购合同的生效条件，则采购人有权取消该中标决定，在此情况下，采购人或采购代理机构可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 腐败、欺诈行为和不公平竞争行为

  - 定义

    - “腐败行为”是指在采购过程或合同实施过程中提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响采购代理机构或采购人的行为；

    - “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构或采购人的利益的行为，包括投标人之间恶意串通投标（递交投标文件之前和之后），妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或其他投标人的合法权益；

    - “不公平竞争行为”是指投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约、且不能证明其自身报价合理性的竞争行为。

  - 如果认定投标人在本项目的竞争中有腐败、欺诈或不公平竞争行为，其投标无效。

## 招标代理服务费

  - 中标人须在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳招标代理服务费：按照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（计价格[2002]1980号）规定的收费标准（见下表），采用差额定率累进计费方式计算，具体收费标准详见《投标人须知资料表》。

| 序号 | 金额M（万元） | 费率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 货物 | 服务 | 工程 |
| 1 | M≤100 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 2 | 100＜M≤500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 3 | 500＜M≤1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 4 | 1000＜M≤5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5 | 5000＜M≤10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 6 | 10000＜M≤100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 7 | 100000≤M | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

  - 招标代理服务费的交纳方式按国家的收费标准和规定，向采购代理机构直接交纳招标代理服务费。可用支票、电汇等付款方式一次向采购代理机构缴清招标代理服务费。

# 第三章 　政府采购合同文本

合同编号：

北京市公安局消防局

消 防 装 备 采 购 合 同

项目名称：                                   

货物名称：                                 


甲    方：                                 

乙    方：

合同书

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规和相关规定，通过                                     （项目编号：             ）的招标并经评审专家评定，确定                  为中标单位。北京市公安局消防局（以下简称甲方）与                        （以下简称乙方）经友好协商，在平等自愿、诚实守信的原则下，同意按照下面条款签属本合同。
一、合同及相关文件
  下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：
  1、本合同书
  2、中标通知书
  3、投标文件 (含澄清文件)
  4、招标文件 (含招标文件补充通知)
二、合同货物、数量及价格明细(必填)

币种单位：人民币元

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 数量/单位 | 小计 |
| 本合同总金额 |  |  |
| 备注 |  |

三、合同总价
  本合同总价为人民币大写             （￥        ）。本合同总价为乙方完成本合同项下全部义务（包括但不限于包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务等）的费用和报酬，除本合同另有约定外，甲方无须支付其他任何费用和款项。
*四、付款方式
    1、甲方应于收到乙方支付的足额履约保证金之日起15个工作日内，向乙方支付本合同总金额的50%首付款，即人民币大写        圆整（￥        ）；乙方应于收款后5日内向甲方开具等额、真实、合法的有效发票。

2、甲方应于全部货物到货验收合格之日起15个工作日内，向乙方支付本合同总金额的50%货款，即人民币大写        圆整（￥        ）；乙方应于收款后5日内向甲方开具等额、真实、合法的有效发票。

3、鉴于本项目甲方资金来源于发改委、财政部门或其他政府相关部门的拨款，乙方理解并同意甲方按照本合同约定向乙方支付货款的前提条件为：甲方已收到相关政府部门支付的本合同项下的全部或相应资金或款项。如因政府部门未及时向甲方支付相关款项，导致甲方不能向乙方支付货款等相关费用的，不视为甲方违约，且甲方有权顺延向乙方支付费用的时间。

5、银行信息
  甲方名称：                       
  开户银行：                       
  开户行号:                        
  银行账号：                         
  乙方名称：                         
  开户银行：                         
  开户行号：                         
  银行账号：                         
五、交货时间及交货地点
  1、交货时间：                    。
  2、交货地点：甲方指定地点。
  3、交货方式：现场交货。
  4、乙方应在本合同约定的交货期前3个工作日内以电话或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。
  5、联系电话：装备运输处    010-82215687/5688
        战勤保障基地      010-84200760
六、合同验收
  1、乙方提供的货物或服务应符合国家及北京市规定的标准、行业标准、招投标文件及本合同约定，乙方提供的货物，应当是符合甲方要求的全新的、经出厂检验合格的、获得国家销售许可的合格产品。

2、全部货物运抵现场后，乙方应当于2日内通知甲方验收，甲方应在接到乙方通知后20个工作日内对货物进行验收，即为到货验收。本项目全部货物质量保证期届满后30个工作日内，由甲方对货物及乙方服务、履行本合同情况（有无违约、有无侵害甲方权益等事项）进行最终验收检验。验收或检验不合格的，甲方有权要求乙方限期履行合同义务、无偿给予更换、维修、退货、解除本合同及采取其他有效补救措施，乙方同意服从。

3、验收和检验应当按照甲方要求及安排进行，乙方配合甲方做好验收工作，本合同货物及服务应当符合国家和北京市规定的标准以及行业标准。若发现交付货物或完成的服务不符合要求或存在质量问题，乙方应当按照甲方要求采取有效补救措施，如果超过甲方规定的期限仍未有效解决的，甲方有权要求乙方支付合同总价5%的违约金，且甲方有权要求乙方按照本合同第八条相关约定承担违约赔偿责任。在交货验收过程中，甲方有权利对货物随机抽样送第三方检测机构进行检测，检测费用由双方协商确定。

七、售后服务
  乙方必须按照招标要求及投标应答承诺与甲方指定维修中心签订售后服务协议。
八、违约与赔偿
  1、乙方逾期履行本合同约定义务时，每逾期一日，应当按本合同总价的3‰向甲方支付履约逾期违约金；逾期超过7个工作日的，甲方有权单方解除本合同，并扣除全部履约保证金并要求乙方退还全部或部分已收合同款，如给甲方造成的经济损失的，乙方应当承担全部违约责任并按实际损失额向甲方全额赔偿。
  2、除本合同另有约定，乙方违约的，甲方有权扣除履约保证金并限期催告乙方停止违约行为、采取有效补救措施（包括但不限于继续履行合同、扣除履约保证金、赔偿甲方经济损失等）。如乙方未在甲方指定期限内采取相关措施并经甲方验收合格的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方退还全部或部分已收合同款，如给甲方造成经济损失的，乙方应当承担全部违约责任并按实际损失额向甲方全额赔偿。

3、甲方有权随时将履约保证金等额抵扣乙方应支付的违约金或经济损失，剩余违约金或经济损失由乙方另行支付。乙方应当自履约保证金抵扣发生之日起二日内向甲方补足履约保证金。
  4、乙方必须向甲方提供全新的、经出厂检验合格的、获得国家销售许可的合格产品。若乙方所供货物是假货或走私等非法来源货物的，甲方有权扣除履约保证金并无条件解除本合同，乙方必须无条件向甲方支付合同总价10倍的违约赔偿金。
  5、乙方向甲方开具等额、真实、合法的有效发票，若乙方提供的发票存在虚假、过期、失效或违法等情形的，乙方向甲方支付合同总价双倍的违约金并承担由此而发生的全部违约责任。
九、履约保证金
  1、签订本合同后5个工作日内，乙方应以银行汇款的方式向甲方支付本合同总额5%的履约保证金，共计人民币大写            （￥            ），乙方付款时应当注明履约保证金项目名称及合同编号。 
  2、履约保证金的扣除和退还时间
  如果乙方有任何违约行为，甲方有权扣除履约保证金。全部货物质量保证期届满后，乙方通过甲方最终验收检验的，甲方应在15个工作日内，按照本合同的约定，向乙方无息返还上述履约保证金；乙方未能通过甲方最终验收检验的，甲方有权将退还履约保证金的时间将予以顺延。

十、保密责任
  1、本合同内容以及乙方因签订、履行本合同所获悉的甲方、甲方下属单位、关联单位及合作单位的相关信息、资料（包括但不限于图纸、数据、文件、视频、图片等）均属于保密范围，未经甲方书面同意，乙方不得将保密内容泄露给任何第三方或用于本合同以外的用途；否则，乙方须承担因泄密而引发的全部责任。
  2、乙方在本合同签订、履行期间及终止后，无条件负有本合同约定的保密义务。
十一、特别约定
                                            。
十二、争议解决
  因本合同产生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十三、合同签署地
  本合同签订地为：甲方所在地。
十四、不可抗力
  1、如果甲乙双方中任何一方遭遇战争、自然灾害（火灾、水灾、台风、地震、重大疫情等）、政治动乱等不可抗力的因素，致使本合同履行受阻时，履行本合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
  2、受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知另一方，并在不可抗力发生后10日内，将有关部门出具的证明文件直接送达另一方。
  3、如果不可抗力影响导致合同迟延履行30日以上的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，按照甲方要求执行。

十五、合同的生效
  本合同经双方签字并盖章后生效。本合同一式七份，甲方持六份，乙方持一份，具有同等法律效力。
十六、货物质保期(必填)
  货物的质量保证期：自全部货物通过甲方到货验收合格之日起（需要安装调试的项目，应以全部货物完成安装调试且正常运行之日起         个月。
十七、其它
  本合同未尽事宜可签署补充协议，补充协议是本合同的重要组成，与本合同具有同等法律效力。
十八、附件
  合同附件是合同的不可拆分的组成部分。

附件一：《分项价格明细表》

附件二：《技术规格书》

附件三：《授权委托书》

附件四：……

### 第四章   技术需求书

- 采购产品清单：

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 有毒气体探测仪 | 台 | 40 |
| 02 | 1 | 可燃气体检测仪 | 台 | 80 |
| 03 | 1 | 多功能环锯 | 台 | 50 |
| 04 | 1 | 背负式支架照明灯 | 个 | 20 |
| 05 | 1 | 便携式地铁轨道救援运输平台 | 套 | 6 |
| 06 | 1 | 便携式快攻炮 | 台 | 8 |
| 07 | 1 | 大功率折叠自摆炮 | 台 | 20 |
| 08 | 1 | 无线遥控炮 | 台 | 8 |
| 09 | 1 | 柔性施压快速封堵工具 | 套 | 6 |
| 10 | 1 | 大型洗消除污帐篷 | 套 | 6 |
| 11 | 1 | 电动升降机 | 台 | 2 |
| 12 | 1 | 凸轮式抓绳器 | 个 | 20 |
|  | 2 | 单向制停滑轮 | 个 | 20 |
|  | 3 | 扁带 | 根 | 500 |
|  | 4 | 铝制D型钩 | 个 | 500 |
| 13 | 1 | 大绳包 | 个 | 50 |
|  | 2 | 小绳包 | 个 | 50 |
|  | 3 | 静力绳（10.5mm）200米 | 根 | 20 |
|  | 4 | 静力绳（6mm）200米 | 根 | 2 |
|  | 5 | 动力绳200米 | 根 | 13 |
| 14 | 1 | 红外热像仪无线图传系统 | 套 | 2 |
| 15 | 1 | 水上救生遥控机器人 | 台 | 1 |
| 16 | 1 | 水下远距离搜救视频系统 | 套 | 1 |

- 技术指标

项目整体要求（特别提示）：

1、技术文件响应：投标时技术文件响应，严禁照抄招标文件，必须给出相应技术参数的响应及技术方案，技术性能数据必须给出具体数据。如发现技术响应文件照抄招标文件，将视为投标人投标文件实质性不响应招标要求，予以废标处理。项目中所涉及的标准应为现行有效标准。

2、样品：根据要求每包均提供1套与投标响应一致的货物样品，样品完整，需密封包装，如样品在评审、试用过程中发生损坏、破损等，投标人自行承担相关损失。中标后样品将封存，作为交货时比对，样品不能冲抵中标标的物，交货验收合格后退还样品。泡沫、干粉样品采用透明玻璃瓶装。

*3、交货时间：进口产品合同签订后 45 日内完成交货，非进口产品（国产产品）合同签订后 30 日内完成交货；

*交货地点：中标人必须将货物送到招标采购单位指定的交货地点（北京）。

4、售后服务要求：

1）详细阐述对所投产品的生产计划、生产进度、发货时间、结算工作安排以及业务联系人姓名、电话等。

2）承诺能够提供7×24电话技术咨询服务、远程故障诊断处理服务；4小时内到达现场服务；

3）提供产品质量、外包装、特体号型生产和调换等相关服务承诺；

4）提供详细的售后服务机构列表、提供地址、联系电话、联系人等内容。

5、项目验收要求：

5.1、提供的货物，应当是符合甲方要求的全新的、经出厂检验合格的、获得国家销售许可的合格产品。

5.2、全部货物运抵现场后，乙方应当于2日内通知甲方验收，甲方应在接到乙方通知后20个工作日内对货物进行验收，即为到货验收。本项目全部货物质量保证期届满后30个工作日内，由甲方对货物及乙方服务、履行本合同情况（有无违约、有无侵害甲方权益等事项）进行最终验收检验。验收或检验不合格的，甲方有权要求乙方限期履行合同义务、无偿给予更换、维修、退货、解除本合同及采取其他有效补救措施。

5.3、验收和检验应当按照甲方要求及安排进行，乙方配合甲方做好验收工作，所供货物及服务应当符合国家和北京市规定的标准以及行业标准。若发现交付货物或完成的服务不符合要求或存在质量问题，乙方应当按照甲方要求采取有效补救措施，如果超过甲方规定的期限仍未有效解决的，甲方有权要求乙方支付合同总价5%的违约金，且甲方有权要求乙方承担违约赔偿责任。在交货验收过程中，甲方有权利对货物随机抽样送第三方检测机构进行检测，检测费用由双方协商确定。

6、本项目落实的政府采购政策范围包括节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展。

本项目为非专门面向中小企业的项目。

包01: 货物名称：有毒气体探测仪

数量：40台

1、技术参数：

*1.1提供所购型号产品的《中华人民共和国计量器具形式批准证书》，提供国家相关检测机构出具的防爆合格证书。

1.2有毒气体检测仪主要用于消防员在灾害事故现场监测有毒气体使用，手持式。

#1.3能够检测：一氧化碳、硫化氢、氧气以及可燃气体。

1.4仪器采用电化学传感器、催化型传感器、红外传感器等传感器，所有传感器使用寿命≥2年。

#1.5检测仪抽样方式：扩散式和泵吸式两种模式。泵采样为连续监测形式，当泵流量低时，仪器能够自动报警，仪器配有长短软管各1根，短管1m，长管5m，配浮球，防止在水面采样时液体进入。

#1.6操作界面菜单需汉化。

1.7仪器菜单设计要简单、易操作，显示屏内容清晰，具有报警显示功能，能够快速查看开启时间加权平均值（TWA）和短时间接触容许浓度值（STEL），具有峰值记录保存功能，自动记录数据，内置数据存储器可存储3000组数据，可利用接口或无线传输方式将数据导入计算机中进行统计。

1.8仪器采用充电电池，电池容量可确保设备持续运行时间≥10h。具有多种频率的声、光报警功能，音量≥90db。仪器定时发出生命信号，以表明仪器所有功能一切正常。

#1.9测量范围与精度：

| 检测气体名称 | 测量范围 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 可燃气体 | 0-100% LEL | 1% LEL |
| CH4 | 0-5% VOL | 0.01% |
| CO | 0-1000 PPm | 1 ppm |
| O2 | 0-30% VOL | 0.1% VOL |
| H2S | 0～500 ppm | 0.1 ppm |

1.10操作使用环境条件：温度约-20至55℃；标准大气压力。

1.11防护等级不低于IP65。仪器具有防摔落保护功能，1.5米坠落无损伤。

1.12配置：独立充电器。

*2质保期：由验收合格后算起，不少于2年。

3培训：提供具体培训方案，并承诺配发后，至少负责免费培训3次。

4交货时需提交资料：

4.1、标签：标明供货商、出厂日期、售后电话。每套1个。

4.2、中文说明书：内容包括：主要技术性能参数、适用环境、主要部件介绍、操作规程及方法、维护保养方法、常见故障判断及排除方法。每套1本。

4.3、视频影像：主要为装备介绍、操作培训教程、维护保养方法教程等。每套1张光盘。

5样品评审方法：

| 评测项目 | 评测标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 整体外观质量 | 观察探测仪整体外观材料、外观质量。 | 好2分； 一般1分； 差0分 |
|  | 生产及装备工艺进行评定。 | 好2分； 一般1分； 差0分 |
|  | 对操作按钮的布置，是否便于操作。 | 好2分； 一般1分； 差0分 |
|  | 泵吸管配备及连接方式。 | 好2分； 一般1分； 差0分 |
| 操作界面的便捷 | 查看探测仪的汉化程度，包括按钮标识、界面显示等。 | 好2分； 一般1分； 差0分 |
|  | 界面显示功能及声光显示功能。 | 好3分； 一般2分； 差1分 |
| 简易功能查看 | 查看探测仪的泵吸功能 | 好2分； 一般1分； 差0分 |
| 样品型号与投标产品型号的一致性 | 核对样品型号与投标文件中所投产品型号,不一致的，样品评分计为0分。 |

包02: 货物名称：可燃气体探测仪

数量：80台

1技术参数：

*1.1提供所购型号产品的《中华人民共和国计量器具形式批准证书》，提供国家相关检测机构出具的防爆合格证书。符合GB 15322.3-2003《可燃气体检测器 第三部分：测量范围为0%-100%LEL的便携式可燃气体探测器》标准要求，提供国家相关检测机构出具的检测报告。

#1.2可燃气体检测仪主要用于消防员在灾害事故现场监测可燃气体，手持式。

1.3采用催化燃烧式传感器，传感器使用寿命≥２年。

#1.4采样方式为扩散和泵吸两种方式泵采样为连续监测形式，当泵流量低时，仪器能够自动报警，仪器配有长短软管各1根，短管1m，长管5m，配浮球，防止在水面采样时液体进入。

#1.5操作界面菜单需汉化。

1.6仪器菜单设计要简单、易操作，显示屏内容清晰，能够快速查看开启时间加权平均值（TWA）和短时间接触容许浓度值（STEL），报警为声、光、震动三种形式，报警强度≥90分贝，光报警为红色发光二极管。

#1.7测量范围与精度：

| 检测气体名称 | 测量范围 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 可燃气体 | 0-100% LEL | 1% LEL |
| CH4 | 0-5% VOL | 0.01% |

1.8电源可充电锂电池，电池工作时间≥10小时，电池寿命≥500次充放电。

1.9操作使用环境条件：温度约-20至55℃；标准大气压力。

1.10防护等级不低于IP65。

1.11配置：独立充电器。

*2质保期：由验收合格后算起，不少于2年。

3 培训：提供具体培训方案，并承诺配发后，至少负责免费培训3次。

4交货时需提供的资料：

4.1、标签：标明供货商、出厂日期、售后电话。每套1个。

4.2、中文说明书：内容包括：主要技术性能参数、适用环境、主要部件介绍、操作规程及方法、维护保养方法、常见故障判断及排除方法。每套1本。

4.3、视频影像：主要为装备介绍、操作培训教程、维护保养方法教程等。每套1张光盘。

5 样品评审方法：

| 评测项目 | 评测标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 整体外观质量 | 观察检测仪整体外观材料、外观质量。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 生产及装备工艺进行评定。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 对操作按钮的布置，是否便于操作。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 泵吸管配备及连接方式。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 操作界面的便捷 | 查看检测仪的汉化程度，包括按钮标识、界面显示等。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 界面显示功能及声光显示功能。 | 好3分；一般2分；差1分 |
| 简易功能查看 | 查看检测仪的泵吸功能 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 样品型号与投标产品型号的一致性 | 核对样品型号与投标文件中所投产品型号,不一致的，样品评分计为0分。 |

包03: 货物名称：多功能环锯

数量：50台

1技术参数：

#1.1环锯采用风冷二冲程汽油发动机，功率≥4.5kW

#1.2锯片直径尺寸≥350mm，切割深度≥260mm，每套环锯配2片相同型号、规格的锯片；全金属锯片。

1.3整机重量≤15kg

1.4环锯锯片适合混凝土/石材/砖块/钢筋/橡胶/PVC/钢铁/玻璃等破拆，可干切。

#1.5配有1根冷却水管及专用冷却水壶,长度不小于3米。

1.6配专用机油2升、配比桶1个、工具包1套、备用火花塞1个。

*2质保期：由验收合格后算起，质保期≥2年。

3培训：提供具体培训方案，并承诺配发后，至少负责免费培训3次。

4交货时需提供的资料：

4.1、标签：标明供货商、出厂日期、售后电话。每套1个。

4.2、中文说明书：内容包括：主要技术性能参数、适用环境、主要部件介绍、操作规程及方法、维护保养方法、常见故障判断及排除方法。每套1本。

4.3、视频影像：主要为装备介绍、操作培训教程、维护保养方法教程等。每套1张光盘。

5样品评审方法：

| 评测项目 | 评测标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 整体外观质量 | 整机的制造及装配工艺的优劣。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 整机外观质量的好坏。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 主机及相关配件是否齐全。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 锯片 | 锯片的材质，整体质量。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 锯片安装的可靠度。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 锯片支架 | 环锯锯片支架的生产、焊接及安装工艺，判定锯片支架的可靠度、不易断裂。 | 好3分；较好2分；一般1分；差0分 |
| 操作标识 | 操作标识是否明确，标识粘贴是否牢固清晰。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 样品型号与投标产品型号的一致性 | 核对样品型号与投标文件中所投产品型号,不一致的，样品评分计为0分。 |

包04: 货物名称：背负式支架照明灯

数量：20个

1技术参数：

#1.1背负式支架照明灯各支架长度可调，适合水平和崎岖地面放置，支架可折叠，并成桶装放置于专用储存袋内。

1.2展开尺寸≥240cm，折叠后≤120cm，直径≤12cm，灯重量≤10kg。

1.3灯体外壳采用强化尼龙材料，灯头采用航空铝制成，伸缩杆采用不锈钢材质，配有背带。

#1.4 360度全景照明及120°单向照明可调，照射角度可调。

1.5照明灯至少分为低、中、高3档可调强度灯光。

#1.6灯头采用LED照明灯，功率≥100W，最大光通量：≥5000流明，照射距离≥100米，强光工作时间≥3小时，弱光工作时间≥10小时。

1.7电源采用可充电式锂电池，容量≥200瓦时，充电时间≤8小时，可以直接利用市电或车载电池充电。

*2、质保期：由验收合格后算起，质保期≥2年。

3培训：提供具体培训方案，并承诺配发后，至少负责免费培训3次。

4、交货时需提供的资料：

4.1、标签：标明供货商、出厂日期、售后电话。每套1个。

4.2、中文说明书：内容包括：主要技术性能参数、适用环境、主要部件介绍、操作规程及方法、维护保养方法、常见故障判断及排除方法。每套1本。

4.3、视频影像：主要为装备介绍、操作培训教程、维护保养方法教程等。每套1张光盘。

5、样品评审方法：

| 评测项目 | 评测标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 整体外观质量 | 整体材质。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 制造及装配工艺。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 灯的展开及收放 | 灯架展开后，查看灯架支撑的稳定性。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 撑脚的强度及可靠性。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 展开、收放是否便于操作。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 灯的照明模式 | 查看灯头照明角度。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 灯光模式。 | 好1 分；差0分 |
| 灯的背负结构 | 背负结构设计是否便于背负，背带及连接结构是否可靠。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 样品型号与投标产品型号的一致性 | 核对样品型号与投标文件中所投产品型号,不一致的，样品评分计为0分。 |

包05: 货物名称：便携式地铁轨道救援运输平台

数量：6套

1技术参数：

#1.1便携式地铁轨道救援运输平台主要用于轨道救援过程中运送人员或救援器材使用，适用于北京地区地铁轨道规格（具体轮距宽度合同签订后与买方确定）。

1.2运输平台分为驱动、车厢两部分，车厢部分可运载物品或载人；两部分可以分离，通过人力搬运至轨道上快速安装后、使用。

1.2.1驱动部分搭载乘员≥2名；载重≥200kg。（长×宽×高）≤1000×1800×1200(mm)。自身重量≤100kg。驱动部分至少2轴。

#1.2.2车厢采用可折叠设计，结构紧凑；载重≥500kg。

1.3驱动部分动力为纯电动驱动，并且可人力驱动。电动方式驱动时可改变行驶方向。

#1.4驱动电机采用48V，功率≥1.5kw,直流减速电机；配备充电电池，电池容量≥40Ah，配220VAC输入快速充电器。采用防爆设计，具有温度保护、过充保护、输出过压保护、电芯PTC保护、输出电流保护等多项安全保护措施。

1.5制动方式为脚踏式液压盘式制动，符合驾车行驶习惯，制动盘位于驱动轴上，带机械驻车功能，最大载重量时制动距离≤15m，配备制动警示灯。

1.6驱动头部装备LED照明灯，满足地下轨道内的照明。设置警示喇叭。

1.7车厢部分不少于两节车厢，采用可折叠设计，车厢底板、护栏均可折叠。车厢部分展开尺寸（长×宽×高）≤ 2000×1800×1000(mm)，车厢部分折叠尺寸（长×宽×高）≤1000×1800×300(mm)。自身重量≤80kg。车厢可以放置担架，至少配备4根捆绑带及收紧器，每条捆绑带长度≥6m；车厢底板部位设置捆绑带卡扣。

1.8运输平台主体采用铝合金、不锈钢型材为骨架，骨架表面采用厚度≥4mm的铝合金蒙板，表面做防滑、防腐、防火处理。电机、控制器、电池、车灯、控制面板等电气部件均采用防水设计，电器线路、轴承均采取防水保护措施。传动轴及传动轮均采用不锈钢材质，传动轴承重、刚性可靠。运输平台车表面凸角、弯角等部位进行处理，防止割伤、磕碰。运输平台四周外援、底板平面四边外边均粘贴反光警示标示。

1.9运输平台车最高行驶速度≥10km/h。

*2 质保期：由验收合格后算起，质保期≥2年。

3、培训：提供具体培训方案，并承诺配发后，至少负责免费培训3次。

4、交货时需提交的资料：

4.1、标签：标明供货商、出厂日期、售后电话。每套1个。

4.2、中文说明书：内容包括：主要技术性能参数、适用环境、主要部件介绍、操作规程及方法、维护保养方法、常见故障判断及排除方法。每套1本。

4.3、视频影像：主要为装备介绍、操作培训教程、维护保养方法教程等。每套1张光盘。

5、样品评审方法：

| 评测项目 | 评测标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 整体外观质量 | 整体及相关附件材质。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 整体制造及装配工艺。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 整体结构设计的合理性。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 车辆收展 | 车辆的收展及连接结构的操作便捷性。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 折叠后布局的科学性、合理性。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 动力部分 | 充电电池的形式及性能的优劣。 | 好1分；差0分 |
|  | 动力部分的设计、安装的合理性。 | 好1分；差0分 |
|  | 动力部分整体布线是否规整。 | 好1分；差0分 |
| 制动部分 | 车辆制动部分的形式设计合理性。 | 好1分；差0分 |
| 操作部分 | 车辆的操作及控制方式设计的合理性。 | 好1分；差0分 |
| 样品型号与投标产品型号的一致性 | 核对样品型号与投标文件中所投产品型号,不一致的，样品评分计为0分。 |

包06: 货物名称：便携式快攻炮

数量：8台

1技术参数：

*1.1符合《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》（CNCA-C18-03:2014）、《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品》（CCCF-MHSB-08）要求，提供有效期内的强制性产品认证证书（有效期以认证证书标注为准）。

*1.2符合GB19156-2003《消防炮通用技术条件》，提供有效期内、由国家消防装备质量监督检验中心出具的合格型式检验报告（有效期以形式检测报告标注为准）。检验报告内容齐全，未提供完整检测报告的视为未提供。

1.3由炮座、炮体、炮头、折叠支撑腿、开关球阀等部件组成。炮体材料采用高强度防腐蚀轻合金材质。至少配置4个安全支撑腿，安全支腿可折叠，支腿采用钨钢材质钉。炮体上端配备便携式把手。配备绑带，用于固定炮用。

#1.4具备水及泡沫两种喷射功能，流量可调节。可直流、开花、喷雾调节变化，最大喷雾角度≥100°。

1.5进水口为1个DN80带止回阀的内扣式接口，接口采用铝镁合金锻造接口，接口可360°旋转，防止水带缠绕和打结。配1个DN65/DN80内扣式变口。

#1.6炮：额定流量≥30L/s，最大射程：直流水≥60m，泡沫混合液≥50m，额定工作压力≥1.6Mpa。

#1.7炮头：仰俯角范围不小于：20°～60°，设置仰俯摆动安全锁，可将炮头锁止在仰俯角范围内任意一个角度作业。水平可旋转范围≥±20度，可将炮体锁止在上述水平转动角度范围内任意一个角度作业。

1.8重量≤10公斤。

*2、质保期：由验收合格后算起，质保期≥2年。

3、培训：提供具体培训方案，并承诺配发后，至少负责免费培训3次。

4、交货时需提交的资料：

4.1、标签：标明供货商、出厂日期、售后电话。每套1个。

4.2、中文说明书：内容包括：主要技术性能参数、适用环境、主要部件介绍、操作规程及方法、维护保养方法、常见故障判断及排除方法。每套1本。

4.3、视频影像：主要为装备介绍、操作培训教程、维护保养方法教程等。每套1张光盘。

5、样品评审方法：

| 评测项目 | 评测标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 整体外观质量 | 炮的整体材质。 | 好3分；较好2分；一般1分；差0分 |
|  | 整体制造及装配工艺。 | 好3分；较好2分；一般1分；差0分 |
| 炮头 | 炮头的俯仰、水平摆动角度。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 炮头限位开关的设置是否合理。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 其他结构性能 | 手提结构的科学性、操作便捷性。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 固定绑带的质量。 | 好1分；差0分 |
|  | 支脚的质量及固定模式，收放的便捷性。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 样品型号与投标产品型号的一致性 | 核对样品型号与投标文件中所投产品型号,不一致的，样品评分计为0分。 |

包07: 货物名称：大功率折叠自摆炮

数量：20台

1技术参数：

*1.1符合《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》（CNCA-C18-03:2014）、《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品》（CCCF-MHSB-08）要求，提供有效期内的强制性产品认证证书（有效期以认证证书标注为准）。

*1.2符合GB19156-2003《消防炮通用技术条件》，提供有效期内、由国家消防装备质量监督检验中心出具的合格型式检验报告（有效期以形式检测报告标注为准）。检验报告内容齐全，未提供完整检测报告的视为未提供。

1.3由炮座、炮体、炮头、集水器、水力自摆装置、手轮蜗杆装置等组成。炮体材料采用高强度防腐蚀铝合金。至少配置4个安全支撑腿，安全支腿可折叠，支腿采用钨钢材质钉。炮体上端配备便携式把手。配备绑带，用于固定炮用。

#1.4触控式水力自摆装置控制消防炮水平摆动，可通过调节水流量选择摆动速度。具备水及泡沫两种喷射功能，流量可调节。可直流、开花、喷雾调节，最大喷雾角度≥100°。1.5进水口为2个DN80带止回阀的内扣式接口，接口采用铝镁合金锻造接口，接口可360°旋转，防止水带缠绕和打结。配2个DN65/DN80内扣式变口。

#1.6炮：额定流量≥60L/s，最大射程：直流水≥70m，泡沫混合液≥60m，额定工作压力≥0.5Mpa。

#1.7炮头：仰俯角范围不小于：30°至60°可调节，设置仰俯摆动安全锁，可将炮头锁止在仰俯角范围内任意一个角度作业。最大自摆角度≥40°。

1.8重量≤20公斤。

*2质保期：由验收合格后算起，质保期≥2年。

3、培训：提供具体培训方案，并承诺配发后，至少负责免费培训3次。

4、交货时需提交资料：

4.1、标签：标明供货商、出厂日期、售后电话。每套1个。

4.2、中文说明书：内容包括：主要技术性能参数、适用环境、主要部件介绍、操作规程及方法、维护保养方法、常见故障判断及排除方法。每套1本。

4.3、视频影像：主要为装备介绍、操作培训教程、维护保养方法教程等。每套1张光盘。

5、样品评审方法：

| 评测项目 | 评测标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 整体外观质量 | 炮的整体材质。 | 好3分； 较好2分；一般1分；差0分 |
|  | 整体制造及装配工艺。 | 好3分；较好2分；一般1分；差0分 |
| 炮头 | 炮头的俯仰、水平摆动角度。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 炮头限位开关的设置是否合理。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 其他结构性能 | 手提结构的科学性、操作便捷性。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 固定绑带的质量。 | 好1分；差0分 |
|  | 支脚的质量及固定模式，收放的便捷性。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 样品型号与投标产品型号的一致性 | 核对样品型号与投标文件中所投产品型号,不一致的，样品评分计为0分。 |

包08: 货物名称：无线遥控炮

数量：8台

1技术参数：

*1.1符合《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》（CNCA-C18-03:2014）、《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品》（CCCF-MHSB-08）要求，提供有效期内的强制性产品认证证书（有效期以认证证书标注为准）。

*1.2符合GB19156-2003《消防炮通用技术条件》，提供有效期内、由国家消防装备质量监督检验中心出具的合格型式检验报告（有效期以形式检测报告标注为准）。检验报告内容齐全，未提供完整检测报告的视为未提供。

1.3由炮座、炮体、炮头、遥控发射器、信号接收机、集水器、手轮蜗杆装置等部件组成，炮体材料采用高强度防腐蚀轻合金材质。至少配置4个安全支撑腿，安全支腿可折叠，支腿采用钨钢材质钉。配备绑带，用于固定炮用。炮体上端配备便携式把手。

#1.4具备水、泡沫两种喷射功能，流量可调节。可直流、开花、喷雾调节，最大喷雾自保角度≥120°。

1.5进水口为2个DN80带止回阀的内扣式接口，接口采用铝镁合金锻造接口，接口可360°旋转，防止水带缠绕和打结。配2个DN65/DN80内扣式变口。

#1.6炮：额定流量≥60L/s，最大射程：直流水≥70m，泡沫混合液≥60m，额定工作压力≥0.5Mpa。最大直线遥控距离≥150米。

#1.7炮头：电动遥控情况下，水平可调角度≥±90°，俯仰角度范围：不小于30度至70度。

#1.8电池电量连续工作时间≥4h。电池盒、电线线路、控制面板防水防腐处理;电池盒、电线线路及控制面板防护等级≥IP65。

1.9重量≤45公斤。

*2、质保期：由验收合格后算起，质保期≥2年。

3、培训：提供具体培训方案，并承诺配发后，至少负责免费培训3次。

4、交货时需提交资料：

4.1、标签：标明供货商、出厂日期、售后电话。每套1个。

4.2、中文说明书：内容包括：主要技术性能参数、适用环境、主要部件介绍、操作规程及方法、维护保养方法、常见故障判断及排除方法。每套1本。

4.3、视频影像：主要为装备介绍、操作培训教程、维护保养方法教程等。每套1张光盘。

5、样品评审方法：

| 评测项目 | 评测标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 整体外观质量 | 炮的整体材质。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 整体制造及装配工艺。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 炮头 | 炮头的俯仰、水平摆动角度。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 炮头限位开关的设置是否合理。 | 好1分； 差0分 |
| 其他结构性能 | 手提结构的科学性、操作便捷性。 | 好1分； 差0分 |
|  | 固定绑带的质量；支脚的质量及固定模式，收放的便捷性。 | 好1分； 差0分 |
| 电池盒及操控面板 | 操控面板按钮操作的便捷性、标识的清晰牢固性。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 电池盒的密封防水性，线路的规整性、防水性。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 遥控控制设备 | 遥控设备控制的灵敏性，操作便捷性。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 样品型号与投标产品型号的一致性 | 核对样品型号与投标文件中所投产品型号,不一致的，样品评分计为0分。 |

包09: 货物名称：柔性施压快速封堵工具

数量：6套

1技术参数：

1.1由液压锁具拉紧设备、带密封注胶设备、密封材料、封堵模块、柔性防爆索具带、耗材箱、专用工具箱组成。

1.2液压索具拉紧设备: 由高压油泵、液压索具拉紧器、液压索具剪、高压胶管、快装接头等组成。液压动力压力：≥60Mpa；承载能力：≥12T；行程高度≥70mm。

1.3带压密封注胶设备: 由高压油泵、高压注胶枪、高压胶管、快装接头、专用注胶管等组成。液压动力压力：≥60Mpa；承载能力：≥12T。

#1.4封堵模块：至少配备9个封堵模块，可采取注胶、缠绕等模式，可封堵错口法兰、异形法兰、法兰根部、管道的孔洞、裂缝、焊接缺陷、罐体、螺纹、端面等部位。可封堵管路直径范围不小于：10mm～φ2500mm；可封堵泄漏孔洞直径范围不小于0-200mm，裂纹长度范围不小于0至300mm；适用介质温度范围不小于：-150℃～500℃；适用介质压力范围不小于：0～20MPa。列明每种模块的封堵方式。

1.5柔性防爆索具带:由不锈钢钢索、复合高分子材料构成，抗拉载荷≥25kN，最小弯曲直径≥15mm,适用温度范围-150℃～500℃，在可燃气体及液体暴露的工况下具有防爆耐腐蚀性能。至少配备两种以上型号的索具带，100米1根、50米1根。

#1.6密封胶：针对每种堵漏模块，泄漏化学品性质，配备相关堵漏胶棒，胶棒适用温度范围不小于-150℃～500℃。各种堵漏胶分类、单独装箱。堵漏胶总质量≥100kg。

1.7附件：至少配备4种以上螺径的注入接头，每种不少于8个。至少配备4种以上换向阀，每种不少于2个。至少配备3种以上型号的法兰，防爆活扳手1把，防爆换向棘轮扳手1把， 5mm和8mm防爆内六方套头各1个，耐酸隔热手套1副。

1.8专用箱：各种设备配备专用的密封、防水、防尘、抗压专用箱。

*2、质保期：由验收合格后算起，质保期≥2年。

3培训：提供具体培训方案，并承诺配发后，至少负责免费培训3次。

4、交货时需提交资料：

4.1、标签：标明供货商、出厂日期、售后电话。每套1个。

4.2、中文说明书：内容包括：主要技术性能参数、适用环境、主要部件介绍、操作规程及方法、维护保养方法、常见故障判断及排除方法。每套1本。

4.3、视频影像：主要为装备介绍、操作培训教程、维护保养方法教程等。每套1张光盘。

5、样品评审方法：

| 评测项目 | 评测标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 液压锁具拉紧设备 | 整体材料、结构设计及制作工艺 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 带压密封注胶设备 | 整体材料、结构设计及制作工艺 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 封堵模块 | 各模块材料、结构设计及制作工艺 | 好3分；较好2 分；一般1分；差0分 |
| 柔性防爆索具带 | 整体材料、结构设计及制作工艺 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 密封胶 | 密封胶材质及种类 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 相应配件 | 相应配件材料、结构设计及制作工艺 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 专用工具箱 | 整体材料、结构设计及制作工艺 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 样品型号与投标产品型号的一致性 | 核对样品型号与投标文件中所投产品型号,不一致的，样品评分计为0分。 |

包10: 货物名称：大型洗消除污帐篷

数量：6套

1技术参数：

1.1、主要用于灾害事故现场，对有毒物质污染的人员、器材进行洗消。包括：洗消帐篷、电动充排气泵、洗消供水泵、洗消排污泵、洗消水加热器、洗消液均混罐、暖风发生器、控制水柜、洗消喷枪、喷淋系统、洗消废水回收袋、储水袋等，各部件之间采用模块化装配与设计，可以快速的组建整套系统。

#1.2、帐篷：外层采用单面涂层牛津布或PVC双面涂层气密布，地布采用厚度≥0.4mm双面涂层夹网布，框架PVC双面涂层气密布气柱，面积≥30㎡。帐篷可利用气泵充气，也可使用空气呼吸器气瓶充气，并配备相应转换接口。

#1.2.1帐篷内部设置更衣区、洗消喷淋区、烘干区。内部安装洗消喷淋系统、进排水系统、照明系统。帐篷内供人员进行洗消喷淋，双通道，喷淋区设有药剂喷淋头≥6个、清水淋浴头≥2个，两路喷淋系统配合洗消水加热器独立运行。

#1.2.2帐篷折叠后包装于一个携带包。洗消管道采用DN25、涤纶长丝聚氨酯管道。配备拉绳，地桩，锤子。

1.3、电动充排气泵：用于帐篷的快速充气，方便帐篷的打开和收起。电压220V，功率≥1500W，充气时间≤10min；最大充气压力≥0.5Mpa。

#1.4、洗消供水泵：采用自然、消防车两种供水模式。可为洗消帐篷内的喷淋设备提供水源，电机机功率≥750W，电压220V，流量≥50L/s，供水压力≥0.2Mpa。无水流供应时供水泵自动停止，温度过高时安全阀自动停止。电动机防护等级不低于IP65。自带增压瓶,带压力表，可保证整个管路的水压稳定及平衡，达到均衡洗消目的。泵自带1根5米、1根3米软管，分别和洗消水加热器及增压瓶相连，软管接口为卡式、快速拨接。供水泵与增压罐分别固定塑料箱内。

1.5、洗消排污泵：用于洗消后的废水集中收集。电压：220V，扬程≥7m，最大流量≥ 200L/min。自带5米吸液管及卡式快接接口，可与集污袋快速拨接。排污泵配便携储物箱。排污泵吸液口采用贴地式，便于余液的收集。

1.6、洗消液均混罐:通过水流的虹吸功能直接跟水配比形成配比液。比例范围不小于：0.4%-4%，最大流量≥6.5L/s,最大水流温度≥30℃,工作水压≥：0.2Mpa，进出水口径：32mm/25mm ,水力驱动。进出口两端自带软管与卡式快速接口，可与帐篷的药剂喷淋系统及控制水柜相连，整机配便携储物箱。

#1.7、洗消水加热器: 用于给洗消水加温,采用燃油加热方式，可调节温度范围最高≥50℃，。最大工作压力≥6Mpa，流量≥15L/min，发热功率≥85kW，电压220V，电机功率≥2kW，进出口有卡式快接接口，带进出软管2根，5米/根，分别与控制水柜和洗消供水泵相连，整机尺寸≤800×580×1100mm，重量≤100kg。

1.8、暖风发生器：对帐篷内供暖、带温控仪，可设定温度，有效供暖面积≥30㎡,功率≥20kW。

1.9、控制水柜：与洗消水加热器及帐篷两路喷淋系统相连，由三组阀门组构成，集成于一个便携箱内，可分两路水源至帐篷并与其快速连接，连接方式为卡式快接接口。

1.10洗消喷枪：用于洗消除污，喷枪带缠绕胶管，配断流阀，流量可调节，用于控制清水或混有清洁剂的混合水。可与控制水柜快速连接。

1.11、洗消废水回收袋：用于收集洗消废水，化学物质，油料等危险液体，配备进出水口，进水口能与排污泵快速连接使用。安全阀门方便废水的回收与排放，容量≥250L，不少于2个。

1.12、储水袋：用于储备洗消用水，可与洗消供水泵快速连接使用，容量≥1000L。

1.13、附件：每套帐篷至少配备5个与DN65mm内扣式接口连接的转换接口；至少配备备用接头≥10个（与帐篷相关接口同型号的）；配备帐篷修复用垫片及专用粘贴胶，垫片数量不少于10片，不同型号。

*2、质保期：由验收合格后算起，质保期≥2年。

3、培训：提供具体培训方案，并承诺配发后，至少负责免费培训3次。

4、交货时需提交资料：

4.1、标签：标明供货商、出厂日期、售后电话。每套1个。

4.2、中文说明书：内容包括：主要技术性能参数、适用环境、主要部件介绍、操作规程及方法、维护保养方法、常见故障判断及排除方法。每套1本。

4.3、视频影像：主要为装备介绍、操作培训教程、维护保养方法教程等。每套1张光盘。

5、样品评审方法：

| 评测项目 | 评测标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 洗消帐篷 | 帐篷的面料，加工工艺，框架结构设计、内部分区设计是否满足招标要求，性能优劣。 | 好3分；较好2分；一般1分；差0分 |
| 电动充排气泵 | 整体材料、结构设计及制作工艺 | 好1分；差0分 |
| 洗消供水泵 | 整体材料、结构设计及制作工艺 | 好1分；差0分 |
| 洗消排污泵 | 整体材料、结构设计及制作工艺 | 好1分；差0分 |
| 洗消水加热器 | 整体材料、结构设计及制作工艺 | 好1分；差0分 |
| 洗消液均混罐 | 整体材料、结构设计及制作工艺 | 好1分；差0分 |
| 暖风发生器 | 整体材料、结构设计及制作工艺 | 好1分；差0分 |
| 控制水柜 | 整体材料、结构设计及制作工艺 | 好1分；差0分 |
| 洗消喷枪 | 整体材料、结构设计及制作工艺 | 好1分；差0分 |
| 喷淋系统 | 整体材料、结构设计及制作工艺 | 好1分；差0分 |
| 洗消废水回收袋 | 整体材料、结构设计及制作工艺 | 好1分；差0分 |
| 储水袋 | 整体材料、结构设计及制作工艺 | 好1分；差0分 |
| 附件 | 整体材料、结构设计及制作工艺 | 好1分；差0分 |
| 样品型号与投标产品型号的一致性 | 核对样品型号与投标文件中所投产品型号,不一致的，样品评分计为0分。 |

包11: 货物名称：电动升降机

数量：2台

1技术参数：

1.1电动升降机主要用于救援过程中通过绳索运送人员或救援器材使用。包括升降机1台、专用充电器1个、专用遥控器1个、防震专用箱1个、1根专用静力绳、1个专用全身吊带及安全钩，至少配备2块锂电池。

1.2升降机的技术性能要求

#1.2.1最大上升速度≥20m/min，最大下降速度≥20m/min，速度可根据需要自行控制无级调节。

#1.2.2额定升降载荷≥150kg。

#1.2.3在额定载荷下，单块电池最大续航距离≥250m。

1.2.4适用绳索直径范围10-13mm。带有LED电源指示灯。升降机绳索驱动滑轮绳索固定可靠，顺滑，不出现卡绳、绳索打结等情况。

1.2.5配备人员设备挂点；可单手控制操作按钮。具有过载保护功能。

#1.2.6遥控控制距离≥150m。

1.2.7电动升降机重量≤15kg。

#1.2.8防护等级不低于IP67。

1.3 专用静力绳：直径约为11.5mm，长度≥150m。

1.4配备专用防水密封、防压、耐冲击保护箱。

*2、 质保期：由验收合格后算起，质保期≥2年。

3、培训：提供具体培训方案，并承诺配发后，至少负责免费培训3次。

4、交货时需提交资料：

4.1、标签：标明供货商、出厂日期、售后电话。每套1个。

4.2、中文说明书：内容包括：主要技术性能参数、适用环境、主要部件介绍、操作规程及方法、维护保养方法、常见故障判断及排除方法。每套1本。

4.3、视频影像：主要为装备介绍、操作培训教程、维护保养方法教程等。每套1张光盘。

5、样品评审方法：

| 评测项目 | 评测标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 电动机的主机性能 | 主机整体质量、结构布置、装配工艺的优劣。 | 好4分；较好3分；一般2分；差1分 |
|  | 按钮的设计是否适合单手操作。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 绳索卷轮的质量，结构布置是否合理。 | 好3分；较好2分；一般1分；差0分 |
| 绳索及吊带质量 | 绳索表面编织质量，绳索直径是否与升降机匹配。 | 好4分；较好3分；一般2分；差1分 |
|  | 吊带及安全钩的质量，与电动升降机的连接是否便捷方便使用。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 样品型号与投标产品型号的一致性 | 核对样品型号与投标文件中所投产品型号,不一致的，样品评分计为0分。 |

包12: 品目1:货物名称：凸轮式抓绳器

数量：20个

技术参数：

1、用于上升与下降状态的备用止坠器，也可作为凸轮抓绳器使用。配合滑轮系统做抓绳比例系统操作。

#2、适用绳索直径单绳(10-11mm)，双绳(8-11mm)

3、材质: 铝，重量≤200g

#4、所投产品符合：CE或UIAA 或NFPA或国内相关标准要求，提供相关认证、技术性能的检测报告文件。

#5、在抓绳器表面应明显标注绳索使用范围、符合标准要求、相关主要技术指标。标识应清晰不易脱落。

包12: 品目2:货物名称：单向制停滑轮

数量：20个

技术参数：

1、制停装置可在开启位置固定，可作为单滑轮使用。

#2、滑轮直径≥35mm。作为滑轮使用时，滑轮断裂负荷≥11kN×2，滑轮工作负荷≥3kN×2；作为制停滑轮使用时，单滑轮负荷≥2.5 kN × 2,自动制停工作负荷≥2.5kN，自动制停断裂负荷≥4kN。

#3、适用绳索直径范围8-13mm

4、重量≤300g。

#5、所投产品符合：CE或UIAA 或NFPA或国内相关标准要求，提供相关认证、技术性能的检测报告文件。

#6、在单向制停滑轮表面应明显标注绳索使用范围、各项工作载荷、符合标准要求、相关主要技术指标。标识应清晰不易脱落。

包12: 品目3:器材名称：扁带

数量：500根

技术参数：

1、扁带采用聚乙烯纤维、聚酰胺材料，轻量耐磨同时耐紫外线。带圈无缝合线、整个绳套无缝合点、全程圆柱状结构。

#2、扁带承受载荷≥22kN。

3、分为60cm（黄色）、80cm（蓝色）、120cm（绿色），三种长度、三种颜色，宽度1.6至2.5cm之间。

*4、数量：60cm、100根，80cm、150根，120cm、250根。

#5、所投产品符合：CE或 UIAA 或NFPA或国内相关标准要求，提供相关认证、技术性能的检测报告文件。

包12: 品目4:货物名称：铝制D型钩

数量：500个

技术参数

1材质为铝合金、D型丝扣主锁，防钩挂锁鼻，防止在扣入和取出设备时发生钩挂。

#2、横向拉力≥27kN，纵向拉力≥8kN，开口拉力≥8kN，锁门开口25mm。

3、重量≤80g。

#4、所投产品符合：CE或 UIAA 或NFPA或国内相关标准要求，提供相关认证、技术性能的检测报告文件。

#5、在D型钩表面应明显标注横纵向拉力载荷等主要技术指标、符合标准要求。标识应清晰不易脱落。

本包以上所有品目的要求：

*1质保期：由验收合格后算起，质保期≥2年。

2、培训：提供具体培训方案，并承诺配发后，至少负责免费培训3次。

3、交货时需提交资料：

3.1、标签：标明供货商、出厂日期、售后电话。每套1个。

3.2、中文说明书：内容包括：主要技术性能参数、适用环境、主要部件介绍、操作规程及方法、维护保养方法、常见故障判断及排除方法。每套1本。

3.3、视频影像：主要为装备介绍、操作培训教程、维护保养方法教程等。每套1张光盘。

4、样品评测方法：

| 评测项目 | 评测标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 凸轮式抓绳器 | 外观质量、制造工艺等。 | 好4分；较好3分；一般2分；差1分 |
| 单向制停滑轮 | 外观质量、制造工艺等。 | 好4分；较好3分；一般2分；差1分 |
| 扁带 | 外观质量、制造工艺等。 | 好3分；较好2分；一般1分；差0分 |
| 铝制D型钩 | 外观质量、制造工艺等。 | 好4分；较好3分；一般2分；差1分 |
| 样品型号与投标产品型号的一致性 | 核对样品型号与投标文件中所投产品型号,不一致的，样品评分计为0分。 |

包13: 品目1: 货物名称：大绳包

数量：50个

技术参数：

1、采用YPU纤维材质，可直立，颜色为桔黄色，绳包防水、防尘、耐磨。

#2、容量≥45L，最大承重≥60kg，高度≤70cm。

3、具有双肩背带和手提把手，桶装背包式结构，可背、可手提。肩带宽度约3cm，厚度约1.2mm。

4、至少能够放置11.5mm绳索100米。

包13: 品目2: 货物名称：小绳包

数量：50个

技术参数：

- 采用YPU纤维材质，可直立，颜色为桔黄色，绳包防水、防尘、耐磨。

#2、容量≥30L，最大承重≥40kg，高度≤60cm。

3、具有双肩背带和手提把手，桶装背包式结构，可背、可手提，肩带宽度约3cm，厚度约1.2mm。

4、至少能够放置11.5mm绳索60米。

包13: 品目3: 货物名称：静力绳（10.5mm）

数量：20根

技术参数：

- 材质：涤纶或尼龙。

*2、直径10.5mm。

#3、最小断裂强度≥40kN，坠落次数≥12，冲击力≤6kN, 延展性≤8%，绳皮占有率≤40%，缩水率≤7%。

4、长度200m整轴。

#5、所投产品符合：CE或 UIAA 或NFPA或国内相关标准要求，提供相关认证、技术性能的检测报告文件。

6、绳索两端做防脱处理，并标明绳索强度范围。

包13: 品目4: 货物名称：静力绳（6mm）

数量：2根

技术参数：

1、材质：涤纶或尼龙。

*2、直径6mm。

#3、最小断裂强度≥10kN。

4、长度200m整轴。

#5、所投产品符合：CE或 UIAA 或NFPA或国内相关标准要求，提供相关认证、技术性能的检测报告文件。

6、绳索两端做防脱处理，并标明绳索强度范围。

包13: 品目5: 货物名称：动力绳

数量：13根

技术参数：

1、材质：尼龙。

*2、直径10.5mm。

#3、静态伸长率≤8.5％，静态断裂强度≥20kN，动态伸长率≤30％；冲坠数≥7，冲坠力≤10kN。

4、长度200m整轴。

#5、所投产品符合：CE或 UIAA 或NFPA或国内相关标准要求，提供相关认证、技术性能检测报告文件。

6、绳索两端做防脱处理，并标明绳索强度范围。

本包以上所有品目的要求：

*1、质保期：由验收合格后算起，质保期≥2年。

2、培训：提供具体培训方案，并承诺配发后，至少负责免费培训3次。

3、交货时需提交资料：

3.1、标签：标明供货商、出厂日期、售后电话。每套1个。

3.2、中文说明书：内容包括：主要技术性能参数、适用环境、主要部件介绍、操作规程及方法、维护保养方法、常见故障判断及排除方法。每套1本。

3.3、视频影像：主要为装备介绍、操作培训教程、维护保养方法教程等。每套1张光盘。

4、此包样品评测方法：

| 评测项目 | 评测标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 大绳包 | 制造工艺、外观质量、绳包背带的舒适性、牢固性、便携性。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 小绳包 | 制造工艺、外观质量、绳包背带的舒适性、牢固性、便携性。 | 好1分；差0分； |
| 静力绳（10.5mm） | 外层编织结构是否平整，绳包头处理工艺等。 | 好4分；较好3分；一般2分；差1分 |
| 静力绳（6mm） | 外层编织结构是否平整，绳包头处理工艺等。 | 好4分；较好3分；一般2分；差1分 |
| 动力绳 | 外层编织结构是否平整，绳包头处理工艺等。 | 好4分；较好3分；一般2分；差1分 |
| 样品型号与投标产品型号的一致性 | 核对样品型号与投标文件中所投产品型号,不一致的，样品评分计为0分。 |

包14: 货物名称：红外热像仪无线图传系统

数量：2套

1技术参数：

*1.1系统由2部手持红外热像仪（具备图像信号无线传输功能）、2部图像信号发射机和1部后场信号接收装置组成。

1.2手持红外热像仪:

#1.2.1符合《消防用红外热像仪》（GA/T635）标准要求，提供国家消防装备质量监督检验中心检测出具的检测报告。进口产品提供有关技术性能方面的国外相关认证文件或检测报告并翻译为中文。

#1.2.2热像仪:分辨率≥640×480，热灵敏度≤50mK，波长范围≥7-14μm，测温范围≥-30℃～1000℃。

1.2.3成像模式不少于3种，不同颜色显示不同温度范围区间。

1.2.4输出格式：NTSC或MPEG4。

1.2.5 LCD屏幕、屏幕尺寸≥3.5英寸。

#1.2.6防护等级不低于IP67。

1.2.7采用充电电池，连续工作时间≥4小时。

1.2.8热敏成像仪具有图像存储功能，储存空间≥128G。

1.2.8重量≤1.5kg。

1.3图像信号发射机:

#1.3.1用于发射手持红外热像仪的视频信号，应与手持热像仪为有线或无线两种传输方式，与后场信号接收装置为无线传输方式。

1.3.2兼容高清和标清信号。

#1.3.3视频传输速度≥6Mbps，直线传输距离≥1000m。

#1.3.4至少配备一个中继器，增强地下空间信号传输能力；中继器与发射机、接收器匹配良好、信号接收传输能力强。

1.3.5采用充电池，连续工作时间≥4小时。

#1.3.6防护等级不低于IP67。工作温度范围≥20-70℃。

1.3.6设备配单兵背包，便于携带。

1.4后场信号装置：

#1.4.1可接收并显示手持热像仪传输回的视频信号，并以视频模式进行显示。至少可同时显示两台热像仪传输回的视频信号。

#1.4.2装置屏幕尺寸≥7英寸，像素不低于800×480。

1.4.3采用充电池，连续工作时间≥4小时。

#1.4.4防护等级不低于IP67。

#1.5整套设备操作及显示均需汉化。

1.6设备配备便携、抗震、防水、防冲击专用箱。

*2、质保期：由验收合格后算起，质保期≥2年。

3、培训：提供具体培训方案，并承诺配发后，至少负责免费培训3次。

4、交货时需提交资料：

4.1、标签：标明供货商、出厂日期、售后电话。每套1个。

4.2、中文说明书：内容包括：主要技术性能参数、适用环境、主要部件介绍、操作规程及方法、维护保养方法、常见故障判断及排除方法。每套1本。

4.3、视频影像：主要为装备介绍、操作培训教程、维护保养方法教程等。每套1张光盘。

5、样品评审方法：

| 评测项目 | 评测标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 手持红外热像仪 | 外观质量及整体制作工艺。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 屏幕显示效果。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 各种模式显示，及切换。是否便于操作。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 图像信号发射机 | 外观质量及整体制作工艺。 | 好3分；较好2分；一般1分；差0分 |
| 后场信号接收装置 | 外观质量及整体制作工艺。 | 好2分；一般1分；差0分 |
|  | 屏幕的显示效果。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 专用箱 | 外观质量及整体制作工艺。 | 好2分；一般1分；差0分 |
| 样品型号与投标产品型号的一致性 | 核对样品型号与投标文件中所投产品型号,不一致的，样品评分计为0分。 |

包15: 货物名称：水上救生遥控机器人

数量：1台

1技术参数：

#1.1通过中国船级社船舶救生设备质量检验测试中心的检测，提供认证证书。

1.2用于水域救援时对落水人员的快速施救，救援人员可直接驾驶或者在岸上通过遥控水上救援机器人施救。可以遥控、现场操作两种控制方式。

1.3机器人可同时救起漂浮多名落水者，落水者可以抓住两边的拉手，可趴在上面通过岸上的遥控操作将落水者带回岸边，机器人可以拖拉救生圈、橡皮艇和水面漂浮绳。

1.4驱动电源充电电池 ，可快速更换，至少配备2块锂电池。

1.5水上速度：≥ 30km/h

#1.6遥控距离≥ 500m

#1.7载人浮力≥ 160kg

1.8浮载把手数量≥4个

#1.9水上向前最大推力≥7kg

1.10连续工作时间：≥2h

#1.11续航距离：≥10km

1.12配备1根≥500米的水面漂浮救生绳，

1.13整机重量≤45kg。

1.14配备专用运输包装便于储存运输。

*2、质保期：由验收合格后算起，质保期≥2年。

3、培训：提供具体培训方案，并承诺配发后，至少负责免费培训3次。

4、交货时提交资料：

4.1、标签：标明供货商、出厂日期、售后电话。每套1个。

4.2、中文说明书：内容包括：主要技术性能参数、适用环境、主要部件介绍、操作规程及方法、维护保养方法、常见故障判断及排除方法。每套1本。

4.3、视频影像：主要为装备介绍、操作培训教程、维护保养方法教程等。每套1张光盘。

5、样品评审方法：

| 评测项目 | 评测标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 整体质量 | 整体材质、制造及装配工艺，整机结构设计的合理性。 | 好4分；较好3分；一般2分；差1分 |
| 拖拉结构设计 | 拖拉结构设计的合理性、可靠性。 | 好4分；较好3分；一般2分；差1分 |
| 推进结构 | 推进结构设计合理性、安全性。 | 好4分；较好3分；一般2分；差1分 |
| 动力源性能 | 动力源形式，电池仓设计的合理性，是否防水、密封。 | 好3分；较好2分；一般1分；差0分 |
| 样品型号与投标产品型号的一致性 | 核对样品型号与投标文件中所投产品型号,不一致的，样品评分计为0分。 |

包16: 货物名称：水下远距离搜救视频系统

数量：1套

1技术参数：

1.1水下远距离搜救视频系统采用电动驱动视频搜索设备，进行水下进行搜索。配备高清摄像头，可进行录像、拍照，可实时将水下搜索画面传输至后方显示设备。

#1.2图像传感器：性能不低于1/2.9英寸CMOS图像传感器。

#1.3录像分辨率：性能不低于高清2K。

1.4视野：120°

1.5照明灯：≥300流明

1.6存储空间：≥256G。

#1.7配备线缆：长度≥100m，线缆拉力≥50kg。

#1.8最大下沉深度：≥100m。

1.9水下巡航速度：≥2m/s。

#1.10采用可充电锂电池，电池容量≥9000mAh，最大续航时间：≥5h。

1.11配备后场视频接收显示装置，可实时接收水下搜索视频，屏幕尺寸不小于7英寸，工作时间≥5h。

1.12配备专用防水、防压、耐冲击保护箱。

*2、质保期：由验收合格后算起，质保期≥2年。

3、培训：提供具体培训方案，并承诺配发后，至少负责免费培训3次。

4、交货时需提交资料：

4.1、标签：标明供货商、出厂日期、售后电话。每套1个。

4.2、中文说明书：内容包括：主要技术性能参数、适用环境、主要部件介绍、操作规程及方法、维护保养方法、常见故障判断及排除方法。每套1本。

4.3、视频影像：主要为装备介绍、操作培训教程、维护保养方法教程等。每套1张光盘。

5、样品评审方法：

| 评测项目 | 评测标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 整体质量 | 整体材质、制造及装配工艺。 | 好4分；较好3分；一般2分；差1分 |
| 动力源性能 | 动力源形式，电池仓设计是否合理，是否防水、密封。 | 好4分；较好3分；一般2分；差1分 |
| 显示效果 | 显示装置的显示效果。 | 好3分；一般2分；差1分 |
| 电缆质量及连接 | 电缆的质量及连接方式，是否防水密封，耐拖拽，连接接口不脱落。 | 好4分；较好3分；一般2分；差1分； |
| 样品型号与投标产品型号的一致性 | 核对样品型号与投标文件中所投产品型号,不一致的，样品评分计为0分。 |

# 第五章   评标标准

    - 商务评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品的同种产品销售业绩 | 10分 | 投标人所投同种产品（可不同型号）的累计销售业绩，按如下公式计算得分： 所投同种产品（可不同型号）累计销售数量得分＝投标人的所投同种产品（可不同型号）累计销售数量÷合格投标人所报产品累计销售数量中的最高值×10（10分） 对于一包中有多个品目的业绩评分，每个品目先单独按照10分计算，然后各品目得分相加后总分数除以品目数的结果为该包的业绩得分。 注：以上业绩证明文件须同时满足以下要求视为有效证明文件： 1）投标人须在投标文件中提供所报业绩的合同复印件，包括合同首页、金额页（含产品名称、型号、数量）和盖章页，以及合同发票复印件，并加盖投标人公章； 2）合同签订时间须为2015年1月1日起至今； 3）合同的买方须为产品的最终用户，并提供最终用户的联系方式； 4）在任一品目中，投标人最多可提供10份合同，多于10份取前10份合同计算。 *不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 *凡造假或篡改业绩的，其投标将被拒绝。评标现场评标专家组有权对提供的业绩文件进行抽样查询，判定是否有造假情况。 |
| 合计 | 10分 |  |

二、技术评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术条款的响应程度 | 33分 | 投标人须针对第四章技术需求书中的条款在技术偏离表中逐条应答，技术需求书中标有#的，为重要技术指标。 所投产品技术基础分为25分，重要条款（#号条款）设置8分加分项。 在技术基础分的基础上：每条重要条款正偏离加1分，最高加8分；重要条款负偏离每条减2分，非重要条款负偏离每条减1分。 技术基础分，与加、减分汇总后的得分为最终技术条款响应得分。 注：投标时技术文件响应，其中重要的技术指标（#号条款技术指标）应提供相应产品彩页、检测报告、产品说明书等证明材料。 |
| 2 | 样品评审 | 15分 | 综合考虑投标人提供样品的材质、制作工艺水平、安全性、可靠性、实用性等 未按要求递交样品本项得0分。 具体评分标准详见各包技术需求书 |
| 3 | 售后服务承诺方案 | 4分 | 1）、提供产品的生产计划、生产进度、交货时间安排，并对承诺按相关计划执行，均以合同签订日期为基准进行测算（好得2分，一般得1分，差不得分）。 2）、提供该项目具体业务负责人及联系方式，承诺如涉及人员变更，及时书面反馈招标人（1分）。如未提供或未承诺此项得0分。 3）、承诺在相应货款支付后10个工作日内，开具等额发票，并提供发票真伪查询证明纸质材料（1分）。如未提供或未承诺此项得0分。 |
|  |  | 1分 | 电话支持：能够提供7×24电话技术咨询服务、远程故障诊断处理服务；（好：1分，差：0分） |
|  |  | 2分 | 培训方案：针对此项目的货物，拟定对招标人的培训方案。方案：包括培训内容、时间安排、人员实力及安排等内容。（好：2分；一般：1分；差：0分）。 |
|  |  | 2分 | 售后服务方案中对产品质量、外包装、特体号型生产和调换、相关服务等承诺对本项目的有利性等方面进行评定。投标人承诺安排专车、专人送货，自行安排人员卸货，并按照招标人要求摆放货物。发运货物应按照规格大小进行包装，并在外包装上标明货物名称及数量。（好：2分；一般：1分；差：0分） |
|  |  | 1分 | 提供详细的售后服务机构列表、提供地址、联系电话、联系人等方面考察本地化服务能力。（好1分，差0分） |
| 4 | 环境标志产品 | 1分 | 投标产品列入财政部公布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的，得1分； 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品满足以上条件的有效证明文件，否则不得分。 |
| 5 | 节能产品 | 1分 | 投标产品列入财政部公布的最新一期《节能产品政府采购清单》并且不属于强制采购产品类型的，得1分。 注：投标人须在投标文件中提供其所投产品满足以上条件的有效证明文件，否则不得分。 |
| 合计 | 60分 |  |

三、价格评分标准

价格得分的计算：

本项目价格权重为：30分

投标人报价得分的计算采用低价优先法，按如下公式进行计算：

投标人报价得分=（满足招标文件要求且投标价格最低的投标人评标价/投标人评标价）×价格权重

注：投标人评标价为根据《投标人须知》23.2条规定修正后的投标报价。

# 第六章   附件—投标文件格式

### 附件1　资格证明文件分册

### 附件1-1  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或印鉴）：______

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传　　　　真：

电　　　　话：

被授权人身份证复印件:

附件1-8  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人情况表（必须填写）

| 投标人：____________________（公章） 填表日期：_________ |
| --- |
| 详细地址 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 法人代表 |  | 职务 |  |
| 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介及组织机构情况 |  |
| 单位股权关系 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 职工总数 |  |
| 工程技术人员总数 |  |
| 员工职称情况 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 技工 |
| 人数 |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |
| 银行贷款（万元） |  |
| 企业财务状况（万元） | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |
| 2017年 |  |  |  |  |
| 主要设备状况 | 主要设备名称 | 型号 | 数量 | 设备状况 |

### 附件1-9  投标人声明函

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、与我单位与存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

3、不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）。

若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去在本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

（注：投标人如存在上述要求不一致的情况，请如实列出。一旦发现投标人提供的声明函不实，按提供虚假材料处理。）

## 附件1-10（1）  中小企业声明函

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：声明函附件（须说明投标人和产品制造商的所属行业、从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）。

企业名称（盖章）：

日           期：

## 附件1-10（2）  残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 附件1-11制造商资格声明（（格式，仅当招标文件要求必须提供产品制造厂家授权文件时须提供）

- 名称及概况：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

2、（1）关于制造投标货物及服务的设施及其它情况：

工厂名称地址　　  生产的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址：

主要零部件名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、制造厂家生产此投标货物及服务的历史(年数)：

4、易损件供应商的名称和地址：

部件名称                         供应商

__________________              ______________

__________________              ______________

5、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：_________________

投标人授权代表(签字)：__________________

电话号：__________________

制造商（盖章）：____________________________

传真号：__________________

### 附件1-12  制造厂家的授权书（参考格式，仅当招标文件要求必须提供产品制造厂家授权文件时须提供）

致：采购人或采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号招标公告要求提供的由我方制造的　（设备名称及型号）  的货物及服务的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（代理商名称）　　作为我方的被授权人，全权办理和履行上述我方为完成本项目所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（代理商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件。

制造商名称（盖章）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人（签字）______________________

### 附件2　商务技术文件分册

### 附件2-1　投标书

投 标 书（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件正本一份及副本___份及电子文件   份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 商务条款偏离表

- 技术需求偏离表

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币          元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附招标文件中规定的应提交和交付的货物投标总价：见《投标一览表》。

（2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）投标人已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。

（5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（7）若投标人获得中标，投标人保证按有关规定向采购代理机构支付招标代理服务费。

（8）投标人同意采购人、采购代理机构按照招标文件有关规定处理投标人提交的样品。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表（签字）

投标人名称（全称）

投标人（盖章）

日     期

## 附件2-2　投标一览表

投标一览表（格式）

项目名称:

项目编号:                   包号：                                                       货币单位：人民币元

| 货物名称 | 投标总价（元） | 投标保证金 | 交货期 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写: 大写: |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：           年         月         日

注：
1、本表须按包填写；包中的货物名称须填写具体品目的货物名称,有多个品目的应填写多个品目的货物名称;
2、招标文件明确要求的内容无需在投标声明中填写；
3、投标人如有在投标文件投标报价表中未注明的进一步折扣和声明应在本表中填写，开标时未予宣读的声明，评标时不予考虑；
4、本表中“投标总价”应与投标分项报价表中所有品目合计的“投标总价”一致。

## 附件2-3  投标分项报价表

投标分项报价表（格式）

投标人名称：

项目编号/包号及包名称/品目号及品目名称：                  货币单位：人民币元

序号 名称 主要规格型号/描述 数量/单位 制造商名称 分项单价 小计 1 2 …… 安装、调试、验收 培训 至最终目的地的运费和保险费 质保期 其他伴随服务费用 投标单价(项目现场完税价) 招标数量 投标总价（投标单价×招标数量）

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：           年         月         日

注：
*1、本表按包中的品目分别填写,如未分别填写此分项报价表的其投标将被拒绝。
2、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
4、货物投标报价为项目现场完税价，为出厂价（含增值税和其他税费）及国内运输费、保险费、其它伴随费用及中标服务费之和。
5、表中所有内容必须完整填写。

## 附件2-4　商务条款偏离表

商务条款偏离表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 （页码） | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人需针对本招标文件中的要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。对招标文件中的所有商务条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和同意。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-5　技术需求偏离表

技术规格偏离表

项目编号： 
投标人名称： 
包号及包名称：

| 品目号及 品目名称 | 招标文件技术需求条目编号及所要求内容投标文件应答内容 | 投标文件应答内容 | *号和#号指标技术证明文件对应页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

日期：      年     月      日

注：
1、本表须针对招标文件“第四章”技术需求书中的全部内容逐条应答；
*2、所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制或照抄招标文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答，相关技术性能模糊化处理的均视为未实质性响应招标文件，导致投标予以拒绝；
3、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明；

4、对于技术指标中的“*”号条款是必须满足的，如有一条不满足其投标将被拒绝，凡标有最低一级序号的条款即为一条，无论是否隶属于上一级编号。

## 附件2-6　同种产品销售业绩一览表

| 品目号 | 项目名称 | 合同 签订时间 | 合同金额 （元） | 数量 | 项目单位 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 本品目数量总计: |

注：

  - 本表需按品目分别填写。

  - 其中第13包只填写品目3、品目4和品目5的销售业绩。其余各包按包内品目填写销售业绩。

  - 同类业绩的认定标准及有效证明文件要求见招标文件《评标标准》。

  - 投标人须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖投标人公章，须内容清晰。投标人须将提供的有效证明材料按本表形式进行编号并按编号顺序装订提交。未提供有效证明材料的业绩在评标时将不予认可。

  - 本表中信息如有虚假，一经查实，其投标无效。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-7　拟派往本项目实施团队情况

## 附件2-7-1  本项目实施团队主要人员名单

| 拟担任 职务、分工 | 姓名 | 职称 | 学历 | 专业 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-7-2  本项目实施团队主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 专业 |  |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  | 相关工作年限 |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |
| 主要经历 |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 | 担任何职 （负责人/参加者） | 是否已完成 | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人等），应附上有关从业资质证书。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-8　售后服务承诺方案

售 后 服 务 表

| 售后服务 机构名称 |  | 值班电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细地点 |  | 负责人 |  |
| 售后服务机构 其他情况简介 | （可另附页说明，格式自拟） |
| 可提供的 优惠条件 | （可另附页说明，格式自拟） |
| 质保期承诺 | （可另附页说明，格式自拟） |
| 其他售后服务 | 根据采购需求，对产品生产、交货、包装、电话支持、培训、产品质量保证、调换等服务内容（可另附页说明，格式自拟） |

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

## 附件2-9　投标人认为应附的其他材料

附件2-10　招标代理服务费承诺书

招标代理服务费承诺书格式

致：中国仪器进出口集团有限公司

我公司参加了贵公司组织的招标编号为__________的  (项目名称) 招标项目的投标。我方承诺，我方一旦在本项目中标，将保证按招标文件规定的金额和方式，在领取《中标通知书》的同时，向贵方一次性交纳招标代理服务费。

如我方未按上述承诺支付服务费，贵司有权取消我司中标资格并不退还我方的投标保证金，由此产生的一切法律后果和责任由我司承担，我司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！

承诺方法定名称和地址、邮编：

电话：                                传真：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

承诺方盖章：

附件2-11　投标人退款、开票信息格式

致: 中国仪器进出口集团有限公司

我单位参与的                    （项目名称），招标编号         。

请在招投标活动结束后，将投标保证金退至我公司以下账户：

开户名称：

开户行全称：

账    号：

行    号：

（以下两项信息勾选一项并按要求填写。注：投标人公章请勿加盖在银行账号上。）

□我单位为小规模纳税人，如获中标，请在我单位支付招标代理服务费后，按以下信息开具发票（适用于投标人支付招标代理服务费的项目）：

付款单位名称：

纳税人识别号：

□我单位为一般纳税人，如获中标，请在我单位支付招标代理服务费后，按以下信息开具发票（适用于投标人支付招标代理服务费的项目）：

付款单位名称：

纳税人识别号：

地      址：

电      话：

开户行全称：

账      号：

我单位“增值税一般纳税人资格登记表”复印件或加盖“增值税一般纳税人”戳记的税务登记证复印件或税务部门网站的资格查询结果截图附后。

以上信息真实有效，如我单位相关信息在此期间内发生变更，我单位负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我单位信息变更而未及时告知招标公司等引起的退款、开票延误等后果由我单位自行承担。

投标人名称：                财务专用章/公章

# 日期：