附件：

- 技术规格及要求

目录

1.项目背景	2

2. 药品及高值耗材智慧化管理项目系统概述	2

2.1系统内容	2

2.2项目收益	3

3.设备采购清单	4

4.参数要求	5

4.1总体要求	5

4.2技术参数要求	6

4.2.1综合快速发药机	6

4.2.2智能管控药品管理系统	12

4.2.3医院物资管理系统	15

4.2.4 智能耗材管理系统	24

4.2.5 智能设备药房管理平台	25

.项目管理要求	30

5.1现场管理要求	30

5.1.1现场安全防护设施要求	30

5.1.2环境要求	30

5.1.3项目建设所需设备进场要求	30

5.1.4项目建设进度（工期）要求	30

6.项目管理团队要求	31

6.1项目组织及人员	31

6.1.1项目经理要求	31

6.1.2技术负责人要求	31

7.系统验收	32

7.1验收要求	32

7.2系统初验	32

7.3系统试运行	32

7.4系统终验	32

8.培训及文档	32

8.1培训服务要求	32

8.2培训方式	33

8.3其它培训事宜	33

8.4技术文档要求	33

9.售后服务	33

9.1试运行期间的技术支持与服务	33

9.2质量保证期内的技术支持与售后服务	34

1.项目背景

首都医科大学附属北京天坛医院新址位于北京市丰台区花乡桥东北角(西南四环内)，总建筑面积约35万平方米，包括A区、B区、C区、AB连廊及地下通道。其中A区为医疗区，建有专科门诊楼、病房楼、医技楼、综合门诊楼、急诊抢救楼、感染疾病科楼、康复医学楼等；B区为干部保健、教育科研区，建有研究所及行政科研楼和干保楼；C区为教学宿舍区。新院区建成后，总建筑面积相当于现有院区的4倍，设置床位1650张。

医院的药剂科承担着医院药品经济、药品物流、合理用药、药学服务等药品进入医院以后的全程质量管理工作任务，还承担着培养药学人才以及临床药学研究等工作任务。随着新院区医疗业务的增长，医院管理水平的提升，医院药学服务也相应地由保障药品供应向临床药学服务的转型要求，医院药品管理从金额与数量结合到向患者用药安全延展，这一转变，要求医院在药品流通、使用过程中做到全面监管，有效避免处方、摆药、发药等用药错误。随着医院药房的现代化建设日益受到医院的重视，国家也充分认识到了智能药房和高值耗材的发展趋势，在卫生部近年相继出台的各项规定标准，指导综合医院药学部门配备全自动分包系统、自动化调配发放系统和药品管理信息系统等药品及高值耗材智慧化管理项目设备及软件。

# 2. 药品及高值耗材智慧化管理项目系统概述

## 2.1系统内容

药品及高值耗材智慧化管理项目的总体规划以整体性的规划和布局为基础，以自动化和智能化设备的应用为核心，结合个性化的装饰装修，为药房工作者、 购药者提供一个良好的环境，把药师医师解放出来，有精力实现自己真正的职能，为患者提供更好、更专业的药学医学服务，让药师医师的专业知识为社会创造更多的价值；同时进一步加强药品及高值耗材智慧化管理项目的经济性管理，控制成本、减少耗损、实现精确的药品数量管理，提升医院的管理效率、安全用药、品牌服务，给医院和患者带来更大的社会效益及经济价值。

现代化药品及高值耗材智慧化管理项目建设规划设计和考虑内容主要有：

一、对药品及高值耗材进行整体的空间布局规划，划分药品及高值耗材所必需的功能区的位置；

二、利用自动化设备和药品及高值耗材专用的用品用具，使药品及高值耗材成为一个整体的、高效率的、人性化的工作空间；

三、制定各个药品流通和调剂发放环节的工作流程。

## 2.2项目收益

经济效益

1.可以通过不同类型的智能设备和信息平台统一管理全院所有用药点的药品调剂、发放、库存和补货、配送等过程，实现信息和数据的实时共享，形成“以需定采”的药品供应模式，大大节约院内各级库存的药品备货量，可减少60%以上的药品库存资金占压，真正做到“零库存”。

2.通过一个信息平台进行软件接口的连接，一次接口多次使用，不需找不同的设备供应商，不需多次开发不同的HIS接口，为医院节约费用、节省接口工作量，并能保障系统性能的稳定性。

3.集中+分布式存储的药品供应模式，节约40-50%药品占用的医院空间，将有限的空间腾出来为医疗收入和临床所用。

社会效益

1.为医院提供覆盖门诊药房、住院药房、手术室、病区等全院药品和耗材管理的整体智能设备及信息平台，提升医院专业管理形象。

2.形成覆盖全院的医嘱执行和监控，药品使用过程全程监控，可实现患者追溯，保障用药安全，辅助医疗质量的提升，实现数据自动收集、统计、检索和分析，为管理人员提供数据分析及决策支持。

专业效益

1.助医院完成药事服务的全面转型，减轻药师、护士、麻醉师等专业人士的工作繁杂度和劳动强度，机械性的劳动和重复的工作流程用智能设备和信息系统代替，保障“专业的人做专业的事”。（其中，药师的临时调剂频率降低90%，护士的取药时间缩短95%，将时间还给病人，为病人提供更专业的服务，才能获得广泛认可及合理收费）

2.麻精等特殊药品管理的全覆盖，院内各级存放和使用麻精药品的地点，不论是库级还是每个手术间，都能实现单支/单盒自动计数的终端智能管理；自动生成红处方和自动划价计费，保障处方合格率100%，防止漏费错费。

3.符合JCI及HIMSS评审要求，符合国家对麻精药品管理的法规规范要求，帮助医院通过各级评审，实现更高的专业管理需要。

# 3.设备采购清单

| 序号 | 整包名称 | 产品名称 | 数量（套） | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合快速发药机 | 大型综合快速发药机 | 2 | 用于门诊各类型药品的分类存储和门诊处方的快速调剂发放 | 要求投标人提供原厂商出具的《原厂售后服务承诺函》 |
|  |  | 中型综合快速发药机 | 2 |  |  |
|  |  | 小型综合快速发药机 | 1 |  |  |
|  |  | 高空通道 | 9 |  |  |
|  |  | 绑定台 | 12 |  |  |
|  |  | 智能药篮架 | 19 |  |  |
|  |  | 智能药篮 | 1200 |  |  |
|  |  | 电子货架 | 85 |  |  |
|  |  | 智能拆零柜 | 4 |  |  |
|  |  | 智能存取柜 | 3 |  |  |
|  |  | 网络热敏打印机 | 2 |  |  |
| 2 | 智能管控药品管理系统 | 智能管控药品管理系统主柜 | 1 | 智能化管理毒麻等贵重药品，做到药品全流程追溯，减少取药过程，方便药师取药。 | 要求投标人提供原厂商出具的《原厂售后服务承诺函》 |
|  |  | 智能管控药品管理系统保险辅柜 | 2 |  |  |
|  |  | 智能管控药品管理系统展示辅柜 | 2 |  |  |
| 3 | 医院物资管理系统 | 医院物资管理系统 | 1 | 智能化管理门急诊、住院药房、手术室的毒麻药品，保证药品的取用安全、多级管理适合的药品、自动记录和统计分析。 | 要求投标人提供原厂商出具的《原厂售后服务承诺函》 |
|  |  | 智能麻醉药品管理系统 | 5 |  |  |
|  |  | 智能分布式药柜（主柜） | 5 |  |  |
|  |  | 智能分布式药柜（副柜） | 10 |  |  |
|  |  | 智能冰箱锁 | 5 |  |  |
|  |  | 毒麻柜 | 8 |  |  |
|  |  | 标签打印机 | 10 |  |  |
|  |  | 条码扫描器 | 13 |  |  |
| 4 | 智能耗材管理系统 | 智能耗材管理系统 主柜 | 2 | 管理医用耗材实物为基础，以耗材条码信息为依据，采用红外扫码、RFID或称重识别等技术手段，通过软件系统实现全程监管和信息追溯。 | 要求投标人提供原厂商出具的《原厂售后服务承诺函》 |
|  |  | 智能耗材管理系统 辅柜 | 10 |  |  |
| 5 | 智能设备药房管理平台 | 单剂量口服药包药机 | 3 | 智能化管理各住院病区的毒麻药和贵重药品，保证药品的取用安全、多级管理适合的药品、自动记录和统计分析。 | 要求投标人提供原厂商出具的《原厂售后服务承诺函》 |
|  |  | 智能设备药房管理平台 | 1 |  |  |
|  |  | 剥粒机 | 3 |  |  |
|  |  | 数粒机 | 3 |  |  |
|  |  | 切片器 | 12 |  |  |
|  |  | 包药机控制电脑 | 2 |  |  |

# 4.参数要求

## 4.1总体要求

本规范所描述的技术规格及要求，为投标人进行设计、报价和撰写投标文件提供指导性依据，投标人的投标文件应包括但不仅限于本规范书的要求。

对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏或是对于技术规格以及其它内容存在不清楚的细节时，投标人应在规定时间之前向招标人寻求澄清。

本技术规格及要求，并没对于所有技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关标准的包含详细解决方案和产品选型的优质成果。

本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

以下给出的工程承包范围说明描述只是概括的，不应被认为是全面的、无缺的。投标人应深入研究本招标文件中附属的其他文件，特别是根据图纸完全了解工程的实际范围，给出完整的方案，而不应仅适应本规范书中所列举的内容。

## 4.2技术参数要求

### 4.2.1综合快速发药机

| 4.2.1.1大型综合快速发药机 |
| --- |
| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| 1 | 基本要求 | 可根据HIS指令调配、向指定地点传输盒装、瓶装、异形药的自动快速发药机。 |
| 2 | HIS连接 | 能与HIS系统无缝连接控制软件操作界面为简体中文。配备独立的核心控制系统处理与HIS之间的通信。各子系统统一由核心控制系统进行控制调配。 |
| 3 | 方案设计 | 提供专业的药房设计方案，与药房整体布局相协调。 |
| 4# | 设备高度 | 大型快速发药机单台设备高度≤3米。 |
| 5 | 储 药 性 能 | 储量要求 | 单台机器药品储存量≥15000盒。 |
| 6 |  | 异形存储 | 支持三角、异形等盒装药和圆形瓶装药。 |
| 7 |  | 封闭式储药 | 采取全封闭式储药结构。 |
| 8 |  | 药槽规格 | 药槽规格≥10种，可根据医院需求定制。 |
| 9 |  | 药槽数量 | 大型机药槽按照平均宽度计算可配置≥900个药槽。 |
| 10 |  | 药槽储药量 | 储存药品药槽长度≥1.5 m，保证平均每个药槽存放药品数≥15盒（药盒长度按照10cm计算）。根据药品尺寸规格自动设置药槽的宽度。 |
| 11▲ |  | 动力药槽 | 药槽采用动力结构；每个药槽可实现独立动力控制、独立运行、独立监测，独立计数，有故障时可单独屏蔽，不影响其余药槽的工作。(要求：提供设备现场照片并加以说明） |
| 12 |  | 药槽自动锁定 | 如果药槽出错，设备可自动锁定相应药槽。 |
| 13 | 发 药 性 能 | 发药速度 | 单台设备峰值每小时可以处理≥450张处方。 |
| 14 |  | 出药通道 | 单台设备具备≥2个出药缓存口。 |
| 15 |  | 单处方出药 | 一个处方内所有药品可同时出药。 |
| 16 |  | 落药方式 | 采用落药缓冲装置接药。 |
| 17 |  | 出药自动传送 | 具有出药自动传送滑道，可以直接将机内药品发到窗口药师手边，无人工传递。 |
| 18 | 上 药 性 能 | 上药速度 | 上药及补药速度单台设备每小时≥3000盒药。 |
| 19 |  | 上药和出药 | 上药和发药为相互独立的两个系统，可同时进行，互不干扰，互不影响。 |
| 20 |  | 上药方式 | 支持机械手和人工上药双模式，可互相切换。 |
| 21 |  | 机械手上药 | 支持双工位机械手上药，可实现≥2个品种同时上药，每种每次上药量≥30盒。 |
| 22 |  | 机械手上药计数 | 机械手上药时自动识别计数，无需人工输入上药数量。 |
| 23 |  | 人工上药 | 系统切换到人工上药模式后，需要人工上药的药槽有信号灯引导，药品进入药槽后自动填入并计数。 |
| 24 |  | 上药安全性 | 支持药品名称、简码、RFID、条形码扫描以及图像识别等多种方式的上药识别。 |
| 25 | 退药 | 退药口 | 退药不停机，不打开设备。 |
| 26 | 软 件 性 能 要 求 | 库存药品数量报警提示 | 可设置药品存储下限，进行缺药报警提示。 |
| 27 |  | 药品添加/删除/修改功能 | 设备具有药品添加/删除/修改功能。 |
| 28# |  | 多处方自动处理能力、药品管理能力 | 能对多出药口状态进行动态自动判断，将空闲的出药口自动分配给处方，实现多处方自动发药的功能。具备数据统计管理功能，即：可对药品种类或科室等各项管理指标生成相应统计曲线进行峰值统计；可实现批号、效期自动跟踪、库存状态实时监管、自动生成补货清单、实时查询发药情况等药品管理功能。(要求：提供设备现场照片并加以说明） |
| 29 |  | 自动盘库 | 可通过多种相关技术进行实际库存盘点。 |
| 30 |  | 安全性能 | 多重安全监控机制监控机器运转情况，具备自动报警和自动诊断功能。 |
| 31 |  | 应急处理 | 遇特别情况时，可打开柜门，转换为手动发药。 |
| 32 |  | 设备供电 | 电源：AC220V±10%，50Hz。设备断电后可继续工作20分钟。 |
| 33# |  | 拓展功能 | 可扩展连接住院药房管理系统、门诊药房流程管理系统、麻醉药品管理系统、病区药品管理系统、静脉配液中心管理系统、中药房管理系统，实现全院药品进行物流软件平台统一监测。 |
| 34 | 中 药 房 快 速 发 药 | 基础功能 | 中药房软件平台：通过移动终端运行中药饮片管理软件系统，连接中央控制设备、中药篮绑定台、智能中药转运车、中药房智能药篮架等设备。软件平台主要功能包括智能审方、处方分发、处方调剂、实时查询、生成提示信息、值班管理、存库监控管理、工作报表等流程模块。 设备组成：提供≥15个专用移动调剂手持终端。 |
| 35 |  | 智能化 | 调剂同时核减实时库存，为饮片补货和库存管理提供实时信息。 |
| 36▲ |  | 智能审方 | 收到处方时，系统对处方有智能审核功能。处方中如出现违反中医方剂规则的情况，将有弹出窗口显示提示信息。 |
| 37 |  | 处方调剂 | 调剂中药师按照手持终端接收到的第一优先级的处方中显示的药材和用量抓药，系统跟踪抓药、请求复核，复核后药蓝绑定等全程的操作状态。包药完成后药篮放入“智能中药转运车”，系统读取信息，通知叫号程序。 |
| 38 |  | 库存监控管理 | 系统实时监控每个通道药斗使用量以及仓库余药量，在余量不足，到达设定的警告量时，提醒库管进行补货。 |
| 4.2.1.2中型综合快速发药机 |
| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| 1 | 基本要求 | 可根据HIS指令调配、向指定地点传输盒装、瓶装、异形药的自动快速发药机，高峰期450张处方/小时处方量。 |
| 2 | HIS连接 | 能与HIS系统无缝连接控制软件操作界面为简体中文。配备独立的核心控制系统。各子系统统一由核心控制系统进行控制调配。 |
| 3 | 方案设计 | 提供专业的药房设计方案，与药房整体布局相协调。 |
| 4# | 设备高度 | 中型快速发药机单台高度≤3米。 |
| 5 | 储 药 性 能 | 储量要求 | 单台机器≥10000盒。 |
| 6 |  | 异形存储 | 支持三角、异形等盒装药和圆形瓶装药。 |
| 7 |  | 封闭式储药 | 采取全封闭式储药结构。 |
| 8 |  | 药槽规格 | 药槽规格＞10种，可根据医院用药情况自由定制。 |
| 9 |  | 药槽数量 | 中型机药槽按照平均宽度计算可配备≥600个药槽。 |
| 10 |  | 药槽储药量 | 储存药品药槽长度≤1.5m，保证平均每个药槽存放药品数≥15盒以上（药盒长度按照10cm计算）。 |
| 11▲ |  | 动力药槽 | 药槽采用动力结构；每个药槽可实现独立动力控制、独立运行、独立监测，独立计数，有故障时可单独屏蔽，不影响其余药槽的工作。 (要求：提供设备现场照片并加以说明） |
| 12 |  | 药槽自动锁定 | 如果药槽出错，设备可以进行自动锁定相应药槽。 |
| 13 | 发 药 性 能 | 发药速度 | 单台设备峰值每小时可以处理≥450张处方。 |
| 14 |  | 出药通道 | 单台设备具备≥2个出药缓存口。 |
| 15 |  | 单处方出药 | 一个处方内所有药品可同时出药。 |
| 16 |  | 落药方式 | 采用落药缓冲装置接药。 |
| 17 |  | 出药自动传送 | 具有出药自动传送滑道，可以直接将机内药品发到窗口药师的手边，无需人工传递。 |
| 18 | 上 药 性 能 | 上药速度 | 上药及补药速度单台设备每小时≥3000盒药。 |
| 19 |  | 上药和出药互不干扰 | 上药和发药为相互独立的两个系统，可同时进行，互不干扰。 |
| 20 |  | 上药方式 | 支持机械手和人工上药双模式，可互相切换。 |
| 21 |  | 机械手上药 | 支持双工位机械手上药，可实现两个品种同时上药，每种每次上药量≥30盒。 |
| 22 |  | 机械手上药计数 | 机械手上药时进行传感器自动识别计数，无需人工输入上药数量。 |
| 23 |  | 人工上药 | 系统切换到人工上药模式后，需要人工上药的药槽有信号灯引导，药品进入药槽后自动填入并计数。 |
| 24 |  | 上药安全性 | 支持药品名称、简码、RFID、条形码扫描以及图像识别等多种方式的上药识别方式。 |
| 25 | 退药 | 退药口 | 退药不停机，不打开设备。 |
| 26 | 软 件 性 能 要 求 | 库存药品数量报警提示 | 可设置药品存储下限，进行缺药报警提示。 |
| 27 |  | 药品添加/删除/修改功能 | 设备具有药品添加/删除/修改功能。 |
| 28# |  | 多处方自动处理能力、药品管理能力 | 能对出药口状态进行动态自动判断，将空闲的出药口自动分配给处方。系统具备相应的数据统计管理功能，即：针对药品种类或科室等各项管理指标生成相应统计曲线进行峰值统计；可实现批号、效期自动跟踪、库存状态实时监管、自动生成补货清单、实时查询发药情况等药品管理功能。(要求：提供设备现场照片并加以说明） |
| 29 |  | 自动盘库 | 可通过多种相关技术进行实际库存盘点。 |
| 30 |  | 安全性能 | 多重安全监控机制监控机器运转情况，具备自动报警和自动诊断功能。 |
| 31 |  | 应急处理 | 遇特别情况时，可打开柜门，转换为手动发药。 |
| 32 |  | 设备供电 | 电源：AC220V±10%，50Hz。设备断电后可继续工作20分钟。 |
| 33# |  | 拓展功能 | 可扩展连接住院药房管理系统、门诊药房流程管理系统、麻醉药品管理系统、病区药品管理系统、静脉配液中心管理系统、中药房管理系统，实现全院药品进行物流软件平台统一监测。 |
| 4.2.1.3小型综合快速发药机 |
| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| 1 | 基本要求 | 可根据HIS指令调配、向指定地点传输盒装、瓶装、异形药的自动快速发药机高峰期450张处方/小时处方量。 |
| 2 | HIS连接 | 能与HIS系统无缝连接，控制软件操作界面为简体中文。配备独立的核心控制系统处理，。各子系统统一由核心控制系统进行控制调配。 |
| 3 | 方案设计 | 提供专业的药房设计方案，与药房整体布局相协调。 |
| 4# | 设备高度 | 小型快速发药机单台高度≤3米。 |
| 5 | 储 药 性 能 | 储量要求 | 常规药品储存量＞5000盒。 |
| 6 |  | 异形存储 | 支持三角、异形等盒装药和圆形瓶装药。 |
| 7 |  | 封闭式储药 | 采取全封闭式储药结构， |
| 8 |  | 药槽规格 | 药槽规格＞10种，可根据医院用药情况自由定制。 |
| 9 |  | 药槽数量 | 小型机药槽按照平均宽度计算具备≥300个药槽。。 |
| 10 |  | 药槽储药量 | 储存药品药槽长度≥1.5m，保证平均每个药槽存放药品数可达到≥15盒以上（药盒长度按照10cm计算）。 |
| 11▲ |  | 动力药槽 | 药槽采用动力结构；每个药槽可实现独立动力控制、独立运行、独立监测，独立计数，有故障时可单独屏蔽，不影响其余药槽的工作。(要求：提供设备现场照片并加以说明） |
| 12 |  | 药槽自动锁定 | 如果药槽出错，设备可以进行自动锁定相应药槽。 |
| 13 | 发 药 性 能 | 发药速度 | 单台设备峰值每小时可以处理≥450张处方。 |
| 14 |  | 出药通道 | 单台设备设置≥2个出药缓存口。 |
| 15 |  | 单处方出药方式 | 一个处方内所有药品可同时出药。 |
| 16 |  | 落药方式 | 采用落药缓冲装置接药。 |
| 17 |  | 出药自动传送 | 具有出药自动传送滑道，可以直接将机内药品发到窗口药师的手边，无需人工传递。 |
| 18 | 上 药 性 能 | 上药速度 | 上药及补药速度单台设备每小时≥3000盒药。 |
| 19 |  | 上药和出药互不干扰 | 上药和发药为相互独立的两个系统，可同时进行，互不干扰，互不影响。 |
| 20 |  | 上药方式 | 支持机械手和人工上药双模式，可互相切换。 |
| 21 |  | 机械手上药 | 支持双工位机械手上药，可实现两个品种同时上药，每种每次上药量≥30盒。 |
| 22 |  | 机械手上药计数 | 机械手上药时进行传感器自动识别计数，不需人工输入上药数量。 |
| 23 |  | 人工上药 | 系统切换到人工上药模式后，需要人工上药的药槽有信号灯引导，药品进入药槽后自动填入并计数。 |
| 24 |  | 上药安全性 | 支持药品名称、简码、RFID、条形码扫描以及图像识别等多种方式的上药识别。 |
| 25 | 退药 | 退药口 | 退药不停机，不打开设备。 |
| 26 | 软 件 性 能 要 求 | 库存药品数量报警提示 | 可设置药品存储下限，进行缺药报警提示。 |
| 27 |  | 药品添加/删除/修改功能 | 设备具有药品添加/删除/修改功能。 |
| 28# |  | 多处方自动处理能力、药品管理能力 | 能对药口状态进行动态自动判断，将空闲的出药口自动分配给处方，实现多处方自动准确发药的功能。系统具备相应的数据统计管理功能，即：针对药品种类或科室等各项管理指标生成相应统计曲线进行峰值统计；可实现批号、效期自动跟踪、库存状态实时监管、自动生成补货清单、实时查询发药情况等药品管理功能。(要求：提供设备现场照片并加以说明） |
| 29 |  | 自动盘库 | 可通过多种相关技术进行实际库存盘点。 |
| 30 |  | 安全性能 | 多重安全监控机制监控机器运转情况，具备自动报警和自动诊断。 |
| 31 |  | 应急处理 | 遇特别情况时，可打开柜门，转换为手动发药。 |
| 32 |  | 设备供电 | 电源：AC 220V±10%，50~Hz。设备断电后可继续工作20分钟。 |
| 33# |  | 拓展功能 | 可扩展连接住院药房管理系统、门诊药房流程管理系统、麻醉药品管理系统、病区药品管理系统、静脉配液中心管理系统、中药房管理系统，实现全院药品进行物流软件平台统一监测。 |
| 4.2.1.4高空通道 |
| 1 | 基本功能 | 采用螺旋落药或升降机构模式，通过传输带把综合快发机出药口的药品传送到药师前台上方位置，再利用螺旋或者升降机构把药品运到发药药师方便领取的地方。传输带尺寸可定制 |

| 4.2.1.5绑定台 |
| --- |
| 1 | 基本功能 | 内含≥7吋电容触摸屏，具有热敏中文打印功能。可用于调配流程中处方信息与药篮间的绑定，并打印处方姓名贴，由调剂药师贴于捆好的药包上，以便识别。绑定台自带称重功能，可复核药包总重，误差超范围提示报警。支持药师的绩效考核，实现调剂处方可以追溯。 |
| 4.2.1.6智能药篮架 |
| 1 | 尺寸要求 | 占地面积≤1㎡ |
| 2 | 储位要求 | 单台西药药篮架储位≥25个；单台中药药篮架储位≥15个。药篮架组合根据实际需要配置。 |
| 3 | 发药提示 | 发药时刷卡或扫描处方，系统可以自动亮灯提示患者处方药篮的正确位置。 |
| 4 | 操作便捷 | 不需要系统分配和指定药篮摆放的具体位置，只要药篮置于系统上，系统即可自动识别该药篮所绑定处方的调剂完成，并能自动通知系统呼叫患者取药。中药药篮架可扩展成带LCD屏幕导引提示的自动化智能智能药篮架。 |
| 4.2.1.7智能药篮 |
| 1 | 基本功能 | 单个药篮存药≥30盒。药篮带有智能芯片，无需充电。中药房智能药篮可绑定中药包的处方信息，放在其他中药房设备上可识别显示药篮绑定的处方号和患者姓名，具有绑定信息的复核功能。 |
| 2 | 随意摆放性 | 药篮可随意摆放在架子的任意位置也可以自动识别，无需药师放在指定位置。 |
| 4.2.1.8电子货架 |
| 1 | 规格要求 | 电子货架尺寸规格可根据医院需求定制。（L*W*H(mm)：约2000*500*2000） |
| 2 | 承重要求 | 单层货架承重≥1000kg |
| 3 | 显示要求 | 货架上有电子屏可显示货位内药品的名称、规格、厂家等，可显示药品特殊标识，比如说毒、麻、精、高危等，具有效期提示功能。 |
| 4 | 取药引导 | 具有处方调剂的引导指示功能，能够引导药师精确取药数量。 |
| 5 | 自动计数 | 货架连接处方，可做到患者药品发放完毕后做到药品自动计数。 |
| 6 | 缺药提示及自动申领 | 可在pc端显示，支持药品储存下限设置，对达到库存下限的药品可自动提示；具有自动申领功能，能够根据实时库存自动申领药品补库。 |
| 7 | 灵活配置 | 可以根据医院药房药品的存储种类和储量需求进行模块化组配，灵活实现多种药品的存储。 |
| 4.2.1.9智能拆零柜 |
| 1 | 登录权限 | 配备登录权限以识别用户身份。 |
| 2 | 安全管理 | 具有抽屉自动弹出、自动锁闭功能。 |
| 3 | 储药品种数 | 具备≥100个单独抽屉储位，可存储≥100种拆零的口服或针剂药品。 |
| 4 | 触屏操作系统 | 柜体配有≥15英吋操作触摸屏，可实现触屏操作。 |
| 5 | 取药方式 | 配有扫码识别系统，可通过扫描取药单进行取药。 |
| 6 | 单品种控制方式 | 单一品种单独储位，取药时单独弹出，不与其他药品混装同一抽屉。 |
| 7 | 紧急取药 | 柜体要具备紧急解锁装置。 |
| 8 | 无缝对接HIS系统 | 可与医院HIS系统无缝对接，接口免费。 |
| 9 | 多机并行 | 可实现多机并行取药。 |
| 10 | 自动取药记录 | 具有自动记录功能，可以自动生成取药记录，并扣减库存。 |
| 11 | 缺药提醒 | 设备缺药时可以进行缺药清单的提醒。 |
| 12 | 设备供电 | 电源：AC220V±10%，50Hz。 |
| 4.2.1.10智能存取柜 |
| 1 | 尺寸要求 | 单台设备高度≤3米 |
| 2 | 功能要求 | 可以智能存取异形药品，针剂，口服液体药品等，主要功能为配合整盒发药机工作，把整盒发药机不能配发的异形药品等进行智能化引导存取。 |
| 3 | 处理速度 | 智能存取系统转速≥每分钟10米。 |
| 4 | 存储量 | 可存储常规药品≥6500盒。 |
| 5 | 储药分隔数 | 储药分隔≥700个，可存放≥200种药品，≥700种批号。 |
| 6 | 药盒智能识别性 | 药盒具备RFID智能识别性能，设备可自动识别药盒位置。即可实现药盒和药品的智能识别、定位和安全核实功能，即使放错位置也能自动识别药盒药品。（要求：提供设备相关照片） |
| 7 | 取药自动导航 | 可实时显示取药位置和正确数量，实现取药时对取药位置和数量的实时显示和引导。（要求：提供设备相关照片） |
| 8 | 药品管理 | 可实现批号、效期自动跟踪、库存状态监管、自动生成补货清单和启动补货流程等功能。具备药品种类、存量、用量、批次等实现信息化管理，药品消耗统计等功能。 |
| 9 | 库存药品数量报警提示 | 可设置药品存储下限，进行缺药报警提示。 |
| 10 | 统计性能 | 系统具备相应的数据统计管理功能，即：针对药品种类或科室等各项管理指标生成相应统计曲线进行峰值统计。 |
| 4.2.1.11网络热敏打印机 |
| 1 | 电源电压 | DC 24V，2.5A |
| 3 | 环境参数 | 工作温度：5-45℃，工作湿度：20-90%RH（40℃） |
| 3 | 其它特点 | 图形处理：二进制无格式位图，HEX，PCX，BMP和IMG图像文件可下载到FLASH，SDRAM 3键3灯操作界面 |

### 4.2.2智能管控药品管理系统

| 智能管控药品管理系统整体说明 |
| --- |
| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| 1 | 基本说明 | 能解决医院中心药房、门急诊药房、手术室药房各级药房，麻醉、精神一类药品、毒性药品、易制毒药品、高危药品等管控类药品的安全存储、合理库存周转和智能精益管理等问题，帮助医院合规化、安全化、精益化进行药品智能管控。 |
| 2 | 设备组成 | 平台端工作站、智能柜体机。 |
| 3 | 硬件组成 | 由主柜和保险辅柜、展示辅柜构成； |
| 4 | 硬件能力 | 主柜内嵌式UPS及外部开关：断电后可以继续给柜体供电≥20分钟。 |
| 5 | 管理功能 | 管理系统可以24小时不间断支持麻醉药品精神一类药品、贵重药品的出入库管理；具备信息化药品供给模式。可进行麻醉药品名称、批号、效期、基数、出库、入库、移库等信息记录，并可进行数据统计、查询、分析等。 |
| 4.2.2.1智能管控药品管理系统主柜 |
| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| 1 | 药品存储能力 | 主柜最多可支持≥10层抽屉，标配可存储≥120种药品。能储存各种规格和不同容量的药品。 |
| 2▲ | 全自动计数管理 | 支装自动计数 主柜抽屉内带有≥15个独立带锁的计数药盒，每个计数药盒可存储各种规格和不同容量的药品。出入库、移库、盘点药品时均可自动化准确记录，并对取用具备追溯功能。 自动盘点 系统可完成自动盘点，无需人工盘点。(要求：提供设备现场照片并加以说明） |
| 3 | 冷藏药品管理 | 与冷藏药品管理系统联合应用，实现冷藏药品的存储与临床冷藏药品的发放。 |
| 4 | HIS接口 | 可与HIS系统无缝对接，实现药品的申领管理； 可接收药品批次、效期信息，全程追踪。 |
| 5 | 智能监控 | 视频监控装置可安装在药柜上，摄像头向下采集画面，可对药柜的操作动作进行记录。 视频监控装置可安装在药房墙面上，通过角度的调整对操作人员和操作动作进行记录； 可根据时间范围调取记录。 |
| 6 | 双人双锁 | 国家法规规定麻醉药品、精神一类药品需要进行双人双锁管理，用户在获取该类药品时均需要进行双人认证。 |
| 7 | 出库 | 直接出库 | 直接出库:即手动选择药品和数量，系统根据已选择的药品引导药师取出正确的药品。 用户可以根据出库方案生成出库单，可根据下级缺货情况制定出库方案。可在平台编辑出库方案。 |
|  |  | 请领出库 | 柜体接收下级单位的药品请领单，审核申领单后出库药品。 支持将毒麻药品与普通药品合并申领或分开申领。 出库前审核红处方和空安瓿数量是否准确，数量一致即可出库药品。 |
|  |  | 处方出库 | 可接收患者处方，根据处方给病人发药。 |
| 8 | 入库 | 直接入库 | 直接在柜子上生成补药单，待补量=缺药量=基数-当前库存。中心药房老师从药库领回药品后，系统引导老师将药品补充到正确的位置，并打印入库单。 支持导引补药和单独补药。导引补药时，根据补药单，系统依次打开抽屉/药架门，并亮灯提示药品所在药格；单独补药时，选择一个药品单独补充，药品所在的抽屉/药架门打开，亮灯提示药品所在位置。 补药时只补到库区。调剂区缺药采用移库功能，从库区转移到调剂区。 |
|  |  | 请领入库 | 柜体可以根据药品库存情况向上级单位自动请领药品，HIS审核后出库药品，柜体接收后入库药品。 |
| 9▲ | 库存管理 | 库存查看 | 可分别显示各主柜、辅柜和保险柜的库存和总库存。 并显示药品的批号、效期信息。 并能够查询下级药房的库存，如智能麻醉药品管理系统 或智能分布式药柜库存和缺货量，根据下级单位的缺货情况，自动变为出库方案，出库药品。(要求：提供设备现场照片并加以说明） |
|  |  | 移库 | 当调剂区库存不足时，可将药品从库区转移至调剂区。 |
|  |  | 盘点 | 可提前设置盘点方案，即选择部分药品进行盘点。盘点时，选择盘点功能，然后选择盘点方案，系统引导老师依次完成药品的盘点，打印盘点表。能够核对药品实际库存情况，支持自动盘点和手动盘点。 自动盘点，系统可自动实盘药柜中所有药品的当前库存。 手动盘点时可维护药品批号、效期信息，并生成盘点报表。 支持双人盘点。(要求：提供设备现场照片并加以说明） |
|  |  | 基数管理 | 首次使用药柜或需增加药品时，可设置各药品调剂区和库区的基数，将药品上架。当更换药品目录导致某药品不再使用时，可将药品下架。当由于节假日等原因，需要调整药品基数时，可改变药品的基数。 |
|  |  | 效期管理 | 效期的全程监管，可接收上级药房发送的效期信息，可手动维护药品效期。 近效期取药时能够给予警示。过期的药品不能入库、出库。 可选择出库模式：“近效期优先”还是“先进先出”。 |
|  |  | 批号管理 | 批号的全程监管，能够从HIS/SPD 系统中获取批号信息，可手动维护药品批号。 支持药品的多批号管理。 |
|  |  | 差异管理 | 在盘点等用户核对药品数量的环节，如果发现药品的实际数量和系统记录的数量不一致，可以自动产生差异。 可追溯该药品的相关操作和操作人，发现差异产生的原因和责任人。 |
| 10 | 统计分析与报表管理 | 提供定制化报表管理 | 可根据医院管理要求定制各类报表和单据。 |
| 4.2.2.2智能管控药品管理系统保险辅柜 |
| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| 1 | 药品存储能力 | 单个保险辅柜≥3层抽屉，每层≥3个计数模块，每个计数模块可存储≥10盒药品（每盒20mm厚度）； |
| 2▲ | 全自动计数管理 | 盒装自动计数 每个保险辅柜可自动识别盒装药品数量，入库、出库、移库、盘点药品时均可自动化准确记录，并具备追溯功能。 自动盘点 系统可完成自动盘点。(要求：提供设备现场照片并加以说明） |
| 4.2.2.3智能管控药品管理系统展示辅柜 |
| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| 1 | 药品存储能力 | 单个橱窗辅柜≥3层抽屉，每层≥3个计数模块，每个计数模块可存储≥10盒药品（每盒20mm厚度）； |
| 2▲ | 全自动计数管理 | 盒装自动计数 每个橱窗辅柜可自动识别盒装药品数量，出入库、盘点药品时均可自动化准确记录，并具备追溯功能。 自动盘点 因系统可完成自动盘点。(要求：提供设备现场照片并加以说明） |

### 4.2.3医院物资管理系统

| 4.2.3.1医院物资管理系统 |
| --- |
| 医院物资管理系统整体要求 |
| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| 1 | 基本要求 | 解决医院药品、耗材的采购、入库、二次加工、条码管理、分拣、申领、移库、库存、使用、结算、盘点、养护、货架货位、逆向物流等全闭环供应链管理，能够无缝集成医院HIS系统及各物资智能管理终端设备（毒麻柜、病区柜、摆药机、智能存取、自动分包机、耗材柜等）的业务联动，并实时监控各设备运营信息；支持无线手持PDA终端业务整合；统一、实时监控各库房物资流转情况，形成全院药品全供应链流程管控；满足医院药品、耗材管理信息化的问题。 |
| 2 | 设备组成 | 移动PDA手持设备、条码枪 |
| 3 | 技术架构 | 支持主流浏览器、移动端访问 |
| 4 | 管理功能 | 可实现与各物资智能管理终端设备相关的医院物资电子采购、条码入库、二次加工、套包管理、条码管理、分拣指引、自动申领、多供应商管理、库存管理、条码消耗、同物资多结算模式、设备物资申领、盘点、货架货位、资质管理、效期预警、高低储预警、物资基础信息关系映射、物资全供应链追溯、批号效期追溯、报表统计及系统个性化拓展，可与物资存储存储设备、供应商采购平台协同联动。 |
| 5 | 资质要求 | 医院物资供应链管理系统为完全自主研发，无其他收费性第三方插件 |
| 医院物资管理系统整体规格要求 |
| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| 1 | 管理能力 | 管理系统可以≥24小时不间断进行药品的供应链管理并符合国家药品、耗材管理需求，符合SPD物流管理模式，同时可拓展医院多种管理模式并存的业务，如VMI、3PL等 |
| 2 | 系统集成 | 独立的接口总线，统一标准的通用接口，支持多种接口方式（WebService、视图、中间表、存储过程、消息队列等），满足医院各关联系统、多种物资智能设备的无缝集成。 |
| 3 | HIS接口 | 可与医院HIS系统现有药品及耗材管理模块无缝连接，实现物资管理的全业务数据流管理 |
| 4 | 物资管理整合性 | 能实现系统与HIS系统、物资管理智能终端设备、供应商采购平台、政府集采平台集成的功能，实现物流管理功能 |
| 医院物资管理系统功能 |
| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| 1 | 基础主数据信息管理 | 可新建主数据信息 | 可新建医用物资、供应商、采购目录、科室、库房、资质证照、用户信息 |
| 2 | 业务数据信息管理 | 无缝对接医院信息系统业务数据信息 | 带有可与医院HIS信息系统无缝对接的标准业务接口,主要有：采购信息、入库信息、出库信息、移库信息、消耗信息、结算信息等 |
| 3 | 物资基础数据管理 | 支持多系统编码关系映射 | 支持与HIS系统、供应商采购平台系统编码关系映射 |
|  |  | 支持物资多管理方式 | 支持物资在不同科室的结算方式不同 支持物资多供应商采购管理； 支持物资多管理方式，如不同科室采用不同的存储方式； 支持物资多种条码管理，如：医保码、院内流通码、商品条码等 支持物资多名称管理，如商品名、通用名、别名等 |
| 4 | 物资采购管理 | 物资采购计划 | 可根据物资库存、配送周期、消耗创建采购计划，并符合医院申请审批流程 支持科室直送物资采购流程 |
|  |  | 物资采购发布 | 可将采购订单与供应商采购平台集成，发布至供应商，并记录完整的采购、配送、入库全流程信息管理 |
| 5 | 采购入库管理 | 物资验收 | 支持医院物资验收流程； 支持物资拒收流程； 支持物流配送单条码验收 |
|  |  | 物资入库 | 支持条码入库方式 支持根据验收记录一键入库方式； 支持物资入库红冲 |
| 6 | 库存管理 | 库存查询 | 支持总库存的查询功能 |
|  |  |  | 支持批号库存的查询功能 |
|  |  |  | 支持实时查询各药品管理科室设备内库存查询 |
|  |  |  | 支持货位库存查询 |
|  |  |  | 支持库存分布查询 |
|  |  |  | 支持多供应商库存查询功能 |
| 7 | 申领管理 | 申领单创建 | 提供二级库房、三级库房申领创建功能 |
|  |  | 申领处理 | 支持一级库房对申领信息处理，并生成拣配计划，指引拣配人员完成拣配，全程条码化拣配管理 |
| 8 | 主动补货管理 | 补货计划 | 支持一级库房根据各物资消耗点库存低储、消耗自动创建补货计划功能 |
|  |  | 补货处理 | 支持补货计划处理，根据物资拣配算法自动推荐最佳拣配组合 |
| 9 | 拣配出库管理 | 拣配处理 | 支持对拣配计划进行自动分拣、归类，创建条码拣配指引单功能 支持移动终端拣配 支持库存不满足拣配需求，自动创建采购功能 提供符合精益化物流拣配流程 |
|  |  | 拣配出库 | 支持拣配完成后物资出库功能 支持出库单、装箱单、打印功能 |
| 10 | 接收入库 | 补货入库 | 支持申领库房系统一键入库功能 支持手持、条码枪接收入库功能 支持拒收功能 |
| 11 | 消耗出库 | 消耗出库 | 支持手持、条码枪扫码出库 支持与智能存储设备集成出库流程 |
| 12 | 日清月结 | 消耗结算 | 支持多结算点设置功能，即药品可在不同科室设置不同结算消耗点 支持日清月结方式，保障结算数据准确 支持结算信息通过供应商采购平台上传至供应商，供应商完成开票、结算业务 |
| 13 | 质量管理 | 效期批号管理 | 提供药品有效期和批号管理，并能进行近效、失效预警 |
|  |  | 验收清单 | 支持详细的验收信息统计功能 |
|  |  | 资质预警 | 支持资质过期预警及采购自动验证资质功能 |
| 14 | 统计分析与报表管理 | 提供定制化报表管理 | 提供日常物资管理统计报表 可根据医院要求定制统计报表 |
| 15 | 集中大屏展示 | 大屏监控 | 支持一级库房大屏监控功能，实现对科室申领单、补货出库单、设备库存实时监控功能 通过大屏幕显示各个药房近效期药品效期，显示内容通过关联药品分包机与自主编辑形式两种形式录入 |
| 16 | 逆向业务 | 退库 | 支持物资退回上级库房功能，符合医院退库流程 |
|  |  | 报损 | 支持物资损耗报损功能，符合医院报损流程 |
|  |  | 损益处理 | 支持物资通过盘点生成损益单处理功能 |
|  |  | 隔离 | 支持物资隔离功能 |
|  |  | 退货 | 支持物资退货给供应商功能 |
| 17 | 账务处理 | 盘点功能 | 支持医院定期盘点功能 支持盲盘功能 支持移动盘点功能 |
| 18 | 打印 | 打印物资相关单据和条码标签的功能 | 可根据业务实际需求打印物资相关单据和物资条码标签 |
| 19 | 套包管理 | 创建套包 | 支持复合医疗包创建 支持医疗包条码打印 支持医疗包拣配、出库、消耗功能 |
| 20 | 智能设备管理 | 设备注册 | 支持各智能设备的注册管理 |
|  |  | 设备用户权限分配 | 支持各设备用户的权限设置 |
|  |  | 设备库存监控 | 支持各智能设备库存信息的监控及预警 |
|  |  | 设备入出库监控 | 支持各智能设备入库、出库、取用信息的查询 |
|  |  | 设备物资申领 | 支持设备物资缺货申领及设备申领单的查询 |

| 4.2.3.2智能麻醉药品管理系统 |
| --- |
| 智能麻醉药品管理系统整体说明 |
| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| 1 | 基本说明 | 能解决全天候手术室麻醉精一类、贵重药品即时取用的问题；解决麻醉科物资（药品、耗材）信息化管理的问题；满足医院药事管理规范化的要求。 |
| 2 | 设备组成 | 运营端工作站、智能柜体机、冷藏式柜体机 |
| 3 | 硬件组成 | 配备指纹识别器、读卡器，可通过指纹、工卡进行登录 柜体有显示屏。 操作台面采取防滑防泼溅材质，操作台上方配备桌面光源 柜体具备紧急解锁装置 柜体配备UPS，保证系统在没有外界电源的情况下，正常工作20分钟 机身自带热敏打印机 具备触屏与键盘两种输入方式 柜体符合层流手术室环境规范，需抗细菌、霉菌 冷藏式柜体机容积≥350升，温度设定2-8℃可调； 冷藏式柜体机可与运营端工作站、智能柜体机无线连接，回传冷藏药品库存信息。 |
| 4 | 管理功能 | 可进行麻醉药品名称、批号、效期、基数、使用数量、实时库存、计价录入、生成处方等信息记录，并可进行数据统计、查询、分析等。 |
| 智能麻醉药品管理系统整体规格 |
| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| 1 | 管理能力 | 管理系统可以24小时不间断支持精一类、贵重药品的即时取用，能全天候满足医院麻醉手术任务；具备信息化药品供给模式。 |
| 2 | 系统集成 | 各手术间的运营端具有统一的管理模式，科室运营端进行柜体信息整合、预设，符合多级药品管理模式。 |
| 3 | 药品存储能力 | 智能柜标配可存储≥80种药品。 药品货位指引功能：取药、补药及寻找药品时，设备可使用灯光进行位置引导，指示药品所在位置； 货位空间可调节：货位空间应具备可调节能力，对于抽屉结构的货位单元，每个抽屉≥10个单元格，抽屉单元大小具备调节功能； 具备存取追踪功能 具备数量感知功能 |
| 4 | 毒麻药品管理 | 单剂量管理： 储存毒麻药品的安全抽屉内应带有≥10个独立带锁的安全药盒，取药及退药时均可自动化准确记录，并对取用具备追溯功能。 双人双锁安全管理。 具备药品红处方自动打印功能。 |
| 5 | 冷藏药品管理 | 与冷藏药品管理系统联合应用，能够实时接收手术间一天的冷藏备药，或基于患者取用冷藏药品，实现冷藏药品从入库-到出库-到使用-到计费全流程追踪。 |
| 6 | HIS接口 | 可完成药品、耗材及收费项的计费； 药品手动、自动申领与紧急药品申领管理； 帮助药剂科实现对处方的审核和管理。 |
| 智能麻醉药品管理系统功能 |
| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| 1 | 患者信息管理 | 无缝对接医院信息系统手术患者信息 | 带有可与医院HIS、手术麻醉信息系统无缝对接的标准接口。 |
|  |  | 可新建手术患者信息 | 可新建住院患者、急诊手术患者的手术信息 |
|  |  | 手术信息管理 | 可将患者手术信息与手术间信息、麻醉医生信息匹配 |
| 2 | 手术取药 | 支持用药计划制定 | 支持麻醉医生根据术前访视结果制定用药计划 可对计划进行用药审核。 |
|  |  | 支持多种用药方式选择药品并记录 | 可支持多种用药方式选择药品并记录:可按常用麻醉方案快速选用药品； 可按药品分类选用药品； 可根据药品首字母选用药品； 可根据药品储存位置选用药品； |
|  |  | 支持直接打开抽屉取用药品 | 麻醉医生可直接打开抽屉获取药品， 系统自动准确记录 |
|  |  | 交接班管理 | 支持医护人员的交接班管理，包括物资交接、患者交接、用户交接和特殊情况的交接。 |
|  |  | 急救用药 | 抢救病人时，可支持不登录系统直接拉开抢救层抽屉应急取药 |
| 3 | 药品处置 | 药品退回 | 可将未开封的药品退回智能柜中，并自动进行库存量更新 |
|  |  | 药品报损 | 可对存在质量问题的药品进行报损处理 |
|  |  | 余量销毁 | 可支持对麻方药品余量销毁记录 |
| 4 | 红处方管理 | 可视化处方 | 可自动生成电子处方，并提供处方编号及在线处方信息审核 |
| 5 | 电子划价单 | 划价单电子信息化 | 划价单电子化、信息化，支持在线审核 |
| 6 | 申领管理 | 药品申领 | 支持自动药品申领； 支持手工申领调节； 支持紧急申领 |
|  |  | 申领审核 | 提供信息化申领审核及出入库管理 |
|  |  | 药品补充 | 提供智能补货单，可实时了解补货状态。 |
| 7 | 直接补药 | 无申领模式 | 药剂师可根据科室库存缺货情况自主备药补充，构建需求拉动型药品物流模式。 |
| 8 | 库存管理 | 实时动态库存查看 | 提供智能柜库存实时动态查看 |
|  |  | 库存盘点 | 提供药品盘点功能 |
| 9 | 药品管理 | 效期管理 | 提供药品有效期管理 |
|  |  | 多批号管理 | 提供科室同时存在2种以上批号药品的流程管理 |
|  |  | 标签打印与追溯 | 提供药品标签及二维码自动打印，用于针管内药品的识别。 |
| 10 | 统计分析与报表管理 | 提供定制化报表管理 | 提供日常药品使用管理统计报表 可根据医院要求定制统计报表 |
| 11 | 监控系统 | 视频监控 | 24小时视频监控与追踪 |

| 4.2.3.3智能分布式药柜主柜 |
| --- |
| 智能分布式药柜主柜整体要求 |
| 序号 | 项目内容 | 要求说明 |
| 1 | 基本要求 | 解决病区临时医嘱，药品分布存放于各治疗病区，封闭锁控管理药品，按照医生开具处方进行药品取用，准确记录药品进销存数据，规避手动记录基数备药工作，满足医院临嘱药剂科物资管理信息化的问题。 |
| 2 | 设备组成 | 运营管理端工作站、智能分布式药柜（主柜） |
| 3 | 硬件要求 | 需配备指纹识别器、读卡器，可通过指纹、工卡以及用户名密码方式进行登录 柜体需有≥17英寸操作触控屏 设备需配有键盘输入,机身快捷按钮等配置 操作台面应采取防滑防泼溅材质，操作台上方配备桌面光源 柜体要具备紧急解锁装置 柜体应配备UPS备用电源，保证系统在没有外界电源的情况下，正常工作≥20分钟 机身自带热敏打印机 柜体、药盒采用防菌、防霉材料制造。 |
| 4 | 管理功能 | 可实现药品存储、名称、效期、基础数量、使用数量、报表统计，还可进行信息查询 |
| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| 1 | 管理能力 | 管理系统可以24小时不间断进行临时药品的即时取用并符合国家药品管理需求，能全天候满足病区临时医嘱药品治疗使用任务；具备网络信息化药品供给模式 |
| 2 | 系统集成 | 治疗病区的柜体管理运营端具有统一的管理模式 |
| 3 | 药品存储管理能力 | 智能柜可存储≥50种药品 具有独立安全抽屉层（包括非计数和计数）: 能储存各种规格和不同容量的药品 药柜拓展能力：按病区治疗情况，提供扩展设备，存放更多药品品种和数量，支持多台设备扩充。 药品货位指引功能：取药、补药及寻找药品时，设备可使用灯光进行位置引导，指示药品所在位置； 货位空间可调节：货位空间应具备可调节能力，对于抽屉结构的货位单元，具备大小调节功能； 具备存取追踪功能： 具备数量感知功能： 功能拓展：抽屉结构与功能可根据储药需求进行调整，支持其他设备扩充功能满足科室具体需求 |
| 4 | HIS接口 | 可与医院HIS无缝连接，对接病人医嘱及个人信息； |
| 5 | 药品管理整合性 | 能实现系统与药剂科二级中转库集成的功能，并将二级库与药剂科一级库整合，实现精益物流配送和补药功能 |

| 智能分布式药柜主柜功能 |
| --- |
| 1 | 患者信息管理 | 无缝对接医院信息系统患者信息 | 带有可与医院HIS信息系统无缝对接的标准接口。 |
|  |  | 可新建患者信息 | 可新建住院患者信息 |
| 2 | 取药 | 支持临时医嘱取药 | 支持医生根据访视结果,发送临时医嘱用药计划(系统自动存储) |
|  |  | 支持多种取药方式 | 支持连接his处方使用和单机独立使用 可按药品摆药单取用药品； 可通过扫描条码取用药品； 可按照紧急用药情况取用药品； 可根据药品拼音选用药品； 可根据药品储存位置选用药品； |
| 3 | 药品处置 | 药品退回 | 可将未使用的药品退回智能柜指定退药空间，并记录退药操作，统计系统退药数量 |
|  |  | 药品报损 | 可对存在质量问题的药品进行报损处理 |
| 4 | 申领管理 | 药品申领 | 支持自动药品申领； 支持手工申领调节； |
|  |  | 申领审核 | 提供信息化申领审核及出入库管理 提供智能柜—药剂科—药房药品管理权限配置 |
|  |  | 药品补充 | 提供智能补货单，可实时了解补货状态 |
| 5 | 库存管理 | 实时动态库存查看 | 提供智能柜、科室库存实时动态查看 |
|  |  | 库存盘点 | 提供药品盘点功能 |
| 6 | 质量管理 | 效期批号管理 | 提供药品有效期和批号管理，并能进行近效期提示 |
| 7 | 统计分析与报表管理 | 提供定制化报表管理 | 提供日常药品使用管理统计报表 可根据医院要求定制统计报表 |
| 8 | 视频监控 | 提供对药品取、补、盘过程中的实时监控 | 可根据医院要求提供对药品取、补、盘等全部操作过程的四方位实时监控。视频可根据操作环节、操作人、物资名称等进行筛选。 |
| 9 | 多种类药品管理 | 提供麻精药品、贵重药品、高危药品、普通药品和冷藏药品的管理 | 柜内可支持存放麻精药品、贵重药品、高危药品、普通药品和有冷藏要求的药品。 |
| 10 | 打印 | 提供打印药品清单和患者用药标签的功能 | 可根据用户实际需求打印患者的药品取用清单和用药标签 |
| 11 | 差异管理 | 管理补充、盘点、基数调整、效期管理时的数量差异 | 可支持在补充、盘点、基数调整、效期管理等过程中实际数量与系统数量不一致时，对差异数量进行说明，实现对药品库存的补充管理。 |
| 12 | 基数管理 | 管理柜体内存放药品的基数 | 可根据用户对药品的实际使用量调整柜体内某一药品的数量。 |
| 13 | 冷藏药品管理 | 监控冷藏药品温湿度并提供报警功能 | 根据设定的温湿度上下限监测冷藏冰箱内的温湿度值，一旦超过限制蜂鸣声报警。冰箱锁提供取药提醒功能。 |

| 4.2.3.4智能分布式药柜辅柜 |
| --- |
| 序号 | 项目内容 | 要求说明 |
| 1 | 基本要求 | 解决病区临时医嘱药品分布存放于各治疗病区，封闭锁控管理药品，按照医生开具处方进行药品取用，节省病区前往中心药房取药流程，准确记录药品进销存数据，规避手动记录基数备药工作，满足医院临嘱药品科物资管理信息化的问题。 |
| 2 | 设备组成 | 智能分布式药柜（辅柜） |
| 3 | 硬件要求 | 辅柜中多层药架配置，高度可调 |
| 4 | 管理功能 | 可实现药品存储、名称、效期、基础数量、使用数量 |
| 7 | 药品存储管理能力 | 辅柜：药架能够显示取、退、补、盘过程中药品数量，提示导引取用灯，具备确认提交功能完成操作验证功能，可存储≥50种药品，每种药品具有独立存储空间 |
| 8 | HIS接口 | 可与医院HIS无缝连接，对接病人医嘱及个人信息； |
| 9 | 药品管理整合性 | 能实现系统与药剂科二级中转库集成的功能，并将二级库与药剂科一级库整合，实现精益物流配送和补药功能 |

| 4.2.3.5智能冰箱锁 |
| --- |
| 1 | 功能 | 应用于医用冰箱冷藏药品，电子冰箱锁实时记录冰箱温度和冷藏药品的库存数量。 |
| 2 | 网络 | 无线连接局域网，可回传冷藏药品电子库存信息。 |

| 4.2.3.6毒麻柜 |
| --- |
| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| 1 | 基本说明 | 能解决全天候手术室麻醉精一类、贵重药品即时取用的问题；解决麻醉科物资（药品、耗材）信息化管理的问题；满足医院药事管理规范化的要求。 |
| 2 | 设备组成 | 运营端工作站、毒麻柜柜体机、冷藏式柜体机 |
| 3 | 硬件组成 | 配备指纹识别器、读卡器，可通过指纹、工卡进行登录 柜体有显示屏 操作台面采取防滑防泼溅材质，操作台上方配备桌面光源 柜体具备紧急解锁装置 柜体配备UPS，保证系统在没有外界电源的情况下，正常工作≥20分钟 机身自带热敏打印机 具备触屏与键盘两种输入方式 柜体符合层流手术室环境规范，需抗细菌、霉菌 冷藏式柜体机容积≥360升，温度设定2-8℃可调； 冷藏式柜体机可与、运营端工作站、智能柜体机无线连接，回传冷藏药品库存信息。 |
| 4 | 管理功能 | 可进行麻醉药品名称、批号、效期、基数、使用数量、实时库存、计价录入、生成处方等信息记录，并可进行数据统计、查询、分析等。 |
| 5 | 视频监控 | 提供对药品取、补、盘过程中的实时监控 |
| 6 | 温湿度自动监控 | 支持设备内温湿度自动监控，监控记录数据支持通过数据接口导出 |
| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| 1 | 管理能力 | 管理系统可以24小时不间断支持精一类、贵重药品的即时取用，能全天候满足医院麻醉手术任务；具备信息化药品供给模式。 |
| 2 | 系统集成 | 各手术间的运营端具有统一的管理模式，科室运营端进行柜体信息整合、预设，符合多级药品管理模式。 |
| 3 | 药品存储能力 | 智能柜标配可存储≥80种药品。 药品货位指引功能：取药、补药及寻找药品时，设备可使用灯光进行位置引导，指示药品所在位置； 货位空间可调节：货位空间应具备可调节能力，对于抽屉结构的货位单元，每个抽屉≥10个单元格，抽屉单元大小具备调节功能； 具备存取追踪功能 具备数量感知功能 |
| 4 | 毒麻药品管理 | 单剂量管理： 储存毒麻药品的安全抽屉内应带有≥10个独立带锁的安全药盒，取药及退药时均可自动化准确记录，并对取用具备追溯功能。 双人双锁安全管理。 具备药品红处方自动打印功能。 |
| 5 | 冷藏药品管理 | 与冷藏药品管理系统联合应用，能够实时接收手术间一天的冷藏备药，或基于患者取用冷藏药品，实现冷藏药品从入库-到出库-到使用-到计费全流程追踪。 |
| 6 | HIS接口 | 可与医院HIS无缝连接，对接病人手麻排程信息； 可完成药品、耗材及收费项的计费； 药品手动、自动申领与紧急药品申领管理； 帮助药剂科实现对处方的审核和管理。 |

| 4.2.3.7标签打印机 |
| --- |
| 1 | 电源电压 | DC 24V，2.5A |
| 2 | 环境参数 | 工作温度：5-45℃，工作湿度：20-90%RH（40℃） 储存温度：-40-60℃，存储湿度：20-93%RH（40℃） |
| 3 | 其它特点 | 图形处理：二进制无格式位图，HEX，PCX，BMP和IMG图像文件可下载到FLASH，SDRAM 3键3灯操作界面 |
| 4.2.3.8条码扫描器 |
| 1 | 接口 | RS-232, USB (虚拟端口, 只支持MS和Mac操作系统) |

### 4.2.4 智能耗材管理系统

| 序号 | 项目内容 | 功能及技术要点说明 |
| --- | --- | --- |
| 智能耗材管理系统整体说明 |
| 1 | 基本说明 | 智能耗材管理系统安全地存储临床的高值医用耗材，通过耗材的分布存储和智能感应管理，保证中心手术室、介入手术室、内镜室、病区高值耗材取用的安全性、有效性和实时性。 |
| 2 | 设备组成 | 智能耗材主柜（RFID/扫码）、智能耗材辅柜（RFID/扫码）、注册端软件、柜体端软件、流通端软件。 |
| 3 | 管理功能 | 可进行耗材注册、标签打印、耗材库存管理、耗材取用管理、耗材申领和采购管理、报表统计、大数据分析。 |
| 5 | 视频监控 | 提供对耗材取、补、盘过程中的实时监控 |
| 6 | 温湿度自动监控 | 支持设备内温湿度自动监控，监控记录数据支持通过数据接口导出 |
| 智能耗材管理系统硬件说明 |
| 6 | 柜体 | 单柜尺寸占地面积≤1m2 嵌入式主机设计 主柜配备中距离一体化RFID读写器（外置感应板）或（和）扫码枪、热敏打印机； 主柜配备指纹识别器、读卡器：通过指纹登录系统进行耗材取用认证，刷卡进行柜门打开操作，实时记录操作者信息； 每个辅柜柜门集成读卡器：允许多人多柜体并行操作，同时记录多人的操作痕迹，设定权限的工卡可通过刷卡打开柜门，实时记录操作者信息； RFID柜体：红外传感器启动RFID，实时识别柜内耗材的相关信息，精确进行耗材入销存的管理； 托盘式或挂架式组件：灵活调整柜内结构，可根据耗材的品种、规格及摆放方式进行相应的托盘层数调整（可设1-5层）或挂钩组件（可设1-3层）配置，托盘和挂架可在一个柜体混用。 LCD显示屏：每层均有多个显示屏，显示耗材的品规及生产商； 配备应急解锁装置； 主柜内嵌式UPS及外部开关：断电后可以继续给柜体供电≥20分钟； 柜体需采用符合医疗环境规范的冷轧钢板框架，抗菌抗腐蚀。 |
| 7 | 辅助设施 | 一体化条码打印机：工业RFID标签打印机，读取写入打印一体化； 扫码枪：标签注册及查询时使用，可读取一维码及二维码； RFID标签：配合RFID读写器使用，一次性使用，一撕即坏； 纸质标签：配合扫码柜使用。 |
| 8 | 存储能力 | 主柜储量≥180盒（支架）辅柜储量≥200盒（支架） |
| 9 | 接口整合性 | 与HIS系统集成：包括手术排程、患者追溯、耗材计费； 与HRP、SPD或供应链平台集成：包括库存管理、申领和采购管理。 |
| 智能耗材管理系统软件功能说明 |
| 10 | 系统功能 | 软件安全登录和退出； 系统、多柜体及多用户设置和管理； 监控界面支持多台连用，柜体统一状态监控及管理，动态显示库存及最近出入库记录和操作痕迹。 |
| 11 | 标签管理 | 自动解析主次码打印唯一码标签，支持与HRP/SPD/供应链平台等信息系统整合，统一进行标签打印； 支持历史标签查询及重新打印。 |
| 12 | 库存管理 | 耗材数据信息智能化采集及追踪管理； 监控界面动态显示库存及出入库记录； 具备补货、退损、盘点及差异处理业务； 具备近效期预警，过效期拦截，安全库存报警功能； 根据用户需求制定个性化报表，完美替代科室留存人工记录。 |
| 13 | 取用管理 | 操作者拿取耗材自动记录； 接入HIS的手术室排程，作为备货依据，允许二次修改排程信息和增加临时患者及相关信息录入； 支持出库耗材与患者的关联，耗材去向均可被追溯。 |
| 14 | 计费管理 | 耗材使用数据对接HIS系统计费，一键批量传输计费，避免错漏计费。 |
| 15 | 申领、采购、管理 | 提供耗材自动申领、采购、补充的拉动式供应管理； 支持大数据分析耗材的消耗结构和变化趋势。 |

### 4.2.5 智能设备药房管理平台

| 4.2.5.1智能设备药房管理平台整体规格要求 |
| --- |
| 序号 | 项目内容 | 要求说明 |
| 1 | 管理能力 | 管理系统可以24小时不间断进行口服药品、外用药品和静脉用药的即时取用并符合国家药品管理需求，能全天候满足病区临时医嘱药品治疗使用任务；具备网络信息化药品供给模式 |
| 2 | 系统集成 | 治疗病区的柜体管理运营端具有统一的管理模式 |
| 4 | HIS接口 | 可与医院HIS无缝连接，对接病人医嘱及个人信息； |
| 5 | 药品管理整合性 | 能实现系统与药剂科二级中转库集成的功能，并将二级库与药剂科一级库整合，实现物流配送和补药功能 |

| 智能设备药房管理平台功能 |
| --- |
| 1 | 患者信息管理 | 无缝对接医院信息系统患者信息 | 带有可与医院HIS信息系统无缝对接的标准接口。 |
|  |  | 可新建患者信息 | 可新建住院患者信息 |
| 2 | 取药 | 支持临时医嘱取药 | 支持医生根据访视结果,发送临时医嘱用药计划(系统自动存储) |
|  |  | 支持多种取药方式 | 支持连接his处方使用和单机独立使用 可按药品摆药单取用药品； 可通过扫描条码取用药品； 可按照紧急用药情况取用药品； 可根据药品拼音选用药品； 可根据药品储存位置选用药品； |
| 3 | 药品处置 | 药品退回 | 可将未使用的药品退回智能柜指定退药空间，并记录退药操作，统计系统退药数量 |
|  |  | 药品报损 | 可对存在质量问题的药品进行报损处理 |
| 4 | 申领管理 | 药品申领 | 支持自动药品申领； 支持手工申领调节； |
|  |  | 申领审核 | 提供信息化申领审核及出入库管理 提供智能柜—药剂科—药房药品管理权限配置 |
|  |  | 药品补充 | 提供智能补货单，可实时了解补货状态 |
| 5 | 库存管理 | 实时动态库存查看 | 提供智能柜、科室库存实时动态查看 |
|  |  | 库存盘点 | 提供药品盘点功能 |
| 6 | 质量管理 | 效期批号管理 | 提供药品有效期和批号管理，并能进行近效期提示 |
| 7 | 统计分析与报表管理 | 提供定制化报表管理 | 提供日常药品使用管理统计报表 可根据医院要求定制统计报表 |
| 8 | 视频监控 | 提供对药品取、补、盘过程中的实时监控 | 可根据医院要求提供对药品取、补、盘等全部操作过程的四方位实时监控。视频可根据操作环节、操作人、物资名称等进行筛选。 |
| 9 | 多种类药品管理 | 提供麻精药品、贵重药品、高危药品、普通药品和冷藏药品的管理 | 柜内可支持存放麻精药品、贵重药品、高危药品、普通药品和有冷藏要求的药品。 |
| 10 | 打印 | 提供打印药品清单和患者用药标签的功能 | 可根据用户实际需求打印患者的药品取用清单和用药标签 |
| 11 | 差异管理 | 管理补充、盘点、基数调整、效期管理时的数量差异 | 可支持在补充、盘点、基数调整、效期管理等过程中实际数量与系统数量不一致时，对差异数量进行说明，实现对药品库存的补充管理。 |
| 12 | 基数管理 | 管理柜体内存放药品的基数 | 可根据用户对药品的实际使用量调整柜体内某一药品的数量。 |
| 13 | 冷藏药品管理 | 监控冷藏药品温湿度并提供报警功能 | 根据用户设定的温湿度上下限监测冷藏冰箱内的温湿度值，一旦超过限制蜂鸣声报警。冰箱锁提供取药提醒功能。 |
| 14 | 静配用药管理 | 符合《​静​脉​用​药​集​中​调​配​质​量​管​理​规​范​》的基本要求 | 通过静脉用药调配模块对PIVAS工作进行全程信息化管理，包括审方、摆药、打印标签、调配、核对、打包、签收等环节。通过静配模块软件，可方便调用各类工作记录。可统计分析静配药品每天使用量提取报表。 |
| 15 | 静配用药审方 | 能依据患者信息、医嘱信息，以及检验报告危急值提醒对医嘱进行审核 | 能依据患者信息如年龄、体重、诊断、用法用量等，结合病人的医嘱信息，以及检验报告危急值提醒对医嘱进行审核；具备信息过滤功能；可记忆标识审过医嘱；允许手工修改批次和排药类型。可自动分级提醒配伍禁忌、配伍用药不当和妊娠期禁忌；可由药学专业人员对自定义审方内容进行管理和维护；可查看药品说明书；标记后的医嘱就无法发送，并可将不合理医嘱进行留存并记录是否沟通成功。 |
| 16 | 设备统一监控管理 | 通过平台对各终端设备实现统一管理 | 所有药品及耗材管理的智能设备终端都需要与药品及耗材管理信息平台兼容，实现通过平台对各终端的统一管理，终端设备所有信息数据向平台开放，能实现数据的完全共享与流程的优化。能对各设备终端的实时运营状态进行监控，帮助医院实现对设备的全生命周期管理。（需提供软件截图或产品宣传彩页等证明材料并加盖投标人公章） |
| 17 | 药品和耗材应用全程追溯 | 药品和耗材应用的全生命周期管理 | 通过系统与设备终端的数据集成和扩展应用，实现院内用药的全生命周期管理，按患者实际使用量的计费和精准成本分析来满足医保单病种付费和运营优化，通过药品使用与供应信息的实时流转、集成和共享，实现药品和耗材应用的全程追溯。（需提供软件截图或产品宣传彩页等证明材料并加盖投标人公章） |
| 18 | 数据接口平台 | 统一通过标准接口平台与医院的EMR和HIS等系统无缝集成 | 系统及终端数据及接口平台等全面向医院开放，通过所有耗材、麻精药品及普通用药等临床使用信息的数据共享，实时监控智能设备的药品及耗材的调剂、取用和发放情况，将患者的用药和耗材使用信息，统一通过标准接口平台与医院的EMR和HIS等系统无缝集成，在合理、精准用药审核方面提供技术支持，保障患者用药安全。（需提供软件截图或产品宣传彩页等证明材料并加盖投标人公章） |
| 19 | 定制化开发和运营升级服务 | 统一维护服务及持续的运营升级 | 提供基于一体化信息平台的统一的、持续的维护服务，支持按照医院实际需求的定制化开发和运营执行与运营升级服务，能与第三方服务进行集成并支持协同方案和流程的梳理服务。 |

| 4.2.5.2单剂量口服包药机 |
| --- |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 |
| （一）系统总体要求 |
|  | 1. 基本要求 |
|  | 1.1 | 单机机储药品种类≥450种 |
|  | 1.2 | 最高分包速度≥50包/分 |
|  | 1.3 | 与医院HIS系统无缝连接，实时接收HIS传过来的医嘱用药信息，并提供相应的接口升级服务 |
|  | 1.4 | 全中文操作系统，支持一维条码和二维条码的识别 |
|  | #1.5 | 针对儿童常用的半片药、1/4片药及未制作药盒的新药做自动分包。自动分包药盒数量≥3个，且储药量≥400粒（单粒大小为7mm）。 |
|  | 1.6 | 一个医嘱单剂量药品颗粒数过多时，可自动拆分成两包或多包 |
|  | #1.7 | 设备自带数粒功能，该药盒可自动回收和计数剩余药品，也可用于常规盘点数药。 |
|  | 1.8 | 要求设备带有自动检测功能，能通过屏幕界面、错包打印及语音提示错包信息并在不停机的情况下自动分补 |
|  | 1.9 | 设备高度≤3米 |
|  | 1.10 | 主机自带紧急停止按钮 |
|  | 2. 设备技术性能 |
|  | 2.1 | 机储药品部 |
|  | 2.1.1 | 机储药品药盒采用抽屉式或转筒式结构容纳。 |
|  | #2.1.2 | 储药部为透明柜门，不打开柜门可直接观察药盒中的药品残留量，便于集中补充、添加药品。 |
|  | 2.2 | 智能摆药设置 |
|  | 2.2.1 | 落药通道可以全部打开，便于清洁，防止黏附药粉导致交叉污染。 |
|  | 2.2.2 | 自主设置按照病区病人分包或按照同一分餐分包 |
|  | 2.2.3 | 具有单品种片剂或胶囊单独分包的功能，可设置单独分包药品标记，设备可自动记忆单独分包；单独分包药品的打印信息可单独编辑，单独存储和查询、统计 |
|  | 2.2.4 | 具备多重自动安全纠错功能，落药口和出药袋前利用自动识别传感器等技术，自动监察漏粒错粒药包，并在不停机的情况下自动打印标示错包，自动重新分包，并在显示屏上会发出提示；也可设置询问确认后再分补。 |
|  | 2.3 | 药盒 |
|  | 2.3.1 | 药盒规格≥3种，并具有药盒延长装置，可更改药盒体积 |
|  | 2.3.2 | 用药量大的药品可分装于多个药盒内，系统自动分配并准确发药 |
|  | 2.3.3 | 所有药盒全部为智能芯片药盒，随处任意摆放药盒位置，系统自动识别盒内药品信息，终生免费更换。 |
|  | 2.4 | 外摆药槽（非机储药） |
|  | 2.4.1 | 处方信息中有非机储药品需要添加时，外摆药槽可自动弹出 |
|  | 2.4.2 | 非机储药品的添加通过打印方式将相关信息（所添加药品的名称、剂量、药品的摆放位置）打印出来 |
|  | 2.5 | 包装袋 |
|  | 2.5.1 | 包装袋采用易撕处理；防止异物落入，避免包药过程中异物对药物的污染 |
|  | 2.5.2 | 药袋打印内容包括患者病区、病房、患者姓名、患者ID、药品名称、数量、服用方法等，打印内容也可根据医院需求进行自由设定 |
|  | 2.5.3 | 包装袋采用半透明医用级材料制成，可打印患者信息、医嘱信息和药品信息 |
|  | 2.5.4 | 药袋更换方便 |
|  | 2.6 | 打印系统功能 |
|  | 2.6.1 | 可在药品包装袋上自动打印患者信息、医嘱信息、药品信息，其内容可自行编辑 |
|  | 2.6.2 | 字体可打印在透明或不透明的一面，打印字体清晰不掉色 |
|  | 2.7 | 系统操作界面 |
|  | 2.7.1 | 设备携带的操作和信息显示系统为液晶触摸屏 |
|  | 2.7.2 | 操作界面为中文显示 |
|  | 2.7.3 | 各种预警以图文方式显示于操作界面 |
|  | 2.8 | 系统控制软件 |
|  | 2.8.1 | 药品种类、数量显示，可进行药品种类、存量、用量、批次等信息管理 |
|  | 2.8.2 | 药品实时盘点，药品消耗统计 |
|  | #2.8.3 | 自带包药机智能管理系统，软件终生免费升级维护服务。可与住院药库管理系统、病区药品管理系统、合理用药等系统对接。 |
|  | 2.8.4 | 可设置最低储药量预警值 |
|  | 2.8.5 | 开机自检功能 |
|  | 2.8.6 | 包装纸少纸报警提示及色带缺少报警提示 |
|  | 2.8.7 | 药盒缺药报警提示 |
|  | 2.8.8 | 具有分包药品信息自动存储功能，并具有分包药品信息统计功能 |
|  | 2.8.9 | 医嘱信息、患者信息、药品信息等可以永久保存于数据库，也可以导出存储，便于日后查询 |
| 4.2.5.3剥药机 |
| 1． | 可将胶囊、片剂与pvc、铝箔分离 |
| 2． | 采用电动自动分离 |
| 4.2.5.4数粒机 |
| 1． | 可将药盒中药品自动清点 |
| 4.2.5.5切片器 |
| 1． | 可将药品按需求裁切半片 |
| 4.2.5.6包药机控制电脑 |
| 1． | CPU：I5-4590 |
| 2． | 内存：4G |
| 3． | 硬盘：500G |
| 4． | 网卡：百兆 |

# .项目管理要求

本招标项目的材料、设备、项目建设必须达到现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文、规范及规定，包含设计技术要求等。

## 5.1现场管理要求

### 5.1.1现场安全防护设施要求

供应商应按照国家、市和项目所在地行政主管部门有关项目建设安全防护的规定和供应商的项目建设实施方案做好现场安全防护设施，确保项目安全无事故。

供应商必须接受招标人的监督。招标人发现供应商安全防护设施不足或不到位的，招标人有权责令投标人整改，供应商拒绝整改或整改不到位的，招标人将有权停止供应商施工。

供应商用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

因供应商原因导致的安全事故，由供应商承担所有责任及发生的费用。

### 5.1.2环境要求

供应商应当按照经招标人批准的项目实施方案组织项目建设，减少和减低建设噪声、废气排放，符合环境管理部门的要求。

### 5.1.3项目建设所需设备进场要求

供应商必须按照经招标人批准的项目实施方案，根据项目进度需要，组织项目建设所需设备进场。所有建设现场使用的机具必须经验收合格，才能进场使用。严禁不合格的产品进场使用。

供应商的设备进场后，应及时向招标人报备。未经招标人的批准同意，供应商的设备不得擅自离场。

供应商的建设所需设备应按照招标人指定的场所摆放和保管，不得影响他人的活动，不得造成安全问题。

### 5.1.4项目建设进度（工期）要求

*要求投标人应保证在合同签署后90个日历日内完成设备到货、安装及调试等项目实施工作并具备初验条件。

# 6.项目管理团队要求

## 6.1项目组织及人员

投标人应提供其项目团队管理的详细组织架构、职员姓名、职务、专职及职员关系，要清楚显示将不同组别联系起来的个人及责任方向。投标人应提供全部行政人员、监督人员、工程管理及技术人员的姓名、资历及到目前为止的履历。这些人员应全职受雇于该项目。

投标人的项目管理组织中应至少包括项目经理、技术负责人、现场管理人员、文档资料管理人员、专职质量保证人员等。其中药品及高值耗材智慧化管理项目系统建设项目团队人数≥5人。

供应商不得随意更换项目管理人员，若确实需更换人员时，应提前七天申请报招标人批准，申请应提出同等或更高资历的替换人员名单。

未经招标人同意投标人不得更换项目经理及主要技术人员，招标人对供应商擅自更换项目经理及主要技术人员的行为将予以严厉的处罚。为了项目的最佳实施，招标人有权要求撤换项目经理。

如招标人认为项目管理人员不能胜任其工作责任，招标人有权向供应商提出更换人员的要求。供应商应在10天内选派资历和经验能被招标人认可的人员接替工作。

### 6.1.1项目经理要求

- 近5年（2013年1月至本此采购活动招标公告发布前，以合同签订日期为准）至少有2个药品及高值耗材智慧化管理项目系统建设项目经验。

- 要专职于本项目，履行合同内应尽的责任，由任职开始，直至质保期结束。

- 提供该项目经理2017年以来连续三个月在投标人单位的社保缴纳证明文件。

### 6.1.2技术负责人要求

- 药品及高值耗材智慧化管理项目系统负责人近5年（2013年1月至本此采购活动招标公告发布前，以合同签订日期为准）至少有1项药品及高值耗材智慧化管理项目系统建设项目。

- 提供该技术负责人2017年以来连续三个月在投标人单位的社保缴纳证明文件。

# 7.系统验收

## 7.1验收要求

在验收阶段，将按照采购合同，由招标人组织验收小组，进行功能和性能的验收测试。从系统的实用性、稳定性、可维护性、灵活性、可操作性、和安全性及系统文档、规范及注释说明等方面组织全面验收。验收测试安排分为系统初验和系统终验。供应商应在招标文件规定时间内，将招标人要求范围内的全部工作完成。

## 7.2系统初验

供应商在完成项目系统建设并经过测试后，由供应商提出书面初验申请，招标人在监理签署同意初验意见后，成立项目初验小组，由招标人、监理单位、供应商等组成。对项目进行初验。初验依据是招标文件技术部分、项目实施方案、测试报告。初验前供应商必须提供完整的项目文档。

## 7.3系统试运行

初验合格后，经招标人同意，系统进入试运行阶段，试运行周期3个月。供应商要按招标人要求提供培训和技术支持，保证用户能够正确理解和使用系统；供应商必须对试运行中出现的任何问题及招标人提出的修改意见做出响应，并提交解决方案，在招标人确认后实施。试运行期间如出现重大故障，则试运行期从故障排除之日起重新计算。

## 7.4系统终验

在试运行结束后，由供应商提出书面项目终验申请，招标人在监理签署同意终验意见后，成立项目终验小组，由招标人、监理单位、供应商等组成。对项目进行终验。终验依据是招标文件、项目实施方案、试运行报告、用户意见。

# 8.培训及文档

## 8.1培训服务要求

为更好的应用药品及高值耗材智慧化管理项目系统，需要对招标人进行系统、有效的培训服务。在该项目的每个实施阶段根据培训要求为各相关单位人员提供相应的培训。在组织培训过程中，提供系统结构、性能、使用、维护、定制和升级等各方面的培训内容，并提供全套培训教材和培训计划。

同时将针对不同的培训对象制定不同的培训方案，确保每个参加培训的人员能掌握系统的使用方法。

## 8.2培训方式

采用集中培训及现场实践培训相结合的方式。

## 8.3其它培训事宜

培训可分期分批进行，根据实际情况，由招标人指定具体培训时间。对于所有培训，供应商须设立专门的培训组，派出具有相应专业知识、丰富的实际工作经验的专业人员进行培训。培训使用的教材、资料、文件、多媒体演示系统将由供应商准备，均用中文编写。培训所需的硬件设施与场地由招标人与供应商协商解决。

## 8.4技术文档要求

- 供应商应在系统初验前向用户提交完整的技术文档，内容必须与所实施的系统相一致，并尽可能详细。所提交的技术文档必须是正式版本。

- 供应商须提供所实施系统的测试报告

- 供应商须提供技术文件包括系统实施方案、操作手册、系统配置及网络拓扑图。

- 供应商须提供验收文档等。

- 供应商须对本项目的所有技术文件以及招标人提供的内部资料、技术文档和信息予以保密。供应商须遵守与招标人签订的保密协议，未经招标人书面许可，不得以任何形式向第三方透露本标书以及本项目的任何内容。

# 9.售后服务

## 9.1试运行期间的技术支持与服务

产品试运行期间，供应商须向招标人提供免费的技术支持和服务，服务内容应包括但不限于下述内容：技术协助、升级服务、调优、故障排除等。服务方式包括电话支持、文档提供、现场支持等多种以解决实际问题为目的的方式。

产品试运行期间，供应商须提供7×24小时技术支持和服务，如出现技术故障，工程师应在2个小时内使系统得以正常运行。如在8小时内（含节假日）未解决故障和问题，供应商应采取紧急预案，使系统得以正常运行。

## 9.2质量保证期内的技术支持与售后服务

9.2.1 本项目的质量保证期为自终验通过之日起≥60个月。质量保证期过后整个系统的年度售后服务费用（含维护、升级及保养等）不超过本项目合同金额的5%。

9.2.2投标人应提供详细的服务计划和服务承诺。在服务计划中须明确说明服务人员配置、服务流程设置、服务文档种类、服务响应时间。

9.2.3供应商必须提供终验通过之日起至少60个月质量保证期的免费技术支持服务，提供7×24小时的技术支持和服务。方式应包括但不限于：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、性能调优、技术升级服务等。

9.2.4在质量保证期间，供应商必须在2小时内对招标人所提出的维护要求做出实质性反应，及时解决系统运行中的问题。

9.2.5系统运行过程中如果出现各种技术故障和问题，供应商的专业工程师应在2个小时内到现场，使系统得以正常运行。如果在8小时内（节、假日也不例外）未解决故障和问题，供应商应采取紧急预案，使系统得以正常运行。

9.2.6如果由于维修服务失误或产品故障造成最终用户损失，供应商除承担赔偿外，还要提供处理办法。

9.2.7在药品及高值耗材智慧化管理项目系统通过终验之日起12个月内，供应商应对每个品牌产品（综合快速发药机、智能管控药品管理系统、医院物资管理系统、智能耗材管理系统、智能设备药房管理平台）提供驻场技术服务，各品牌驻场技术人员≥1人。

9.2.8 在药品及高值耗材智慧化管理项目系统通过终验之日起36个月内，投标人应提供驻场补药服务人员≥10人。

- 评标标准

| 类别 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评价 | 投标报价 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 商务部分 | 产品相关资质 | 可以提供此次招标产品原厂商相关软件著作权证书，每提供一个得2分，上限为4分； | 4 |
|  | 同类项目实施案例 | 一、投标人或原厂商近5年（2013年1月至本采购活动招标公告发布前，以合同签订日期为准）签署的类似项目建设案例进行评价，以案例用户数量为评价标准，每提供1个有效案例得0.5分，最高得3分。 注：（1）类似项目建设案例是指“药品智能管理系统”或“智能耗材管理系统”案例。 （2）投标人需提供用户签订的合同（至少包括首页、采购货物清单页、盖章页）作为证明材料，未提供证明材料或材料不齐全的项目建设案例不予认可。 二、投标人或原厂商近5年（2013年1月至本采购活动招标公告发布前，以合同签订日期为准）。签署的项目中有与本项目投标产品（综合快速发药机、智能管控药品管理系统、医院物资管理系统、智能耗材管理系统、智能设备药房管理平台）相同品牌成功集成的项目案例，根据提供的项目数量，及项目符合度进行评价，第一档得3分，第二档得1分，第三档得0分。 注：投标人需提供用户签订的合同（至少包括首页、采购货物清单页、盖章页）或安装验收报告作为证明材料，未提供证明材料或材料不齐全的项目建设案例不予认可。 | 6 |
|  | 节能产品、环境标志产品 | 提供非政府采购强制采购节能产品的得0.5分，否则不得分； 提供环境标志产品的得0.5分，否则不得分。 | 1 |
| 技术指标响应情况 | 整体技术指标响应情况 | 投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为20分，其中有1项“▲”号项条款不满足的扣2分，“#”号项条款不满足的扣1.5分，非“*”“▲”和“#”条款不满足的扣1分，最低得0分。 注：未按照招标文件要求提供技术响应支持资料的评审不予认可。 | 20 |
| 实施服务和项目人员安排 | 项目方案理解及总体设计 | 对项目建设需求理解深刻，分析全面、深入，对整个药品及高值耗材智慧化管理系统建设和未来发展方向有一定思路；对项目实施的重点关键环节把握到位,充分理解用户的建设目标，以及重点难点的描述准确详细。根据项目方案理解及总体设计方案优劣评分，其中经评标委员会综合评价后： （1）排名第一档次的得4分； （2）排名第二档次的得2分； （3）排名第三档次及以下的得1分； （4）未提供项目方案理解及总体设计方案的得0分。 注：投标人在同一档次评价中可并列排名。 | 4 |
|  | 项目实施方案 | 对总体设计、项目管理、系统建设、系统验收（初验和终验）等关键工作安排合理，有措施完善的项目管理计划与项目进度控制，其中经评标委员会综合评价后： （1）项目整体建设实施方案排名第一档次的得4分； （2）项目整体建设实施方案排名第二档次的得3分； （3）项目整体建设实施方案排名第三档次及以下的得1分； （4）未提供项目整体建设实施方案的为0分。 注：投标人在同一档次评价中可并列排名。 | 4 |
|  | 售后服务及培训 | 根据投标人提供售后服务和培训方案的完善性、可实施性和针对性进行评价，投标人应具有成熟、完善的本地化服务保障体系，其中经评标委员会综合评价后： （1）满足招标文件要求，售后服务和培训方案排名第一档次的得10分； （2）满足招标文件要求，售后服务和培训方案排名第二档次的得8分； （3）满足招标文件要求，售后服务和培训方案排名第三档次及以下的得5分； （4）不满足招标文件要求的为0分。 | 10 |
|  |  | 未按照招标文件要求提供原厂售后服务承诺函的，每少提供一个产品扣2分，最低0分 | 6 |
|  | 本地服务能力 | 1、原厂商在北京地区有研发生产办公地点，可以最快速度配合医院进行软硬件开发升级更新等工作。原厂商须提供可供现场核查的办公证明，得2分，没有得0分。 2、原厂商售后服务部门和产品配件库房在北京地区，可以最快速度随时提供服务。原厂商须提供可供现场核查的办公证明，得2分，没有得0分。 | 4 |
|  | 服务能力 | 1、提供5年免费服务基础上，每增加1年免费服务加2分，最多加6分； 2、满足招标文件要求的基础上，能够为医院提供设备补药等相关服务的，全部驻场补药服务人员每增加一年得3分，最多加3分； 3、提供驻场技术人员，每个品牌1人1年基础上，每增加1人1年驻场服务加1分，最多加2分。 注：不满足招标文件中售后服务基本要求的，本项不得分。 | 11 |