附件1：

四、灯光系统需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 剧场 |  |  |  |
| 1 | 灯光控制系统 |  |  |  |
| 1.1 | 综合型调光台 | 不少于4000个控制通道；20个重放推杆；2个内置TFT触摸屏；专用亮度转轮，附有按钮开关；专用参数转轮，附有拨动开关；不少于4个独立的DMX输出及1个DMX512输入端口；2个以太网端口，1GB；不少于2个USB接口，支持主备同步运行热备份。 | 台 | 2 |
| 2 | 灯光信号网络系统 |  |  |  |
| 2.1 | 信号基站(控制室) | 机架式信号解码器(四口) | 台 | 2 |
|  |  | DMX512分配器 1进8出（含DMX跳线盘） | 台 | 15 |
| 3 | 配电及调光设备 |  |  |  |
| 3.1 | 配电元器件 | 知名品牌空气开关及电力监控表等 | 批 | 1 |
| 3.2 | 配电柜（进、出线） | 外壳接地，有金属铭牌，柜体表面做防火防锈喷涂 | 台 | 3 |
| 3.3 | 灯光控制室配电柜 | 外壳接地，有金属铭牌，柜体表面做防火防锈喷涂 | 台 | 1 |
| 3.4 | 备用电源箱 | 125A | 台 | 4 |
| 3.5 | 有源滤波柜 | 满足工程使用需求 | 台 | 1 |
| 3.6 | 灯光立柜（调光直通混插） | 三相五线制AC 380V±10%,45-65Hz)；双DMX512接口；支持网络、光纤；96路，每路3kW（16A）。 | 台 | 2 |
| 3.7 | 灯光立柜（直通） | 三相五线制AC 380V±10%,45-65Hz)；双DMX512；支持网络、光纤；输出回路为96路每路32A。 | 台 | 1 |
| 4 | 灯具及效果设备 |  |  |  |
| 4.1 | 10°成像灯 | 750W，符合CE标准或UL标准；显色指数Ra>90；色温3200K；光束角度：10°；含灯勾、灯泡、保险链、色片夹和灯尾线 | 台 | 24 |
| 4.1 | 19°成像灯 | 750W，符合CE标准或UL标准；显色指数Ra>90；色温3200K；光束角度：19°；含灯勾、灯泡、保险链、色片夹和灯尾线 | 台 | 16 |
| 4.3 | 26°成像灯 | 750W，符合CE标准或UL标准；显色指数Ra>90；色温3200K；光束角度：26°；含灯勾、灯泡、保险链、色片夹和灯尾线 | 台 | 32 |
| 4.4 | 36°成像灯 | 750W，符合CE标准或UL标准；显色指数Ra>90；色温3200K；光束角度：36°；含灯勾、灯泡、保险链、色片夹和灯尾线 | 台 | 16 |
| 4.5 | LED平板会议灯 | 不小于200W，显色指数Ra>85，色温3200K可调；采用DMX512控制；含灯钩、保险链等 | 台 | 18 |
| 4.6 | LED白光聚光灯 | 额定功率不小于400W，白光LED，色温3200K(可调)，显色指数Ra>85，采用DMX512控制；含电源线、信号线、灯钩、保险链等。 | 台 | 8 |
| 4.7 | LED可变色聚光灯 | 额定功率不小于300W，RGBAM线性混色LED光源，白光模式下色温3200K(可调)，显色指数Ra>85，采用DMX512控制；含电源线、信号线、灯钩、保险链等。 | 台 | 64 |
| 4.8 | LED染色投光灯 | 180W大功率LED，RGBW线性混色，不少于8个DMX通道，防护等级IP65，采用DMX512控制；含电源线、信号线、灯钩、保险链等。 | 台 | 96 |
| 4.9 | LED天幕染色灯 | 320W，RGBW线性混色，不少于6个DMX通道，防护等级IP65，采用DMX512控制；含电源线、信号线、灯钩、保险链等。 | 台 | 16 |
| 4.10 | LED脚光条灯 | LED光源，功率≥100W，色温3200K（可调），显色指数Ra≥85，含支架、线缆 | 台 | 8 |
| 4.11 | 330追光灯 | 可调焦距及光圈，330W，色温3200K，显色指数Ra>90，自带调光器，含色片夹、光源、灯架、保险链等 | 台 | 2 |
| 4.12 | 1200图案电脑摇头灯 | 1200W知名品牌镝灯泡，显色指数Ra>92；采用DMX512控制，不少于24通道，CYM线性混色系统 (8或16bit精确调节)，具备色降温较正系统(2800K~6000K)，不少于1个固定图案盘(7个图案),2个旋转图案盘 (5个可更换图案+白光)，可实现棱镜效果。灯体水平旋转极限不小于540°，垂直方向不小于265°。含光源、灯钩、保险链、航空箱。 | 台 | 35 |
| 4.13 | 金卤追光灯 | 2500W，金卤泡，色温5600K，显色指数Ra>92；含灯泡、追光灯架及其他标准配件。 | 台 | 2 |
| 4.14 | 烟雾机 | 功率不小于2kW，标准DMX512及线控、无线遥控，油桶容量不小于6升，温机时间不大于5分钟，直接热保护装置，烟量输出12,000立方尺/分钟。含200W左右的轴流风扇 | 台 | 4 |
| 4.15 | 雪花机 | 600W，DMX512控制 | 台 | 4 |
| 4.16 | 泡泡机 | 4个双轮大泡泡机，含烟油 | 台 | 4 |
| 4.17 | 烟油 | 每箱四桶，每桶5L； | 箱 | 2 |
| 4.18 | 雪花水 | 每箱四桶，每桶5L； | 箱 | 2 |
| 4.19 | 泡泡水 | 每箱四桶，每桶5L； | 箱 | 2 |
| 4.20 | 换色器 | 750W卤钨成像灯适用换色器，不少于8色，色纸耐热性、色准及色差符合使用要求，含信号线、卡子及保险链等 | 台 | 70 |
| 4.21 | 吊挂式信号分配器 | 8口吊挂式DMX512分配放大器，含电源线、信号线等.须为16ACEE航空插头 | 箱 | 10 |
| 4.22 | 换色器控制台 | 与换色器配套，DMX512控制，含航空箱、电源线等 | 箱 | 1 |
| 5 | 安装材料及配件 |  |  |  |
| 5.1 | 线缆 |  |  |  |
| 5.1.1 | 3kW舞台灯光电缆 | WDZ-SYFFR-3*4mm²，低烟无卤阻燃型 | m | 15000 |
| 5.1.2 | 5kW舞台灯光电缆 | WDZ-SYFFR-3*6mm²，低烟无卤阻燃型 | m | 6500 |
| 5.1.3 | 灯光流动电缆 | WDZ-SYFF-3*2.5mm²，低烟无卤阻燃型 | m | 1200 |
| 5.1.4 | 扁平电缆 | 18x4+2*DMX+CAT; 12x6;低烟无卤阻燃型 | m | 400 |
| 5.1.5 | 配电柜、灯光立柜、电源箱负载电缆 | 符合使用要求（参照施工图纸），低烟无卤阻燃型 | 批 | 1 |
| 5.1.6 | 以太网信号传输线缆 | CAT5E 超五类线 | m | 3000 |
| 5.1.7 | DMX512信号传输线缆 | RS485屏蔽双绞线 | m | 6000 |
| 5.2 | 桥架及钢管 |  |  |  |
| 5.2.1 | 桥架 | 800*200 | 批 | 1 |
|  |  | 600*200 |  |  |
|  |  | 400*200 |  |  |
|  |  | 200*100 |  |  |
|  |  | 100*100 |  |  |
| 5.2.2 | 钢管 | φ50 |  |  |
|  |  | φ70 |  |  |
| 5.3 | 接插件 |  |  |  |
| 5.3.1 | 三芯接插件-插座 | 16A CEE 欧标工业插座 | 只 | 150 |
|  |  | 32A CEE 欧标工业插座 | 只 | 100 |
| 5.3.2 | 以太网插座（固定式） | Rj45网络接口 | 只 | 48 |
| 5.3.3 | 以太网插头（转接式） | Rj45水晶插头 | 只 | 96 |
| 5.3.4 | DMX512插座（固定式） | XLR-5卡侬型接口 | 只 | 92 |
| 5.3.5 | DMX512插头（转接式） | XLR-5卡侬型插头 | 只 | 92 |
| 5.4 | 配件 |  |  |  |
| 5.4.1 | 插座盒 | 定制，带有金属铭牌及指示灯，区分强弱电 | 个 | 220 |
| 5.4.2 | 控制室桌椅 | 高脚靠背椅，桌子需根据控制台和灯控室的尺寸定制 | 套 | 1 |
| 5.4.3 | 各类工程辅料 | 满足使用要求 | 批 | 1 |

附件2：

| 条款号 | 评分因素 | 标准分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.4 | 价格部分评分标准 | 评标价格 | 30 | 其中： β：价格得分 Pmin：评标基准价 Pi：投标人的评标价 Q：标准分 | 0-30 |
| 3.2.5 | 商务部分评分标准 | 相关业绩 | 12 | 投标人需提供实施的类似项目业绩证明，每个案例得1分，最高12分；(提供合同复印件（应包含首页、内容页、双方签字盖章页,同时提供验收报告复印件） | 0-12 |
|  |  | 产品报告及证书 | 4 | 提供所投座椅省级（含）以上第三方检测机构出具的符合QB/T2602-2013行业标准的整椅全项合格检验报告,满足得2分，否则不得分；提供所投座椅阻燃系数的检测报告，其阻燃系数1级，得2分，否则不得分。（复印件加盖公章） | 0-4 |
|  |  | 节能与环境标志产品 | 2 | 投标货物为或其中包含节能产品的，得 分（投标货物为政府强制采购节能产品的，本项不得分）；投标货物为或其中包含环境标志产品的，得2分。 注：同一投标货物同时为节能产品和环境标志产品的，只得其中一项分，不重复计算。 | 0-2 |
|  |  | 无线局域网认证产品 | 1 | 投标货物为或其中包含无线局域网认证产品的，得1分 | 0-1 |
|  |  | 向我国转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施的产品 | 1 | 允许采购进口产品，投标人投标产品为或其中包含向我国转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施的产品的，得 1分 | 0-1 |
| 3.2.6 | 技术部分评分标准 | 响应情况 | 5 | 根据投标文件技术响应情况进行评审，全部指标满足招标文件得5分。1项一般技术指标负偏离扣1分 ,扣完为止。如有供货范围缺漏将按*指标负偏离处理。 | 0-5 |
|  |  | 项目实施方案 | 20 | 项目实施包括项目实施进度、项目组人员构成、质量保障措施、设备选型方案/项目测试方案、验收方案等,根据方案的完整性、先进性、可靠性、科学性、安全性、合理性等因素进行评审。方案完整、先进性、可靠性、科学、合理性安全性强得20分；相对完整、合理、得15分；方案一般得12分；方案差得6分；其他得0分。 | 0-20 |
|  |  | 四项设备安装图 | 15 | 结合剧场面积及技术要求，根据投标人提供的舞台机械、灯光音响、音视频系统、座椅四部分的CAD安装图（包括但不限于设备平、剖面布局图并标好位置并附说明文档等）。能够保证达到最佳演出效果、方案在安全性和可靠性方面成熟、与现有的土建和建筑边界条件相适合、控制操作和使用方便及相应图纸及资料提供完整构图、说明文档详细、针对性、可实施性强，得15分；构图、说明文档、针对性、可实施性一般，得8分；构图较差、说明文档简单，得3分；其他不得分。 | 0-15 |
|  |  | 售后服务方案 | 10 | 对投标人的售后服务措施及培训方案进行评价，包括质保年限、响应时间、服务方式、服务内容、配备售后服务团队等，方案详细可行，得10分，方案一般得6分，方案较差3分，未提供得0分。 | 0-10 |