北京政法职业学院三维立体管线图项目竞争性磋商公告

项目名称：北京政法职业学院三维立体管线图项目

项目编号：ZJTY-2019-01003

采购人名称：北京政法职业学院

采购人地址：北京市大兴区黄亦路（团河段）2号

采购人联系方式：010-89269567

采购代理机构全称：北京中京天元工程咨询有限公司

采购代理机构地址：北京市大兴区乐园路4号院2号楼2单元1210
联系方式：电话：010-57112565

资金来源： 财政拨款

采购方式：竞争性磋商

公告期限：2019 年 3 月 25 日至 2019 年 4 月3日

采购范围、数量及简要技术参数：详见附件

| 包号 | 项目名称 | 预算控制金额（万元） | 是否可以采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京政法职业学院三维立体管线图项目 | 94．1374 | 否 |

采购用途：自用

采购项目需要落实的政府采购政策：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购信用担保等相关政府采购政策。

供应商资格，满足以下条件的供应商可以参加本次磋商：

1、供应商须为依法在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有本次磋商服务供应能力的法人实体、其他组织和自然人；

2、符合《政府采购法》第二十二条的规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）具有近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、具备测绘行政主管部门核发的测量乙级及以上专业资质，资质范围同时包含工程测量、地理信息系统工程专业，在人员、设备、资金等方面具有相应能力的测量单位。

4、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为响应文件递交截止时间），供应商无不良信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、必须向招标代理机构购买竞争性磋商文件并登记备案，未向招标代理机构购买竞争性磋商文件并登记备案的潜在服务商均无资格参加磋商；

6、本项目不接受联合体参与；

7、本项目非专门面向中小企业或小型、微型企业采购；

8、本项目不接受进口产品。

本项目现场领取竞争性磋商文件，领取竞争性磋商文件时须持有法人授权委托书（原件）、被授权人本人身份证原件及复印件（复印件须加盖公章）。

竞争性磋商文件售价：每份人民币500元/本，竞争性磋商文件售后不退。

领取竞争性磋商文件方式：现场领取竞争性磋商文件
竞争性磋商文件购买时间： 2019 年 3 月 25 日至 2019 年 4 月3日，每日上午9时至11时，下午14时至16时（北京时间）。

竞争性磋商文件购买地址：北京市大兴区乐园路4号院2号楼2单元1210。

本项目组织供应商上进行现场踏勘:集合时间：2019年3月29日9时00分,集合地点：北京市大兴区黄亦路（团河段）2号北京政法职业学院西门。

响应文件送达截止时间： 2019 年 4 月 4 日上午09 时00分（北京时间），逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受。

响应地点：北京市大兴区乐园路4号院2号楼2单元12层中京天元会议室

评标方法：采用综合评分法。

评分标准：满分为100分。

项目联系人： 胡致国

联系方式：010-57112565   传真：010-80220218-8002

本公告同时在以下网站发布公告：北京市政府采购网、中国政府采购网

附件：采购内容及要求

北京中京天元工程咨询有限公司

2019年03月22日

附件

## 采购内容及要求

### 项目概述

- 项目地点

本项目位于北京大兴国际机场交通圈北翼、北京经济技术开发区西侧、大兴工业园区（国家新媒体产业基地）内，与中国人民公安大学相邻，占地面积32万平方米。

图1  项目区位图

- 工作内容

本项目工作内容包括但不限于完成19栋地上建筑三维建模（包括建筑真实顶部数据建模）、采集精准地下管线数据并加工（数据采集及加工符合国家标准）出具地下管线测绘数据报告并提供相应电子版图纸成果、采集1:500地形图、获取学院独立知识产权的可视化终端，以及支撑平台终端的全部数据（经过数字化加工的测绘数据）、三维展示平台（可视化终端）技术支持等本项目所需要的的全部服务内容。

- 项目时间:合同签订后10日内进场,合同签订后4个月内完成验收｡

### 采购内容与技术要求

| 项目名称 | 采购内容与技术要求 |
| --- | --- |
| 1、完成19栋地上建筑三维建模（包括建筑真实顶部数据建模） | 范围：学院内的19栋建筑及设施、景观，及校园东北角（敬贤里小区）三栋家属楼。 |
| （1）建筑物立面图采集 | 完成校园内现有19栋建筑物立面采集工作，19栋建筑物包括教学主楼、行政楼、实训楼、图书馆、体育馆、食堂、学生宿舍1、学生宿舍2、学生宿舍3、学生宿舍4、学生宿舍5、锅炉房、门卫室、体育场看台、大学生活动中心、老行政楼、后勤综合服务楼、警体馆、老红楼。 |
| （2）地上物三维数据加工 | 1.建模基础数据依据：需根据地形图、实测高度等进行三维模型制作。 |
|  | 2.软件版本要求：模型成果统一采用3D MAX8.0及以上版本。 |
|  | 3.三维模型数据生产基本要求：制作单位统一以“米”为计量单位，建模方式为建筑外表面的几何结构建模。所有三维模型对象坐标需归中处理，不得出现坐标偏移情况。当基础资料和现状不一致时，模型成果必须与现状一致。每栋建筑需为一个独立对象，对特殊复杂建筑物，需单栋建筑成组。建筑模型的基底、立面轮廓结构与建筑高度须准确，纹理拼接过渡自然，不得有漏缝、共面、交叉点、废点、废线等现象，模型与模型之间不得出现共面、漏面和反面。模型的面数、段数、曲面必须进行精简优化，删除模型之间的相交面、底面。合格的模型数据要求在制作完成后必须进行烘焙，以贴图形式表达场景中所有物体的光影关系。场景的灯光统一设定。每栋建筑需对应一张烘焙纹理，特殊复杂建筑需成组处理。模型的基底轮廓线由地形图直接生成，地形模型与地形起伏相吻合。现状实景建筑模型的屋顶应有层次，需反映屋顶结构形式与附属设备等，如女儿墙等。建筑模型所有物体面都必须附加贴图，不能漏贴。不得出现过亮、过暗、过艳等贴图。 |
|  | 4.三维模型建筑与地形的精度需满足如下要求：平面精度中误差≤0.5m；模型高度中误差≤0.8m；注：a.平面中误差的两倍规定为建筑体框模型外轮廓平面精度的最大限差。b.高度中误差的两倍规定为最大限差。 |
|  | 5.建模要求：地上精细三维模型数据主要分为：建筑模型和场景模型两大类。建筑模型：建筑主体及其附属设施，主要包含围墙、台阶、门房、外墙广告、电梯井、水箱等。场景模型：包括地面模型、桥梁模型、景观绿化模型、小品模型、路灯模型、路牌模型、水系模型。地面模型应包括：硬化广场地面、绿地、人行便道、绿化隔离带、盲道、城市道路、景观道路、铁路等；桥梁模型包括：城市内大型立交桥、高架桥、人行天桥、过河桥梁等；景观绿化模型应包括：在公路或道路两旁成行栽植的行道树，在道路、社区、公园、庭院的景观树和绿地。水系模型应包括：区域内的水面、河床、码头、河堤、护栏、防洪墙（堤）和过水桥等。其他模型是指除以上模型以外的地上生活设施，包括 城市雕塑、座椅、步廊、路亭、垃圾箱、公共厕所、电话亭、邮箱、环境标识、看板（即告示板和宣传栏的统称）、游戏设施、娱乐设施、户外健身设施等。 |
| （2）地上物三维数据加工 | 6.生产具体要求：数据依据采用行业内的高新数据采集方式，获取高精度的数据，为精细三维模型数据生产提供准确的参考。采用大比例尺地形图为建筑平面精度依据，比例尺应为1:500。特别强调要按照建筑物真实高度数据控制建筑物的模型高度，并保证平面精度。真实精确表现建筑物的外观，在不影响建筑物真实性几何结构的基础上，部分非常精细的细部实体结构允许被忽略。立体屋顶、凹凸的阳台、一楼突出门厅等几何结构不能被忽略，需建模。建筑屋顶贴图要求清晰美观，可以采取非真实的材质库中的贴图来表现。建筑使用的纹理材料应与建筑外观保持一致，反映出纹理的实际图案、颜色、透明度等，区别出砖、木头、玻璃等不同质地。地面模型在1:500地形图基础上制作数字高程模型，。城市绿化应真实美观，树种搭配合理、色彩和谐。三维模型数据应控制数据量，在保证项目要求的基础上对三维模型进行优化处理。模型对象应具有真实的阴影关系，视觉上给人以逼真的感觉。 |
|  | 7.模型数据量控制：需要对三维模型进行合理的数据量控制，在既保证真实的表现效果的前提下，最大程度的减小数据量使用，应包含模型数据量、贴图数据量等，三维数据满足系统运行速度要求。 |
|  | 8.三维模型组织结构：a.模型分图幅要求：三维模型需按照1：2000结合表进行分幅处理，包括建筑、地形模型，并按照其对应的图幅编号对分割后的文件进行打包及命名。b.模型分层命名要求:所有房屋均为建筑模型层，景观模型共分为7层，包括地形模型、道路模型、路牌模型、路灯模型、植被模型、水系模型、其他模型。C.模型命名要求:模型成果命名要求合理统一，分类明确，命名必须为唯一名称。命名应准确、合理、简明。名称可使用字母、数字、减号或下划线组合表示。纹理名称中不宜包含中文、特殊符号等。 |
| 2、采集精准地下管线数据并加工（数据采集及加工符合国家标准）出具地下管线测绘数据报告并提供相应电子版图纸成果；采集1:500地形图。 | 范围：学院占地32万平方米内所有地下管线。管线探查的取舍标准应包含且不低于如下标准：供水管径≥50mm，包括出地、入地点；排水管径≥100mm，包括出地、入地点；燃气全测包括出地、入地点；热力全测包括出地、入地点；电力全测包括出地、入地点；电信全测包括出地、入地点；其他未说明的管线按照规范要求取舍。地下管线基础信息普查主要内容：种类、数量、功能属性、材质、管径、平面位置、埋设方式、埋深、高程、走向、连接方式、权属单位、建设时间、运行时间、使用状况、沿线地形以及相关场站等信息。管线种类主要包括供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视等。地形图将东、北、西侧道路测绘完整，南侧测至围墙外30米。 |
| 3、获取学院独立知识产权的可视化终端，以及支撑平台终端的全部数据（经过数字化加工的测绘数据） | 本项目的总体目标是利用GIS技术建立二三维管线数据展示系统。便于对地下管线综合信息进行管理。地下管线综合管理信息系统主要包括浏览展示､查询､量算､统计､空间分析､标注､数据备份､数据共享､报表打印等功能｡系统要求有完善的数据库设计、系统安全设计其中包括网络安全、服务器安全、数据安全、用户安全、数据备份恢复机制、数据库更新和历史数据处理等内容。 为保证系统的先进性和适应性､可扩展性,注重体系架构的兼容性和集成性,保护现有的投资并避免风险,系统应采用目前先进的､成熟的开发平台和开发语言进行开发｡二三维管线数据展示系统核心应且不限于包括的主要内容要求为：（1）实现空间数据、属性数据及二三维数据的管理；（2）具有海量数据处理能力；（3）对大范围的数字地形数据进行管理；（4）具有开放式系统架构，便于系统扩展和二次开发；（5）建立地上三维精细模型数据库、地上三维体框模型数据库和管线三维模型数据库，并提供三维地下管线综合信息展示应用功能；（6）管线和管点数据按照国家标准规范进行分类管理；（7）具有三维管线浏览和三维场景展示功能；（8）具有三维剖面分析功能。（9）具备数据的共享、备份和恢复能力；（10）系统应具备完善的安全保密管理措施。 |
| 4、三维展示平台（可视化终端）技术支持 | 配合该套系统的客户端安装程序。 |

### 成果验收

应符合国家､行业标准､规范或者行业内部的惯例,同时符合建设单位和中标人签订的开发合同及其附件的要求｡验收前由中标人向采购人提出验收申请,由采购人组织,监理单位协助,按照验收内容要求共同对其进行评价,以确定其是否能够投入正常运行｡

验收合格成果的标准:提交的成果资料齐全,符合归档要求; 完成磋商文件、响应文件及磋商现场成交商出具的承诺与验收相关的要求；完成合同书、技术设计方案、施工组织方案等文件规定的各项任务, 成果经质量检验符合质量要求;各项记录和计算资料完整､清晰､正确;采用的技术方法与技术措施符合标准规范要求;成果精度指标达到技术标准､规范和技术设计书的要求;问题处理方式合理;总结报告内容齐全,能反映工程的全貌,结论明确,建议合理可行｡

成果提交:成果移交时应列出资料清单或目录,逐项清点,并办理交接手续｡

文档部分:必须提交的文档,包括但不限于:技术设计书;控制测量成果；1:500比例尺地形图；综合管线成果图、成果表；质量检查报告;技术总结报告;成果验收报告。软件系统设计书、用户手册、测试报告等。

数据部分:1:500比例尺地形图;地下综合管线､专业管线图;数据库成果;地上、地下三维模型成果数据;地下管线信息管理系统｡

### 四、安全要求

1、所有参加该项目人员必须坚持安全第一预防为主的方针，建立层层岗位责任制，遵守有关规章制度，遵守国家及企业的安全规程。

2、进入项目实施现场必须严格遵守现场各项规章制度，设备安装现场负责人对技术人员做好介绍和现场安全教育。在项目实施过程中衣着整洁，说话文明，不能在办公区吸烟、打闹、大声喧哗、随便走动和随意触摸与本项目无关的设备和线路。

3、特种作业人员须具备相应的资格证书，持证上岗。

### 五、售后服务

1、技术支持：系统故障时，保证 24小时内响应，以最快速度向使用方提供备件和技术支持。

2、质保期：12个月。质保期内免费为采购人提供售后服务，免费进行软件的的升级。

3、培训计划：为了确保此次项目的正确使用，设备到货完成后对用户的操作人员/主管人员或教师进行免费使用培训、考核，直到甲方能完全操作使用。

4、培训方式：培训人员要求：共计12人次。

5、培训时间：培训10个工作日，可适当延长，以用户能完全操作为标准。

6、质量保证：严格遵守相关的国家标准执行。

### 六、项目建设依据:应包含但不限于以下规范和标准:

- 《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T 18314-2009);

- 《基础地理信息数字成果1:500  1:1000 1:2000数字线划图》(CH/T 9008.1-2010);

- 《基础地理信息要素数据字典 第1部分1:500 1:1000 1:2000基础地理信息要素数据字典》(GBT 20258.1-2007);

- 《基础地理信息要素分类与代码》(GBT 13923-2006);

- 《测绘技术总结编写规范》(CH/T 1001-2005);

- 《测绘技术设计规定》(CH/T 1004-2005);

- 《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2017);

- 《地下管线探测技术规程》(DB11/T 316-2015)

- 《城市测量规范》(CJJ/T8-2011);

- 《卫星定位城市测量技术规范》(CJJ/T73-2010);

- 《城市工程地球物理探测规范》(CJJ7-2007);

- 《数字测绘成果质量要求》(GB/T 17941-2008);

- 《数字测绘成果质量检查与验收》(GB/T18316-2008);

- 《测绘成果质量检查与验收》(GB/T 24356-2009);

- 《国家基本比例尺地形图图式第1部分l:500､1:1000､l:2000地形图图式》 (GB/T 20257.1-2007);

- 《三维地理信息模型数据产品规范》(CH/T 9015—2012);

- 《城市三维建模技术规范》（CJJ/T 157—2010）

- 《三维模型地理信息生产规范》(CH/T 9016—2012);

- 《三维地理信息模型数据库规范》(CH/T 9017—2012)｡