2.1.1传动方式：电机+链条式

#2.1.2操作方式：触摸屏（尺寸≥10寸）+感应卡式控制,具有故障显示功能，具有添加广告功能。

2.1.3汽车进出的最小空间： 5000mm×1900mm×1700mm/1550mm（70个车位）；5000mm×1950mm×1700mm/1550mm（70个车位）；5200mm×1950mm×1700mm/1550mm，（10个车位）。

2.1.4出入口高度：≥1800mm，人行通道高度：≥1800mm，通道的宽度在适停车辆的车宽的基础上增加：≥500mm。

2.1.5停放车辆重量：≥2000kg。

2.1.6系统运行时噪声：≤70dB。

#2.1.6倒车引导：在立体车库首层车位安装LED灯带，提示司机边梁界线

#2.1.7语音播报系统：配置语音提示功能，在司机倒车入库时，播放“倒车请注意”“汽车到位后请拉好手刹”“停车设备运行期间人员请勿进入”等提示语音。

2.1.8设备前立柱采用外扩形式

2.1.9结构要求

#（1）立柱材质：不低于Q235b，立柱尺寸：≥H150mm×150mm×7mm×10mm，横梁尺寸≥H295mm×145mm×5.5mm×8mm，纵梁尺寸≥H245mm×120mm×5mm×8mm。

（2）停车设备所有钢结构部分应采取抛丸喷铝防腐措施，涂层平均厚度≥80μm。

（3）安装完成后须向采购人提供车库结构安装图和土建结构的受力图

（4）钢结构件和连接件的强度、稳定性计算应符合GB/T 3811-2008的规定

（5）钢结构件和连接件的材料及其许用应力应符合GB/T 3811-2008的规定

2.1.10投标人所提供的系统起动、制动及运行时应平稳，无抖动、无冲击

2.1.11具有光电检测功能，应保证存放轿车位置准确，超限报警并停止运行

2.1.12驱动装置应由在最大负载下可驱动的电动机及减速器组成。减速器的容量不得小于1.2倍的驱动功率和力矩。水平移动所需的动力（包括运行阻力、附加阻力等），应取1.25倍以上的额定容量，以考虑起动动力的影响。电动机的选择应按短时重复工作制计算。采用停车专用电机1.提升电机功率：≥2.2KW，减速比：1:60）

2.1.13驱动链条需采用双排链条

2.1.14载车板

#（1）载车板材质：镀锌板拼装，双面镀锌载车板厚度≥2.0mm，边梁板厚度≥3.5mm，镀锌层≥80g/㎡，边梁一层宽度≥150mm，二层宽度≥125mm。

（2）载车板具有导水槽。

#（3）载车板挡车器采用镀锌板整体折弯下凹式，凹槽深度≥25mm，后挡高度≥140mm。挡车器不得采用圆管或者只设计单侧挡车。

（4）载车板采用数控折弯，载车板内径≥2050mm，不得采用滚压成型钢板。

2.1.15传动轴：

#（1）实心提升传动轴尺寸：≥φ58，材质为45#钢。

#（2）横移传动轴轴头采用Q235bØ25圆钢；轴体采用Q235bØ32×3mm圆管。

2.1.16制动系统

（1）在出现动力电源失电、控制电源失电的情况下制动系统能自动制动。

（2）制动系统应采用常闭式制动器，对控制升降运动的制动器其制动力矩应≥1.5倍额定载荷的制动力矩。

（3）制动器应有符合操作频度的热容量。

2.1.17控制及电气设备

（1）控制系统具备故障自检索功能。

（2）操作盘上应标明容车尺寸、操作说明、服务电话。

（3）在出现故障时控制系统发出声光报警，提示操作者注意。

（4）电气设备的安装应符合GB 50168-2022、GB 50169-2021和GB 50171-2022的要求。

（5）立体车库电源供电总≥75KW

（6）电动机、电控柜、操作箱所有外壳防护等级应不低于GB/T7251.12-2013中IP30要求。电控柜、操作箱需密封。

（7）停车设备的金属结构及所有电气设备的金属外壳、管槽、电缆金属护层和变压器低压侧均应有可靠接地。零线和接地线应分别设置，严禁用零线代替接地线。接地电阻≤4Ω。

（8）所有仪表、按钮、操作开关的用途在盘（屏、柜、台）的正面进行标明，装设在内部的元件应标明代号。

（9）满载运行时，电动机端的电压损失不得超过额定电压的15%。

（10）导体之间和导体对地之间的绝缘电阻≥1000Ω/V，且其值同时不小于：动力电路和电气安全装置电路0.5MΩ；其他电路（控制、照明、信号等）0.25MΩ。

（11）接地线连接应符合GB 50169的规定。

（12）电路应配有分电路和主电路的短路保护、过流保护、欠压保护、缺相保护、零压保护等保护电路。

（13）照明电路应单设电源开关，不受动力部分总开关的影响。

（14）紧急停止开关应设置在明显位置，紧急时操作者能及时处理。

#2.1.18首层横移托盘须运行平稳，横移车板后部电缆采用全封闭结构，不得裸露，不得采用甩尾结构。设备所有电缆线槽须采取保护措施，不允许外漏。

2.1.19安全要求

（1）具有运转中警告装置（警示灯，蜂鸣器）：当停车设备运转时，即启动红色长旋转警示灯及电子蜂鸣器，警告使用者、行人及来车注意。

（2）具有紧急停止按钮装置：此系统设置于操作盒，当操作停车设备时，如遇突发事件或有人员勿入动作区内，按下急停按钮设备即可停止一切动作。

（3）具有PLC（可编程逻辑控制器）连锁装置：PLC（可编程逻辑控制器）程式设定升降及横移定位点相互连锁，以防升降载车板与横移载车板产生重叠或碰撞之情形。

（4）防止逾限装置：横移导轨终端装置防止挡板，防止横移逾限而损坏设备或车辆。

（5）具有轮档定位器：限制车辆停放位置，防止造成上升时碰撞设备，防止车辆滑动情形，设置水平定位行程开关。

（6）具有双重上下极限开关：加设第二道限位开关，防止设备长年使用后,第一道限位开关疲劳出现异常状况时，起到双重保护的作用。

（7）具有上升终点极限开关：上升定位开关设置终点极限开关，避免发生超限危险。

（8）具有入口处光电开关：当设备运行中，有车辆或人员侵入设备区时，声光报警激活，设置光电自动锁闭系统，令所有机械动作停止，确保进出中的人车安全。

（9）具有车长检查装置：当进入设备的车辆超过适停车辆尺寸时，设备自动锁闭并报警提示。

（10）具有欠逆相保护装置：动力电源欠相、逆相时，自动检测控制回路并禁止马达运转，确保整体设备安全。

（11）具有电力过负荷保护装置：电力超出原设计容量或发生漏电短路等情况，自动切断电源。

（12）具有微电脑时程控制：微电脑控制系统可自动检查出升降/横移时间是否在正常值具有范围,如过快或过慢设备停止运转，显示故障讯息。

（13）故障指示装置：车库发生故障停止时，显示屏显示故障原因。

（14）具有四点防坠落装置：四点防坠落安全挂钩，防止载车板坠落装置。

（15）具有缺相、错相、过压、欠压保护：采用相序保护器，当输入电源缺相、错相、过压、欠压，电机自动不运作。

（16）具有防触电措施：采用漏电保护器，保证存取车人员和操作人员的人身安全，防止触电。

（17）具有防止恶作剧操作控制程序：设备控制系统有按键+密码或者刷卡功能。具有存取车间隔保护时间功能。

（18）具有警示标语及操作说明：机械停车区适当位置设置操作说明牌、注意事项、最大容车尺寸告示牌、倒车入库或前进入库标示牌、车位批示牌、友情提示牌、制造公司电话和二十四小时服务热线。

（19）具有数据采集和设备管理系统，可通过软件和检测装置，采集设备的使用数量空位数量，设备的运行动作，设备超长超宽超高等数据，并对设备的运行情况、维修情况等进行记录、快速维修，达到提高设备维修效率，优化设备生命周期的综合性解决方案系统。