# 采购需求

# 一、技术规格要求

| 序号 | 采购内容 | 招标技术规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 配置要求 | 硬件架构：防火墙应支持专用安全软件系统。（要求提供书面承诺函，加盖投标人公章） #扩展性：单台主控引擎≥2个。单台交换网板≥1个。单台业务物理插槽数≥4个。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） ▲接口要求：单台设备≥12个40G光口，≥8个10G光口，≥8个1G电口。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） | 1台 |
|  |  | 性能要求 | ▲单台设备的吐吞量≥120Gbps，并发连接数≥1200万、每秒新建连接数≥50万。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 组网支持要求 | 支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式。 支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng；OSPFv2/v3动态路由协议。 支持链路聚合功能、接口状态同步功能。 支持MPLS协议组网。 支持IPv6与IPv4互访。 |  |
|  |  | 安全要求 | 网络隔离 访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式。 支持IPv4/v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制。 #安全策略 支持自动生成安全策略。设备配套的管理平台可通过对流量日志的统计整理，自动生成安全策略，并下发给防火墙设备。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 支持基于不同安全策略设会话长连接老化时间。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 支持对安全策略进行冗余分析，并支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，且可以对其进行禁/启用或者删除操作。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 安全防护 支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护。 支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测。 支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UDP，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为。 支持入侵防护功能，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞名称，危险等级，对应CVE编号。 支持对不同等级的漏洞攻击特征设置不同的动作（告警、阻断、阻断+源/目的/双向TCP Reset），且可以设置例外特征ID，保证设置的例外特征不会被阻断并告警。 支持自定义IPS特征，可基于方向、协议、字符串、正则表达式、源端口、目的端口等维度进行特征自定义，并可自行设置特征严重等级（告警、一般、严重、致命、废除）。 支持对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件检测。 支持检测到病毒后的操作支持阻断，记录杀毒日志。 支持IP信誉黑名单。 支持应用会话审计，包括IP、端口、应用类型、会话包数、字节数、时间等的审计。 支持用户时长分析：支持分析用户总时长、总流量以及用户具体应用的时长和流量，可通过饼状图或柱状图展示。 支持应用时长分析：支持以应用维度分析总时长和总流量等信息；支持统计每种应用对应用户的时长和流量分析，可通过饼状图或柱状图展示。 支持应用访问控制：支持基于报文入接口、源IP、目的IP、网络应用/网络应用组、时间段进行应用访问控制。 支持限速：基于设备接口（出接口或入接口）、用户组、网络应用、时间段等参数设置上行或下行带宽限速策略。 为保证业务连通性，后续使用中设备若开启特征库，特征库升级时应不影响系统转发。 威胁情报 #支持基于威胁情报的恶意IP、DNS的防护能力，包含C&C节点、木马病毒网址、挖矿病毒网址、钓鱼网址、勒索病毒网址、色情网址、赌博网址、恶意推广网址、数字货币、垃圾邮件等，同时可以实现恶意域名防护日志的存储和展示。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 支持自定义基于域名和IP的威胁情报，支持配置基于域名和IP的白名单，减少情报误报的影响。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 支持基于业务保护的黑白名单机制，黑白名单可通过单个IP，连续IP等多种格式进行配置；为防止双向攻击事件，黑白名单中的IP对于源IP或目的IP均可匹配生效。 支持地址段导入功能，可一键对地址段中的地址进行封禁或放通。 支持基于组的策略配置管理，对组内IP进行一键阻断或放通。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 支持对地址库总数量的统计功能；支持对地址库中的IP进行精细化检索。 可通过设备页面查看当前被封禁IP、域名地址、封禁动作生效时间、封禁总包数等状态信息。 支持 IPv4 及 IPv6 地址实时封禁信息展示。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 支持对统计信息进行刷新清零。 可提供RESTful接口，对接第三方平台。支持通过API方式与第三方平台联动，实现平台调用封堵能力 支持手动配置、自动生成封禁时间策略 入侵防御 入侵防护漏洞规则特征库数量不低于6000条，入侵防护漏洞特征包括但不限于漏洞名称，危险等级，对应漏洞编号。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 支持自定义特征，可基于方向、协议、字符串、正则表达式、源端口、目的端口等维度进行特征自定义，并可自行设置特征严重等级（告警、一般、严重、致命、废除） 支持DDoS指纹防护功能，能够基于报文长度、报文ID、TTL值、源/目的IP、端口号、序列号等统计特征建立指纹防护模型，通过将流量指纹与模型对比发现网络异常。 |  |
|  |  | 可靠性要求 | 系统管理 支持管理员权限分级，支持安全管理员、审计员、系统管理员三种权限。 支持配置回滚，并可对比回滚前后配置文件中的不同。 #设备冗余 ：支持双机热备部署，且主备切换时丢包不超过3个。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 可视化管理要求 | 网络监控中心 支持展示最近的安全事件、事件趋势、重点关注的IP和应用、TOP用户流量、设备运行情况等信息。根据数据源自定义图表（折线图、环形图、柱状图）；修改大屏展示内容和模块。 自定义首页模块，多模块、多图形综合展示设备、流量、安全日志等信息。支持拖、拽调整窗口的大小和位置。 网络流量分析 支持显示接口总流量、指定接口每个时间段的峰值趋势、接口流量明细趋势和分布信息。支持矩形图、环形图、趋势图不同展示图形 支持显示用户流量TOP统计、用户流量趋势和用户流量分布，包括流量明细的具体趋势和分布。支持矩形图、环形图、趋势图不同展示图形。 支持根据不同查询条件展示用户流量列表，柱状图展示；支持跳转至指定IP的用户流量分析和IP地址画像功能页面 支持显示在线用户数趋势；正常用户数和可疑用户数（只有单向流量的用户数）；根据网段或者范围导出对应网段已用的IP地址列表和IP地址使用率 网络溯源 配置、同步设备的NAT地址池信息；配置网络溯源功能参数及日志转发功能；记录会话日志明细，并提供查询；记录NAT日志明细，并提供查询；记录包过滤日志明细，并提供查询。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 根据包过滤明细日志统计源IP或者源网段命中次数，协助下发包过滤策略，支持统计信息导出。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 对NAT、会话日志进行分析，支持会话TOP分析、攻击分析、地址不可用、异常会话等功能分析。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 支持根据用户认证记录、URL访问记录、NAT日志进行溯源分析。 支持NAT、会话、包过滤日志明细导出功能。 攻击监控 支持实时展示攻击、病毒事件统计信息，攻击源、攻击目的排行；实时展示未知威胁统计信息。 支持IP地址画像：流量信息（基于端口、应用维度）、会话信息、攻击/病毒/恶意DNS请求。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 支持对最近1小时内的攻击、病毒等事件进行TOP事件、TOPIP统计。 支持对最近1小时内的攻击事件按趋势、事件、攻击目的、攻击源、攻击目的端口、攻击协议进行详细的Top统计。 支持对最近1小时内的病毒事件按趋势、事件、病毒目的、病毒源、病毒源端口、病毒协议进行详细的Top统计。 支持显示最近1小时内设备的攻击、病毒等防护事件的统计信息。 服务器监控 监控管理平台主机的CPU、内存使用情况。 统计磁盘使用情况及最近一个月每天的使用情况统计。 统计当天每小时的日志量趋势、指定时间段的每天日志量压缩前后的趋势统计。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 支持根据流量日志、攻击日志、会话日志、审计日志、其他类型来统计不同类型的日志量大小，按小时和天分别统计，按天统计包括压缩前后的日志量统计；根据流量日志、攻击日志、会话日志、审计日志、其他类型来统计不同类型的日志量分布统计。 API接口 支持校外到校内的攻击源TOPN接口。 支持校外到校内的目的端口TOPN接口。 恶意域名TOPN接口。 |  |
|  |  | 配置要求 | #所投产品需为机架式设备：单台产品满配主控引擎、满配交换网板、冗余电源；不低于3年IPS库授权、不低于3年防病毒库、不低于3年威胁情报库（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
| 2 | 校园网宽带认证系统 | 配置要求 | ▲所投产品需为硬件网关；可串接，也可旁路，多万兆硬件平台。需全部支持校内现有认证计费系统（品牌：城市热点；型号：Dr.COM 2000；版本：2166）已有的认证和计费业务流程、portal定制功能、认证客户端程序，并可以与现有认证计费系统（品牌：城市热点；型号：Dr.COM 2000；版本：2166）组合成双机方案。支持与原计费系统开放的radius接口对接，配合完成账号漫游等功能。投标人承诺:提供原厂免费对接承服务承诺,提供书面承诺函加盖投标人公章。 | 1套 |
|  |  | 性能要求 | 系统要求支持不少于100万注册用户 Radius服务器需可支持满足不少于12万同时在线用户数 要求瞬时处理认证报文的速度不低于8000个。 认证网关可完全无缝对接本校现网运行的认证计费系统，实现网关与后台认证系统联动，可使用同一个数据库，使用同样的数据库结构，保证数据统一。 |  |
|  |  | 认证方式和能力 | 要求支持标准认证方式（WEB、PPPoE、802.1x、PPTP、IPoE、专用客户端等），并支持以上认证方式混合接入。 在IPoE、Portal认证环境下，支持哑终端独立专线账号准入认证。 #在IPoE、Portal认证环境下，支持授权用户在自助平台，输入终端v4或v6地址实现代认证上线，并可控制终端登录访问校内或校外。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） #代认证哑终端在线表：显示在线的哑终端类别的MAC、IP、用户名、授权人、在线时长、流量、上线时间等。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） #提供代认证哑终端白名单配置，在此名单内的IP才可授权代认证。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 支持华为Eudemon-N/USG6000/SVN5800 系列防火墙上，实现用户名+静态密码验证成功后，要求用户再次提交短信动态验证码的双因子认证。 支持钉钉账号绑定，并同时支持钉钉App免登录和输入钉钉账号方式认证。 支持与校园现有智能DHCP系统对接，实现用户认证前检查是否通过DHCP系统获取IP，如用户为静态IP或其他DHCP系统分配IP，即使账号密码正确仍认证不通过。 要求支持基于MAC地址的认证，支持基于IP地址的认证，基于VLAN ID认证。 要求支持用户账号的唯一性认证；同时可配置同一账户允许同时登录数。 要求支持登录地址段、VLAN ID来限制户账号漫游。 要求支持多元素绑定功能，这些数据包括：IP地址、MAC地址、VLAN号、用户账号等多元素的绑定，可在这些元素之间采用“与”“或”的关系。 要求支持自动绑定数据功能。 要求支持在认证通过后，将第一个打开的网页重定向到指定的主页上。 能指定不同用户组认证通过后重定向到不同的页面。 支持基于LDAP、AD域服务器的统一身份认证； 网关支持RADIUS CLIENT、RADIUS SEVER、RADIUS CACHE功能，使网关与第三方无线控制器、第三方RADIUS SERVER（漫游账号）无缝联连。 支持Radius 中继功能，并能根据账号特征中继到指定的Radius服务器，满足与运营商合营的使用环境。 支持email账号认证，系统应能支持POP3系统，用户可直接使用email账号和密码登录上网。 客户端支持Windows等微软操作系统平台，同时支持Mac OS、iOS、ANDROID、LINUX操作系统支持各类便携无线终端客户端认证方式（如苹果IPHONE、平板电脑等），并已经在Apple App Store和百度、360等APP商店已经上架随时可下载，无需重新办理APP商店上架。 需支持学生账号绑定多个运营商账号功能，并能根据选择的运营商出口转换对应的运营商账号进行认证。 需支持基于账号特征选择出口路由功能，满足多运营商合营及多出口场景。 需支持基于账号特征选择指定认证服务器功能。 需支持接收IPoE、Portal、802.1x、PPPoE等用户认证协议后，转换成PPPoE认证报文向第三方PPPoE BRAS发起认证请求，以满足与运营商合营场景。 多运营商PPPoE代拨环境下，需支持配置允许一个账号可在多少台终端同时登录，并且能配置终端类型。 当一个运营商提供一条以上链路，需支持同一运营商多条链路的PPPoE代拨的负载均衡， 支持将不同用户组的用户，指定到同一运营商的不同链路PPPoE代拨。 一个运营商其中一条链路物理中断，能自动将新认证的用户从同一运营商的另一条链路发起PPPoE代拨，实现同一运营商多条链路的热备。 #PC客户端、iOS/android客户端需支持可选择运营商出口功能； （要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 移动客户端 | 支持各类便携无线终端客户端认证方式（如苹果IPHONE、平板电脑等），并已经在Apple App Store和百度、360等APP商店已经上架随时可下载，无需重新办理APP商店上架。 移动客户端能显示本地端配置的学校LOGO图片，无需定制和重新在应用商店上架。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 移动客户端能跳转本地配置的自助服务系统，无需定制和重新在应用商店上架。 需支持多运营商选择登录界面。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 能检测手机Wi-Fi网络的信息，即：IP、DNS、所属学校等，以及显示此网络是否为本校网络认证网络 能查看当前网络最高速度与平均速度值 能查看当前账户整体流量使用情况 支持通过扫描PC端登录二维码，用户通过在PC或APP授权后，免登录上网 能查看当前用户连接的网络下设备情况及数量信息 |  |
|  |  | 自助服务系统 | 需基于WEB的在线自助服务系统，用户可在自助系统完成大部分的业务功能。 系统能自动根据终端类型（PC或移动终端）显示适配页面的自助服务页面。 需支持用户使用智能终端快速办理自助服务功能，支持移动终端的友好显示与操作。 须支持自助预注册功能、自助查询业务、自助变更套餐、停/开机功能。 需支持自助报障功能。 支持CAS、OAUTH等协议，支持集成API，实现统一认证或单点登录。 支持用户设置密保问题重置密码。 |  |
|  |  | 客户端安全控制 | 防代理功能，要求可以对NAT、软件代理（单双网卡）、重复MAC和IP等情况进行灵活控制允许或不允许。 防IP地址篡改，不仅在认证可绑定IP，用户上线后也必须使用指定的IP。 客户端自动升级功能。 可强制低于指定版本的客户端无法认证成功，便于强制用户使用新版本客户端。 客户端需同一界面即可实现准入准出两次认证的账号密码输入框，需支持同一个客户端准入和准出不同认证协议，比如准入使用802.1x，准出使用PPPoE，并能设定一次登录完成准入准出认证。 灵活控制一个账号可以让多人同时使用，方便测试或用于公共账号。 具有防私接DHCP服务器干扰功能。 客户端能绑定第三方防毒或安全审计软件。 |  |
|  |  | 计费功能 | 需支持时间分段计费策略，使用不同的累计时间段，收取不同的费用。 需支持流量分段计费策略，使用不同的累计流量，收取不同的费用。 需支持国内国外网站上下行流量分开计费。 需支持用户欠费自动停机，用户在月结日后，过了“自动停机延迟天数”后仍然没有交费的话，系统自动将其停机。 需支持信用额度，针对先用后付方式，用户可以透支的额度。 每月免费使用时间或流量，设置免费的使用时间和流量，没有超过则只收基本月租。 可按用量分段折扣优惠，可根据时间或流量，设置分段折扣优惠。 使用时间和流量实时控制，对用户累计使用的时间和流量进行实时监控，用户使用超过预先设定的时间和流量显示，系统能自动切断用户连接。 用户账户余额为零时可实时停机，避免出现欠费现象。 需支持根据IP或VLAN范围制定区域动态资费策略。 时段优惠，可对日期段、假日、星期和每天四个时段的费用优惠费率。 需支持充值有效期设置，可设置开户有效期、首次使用后有效期、充值后有效期。 开户赠送免费用量，当用户开户或增加储值，如果一次性增加储值超过某个数值，赠送一定量的免费使用。 期限用户赠送，可在操作员对单个期限用户进行赠送，也可以批量赠送。 需支持储值卡用户，即用即扣。 需支持期限用户，先付后用，每月月租固定，到服务结束日时自动停机，可以续交费，计费开始日期重新按续费开始日期计算。 结时网关无需中断扎账，保持网络畅通。 #支持用户属性字段自定义扩展可视化配置，包括数据类型、字段排序、开户录入规则等。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 需对同一个用户的资金、流量、时长分别独立控制管理，分别支持同一用户资金、流量、时长进行充值、赠送、反算控制与计费扣减 支持时长充值卡生成，充值后不影响用户原有账户资金余额 支持流量充值卡生成，充值后不影响用户原有账户资金余额 用户截单时不会被踢下线，需支持在线办理中途结算业务。 流量清零规则需支持：不清零；X月后清零（每次充值支持有效期X个月）；每月月结清零；剩余用量封顶（将多余部分清零，比如一个账号限50GB可用流量）；指定日期清零（支持四组日期配置，适用于寒暑假策略等）。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 支持界面可视化月结过程监控 有效期支持以分钟、小时、天为单位。 支持过期停机或销户。 支持过期重激活新的有效期。 支持用户消费限额设置 需支持计费策略配置快照对比功能，确保计费策略变更历史可详细查询。 用户消费，时长、流量、金额，赠送部分消费，资金换算部分消费。 |  |
|  |  | Portal认证 | 支持外置Portal服务器，满足中国移动CMCC 2.0及WISPr Portal协议规范； #支持本地认证\ PORTAL协议\ RUCKUS\CISCO\MOTO\JUNIPER\ARUBA\TPlink等，Portal协议对接认证方式。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 支持国际漫游IPASS标准接口GIS； 支持多种页面推送策略：基于不同的VLAN ID、IP地址段、SSID、AP组推送不同的用户认证页面。 动态密码认证：当采用基于WEB的动态密码认证方式时，PORTAL 服务器接收手机用户“动态密码请求”信息，并通过PORTAL与RADIUS之间的直连接口发起动态密码申请请求；RADUIS生成动态密码并通过短信、EMAIL下发给用户。 支持二维码授权认证模式，访客上网弹出二维码的portal页，被访人扫描来访人终端上的二维码，授权访客上网，访客的临时上网账号关联被访人账号，用于事后对访客溯源。 支持快速登录方式：Portal页面上只有一个登录按钮，无需输入账号密码，多个用户绑定一个公共账户登录。 支持APP认证：提供APP认证客户端或SDK组件； |  |
|  |  | Portal配置管理（E-Portal） | #页面图片数量、大小、布局框架鼠标任意拖动设定；自定义模版：移动终端及PC的认证前后页面、广告页、跳转页面；提供多种页面组件：如图片、图片轮播、自动登录等多种组件；（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 用户登录成功页可在管理后台界面组合勾选显示各种信息内容，包括不限于：用户基本信息，在线记录、登录记录、充值记录。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） #支持基于IPv4、IPv6、VLAN，SSID、区域、时间段、AC IP、AP Mac匹配认证页面的重定向功能，支持上述字段灵活的“或”“与”关系组合，在“与”关系下可以拖动修改条件匹配优先顺序。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 页面需强制集中统一审核才可正式生效，确保内容发布合法合规。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 系统管理后台支持http和https一键切换管理。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 系统管理功能 | 支持专用管理软件、TELNET、SMNP等网管功能 操作员日志功能，将每个操作员的所有操作都记录在案，防止一些非常操作。操作员根据不同的组有不同的操作权限。 后台操作员，与普通用户账号独立分离，不可用于上网 要求不同级别系统管理员、操作人员能划分不同的权限。 支持通过远程多名操作人员同时操作，并且管理模块跨平台。 支持主、备服务器的数据自动同步功能。 如今后扩展用户数，要求能在线平滑升级，不影响用户的接入。 认证计费系统能支持CAS统一认证，供第三方软件应用模块集成到认证计费系统 加强用户信息安全，支持不同强度的加密算法，对用户信息的证件号、电话、密码等进行加密处理与显示。 |  |
|  |  | 用户管理、日志功能 | #管理平台需均支持B/S和C/S的方式，并提供各不少于5张实际软件操作界面的截图并加盖公章。 要求用户上网的时段控制。 要求支持指定的端口控制机制（tcp/udp/icmp等） 要求基于不同时间段实现不同的控制策略。 用户组的用户管理和方便的开户模板方式。 要求在线用户管理功能：强制下线、修改用户资料、查询、用户名、IP、MAC、相互反查、短消息通知、自动发送催费信息等功能。 要求不管是L2/L3层结构，都能控制每个用户的上下行带宽，粒度为1K。 可记录用户上网的时间段、所使用的IP地址、MAC地址、VLAN ID等数据，并可统计上网时长流量。 可记录用户每次上网的上下行IP流量。 访问日志需满足国家82号文要求，能详细记录认证用户的详细的URL访问记录。包括用户电脑的MAC，源IP、用户名、目的地址、访问时间等等。 支持与深信服、任子行等第三方安全审计系统对接。 支持MAC黑名单和白名单功能。 要求支持源IP地址、目标IP地址黑白名单功能。 可实时监控在线用户当前账号、实时上下行带宽、上下行流量、源/目标端口、MAC、TCP/UDP连接数、上下行发包数、上传下载速率等。 具备完善、规范一卡通等信息系统接口功能，有与如新中新、迪科、金智公司产品的成功案例。 动态生成的查询统计报表，查询条件可随意选用组合，智能记忆使用习惯 需可自定义收藏，自己常用的功能一键式展现。最近使用的功能自动学习记忆 需提供全业务接口，供第三方系统实现所有宽带业务办理和业务查询功能。 需支持根据网络位置提供不同的计费策略。 |  |
|  |  | 组网功能 | 要求能提供DHCP服务功能，并能基于VLAN分配指定DHCP地址池功能。 要求能和第3方标准RADIUS厂商的RADIUS服务器对接，本身也可以提供RADIUS服务。 要求支持跳过RADIUS认证机制和RADIUS服务器在中断后而不影响用户接入的机制，保证用户的利益。 网关部署模式下需支持纯网桥模式部署 网关部署模式下需支持千兆四进四出接入，万兆双进双出接入 |  |
|  |  | 冗灾备份 | 要求网关设备有定时备份功能，使设备故障后的恢复工作方便快捷。 要求前后台之间互为备份，当后台数据库服务器宕机时不影响用户的正常认证及上网，服务器的数据要定时备份并在故障后可以迅速恢复。 采用网关部署时需支持双机热备 |  |
|  |  | 兼容性要求 | Radius对接需可通过配置界面选择支持的厂家 ▲与校内现有认证计费系统（品牌：城市热点；型号：Dr.COM 2000；版本：2166）实现无缝对接，要求投标人承诺：提供所投产品原厂与现有认证计费系统无缝对接承诺,提供书面承诺函加盖投标人公章。 |  |
|  |  | 其他要求 | 所投产品具有入网许可证。提供证书复印件并加盖公章。 所投产品需支持Ipv6。提供证明材料复印件并加盖公章。 |  |
| 3 | 校园网宽带无线准入设备 | 部署要求 | ▲要求与校园网出口实名认证系统无缝对接（品牌：城市热点；型号：Dr.COM 2000；版本：2166），完成校内有线与无线之间用户的一体化认证。同时可以区别校内学生及老师的数据，并独立建立访客用户的注册后台，完成独立的认证。（要求投标人提供所投产品与出口实名认证系统的兼容性承诺函，加盖投标人公章） 需要有独立的访客管理后台部署在虚拟机或服务器上，方便管理。 支持EDUROAM漫游，需要支持与其它高校间的跨校漫游。 | 1台 |
|  |  | 基础配置要求 | 校园网无线准入认证设备为多万兆硬件平台，硬件认证设备既可串接，也可旁路的部署方式，为保证网络稳定性，需要专门的认证网关设备。 |  |
|  |  | 无线网准入认证 | 可以实现办公用户、学生用户使用无线网的准入认证； 访客用户只有通过短信或微信的实名认证后才可以访问校园无线网； 支持会议、校庆等活动时校外参会人员和校友使用无线网的实名准入认证。 |  |
|  |  | BAS/AC配置 | 支持不少于128个BAS或AC配置。 支持配置BASE/AC名称、IP、端口、portal协议和加密方式。 加密方式可配置PAP或CHAP方式。 支持IPoE配置。 |  |
|  |  | Portal认证 | 强制Portal认证：用户通过WEB浏览器发起Internet访问求后，系统可以将该求强制向用户发送指定的WEB页面。 #个性化认证页面推送：支持针对不同的VLAN ID、IP地址段推送不同的用户认证页面，为不同区域用户定制个性化的登录页面。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 动态密码认证：当采用基于WEB的动态密码认证方式时，PORTAL 服务器接收手机用户“动态密码求”信息，并通过PORTAL与RADIUS之间的直连接口发起动态密码申求；RADUIS生成动态密码并通过短信下发给用户。动态密码认证流程与静态密码认证相同。 手机用户认证：Portal支持手机终端UA信息适配功能，支持为手机终端推送定制Portal页面及认证功能。 MAC地址认证：支持基于MAC地址进行认证，用户验证一次后，下次检测到该MAC地址则无需认证。 #支持二维码认证模式，访客上网弹出二维码的portal页，被访人扫描来访人终端上的二维码，授权访客上网，访客的临时上网账号关联被访人账号，用于事后对访客溯源。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 微信内快速认证方式：关注微信公众号后直接在获取登录链接，点击即可登录成功。 微信内先手机短信验证码验证，后微信认证上网：用于获取用户手机号信息。 ▲能与校园网主流wifi厂家的AC或AP系列产品进行Portal接入及认证功能对接，要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章。 |  |
|  |  | 访客管理 | 支持提供独立的WEB方式访客审核平台入口，自适应终端类型，方便手机端登录审核操作； 访客审核平台需提供详尽的审核历史记录和待审核访客列表。 支持设置受访人审核单个访客和团体访客的权限（是否可以审核、一定周期内的审核人数、有效期等）。 支持具有审核权限人员先录入访客身份信息后生成独立的访客二维码，访客扫码后即可上网。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | Portal页面管理 | 全部B/S界面配置方式。 #页面图片数量、大小、布局框架鼠标任意拖动设定；自定义模版：移动终端及PC的认证前后页面、宣传页、跳转页面；提供多种页面组件：如图片、图片轮播、自动登录等多种组件。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 门户方案模版组可添加、编辑、发布、预览操作。 页面编辑指定布局框架，可直接在B/S管理界面基本编辑可替换相关图片背景及标题欢迎词等，编辑完后及时预览，然后作发布操作即可使其生效。 #页面需强制集中统一审核才可正式生效，确保内容发布合法合规。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | EDUROAM漫游模块 | 需提供Eduroam来访和出访认证服务； Eduroam来访用户认证成功后，需在用户终端自动显示审核授权页面，提供短信、二维码和邮件等申审核方式，需提交受访人姓名和手机号，受访人收到申，审核通过后，Eduroam来访用户才可访问外网。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 支持设置Eduroam漫游访客的带宽、流量限制、有效期等 Eduroam漫游访客审核平台需提供详尽的审核历史记录和待审核访客列表。 |  |
| 4 | 网络优化与流量控制系统 | 性能要求 | 最大吞吐量≥40Gbps； 并发会话数≥380万 每秒新建会话数≥60万/秒； PPS（包转发率）≥1200万； 千兆光口≥ 4； 40G万兆光口≥4； 为合理利用空间，机箱高度≤2U #要求对上述参数提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章 | 1套 |
|  |  | 高可用性要求 | 单机需支持双OS ，主备OS自动切换，切换时间≤500ms双机热备机制，主备机秒级感知，能在过滤异常包堵塞、系统假死等去杂情况下，实现秒级切换。 HA可根据感知平均时间、端口状态、ICMP跟踪状态等要素进行主备机切换，以实现高可用的需求。 |  |
|  |  | 工作模式 | 支持透明网桥模式。 支持路由模式。 支持NAT模式。 支持旁路分析模式。 支持路由、NAT 、网桥和旁路分析 的混合模式。 能够部署在MPLS链路中，并至少对具备2级标签的MPLS格式报文按应用进行识别、管理和统计。 支持CG NAT功能。 支持UPnP功能。 |  |
|  |  | 负载均衡能力 | 链路负载均衡功能：根据目标地址、源地址、服务、时间等要 素灵活的按照用户需求进行链路 的负载均衡。 基于应用负载均衡：通过该功能，实现不同应用路由 到不同的 ISP 上。例如:可以将 所有的 P2P、网络视频等应用路 由到某个二级运营商出口，正常 应用路由到电信出口。 基于域名负载均衡：通过该功能，实现基于域名的负载均衡，例如:例如: 可以让 www.baidu.com 这样的域名走主链路，而 www.youku.com 等视频网站走某个二级 ISP。 #要求对上述参数提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章 |  |
|  |  | 认证计费系统对接功能 | 支持和我校认证&计费系统对接，可以读取认证计费系统用户群组，根据用户群组作带宽管理功能、并发控制功能、DNS管控功能； #相关网络访问日志里面显示IP地址、用户名称，便于学校进行溯源。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 网络接入 | #虚拟LAN接口和WAN线路最大支持>2000条，WAN口需支持PPPOE拨号功能， 自动检测链路状态，断线后自动拨号和需支持计划定时重播，每条WAN线路独立健康检查，同时需支持地址池，地址池里 的每个IP可以做健康新检查，支持DHCP SERVER ，可以基于VLAN等条件分配IP地址，可以需支持多 个DHCP SERVER ，支持PPPOE SERVER ，单台最大需支持在线用户≥30000 。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 协议识别能力 | 需支持对2~7层流量的识别能力，特别是针对第 7层的应用识别能力，能够识别主要应用协议，并逐级细分 |  |
|  |  | 应用路由 | 支持基于应用的路由，在透明网桥模式部署情况下，可以针对某一种应用、域名进行单独路由或者 NAT 到另外一个 路由方向； 支持根据时间进行路由规则的策略调度； #支持基于五元组，应用协议，DSCP标签等条件对流量做路 由牵引。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 智能DNS能力 | #用于DNS管控，无论终端配置什么DNS，都可以强制为管控DNS来做域名解析，避免个人配置DNS上 网等问题。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 流量可视化管理 | 需支持整个系统、各链路的流量和连接数统计图表；可提供最近10分钟流量、累计流量、并发连接数统计图表；需支持TOP应用、用户排序。 |  |
|  |  | IPV6流量可视化 | 提供整个系统IPv6流量分别和连接分别统计图表，可以查看IPV6协议占整体流量比例；各协议组的当前速率、连接数等 统计信息及条件排序；需支持IPv6 TOP应用排序、多个应用协议进行趋势图分析对比，各个协议的IPV6地址排名等。 #支持IPV6 TOP用户排名、各个用户使用的协议、IPV6连接信息等。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | TAP分流能力 (端口镜像） | 需支持端口镜像功能；可根据设置条件将不同应用、流量方向、源目 IP/IP 段、终端类型等流量等镜像至规定网络接口，与第三方审计设备联动，便于用户做精细化、个性化的数据分析。 |  |
|  |  | 服务器资产管理 | 支持自动对服务器域名、IP、端 口进行归纳，形成真实的网络访 问情况，然后和学校备案服务器列表(白名单)进行对比，发现和备案名单不一致的资产情况。 |  |
|  |  | 流量管控 | 可根据源IP 、目标 IP 、访问域名、所在线路等组合条件实现对域名访问的 QPS 速率做总量控制和单 IP 控制以及 DNS 、QPS 策略前后趋势图，可以显示一天，一周和一月趋势；需支持对纯IPV6地址环境下的DNS策略、路由策略、流量控制、 日志留存等 |  |
|  |  | 网络应用性能监测 | 对网络中各种应用的时延进行检测，各种协议时延要求包括客户时延、服务时延、应用时延等。 |  |
|  |  | 会话日志 | #支持IPV4地址及IPV6地址的会话日志，会话日志包含设备编号、接口、访问时间、源地址、 目标地 址、NAT地址、账号信息、域名、协议类型、7层协议名称、流量、运营商、地理位置等13个元素。同时 采用1:1 的日志输出到现已有溯源分析日志系统，完整保留网络中的相关信息。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 访问校园网服务器地理区域分析 | #支持“域名地图”，区域URL访问量数据分部图。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 双非网站分析功能 | #支持对校内提供HTTP或者HTTPS访问的域名进行统计，对外网用户访问校内服务器进行排名，同时发现校内教育网IP使用校外域名的情况。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 校内图书馆资源查询 | #对校内用户访问校外图书馆资源进行统计，提供对图书馆资源流量和下载排名，为我校购买图书馆资源提供依据；对校内用户下载校外图书馆次数作统计，提供下载排名，发现恶意下载用户。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 基于情报服务记录管控 | 支持图书馆资源用户使用分析及用户信息查询记录； 支持虚拟货币用户使用分析及用户信息查询记录； 支持翻墙软件用户使用分析及用户信息溯源； 支持内置动态地址库，根据版本迭代可升级更新； |  |
|  |  | 安全事件查询 | 支持对网内一定时间内的域名进行排名，方便评估网络安全事件 |  |
|  |  | 上网记录 | 支持记录用户上网记录，每条记录包括设备、用户地址、MAC、用户账号、访问方式、访问时间、应 用协议、标题、 目标 IP 、 目标位置、运营商、网址； |  |
|  |  | 用户画像分析 | 支持用户画像分析，包括该用户访问目标区域数据地域分布，运营商流量分布，运行商连接数分布，用 户网络应用协议排名，用户访问流量趋势图，用户访问连接数趋势图，以及用户虚拟身份 (QQ号、POP 3 邮箱、微信 ID) |  |
|  |  | 微信通知 | #通过微信通知，可以随时掌握设备的运行状态，授权信息，硬件信息，连接数信息，流量信息，告警信 息等内容（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 终端查询 | 支持用户手机 IMEI 查询，每条记录包括 IP 地址、用户账号、采集时间、IMSI 、用户 MAC、终端品牌； |  |
|  |  | 时延大屏 NPM Monitor 模块 | 对游戏时延、网页时延、DNS 时 延、社交时延、邮箱时延等进行 动态监控，发现网络延时异常用 户、应用等情况。 |  |
|  |  | 运维大屏 FlowMonitor 模块 | 提供 TOP 域名、域名差量分析; DNS 重度用户、重度服务器分析; 提供常用端口异常应用分析、威胁情报分析等。 |  |
|  |  | 特征库升级 | 特征库升级在线独立升级，不需要重启系统生效。 |  |
|  |  | 定制开发安全功能 | 反邪教功能：提供≥500个威胁情报，需实现流量、MAC 、上网账号、IP 、时间5维组的查询与统计，能准确的定位查人。 防游戏沉迷功能：提供≥300个各类主流游戏DPI识别特征，需实现连接数、上行流量、下行流量、累计流量、10分钟 流量的统计和汇总，以及日、周、月趋势统计波形图。 控制校园贷功能：提供≥20个主流威胁情报，需实现访问次数、IP 、上网账号、起始时间、结束时间5维组的查询与统 计，且时间精度要求达到分钟级。 “一键断网/恢复”功能：可以随时通过微信公众号或微信小程序发出指令进行操作。此功能需具备：源IP、目的IP 、IP编组、域名、网段等要素 ，根据用户具体场景定制开发。 |  |
| 5 | 万兆汇聚交换机 | 基础配置要求 | 要求配置10G接口数≥24个，100G/40G接口数≥8个，支持并实配可拔插双模块化电源，支持可拔插四模块化风扇，前后风道。 支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） | 2台 |
|  |  | 性能要求 | 交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1200Mpps。 |  |
|  |  | 功能要求 | ▲为保障师生多终端并发可正常使用，要求设备MAC地址表≥500K，ARP地址表≥90K，路由表容量≥700K。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） ▲设备支持100G光口保护电路设计，可监测光模块运行状态，即系统可即时识别光模块短路状态，并将故障模块隔离，确保其不影响其他端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作状态。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 支持同时开启802.1X或WEB认证，CCP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约。 |  |
| 6 | 校园网核心交换机配套设备 | 配置要求 | 配备≥1个24端口不低于40GB板卡，≥12个40GB单模模块，≥12个40GB多模模块。 | 1套 |
|  |  | 性能要求 | 最高可实现960 Gbps 的数据吞吐量 最高可实现 23 bpps 和 30.7 Tbps 的交换性能。 |  |
|  |  | 功能要求 | 具备高级数据包解析功能为 GTP 数据包提供增强端口通道和ECMP 负载均衡。 可以通过 VXLAN 为虚拟环境搭建可扩展性极高的虚拟专用网络。 |  |
| 7 | 校园网宽带接入服务设备 | 配置要求 | 主控≥2，全尺寸业务槽位≥8，独立交换网板≥2，所有业务模块均支持热插拔。 | 1台 |
|  |  | 性能要求 | 交换容量≥75Tbps。 包转发率≥19000Mpps。 |  |
|  |  | 表项规格要求 | #IPv4路由表容量≥12M，IPv6路由表容量≥10M。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 实际配置要求 | 实配双主控，满配独立交换网板≥2块，交流电源≥4块，单电源功率≥3000W。支持现网BRAS板卡插入后正常使用，配置校园用户正常认证计费相关的全部授权。 无法提供兼容现网板卡的设备，需要求提供全新板卡替换现网BRAS板卡，单台设备配置不低于：实配双主控，独立交换网板≥2块并满配，交流电源≥4块，单电源功率≥3000W。配置10G光接口≥12个并至少分布在2块板卡上，配置GE电接口≥24个。剩余可用全尺寸业务槽位≥6个。配置校园用户正常认证计费相关的全部授权。 |  |
|  |  | 认证要求 | 支持设置Web认证URL关键字：BRAS名、BRAS的IP地址、用户IP、用户MAC、用户原始访问的URL、用户接入的位置信息以及SSID。 支持Web认证失败时，认证拒绝报文中包含错误代码。 支持RIPv2, OSPF, IS-IS的 MD5、SHA256和Keychain方式认证，BGP支持MD5和Keychain方式认证。 |  |
|  |  | AAA功能要求 | 支持Radius、TACACS、Diameter、COPS等协议。 支持计费缓存、本地账单、COA+管理、配额策略。 支持服务器下发用户上线时长或流量配额。 |  |
|  |  | 计费要求 | #支持配置计费报文间隔，最小可配置到1秒。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 缓存要求 | ▲每端口缓存≥250ms。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 接口扩展要求 | 支持按需扩展GE/10GE/50GE/100GE等接口。 |  |
|  |  | 可靠性要求 | 双机热备场景，设备升级其中一台，另一台需能正常工作，用户不下线。 |  |
|  |  | 散热要求 | 匹配机房散热设计，要求设备采用前后风道散热方式 |  |
|  |  | 组播要求 | 支持IPoE/PPPoE用户组播，支持对用户的组播点播权限进行控制 |  |
|  |  | 高可靠要求 | 支持硬件BFD，5ms发包频率，15ms故障检测能力。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） 支持单臂BFD（BFD echo）功能，以解决对端设备不支持BFD功能时，部署BFD快速检测提高现网可靠性的能力。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | IPV6 | #支持IPV6协议的FRR功能：IPv6 FRR，OSPFv3 FRR，ISISv6 FRR，BGP4+ FRR，VPNv6 FRR，保障IPV6技术平滑高可靠演进。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | SDN | 支持VXLAN、EVPN、Segment Routing和openflow等技术。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 虚拟化 | 支持一虚多，即一台设备虚拟化成多台独立设备进行应用和管理 |  |
|  |  | PPPOE | 支持PPPoE、PPPoEoA、PPPoA接入方式等。 支持PPPoE专线，支持Radius通过Framed-Route属性下发专线路由 |  |
|  |  | IPOE | 支持DHCP接入，基于MAC地址认证。 支持设置Web认证URL关键字：BRAS名、BRAS的IP地址、用户IP、用户MAC、用户原始访问的URL、用户接入的位置信息以及SSID。 |  |
|  |  | L2TP | 支持LAC功能，支持PPPoE接入，Radius下发L2TP属性接入LNS。 |  |
|  |  | 地址管理 | 支持设备配置本地和远端地址池，支持地址池预警功能。 |  |
|  |  | IPV6 BRAS | 支持IPoEv6接入和双栈接入。 支持PPPoEv6接入和双栈接入。 |  |
|  |  | NAT | #支持NAT64、NAT44、DS-Lite等网络地址转换技术。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 硬件安全要求 | #该设备为校园网核心关键节点设备，需要具备一定的底层安全能力，要求投标产品采用厂商自研NP、FIC、TCAM、TM等芯片。（要求提供官网截图或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章） |  |
|  |  | 其他要求 | ▲所投产品的备份恢复、漏洞和恶意程序防范、预装软件启动及更新安全、访问控制安全、日志审计安全、通信安全、数据安全等，需通过国家认可的第三方机构检测，并获得“网络关键设备安全检测证书”。要求提供检测内容证书或产品样本或技术白皮书或检测报告复印件，加盖投标人公章。 |  |

二、商务部分

- 交货要求

1．交货时间：合同签订后15天内完成交货并安装部署完毕。

2. 交货地点：采购人指定地点

3. 交货要求：

（1） 应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

（2）所供全部软硬件产品安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次软硬件产品的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

- 售后服务要求

- 要求投标人对所投产品（防火墙、网络优化与流量控制系统、万兆汇聚交换机及校园网宽带接入服务设备）需提供不少于 5  年免费原生产厂商的售后服务。

- 要求投标人对所投产品（校园网宽带认证系统、校园网宽带无线准入设备）需提供不少于 3  年免费原生产厂商的售后服务。

- 要求投标人须出具由原生产厂商针对本项目认定的服务商向用户单位提供包括上门安装、技术支持、 售后服务等服务书面承诺书加盖公章，并加盖投标人公章。

- 要求所投产品的保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

- 要求所投产品的维护响应时间： 应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则采购方应赔偿相应的损失。

- 项目实施要求

1.产品安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及预中标单位双方共同签署验收文件。

2. 产品到货：产品到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由产品安装工程师当场进行开箱检查。

3. 产品安装调试：产品经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。产品的性能应符合供应商投标文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。

4.到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

- 验收标准

验收标准：依据招标文件和合同等文件相关规定进行。产品若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。所有货物需为原制造商制造的全新产品，整体无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，同时符合本合同约定的质量要求。

验收程序：设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

- 其他要求

1.针对本次项目投标人制作投标文件中所提供满足招标文件技术指标要求的证明资料需承诺真实有效，须提供投标文件真实材料承诺书，承诺开标后七日内无条件提供原件备查，格式自拟并加盖投标人公章；涉及材料原件备查，使用方可于开标后要求提供证明材料原件以备查验。

2.中标单位应对所投产品功能性能负责，在成交通知书发出之日起三个工作日内，在采购人指定地点搭建本项目的测试环境，针对招标文件采购需求，逐一完成所有采购需求的验证测试和集成对接测试，并取得采购人签字盖章认可后的测试合格报告，否则采购人有权追究其违约责任，由此引发的一切后果由项目预中标单位承担。

- 付款方式

（1）卖方在合同签订后七天内向买方提交合同总价5%的履约保证金。

（2）合同签订后，卖方开始提供本合同内所有货物，买方在收到履约保证金后一个月内向卖方支付合同总价的80%。

（3）验收合格后，买方向卖方支付合同总价的20%。

（4）验收合格后一年无质量及服务问题，买方向卖方无息退还履约保证金。